# 考虑排盐和控盐的干旱区暗管布局参数研究

### 论文摘要

为研究干旱盐碱地区排盐暗管工程布局参数的确定方法,该文利用新疆蓄水淋洗、暗管排水排盐试验数据,建立并验证了HYDRUS-2D数学模型,土壤含水率均方根误差范围为0.038～0.043 cm3/cm3,决定系数为0.82～0.95;土壤含盐量均方根误差范围为1.6～5.15g/kg,决定系数为0.95～0.99,所建立的模型能够模拟淋洗和暗管协同作用下的土壤水盐运移规律。考虑干旱区排盐和控盐的多重需要,提出了排淋比作为暗管排盐的评价指标,并结合传统的脱盐率指标,定量分析了不同暗管布局参数（埋深和间距）和土壤质地条件对暗管排盐的影响。结果表明:暗管埋深对脱盐率影响不大,影响根系区脱盐率的主要因素是暗管间距,脱盐率与暗管间距近似呈指数关系;而暗管间距和埋深对于排淋比都有显著影响;当土壤饱和渗透系数较大时,土壤饱和渗透系数对脱盐率没有明显影响,而排淋比与土壤饱和渗透系数呈指数关系,可见,排淋比比脱盐率更加适用于评价暗管排盐效率。该文进一步建立了排淋比与暗管布局（埋深和间距）以及土壤饱和渗透系数的经验公式。经比较,在计算的壤土情况下,当设计排淋比为500%时,该文拟合公式计算得到暗管间距与《规范》公式一致,当设计要求较低时,拟合公式所得暗管布局较为经济。该经验公式可用于指导确定干旱区暗管布局参数。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 钱颖志,朱焱,伍靖伟,黄介生

关键词: 盐分,脱盐,含水率,暗管,间距,埋深,渗透系数,排淋比

来源: 农业工程学报 2019年13期

年度: 2019

分类: 农业科技,基础科学

专业: 自然地理学和测绘学,农业基础科学,农艺学

单位: 武汉大学水资源与水电工程科学国家重点室

基金: 国家自然科学基金（No.51790533）

分类号: S156.4

页码: 74-83

总页数: 10

文件大小: 1701K

下载量: 163

### 相关论文文献

- [1].滴灌条件下暗管滤层结构对排水、排盐效果的影响[J]. 灌溉排水学报 2017(07)

- [2].多管齐下 有效打击暗管偷排行为[J]. 环境保护 2012(09)

- [3].对“私设暗管”的监管与处罚[J]. 中国环境监察 2020(07)

- [4].建筑工程水暖项目暗管敷设的施工技术分析[J]. 江西建材 2017(15)

- [5].企业暗管偷排的原因及其防范对策研究[J]. 环境影响评价 2016(05)

- [6].基于投影寻踪分类模型的暗管优化布局[J]. 湖北农业科学 2015(10)

- [7].滨海淤泥质盐土区暗管降盐效果研究[J]. 安徽农业科学 2018(06)

- [8].采用密井暗管整治隧道内排水不良[J]. 铁道运营技术 2016(02)

- [9].南堡子村暗管工程农田灌溉设计与工程布置[J]. 陕西水利 2020(06)

- [10].高水位盐碱地暗管控制性排水的降盐抑碱作用研究[J]. 干旱区资源与环境 2018(03)

- [11].某试区暗管排盐布局优化研究[J]. 青海大学学报 2016(05)

- [12].一种基于大孔隙流理论的农田排水暗管的工作性能试验研究[J]. 灌溉排水学报 2018(12)

- [13].盐渍化农田不同埋深暗管排盐效果研究[J]. 新疆农业科学 2018(08)

- [14].论建筑工程水暖项目暗管敷设的施工技术[J]. 黑龙江科学 2013(11)

- [15].不同棉田暗管布置方式对氮素流失影响的模拟分析[J]. 灌溉排水学报 2012(02)

- [16].暗管改碱技术要点及应用前景分析[J]. 中国科技信息 2011(10)

- [17].炉渣为暗管包敷滤料对土壤含盐量的影响[J]. 环境卫生工程 2012(04)

- [18].黄三角暗管改大实验[J]. 中国土地 2008(07)

- [19].盐碱地治理中排水暗管间距和外包滤料应用分析[J]. 中国水土保持 2018(09)

- [20].排水暗管间距对滨海盐土淋洗脱盐效果的影响[J]. 农业工程学报 2012(09)

- [21].平原漏斗区明沟-暗管-竖井含水层补给效果的模拟研究[J]. 灌溉排水学报 2016(03)

- [22].北票地区蔬菜大棚暗管排盐过程的土壤水盐动态分析[J]. 水资源开发与管理 2017(12)

- [23].基于无线传感网络的改碱暗管排盐监控系统[J]. 农业工程学报 2018(06)

- [24].滴灌条件下排水暗管间距对土壤盐分淋洗的影响[J]. 农业机械学报 2017(08)

- [25].“暗管改碱装备开发与研制”荣获国土资源科技奖一等奖[J]. 农业工程 2016(06)

- [26].设施盐渍土壤暗管布局方案的优选研究[J]. 山东农业科学 2015(11)

- [27].林甸灌区排渍设计[J]. 黑龙江水利科技 2010(02)

- [28].基于综合效益分析的烤烟设施农田暗管布局优化[J]. 水利与建筑工程学报 2014(06)

- [29].农田暗管-明沟组合排水系统布设参数计算与设计软件编程[J]. 灌溉排水学报 2018(06)

- [30].浅密式暗管排盐技术改良苏打盐碱地效应研究[J]. 水土保持研究 2013(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f0439b3f7f78e236a43f7d14.html