# 直线式开关磁阻电动机论文-宋双利,李晨曦

导读:本文包含了直线式开关磁阻电动机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:直线开关磁阻电动机,等效磁路法,有限元法

### 直线式开关磁阻电动机论文文献综述

宋双利,李晨曦[1]（2019）在《直线开关磁阻电动机等效磁路法分析》一文中研究指出为直线开关磁阻电动机提出了一种相对简单且准确的等效磁路模型,该模型不仅考虑了电动机的齿槽效应、磁路饱和、漏磁等现象,还可以使电动机在初次级的相对运动过程中,保持网络结构不变。采用网孔电流法求解模型,得到电动机磁场分布,并在此基础上对电动机的磁链、反电势等特性进行分析计算。同时建立了电动机的2D有限元模型,二者计算结果基本吻合,验证了等效磁路法的有效性。(本文来源于《煤矿机电》期刊2019年05期）

金帅[2]（2016）在《基于DSP的不对称双边直线开关磁阻电动机驱动及优化研究》一文中研究指出在现代工业生产中,大多数先进制造过程需要高位置精度一维直线运动系统。直驱式运动系统能够直接产生机械能实现直线运动,具有高位置精度、高输出力密度、低能量损耗的优点;因电机与被控对象直接连接,具有结构简单、反应快、灵活性好的优点。直线开关磁阻电动机驱动系统是直驱式直线运动系统的一种,具有发展前景。由于不对称双边直线开关磁阻电动机是在性能上更加优于普通的直线开关磁阻电动机,有利于本文直线驱动的研究与设计。论文是研究一个高性能的基于不对称双边直线开关磁阻电动机的驱动系统,目的是实现高指标的位置控制应用。本文首先介绍了不对称双边直线开关磁阻电动机的基本结构并分析了工作原理和列写了原理方程;分析了不对称半桥拓扑的结构及控制模式;研究了几种常用的控制策略,并在此基础上提出本驱动系统的控制策略和完成了基于Simplorer与Maxwell的机电联合仿真。其次,完成了不对称双边直线开关磁阻电动机驱动系统的硬件设计及调试,主要包括开关电源设计,功率变换器设计,反馈信号的检测电路设计,控制平台电路设计和保护电路设计等等。重点对不对称双边直线开关磁阻电动机驱动系统控制器的研究与优化设计,完成了电流环理论研究,电流环MATLAB/Simulink仿真和实验分析;位置控制器的研究与设计及力分配规则的分析。本文有两个创新点:1、研究了电流环的脉冲宽度调制的频率对电流输出纹波和驱动系统开关管的开关损耗的影响及其规律;2、以电流纹波与开关损耗两个参数为指标,提出了电流环双指标优化方法,进而完成了电流环控制器的设计。最后实现了不对称双边直线开关磁阻电动机驱动系统的软件设计与测试,并且通过实验,完成了对驱动器的性能测试和分析。测试结果表明:驱动效果良好,进而验证了所提出理论,提高了不对称双边直线开关磁阻电动机驱动系统位置控制精度并减少了开关损耗,最终实现驱动系统电流最优控制。(本文来源于《深圳大学》期刊2016-06-30）

张允彪,瞿遂春,邱爱兵,姜亚海[3]（2016）在《径向和横向磁场直线开关磁阻电动机的比较分析》一文中研究指出结合两种不同结构型式的直线开关磁阻电动机,分析了它们的结构特点和工作原理。利用ANSYS有限元软件对两种不同结构的电机进行了瞬态和静态电磁场数值计算和仿真,得到了它们的性能曲线,在此基础上对其性能进行了分析比较,得出了相关结论,为两种结构型式的直线开关磁阻电动机的工程应用提供了理论依据和技术支撑。(本文来源于《微特电机》期刊2016年04期）

金鑫,昝小舒[4]（2010）在《双边开关磁阻直线电动机的设计》一文中研究指出介绍了双边开关磁阻直线电动机(LSRM)的组成、工作原理及其尺寸设计方法,给出了LSRM样机的尺寸设计结果,并采用有限元法分析LSRM磁场分布规律,进行磁场分段计算,从而得到了最大电感、最小电感和相绕组匝数。测试结果表明,该LSRM样机启动力较大且出力不受电流方向影响,但也存在出力有脉动和噪声较大等问题,该问题可通过优化结构设计和控制算法解决。(本文来源于《工矿自动化》期刊2010年07期）

杨金明,王孝洪,钟庆,赵世伟[5]（2010）在《开关磁阻直线电动机运动轨迹控制》一文中研究指出在基于开关磁阻直线电动机(LSRM)机理特性分析的基础上,进行了模型简化处理,并据此进行了PD位置跟踪控制器设计,采用力分配函数(FDF)的方法进行了推力波动抑制。在基于dSPACE DS1104 DSP运动控制卡构建的实验系统上进行了试验分析,结果表明,该控制方案无论是对突变的方波信号,还是对渐变的变频率正弦信号,都能无误差地跟踪,且过渡过程具有满意的动态品质,证明了该方法的有效性。(本文来源于《微特电机》期刊2010年02期）

马庆庆[6]（2009）在《直线开关磁阻电动机设计及调速系统研究》一文中研究指出直线开关磁阻式电机(Linear Switched Reluctance Motor,简称LSRM),结构类同于旋转式开关磁阻电机(SRM)和直线步进电机。LSRM是一种特殊的直线运动电机,与旋转式开关磁阻电机(SRM)相比,它相当于沿旋转式SRM圆周方向,将定、转子展开,对应转子部分为LSRM次级,对应定子部分为LSRM初级。次级边无绕组亦无永磁体,初级边为集中绕组,这使得它结构简单,生产和维护容易,而且它的驱动方式使其具有故障容错性。本文介绍了LSRM的基本结构,对它的基本特点和电磁关系进行了详细分析,建立了其数学模型;针对系统要求,结合旋转式开关磁阻设计方法,总结了LSRM的设计规律。运用有限元分析软件对直线开关磁阻电机进行了静、动态分析,并研究了电机的结构参数对电磁性能的影响,将有限元结果同解析结果进行比较证明了设计的合理性。在硬件电路方面,本文选择了专门用于电机控制的TMS320F2407作为核心控制芯片,设计了功率变换器、控制器及辅助电路。在功率变换器的设计中,通过分析常用的电路拓扑结构,结合本课题的要求,选择不对称半桥式结构作为本系统的功率变换器电路,并对功率变换器中的功率器件的选型与驱动电路部分做了详细分析。(本文来源于《河南理工大学》期刊2009-10-01）

杨金明,刘文刚,赵世伟,钟庆,张宙[7]（2009）在《开关磁阻直线电动机的位置估计及误差分析》一文中研究指出进行了低速条件下的开关磁阻直线电动机的连续位置估计研究,通过在非通电绕组中注入周期性小电流方法,进行位置估计试验,并对基于电流幅值与电流积分,以及基于查表法和拟合多项式法,进行了对比试验和分析,得出了有效的结果,并提出了同时采用多相检测的方案。(本文来源于《微特电机》期刊2009年03期）

杨金明,赵世伟,钟庆,N.C.Cheung[8]（2008）在《基于自校正技术的开关磁阻直线电动机的位置控制》一文中研究指出该文提出一种考虑外扰动和饱和特性的开关磁阻直线电动机的自校正位置控制方法,利用自校正方法的参数自调整特点,克服因制造精度、饱和以及外扰动造成的模型不确定所带来的控制精度损失。该文中开关磁阻直线电动机采用单入单出的离散模型描述,利用回归最小二乘法估计参数,并应用极点配置自校正算法进行过程控制。仿真和试验结果证明该方法在参数估计、位置跟踪响应速度和在扰动下的鲁棒性等均有很好的效果。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2008年06期）

卢胜利,陈昊[9]（2006）在《开关磁阻直线电动机的电磁设计》一文中研究指出给出了开关磁阻直线电动机的线性数学模型,设计了一种精度较高的相绕组最小电感和最大电感的解析计算方法,利用该方法完成了开关磁阻直线电动机的电磁设计。设计结果满足设计要求,表明了该设计的可行性。(本文来源于《可再生能源规模化发展国际研讨会暨第叁届泛长叁角能源科技论坛论文集》期刊2006-11-01）

杨思云[10]（2005）在《直线式开关磁阻电动机的特性分析及其无位置传感器控制研究》一文中研究指出直线式开关磁阻电动机(LSRM)是一种新型的直线牵引电机。其结构简单,工作可靠,效率高,具有很广阔的应用前景。本文在直线式开关磁阻电动机的数学建模,特性分析,常规控制器设计以及无位置控制的算法等方面进行了广泛而深入的研究,对用TMS320VC33实现无位置传感器控制也做了一定的研究。 论文针对新型的直线电机—直线式开关磁阻电动机,首先推导了电机的线性数学模型,在线性模型的基础上,详细分析了电机的运行方式和动态特性,其次利用傅立叶分解得到了非线性电感的表达公式,建立了仿真模型。以非线性电感模型为基础,进一步推导,得到基于小信号模型的PI控制器设计方法。仿真结果表明该方法可以很好的用在控制中。在考察现有的旋转式开关磁阻电机的无位置控制方案后,论文提出了一种基于磁链的方案,用来实现直线式开关磁阻电动机的无位置传感器控制。对现有的磁链方法做了如下改进,一是采用磁链比较方法,节省了时间,另一个是添加了误差因子,降低了因为测量误差而造成的影响。最后,以DSP开发板为基础,通过外部拓展,搭建了硬件试验平台,软件方面采用C语言和汇编语言混和编程的方式,缩短了开发时间也提高了运行效率。为直线式开关磁阻电动机的高性能数字化控制打下了基础。(本文来源于《江苏大学》期刊2005-05-01）

### 直线式开关磁阻电动机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在现代工业生产中,大多数先进制造过程需要高位置精度一维直线运动系统。直驱式运动系统能够直接产生机械能实现直线运动,具有高位置精度、高输出力密度、低能量损耗的优点;因电机与被控对象直接连接,具有结构简单、反应快、灵活性好的优点。直线开关磁阻电动机驱动系统是直驱式直线运动系统的一种,具有发展前景。由于不对称双边直线开关磁阻电动机是在性能上更加优于普通的直线开关磁阻电动机,有利于本文直线驱动的研究与设计。论文是研究一个高性能的基于不对称双边直线开关磁阻电动机的驱动系统,目的是实现高指标的位置控制应用。本文首先介绍了不对称双边直线开关磁阻电动机的基本结构并分析了工作原理和列写了原理方程;分析了不对称半桥拓扑的结构及控制模式;研究了几种常用的控制策略,并在此基础上提出本驱动系统的控制策略和完成了基于Simplorer与Maxwell的机电联合仿真。其次,完成了不对称双边直线开关磁阻电动机驱动系统的硬件设计及调试,主要包括开关电源设计,功率变换器设计,反馈信号的检测电路设计,控制平台电路设计和保护电路设计等等。重点对不对称双边直线开关磁阻电动机驱动系统控制器的研究与优化设计,完成了电流环理论研究,电流环MATLAB/Simulink仿真和实验分析;位置控制器的研究与设计及力分配规则的分析。本文有两个创新点:1、研究了电流环的脉冲宽度调制的频率对电流输出纹波和驱动系统开关管的开关损耗的影响及其规律;2、以电流纹波与开关损耗两个参数为指标,提出了电流环双指标优化方法,进而完成了电流环控制器的设计。最后实现了不对称双边直线开关磁阻电动机驱动系统的软件设计与测试,并且通过实验,完成了对驱动器的性能测试和分析。测试结果表明:驱动效果良好,进而验证了所提出理论,提高了不对称双边直线开关磁阻电动机驱动系统位置控制精度并减少了开关损耗,最终实现驱动系统电流最优控制。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 直线式开关磁阻电动机论文参考文献

[1].宋双利,李晨曦.直线开关磁阻电动机等效磁路法分析[J].煤矿机电.2019

[2].金帅.基于DSP的不对称双边直线开关磁阻电动机驱动及优化研究[D].深圳大学.2016

[3].张允彪,瞿遂春,邱爱兵,姜亚海.径向和横向磁场直线开关磁阻电动机的比较分析[J].微特电机.2016

[4].金鑫,昝小舒.双边开关磁阻直线电动机的设计[J].工矿自动化.2010

[5].杨金明,王孝洪,钟庆,赵世伟.开关磁阻直线电动机运动轨迹控制[J].微特电机.2010

[6].马庆庆.直线开关磁阻电动机设计及调速系统研究[D].河南理工大学.2009

[7].杨金明,刘文刚,赵世伟,钟庆,张宙.开关磁阻直线电动机的位置估计及误差分析[J].微特电机.2009

[8].杨金明,赵世伟,钟庆,N.C.Cheung.基于自校正技术的开关磁阻直线电动机的位置控制[J].中国电机工程学报.2008

[9].卢胜利,陈昊.开关磁阻直线电动机的电磁设计[C].可再生能源规模化发展国际研讨会暨第叁届泛长叁角能源科技论坛论文集.2006

[10].杨思云.直线式开关磁阻电动机的特性分析及其无位置传感器控制研究[D].江苏大学.2005

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f0688ecd1a6461418aff2f47.html