# 岩质高边坡论文_陆泌锋,邓辉,郝浩,李安润,李万才

导读:本文包含了岩质高边坡论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:稳定性,地震波,矿坑,裂隙,溶洞,夹层,两组。

### 岩质高边坡论文文献综述

陆泌锋,邓辉,郝浩,李安润,李万才[1]（2019）在《岩质高边坡岩体卸荷分带量化研究》一文中研究指出边坡岩体卸荷及卸荷分带是水电工程建设中所面临的常见问题之一,卸荷分带是否合理影响着边坡的开挖支护设计,具有重大的经济效益。澜沧江某水电站地质条件复杂,地应力高,决定了边坡卸荷的复杂性。为准确合理地划分边坡卸荷带,在综合考虑国内外研究成果基础上,选取裂隙张开度、裂隙数量张开裂隙数量及地震波纵波速4个指标对工程边坡进行卸荷分带,研究表明用4个指标划分的卸荷带基本具有一致性。在综合考虑4个指标基础上最终划分了卸荷带,并通过室内单轴抗压试验验证了其合理性。(本文来源于《人民珠江》期刊2019年10期）

颜敏锋,张伟,张雄[2]（2019）在《岩质高边坡稳定性及治理措施分析》一文中研究指出对某岩质高边坡所处位置的地形地貌、地层岩性、地质构造等情况进行了概述,对边坡的稳定性进行了分析以及评价,重点分析了边坡的治理措施,从而更好的确保该岩质边坡的稳定。(本文来源于《有色金属设计》期刊2019年03期）

鲍伟,郑雪玉,杜帅群[3]（2019）在《峭岩质高边坡动力稳定性的研究》一文中研究指出文章以某基坑开挖为背景,围绕其陡峭岩质高边坡动力稳定性展开针对性探讨,从而总结出如下四点内容:在边坡爆破开挖过程中,相比于有溶洞的坡顶而言,无溶洞所带来的沉降值明显偏小;边坡内溶洞的直径越小,对应的稳定系数则越高;如果溶洞与爆破面的距离越远,此时边坡的稳定性将更为良好;如果溶洞正好穿过了滑动面,此时将会对边坡开挖稳定性造成影响,对应的稳定系数也随之下降。(本文来源于《珠江水运》期刊2019年15期）

蒙辉颖[4]（2019）在《探析岩质高边坡稳定性及支护设计》一文中研究指出高边坡如果没有良好的稳定性,则可能会发生变形或者坍塌等地质灾害,给国家和人民群众生命财产安全带来了严重威胁。以珠海某岩质高边坡为例进行分析,根据高边坡所在位置的地质条件以及岩石的特征并利用极限平衡状态法对高边坡的稳定性进行分析,并提出相应的支护方案,从而提高高边坡的稳定性。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2019年08期）

刘刚[5]（2019）在《岩质高边坡爆破设计施工方案研究》一文中研究指出通过对广东省江门至肇庆高速公路的莲花山互通的高边坡爆破设计施工进行详细介绍,对以后类高边坡爆破设计施工能够起到一定的借鉴作用。(本文来源于《山西交通科技》期刊2019年03期）

马力[6]（2019）在《两组结构面控制下岩质高边坡的稳定性分析》一文中研究指出在矿山开采过程中,岩质边坡的失稳破坏一直备受人们的关注。存在一组结构面的岩质边坡的破坏本来就容易发生,当边坡里面存在两组交错组合倾向坡外的陡倾和缓倾结构面,边坡更加容易失稳。边坡发生滑动失稳破坏,将给矿方以及周围人民带来不可估量的损失和生命财产安全的威胁。因此,对两组结构面交错组合岩质高边坡的稳定性分析研究具有重大的意义。本文从各类边坡的研究现状和实际工程背景出发,结合理论分析和极限平衡计算以及工程案例的运用,分析该两组交错结构面岩质高边坡的稳定性规律,破坏形式,具体内容如下:(1)通过相关文献的查阅,总结边坡的分析方法,以及不同边坡类型的破坏模式的分类,结合工程实际情况,提出两组结构面交错组合岩质高边坡的破坏形式,以及相应的影响因素的规律。(2)结合实际工程背景,建立地质力学模型,利用slide软件,通过极限平衡法分析了两组结构面不同空间组合下(缓倾结构面α与陡结构面β以及边坡潜在滑体厚度D三者的组合),对应的边坡的安全系数,总结不同组合带来的影响。利用极限平衡法分析不同岩体力学参数的变化(结构面力学参数内摩擦角?与粘聚力c以及边坡潜在滑体厚度D叁者的组合),对应边坡安全系数的影响,总结其中规律。(3)通过极限平衡的计算分析得出相应的规律:在空间组合形式下,不同α、β组合下,边坡的安全系数随滑体厚度D的增大,分为两段,即先减后增的U型关系。(4)在空间组合形式下,不同α、D组合时、边坡的安全系数F随β的增大而下降,下降分两类,其类别取决于D的不同。(5)在结构面力学参数组合下,不同c、?组合时,安全系数与滑体厚度呈U型关系,即先急剧下降而后缓慢上升的过程。且c一定的情况下,?越大,其安全系数越大,也可以得到在D、?一定的情况下,c越大,其安全系数越大。(6)华北花岗岩矿是两组结构面交错组合的岩质高边坡,根据工程地质调查,以及室内试验的数据采集,通过对边坡潜在的几种破坏模式进行初步分析,确定华北矿的破坏模式。通过极限平衡计算出边坡安全系数,分析边坡的稳定性,找到边坡潜在的最危险的滑动范围。(本文来源于《湖北工业大学》期刊2019-06-05）

张伯艳,李德玉,王立涛,李春雷[7]（2019）在《岩质高边坡动力破坏机理的振动台试验研究》一文中研究指出本文以西部地区某水电工程岩质高边坡为研究对象,简单介绍模型总体设计,以及在有限尺度的振动台上考虑无限地基辐射阻尼影响的地震动输入方法,采用多种加振方案,进行大型叁向地震模拟振动台大比尺模型试验,获得规范波、场地波和柯依那波作用下,各种加振方案的边坡地震响应。揭示地震作用下,岩质高边坡滑块滑面的张合运动规律,地震波沿坡高的放大效应,及高边坡失稳破坏机理,初步评价某水电工程岩质高边坡的动力稳定性。(本文来源于《水电与抽水蓄能》期刊2019年02期）

侯伟宁,王林涛[8]（2019）在《岩质高边坡稳定性分析及防护方案研究》一文中研究指出本文以贵州项目某高边坡为研究对象,通过理论分析、模型建立最后采用理正软件对路堑高边坡典型横断面的稳定性进行分析、计算、研究,并提出合理的防护方案,为今后类似工程的高边坡设计提供指导作用。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2019年04期）

贺大荣,陈仁全,刘佑祥,胡刚,石东玲[9]（2019）在《鄂西南连珠畔岛项目顺层岩质高边坡支护实例》一文中研究指出顺层岩质边坡广泛分布于鄂西南武陵山地区,由于对该类边坡地质风险性意识不足,在工程建设中已造成多起工程滑坡,社会影响尤为强烈。鄂西南山区叁迭系巴东组(T_2b)泥岩边坡公认风险性高,研究程度和认知程度相对较高。而区内出露面积更广的二迭系缓倾顺层灰岩,时常因软弱夹层和降雨造成边坡变形失稳,支护设计施工也有相当挑战。为总结鄂西南山区含软弱夹层的顺层岩质高边坡支护经验,以恩施市连珠畔岛项目顺层岩质高边坡的大吨位、超长压力分散型锚索支护为例,取得以下认识:(1)缓倾顺层岩质边坡不良地质条件主要体现在边坡岩体在开挖深度内是否存在软弱夹层(如泥化夹层);(2)高陡缓倾顺层含软弱夹层岩质边坡支护方案在使用超长、大吨位预应力锚索进入稳定坚硬基床时,可采用压力分散型锚索,但应注意工艺成败在于深长钻孔的成孔和锚索张拉质量控制;(3)最后通过监测结果评价该种支护方案的可靠性、安全性,对同类高边坡支护设计具有一定借鉴意义。(本文来源于《第十一届边坡工程技术大会论文集》期刊2019-04-09）

熊朋,王文军,仇明[10]（2019）在《废弃矿坑坑壁岩质高边坡稳定性分析》一文中研究指出本文通过长沙某矿坑边坡支护设计,针对坑壁岩质高边坡的破坏机理,采用理正软件分析治理前后边坡的整体稳定性,采用MIDAS有限元强度折减法对边坡的变形和治理效果进行分析,验证综合采用切方、锚杆格构梁和锚喷等支护技术治理高陡岩质坑壁是可行的。(本文来源于《中国金属通报》期刊2019年03期）

### 岩质高边坡论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对某岩质高边坡所处位置的地形地貌、地层岩性、地质构造等情况进行了概述,对边坡的稳定性进行了分析以及评价,重点分析了边坡的治理措施,从而更好的确保该岩质边坡的稳定。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 岩质高边坡论文参考文献

[1].陆泌锋,邓辉,郝浩,李安润,李万才.岩质高边坡岩体卸荷分带量化研究[J].人民珠江.2019

[2].颜敏锋,张伟,张雄.岩质高边坡稳定性及治理措施分析[J].有色金属设计.2019

[3].鲍伟,郑雪玉,杜帅群.峭岩质高边坡动力稳定性的研究[J].珠江水运.2019

[4].蒙辉颖.探析岩质高边坡稳定性及支护设计[J].西部探矿工程.2019

[5].刘刚.岩质高边坡爆破设计施工方案研究[J].山西交通科技.2019

[6].马力.两组结构面控制下岩质高边坡的稳定性分析[D].湖北工业大学.2019

[7].张伯艳,李德玉,王立涛,李春雷.岩质高边坡动力破坏机理的振动台试验研究[J].水电与抽水蓄能.2019

[8].侯伟宁,王林涛.岩质高边坡稳定性分析及防护方案研究[J].中国水运(下半月).2019

[9].贺大荣,陈仁全,刘佑祥,胡刚,石东玲.鄂西南连珠畔岛项目顺层岩质高边坡支护实例[C].第十一届边坡工程技术大会论文集.2019

[10].熊朋,王文军,仇明.废弃矿坑坑壁岩质高边坡稳定性分析[J].中国金属通报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f0936ae00a1f57dd79b6d3fa.html