# 高功率脉冲复合直流磁控溅射制备类金刚石薄膜的结构与性能

### 论文摘要

采用高功率脉冲复合直流磁控溅射技术,以工作气压、基底偏压和靶电压为影响因素设计正交试验进行类金刚石（DLC）薄膜的制备研究,采用扫描电镜（SEM）、纳米硬度计、拉曼光谱和3D轮廓仪等对DLC膜层进行结构与性能分析。结果表明:制备得到的DLC薄膜厚度约为1μm,硬度在10.00～25.00 GPa之间,最高可达24.29 GPa;对DLC薄膜拉曼峰进行高斯拟合得到位于1 520～1 540 cm-1处的特征峰G峰和1 330～1 370 cm-1处的特征峰D峰。在3个影响因素中,基底偏压对膜层厚度、硬度、致密性及sp3含量的影响最大,而靶电压及工作气压对膜层结构性能影响较小。随着基底偏压的增加,薄膜厚度逐渐减小,硬度逐渐增大;峰强比Id/Ig逐渐减小,sp3含量逐渐增大,且薄膜截面由疏松多孔的柱状结构变为孔隙较少的致密结构。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 镀膜前准备工作

- 1.2 复合HIPIMS技术沉积DLC薄膜

- 1.3 测试表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 工艺参数对薄膜厚度的影响

- 2.2 工艺参数对DLC薄膜表面精细结构的影响

- 2.3 工艺参数对DLC薄膜截面微观结构的影响

- 2.4 工艺参数对DLC薄膜纳米硬度的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高迪,林松盛,许伟,邹俭鹏,杨洪志

关键词: 高功率脉冲,磁控溅射,类金刚石薄膜,微观结构,纳米硬度

来源: 粉末冶金工业 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,材料科学,工业通用技术及设备

单位: 中南大学粉末冶金国家重点实验室,广东省新材料研究所

基金: 广州市科技计划项目(201804010165),广东省科技计划项目(2017A050506037),广东省院科技创新发展专项项目(2017GDASCX-0111),湖南省自然科学基金项目(2018JJ2524)

分类号: TB383.2;TQ163

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1006-6543.20180118

页码: 18-23

总页数: 6

文件大小: 1387K

下载量: 264

### 相关论文文献

- [1].高功率脉冲电源电压测试系统设计[J]. 仪表技术与传感器 2020(02)

- [2].高功率脉冲电源超大电流检测技术研究[J]. 电子器件 2020(02)

- [3].高功率脉冲对电子设备干扰的研究[J]. 核电子学与探测技术 2011(04)

- [4].高功率脉冲电源中晶闸管应用的研究[J]. 电力电子技术 2010(10)

- [5].高功率脉冲电源的强电磁脉冲干扰防护技术研究[J]. 科技与创新 2020(21)

- [6].基于镁合金焊接的小功率脉冲激光诱导增强电弧放电机制研究[J]. 机械工程学报 2016(05)

- [7].基于FPGA的高功率脉冲电源控制系统设计[J]. 火炮发射与控制学报 2014(04)

- [8].高功率脉冲磁控溅射技术的研究及应用[J]. 真空 2018(02)

- [9].一种功率脉冲驱动方法及空间取电技术研究[J]. 电气技术 2016(03)

- [10].高功率脉冲磁控溅射技术沉积硬质涂层研究进展[J]. 广东工业大学学报 2013(04)

- [11].舰载电磁轨道炮用高功率脉冲电源研究进展[J]. 电气技术 2010(S1)

- [12].超宽带高功率脉冲辐射源的初步研究[J]. 宿州学院学报 2009(04)

- [13].2019高功率脉冲磁控溅射技术与应用会议第一轮通知[J]. 真空与低温 2019(03)

- [14].聚龙一号 我国高功率脉冲技术新的里程碑[J]. 国防科技工业 2016(02)

- [15].高功率脉冲变压器设计[J]. 信息与电子工程 2011(05)

- [16].2019高功率脉冲磁控溅射沉积薄膜技术与应用会议将在兰州召开[J]. 表面工程与再制造 2019(03)

- [17].高功率脉冲磁控溅射沉积原理与工艺研究进展[J]. 中国表面工程 2012(05)

- [18].高功率脉冲电源的研制[J]. 电力电子技术 2011(05)

- [19].流体物理研究所高功率脉冲技术研究进展[J]. 物理 2009(12)

- [20].2019高功率脉冲磁控溅射沉积薄膜技术与应用专题会议将于上海召开[J]. 中国表面工程 2019(02)

- [21].高功率脉冲微波系统的研制[J]. 真空电子技术 2013(06)

- [22].高功率脉冲产生装置电参数建模分析[J]. 火力与指挥控制 2019(01)

- [23].小功率脉冲激光模具修复温度场数值模拟[J]. 焊接 2016(12)

- [24].用于瞬态高功率脉冲辐射的超宽带天线设计[J]. 强激光与粒子束 2018(08)

- [25].基于镁合金焊接的小功率脉冲激光诱导增强电弧放电机制研究[J]. 金属加工(冷加工) 2016(09)

- [26].超导储能功率脉冲电源中脉冲变压器的研制[J]. 高压电器 2011(02)

- [27].电容型高功率脉冲电源控制电路设计[J]. 工程与试验 2008(04)

- [28].高功率脉冲半导体激光电源的研制[J]. 电子设计应用 2009(08)

- [29].高功率脉冲磁控溅射技术的发展与研究[J]. 真空 2009(03)

- [30].高功率脉冲电流对磁控溅射TiN薄膜结构及力学性能影响[J]. 真空科学与技术学报 2015(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f0a95acea87cc8ec51e4dd46.html