# 一种实验制备菊苣酮用加热装置论文和设计-周军学

### 全文摘要

本实用新型公开了一种实验制备菊苣酮用加热装置，所述加热装置包括加热座和支撑套，所述加热座包括控制基座和加热盘，所述加热盘安装在所述控制基座上，所述支撑套与所述加热盘可拆卸连接，所述支撑套内设有容纳腔，所述容纳腔内壁设有与被加热容器外壁匹配的导热覆层，所述导热覆层与所述加热盘相连以将所述加热盘产生的热量传递给所述被加热容器。本实用新型实施例的加热装置能够避免使用油浴或水浴，加热效果好。

### 主设计要求

1.一种实验制备菊苣酮用加热装置，其特征在于，所述加热装置包括加热座和支撑套，所述加热座包括控制基座和加热盘，所述加热盘安装在所述控制基座上，所述支撑套与所述加热盘可拆卸连接，所述支撑套内设有容纳腔，所述容纳腔内壁设有与被加热容器外壁匹配的导热覆层，所述导热覆层与所述加热盘相连以将所述加热盘产生的热量传递给所述被加热容器。

### 设计方案

1.一种实验制备菊苣酮用加热装置，其特征在于，所述加热装置包括加热座和支撑套，所述加热座包括控制基座和加热盘，所述加热盘安装在所述控制基座上，所述支撑套与所述加热盘可拆卸连接，所述支撑套内设有容纳腔，所述容纳腔内壁设有与被加热容器外壁匹配的导热覆层，所述导热覆层与所述加热盘相连以将所述加热盘产生的热量传递给所述被加热容器。

2.根据权利要求1所述的加热装置，其特征在于，所述导热覆层为无机纤维和导热丝形成的编织层。

3.根据权利要求2所述的加热装置，其特征在于，所述支撑套朝向所述加热盘端面设有开口，所述导热覆层在所述开口处显露并与所述加热盘抵接。

4.根据权利要求2所述的加热装置，其特征在于，所述无机纤维为玻璃纤维或碳纤维。

5.根据权利要求2所述的加热装置，其特征在于，所述导热丝为金属丝或碳纤维。

6.根据权利要求1所述的加热装置，其特征在于，所述加热装置还包括沿所述支撑套周侧间隔设置的至少两个固定件，所述固定件的一端与所述支撑套相连，另一端与所述控制基座相连。

7.根据权利要求6所述的加热装置，其特征在于，所述固定件包括连接杆和紧固件，所述连接杆的一端与所述支撑套铰接，所述紧固件安装在所述连接杆的另一端；

所述控制基座上设有与所述紧固件匹配的安装孔，所述紧固件能够穿设于所述安装孔。

8.根据权利要求7所述的加热装置，其特征在于，所述紧固件为螺钉，所述安装孔为螺纹孔。

9.根据权利要求1所述的加热装置，其特征在于，所述控制基座上设有间隔的时间显示屏、温度调节旋钮和转速调节旋钮。

10.根据权利要求1所述的加热装置，其特征在于，所述容纳腔的内壁为半球形。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及加热用装置，特别涉及一种实验制备菊苣酮用加热装置。

背景技术

菊苣酮又名单甲基呋喃酮，是一种呋喃类香精香料产品，目前已广泛用于咖啡、巧克力、面包等食品及饮料、烟草中，亦可用于日化用品中，使用广泛。实验室制备菊苣酮常需要用加热装置，现有的加热装置多为图1所示的盘式加热装置，包括基座A和设置在基座A上的加热盘B。这种加热装置同时具有加热和磁力搅拌的功能，能够适应各种形状的容器，如圆形烧瓶、管式反应瓶等，为了受热均匀，一般采用水浴或油浴加热，为了更好的固定容器，主要依靠额外配置的固定夹，这种加热装置虽然使用范围广，但水浴油浴加热不方便，固定容器时也必须要先用固定夹固定住，使用不便。

实用新型内容

为解决上述技术问题，本实用新型实施例提供了一种实验制备菊苣酮用加热装置。

为达到上述目的，本实用新型的技术方案是这样实现的：

本实用新型提供了一种实验制备菊苣酮用加热装置，所述加热装置包括加热座和支撑套，所述加热座包括控制基座和加热盘，所述加热盘安装在所述控制基座上，所述支撑套与所述加热盘可拆卸连接，所述支撑套内设有容纳腔，所述容纳腔内壁设有与被加热容器外壁匹配的导热覆层，所述导热覆层与所述加热盘相连以将所述加热盘产生的热量传递给所述被加热容器。

进一步地，所述导热覆层为无机纤维和导热丝形成的编织层。

进一步地，所述支撑套朝向所述加热盘端面设有开口，所述导热覆层在所述开口处显露并与所述加热盘抵接。

进一步地，所述无机纤维为玻璃纤维或碳纤维。

进一步地，所述导热丝为金属丝或碳纤维。

进一步地，所述加热装置还包括沿所述支撑套周侧间隔设置的至少两个固定件，所述固定件的一端与所述支撑套相连，另一端与所述控制基座相连。

进一步地，所述固定件包括连接杆和紧固件，所述连接杆的一端与所述支撑套铰接，所述紧固件安装在所述连接杆的另一端；

所述控制基座上设有与所述紧固件匹配的安装孔，所述紧固件能够穿设于所述安装孔。

进一步地，所述紧固件为螺钉，所述安装孔为螺纹孔。

进一步地，所述控制基座上设有间隔的时间显示屏、温度调节旋钮和转速调节旋钮。

进一步地，所述容纳腔的内壁为半球形。

本实用新型实施例提供了一种实验制备菊苣酮用加热装置，容器可以配合额外的固定夹固定在加热盘上，直接与加热盘配合使用，也可以放置在容纳腔内，通过容纳腔进行加热，由于容纳腔的导热覆层能够与容器较好接触，能够保证容器受热均匀，无需水浴或油浴加热。而且，放置容器时，容纳腔对容器有一定的固定作用，甚至可以不使用固定夹固定，仅依靠容纳腔对容器进行限位即可。

附图说明

图1为现有技术中加热装置的结构示意图；

图2本实用新型实施例中加热装置一个可选的结构示意图。

附图标记：控制基座10；温度调节旋钮11；转速调节旋钮12；显示屏13； 加热盘20；支撑套30；容纳腔31；固定件40；连接杆41；紧固件42；铰接轴43。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例的附图，对本实用新型实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例，而不是全部实施例。基于所描述的本实用新型的实施例，本领域技术人员所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护范围。

本实用新型实施例提供了一种实验制备菊苣酮用加热装置，加热装置包括加热座和支撑套30，加热座包括控制基座10和加热盘20，加热盘20安装在控制基座10上，支撑套30与加热盘20可拆卸连接，支撑套30内设有容纳腔31，容纳腔31内壁设有与被加热容器外壁匹配的导热覆层，导热覆层与加热盘20相连以将加热盘20产生的热量传递给被加热容器。

如图2所示，本实施例中，容器可以配合额外的固定夹固定在加热盘20上，直接与加热盘20配合使用，即可以同图1所示的现有技术中加热装置一样使用。也可以放置在容纳腔31内，通过容纳腔31进行加热，由于容纳腔31的导热覆层能够与容器较好接触，能够保证容器受热均匀，无需水浴或油浴加热。而且，放置容器时，容纳腔31对容器有一定的固定作用，甚至可以不使用固定夹固定，仅依靠容纳腔31对容器进行限位即可。如图2所示，容纳腔31的内壁为半球形。图2中，虚线表示未显示出的容纳腔31。

根据本实用新型一些实施例中，导热覆层为无机纤维和导热丝形成的编织层。无机纤维可以选择玻璃纤维，这类材料耐热性好，使用寿命长。无机纤维和导热丝编织的导热覆层相对金属材质的内壁，更为柔软，便于与容器的玻璃外壁充分接触，进一步提高加热的均匀性和加热效果。

进一步地，支撑套30朝向加热盘20端面设有开口（未示出），导热覆层在开口处显露并与加热盘20抵接。无机纤维可以为玻璃纤维或碳纤维。导热丝可以为金属丝或碳纤维。

在本实用新型另一些实施例中，加热装置还包括沿支撑套30周侧间隔设置的至少两个固定件40，固定件40的一端与支撑套30相连，另一端与控制基座10相连。

进一步地，固定件40包括连接杆41和紧固件42，连接杆41的一端与支撑套30铰接，紧固件42安装在连接杆41的另一端；控制基座10上设有与紧固件42匹配的安装孔，紧固件42能够穿设于安装孔。如图2所示，连接杆41通过铰接轴43铰接在支撑套30上。

进一步地，紧固件42为螺钉，安装孔为螺纹孔。

在本实用新型另一些实施例中，控制基座10上设有间隔的时间显示屏13、温度调节旋钮11和转速调节旋钮12。

根据本实用新型实施例的其他结构和操作对于本领域技术人员而言都是可以理解并且容易实现的，因此不再详细描述。

以上所述，仅为本实用新型的较佳实施例而已，并非用于限定本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920111772.0

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209576735U

授权时间:20191105

主分类号:B01L 7/00

专利分类号:B01L7/00;C07D307/60

范畴分类:23E;

申请人:昆山亚香香料股份有限公司

第一申请人:昆山亚香香料股份有限公司

申请人地址:215300 江苏省苏州市昆山千灯镇汶浦中路269号

发明人:周军学;陈清;强剑康;汤建刚;黎信业;汤化雪;刘天进

第一发明人:周军学

当前权利人:昆山亚香香料股份有限公司

代理人:蔡自清

代理机构:32264

代理机构编号:宿迁市永泰睿博知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f0c3bbff3663ada149511513.html