# 一种带灯的圆形闭气式展示柱论文和设计-康卫益

### 全文摘要

本实用新型公开了一种带灯的圆形闭气式展示柱，包括TPU，所述TPU的内部底端固定安装有射灯，且TPU的内部底端靠近射灯一侧位置处固定安装有蓄电池，所述射灯的外部固定套接有保护罩，所述牛津布的一侧缝合有第一展示带，所述第一展示带和第二展示带的前后表面均粘接有发光膜。本实用新型通过采用闭气式结构，一次充气可以长期使用，当射灯工作时，可以带动整个展示柱亮起，使其可以在夜晚发光，使用者通过该展示柱可以起到初步宣传的作用，通过第一展示带和第二展示带的结合使用，可以使该展示柱在夜间进行发光，起到二次宣传的作用，同时本设计节省了电能的消耗，可长期放置在室外，使展示柱在夜间具有良好的市场推广价值。

### 主设计要求

1.一种带灯的圆形闭气式展示柱，包括TPU(9)，其特征在于，所述TPU(9)的外部通过拉链套接有牛津布(3)，且TPU(9)的底端固定安装有木板(5)，所述TPU(9)的前表面并且贯穿牛津布(3)的内部嵌入安装有充气阀(8)，且TPU(9)的前表面靠近充气阀(8)一侧位置处嵌入安装有高压阀(6)，所述TPU(9)的内部底端固定安装有射灯(11)，且TPU(9)的内部底端靠近射灯(11)一侧位置处固定安装有蓄电池(10)，所述射灯(11)的外部固定套接有保护罩(12)，所述牛津布(3)的一侧缝合有第一展示带(2)，且牛津布(3)的另一侧缝合有第二展示带(4)，所述第一展示带(2)和第二展示带(4)的前后表面均粘接有发光膜(1)。

### 设计方案

1.一种带灯的圆形闭气式展示柱，包括TPU(9)，其特征在于，所述TPU(9)的外部通过拉链套接有牛津布(3)，且TPU(9)的底端固定安装有木板(5)，所述TPU(9)的前表面并且贯穿牛津布(3)的内部嵌入安装有充气阀(8)，且TPU(9)的前表面靠近充气阀(8)一侧位置处嵌入安装有高压阀(6)，所述TPU(9)的内部底端固定安装有射灯(11)，且TPU(9)的内部底端靠近射灯(11)一侧位置处固定安装有蓄电池(10)，所述射灯(11)的外部固定套接有保护罩(12)，所述牛津布(3)的一侧缝合有第一展示带(2)，且牛津布(3)的另一侧缝合有第二展示带(4)，所述第一展示带(2)和第二展示带(4)的前后表面均粘接有发光膜(1)。

2.根据权利要求1所述的一种带灯的圆形闭气式展示柱，其特征在于，所述蓄电池(10)的外部固定套接有防水密封罩，且蓄电池(10)与TPU(9)通过螺栓固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种带灯的圆形闭气式展示柱，其特征在于，所述发光膜(1)的内部填充有光致储能夜光粉，且发光膜(1)为塑料薄膜材质的构件，所述发光膜(1)的厚度为0.5mm。

4.根据权利要求1所述的一种带灯的圆形闭气式展示柱，其特征在于，所述牛津布(3)与木板(5)通过粘胶剂进行粘接，且牛津布(3)为圆柱体结构。

5.根据权利要求1所述的一种带灯的圆形闭气式展示柱，其特征在于，所述保护罩(12)为玻璃钢材质的构件，且保护罩(12)与木板(5)的连接处填充有橡胶密封垫。

6.根据权利要求1所述的一种带灯的圆形闭气式展示柱，其特征在于，所述木板(5)的内部填充有防潮剂，防潮剂为碳酸钙粉末。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及新材料技术领域，具体是一种带灯的圆形闭气式展示柱。

背景技术

目前商家在进行广告宣传时经常会用到展示柱，通过展示柱可以方便客户更加直观地看到相应的标语及产品信息，进而方便客户进行购买和认知。

但是现有的展示柱多采用鼓气式进行充气，这样的不足之处是需要消耗大量的电能，同时在夜晚，现有的气柱在灯光较暗的环境下难以方便行人及用户查看，不利于行人及用户进行实时了解。因此，本领域技术人员提供了一种带灯的圆形闭气式展示柱，以解决上述背景技术中提出的问题。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种带灯的圆形闭气式展示柱，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种带灯的圆形闭气式展示柱，包括TPU，所述TPU的外部通过拉链套接有牛津布，且TPU的底端固定安装有木板，所述TPU的前表面并且贯穿牛津布的内部嵌入安装有充气阀，且TPU的前表面靠近充气阀一侧位置处嵌入安装有高压阀，所述TPU的内部底端固定安装有射灯，且TPU的内部底端靠近射灯一侧位置处固定安装有蓄电池，所述射灯的外部固定套接有保护罩，所述牛津布的一侧缝合有第一展示带，且牛津布的另一侧缝合有第二展示带，所述第一展示带和第二展示带的前后表面均粘接有发光膜。

作为本实用新型进一步的方案：所述蓄电池的外部固定套接有防水密封罩，且蓄电池与TPU通过螺栓固定连接。

作为本实用新型再进一步的方案：所述发光膜的内部填充有光致储能夜光粉，且发光膜为塑料薄膜材质的构件，所述发光膜的厚度为0.5mm。

作为本实用新型再进一步的方案：所述牛津布与木板通过粘胶剂进行粘接，且牛津布为圆柱体结构。

作为本实用新型再进一步的方案：所述保护罩为玻璃钢材质的构件，且保护罩与木板的连接处填充有橡胶密封垫。

作为本实用新型再进一步的方案：所述木板的内部填充有防潮剂，防潮剂为碳酸钙粉末。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型通过采用闭气式结构，一次充气可以长期使用，当射灯工作时，可以带动整个展示柱亮起，使其可以在夜晚发光，使用者通过该展示柱可以起到初步宣传的作用，通过第一展示带和第二展示带的结合使用，可以使该展示柱在夜间进行发光，起到二次宣传的作用，同时本设计节省了电能的消耗，可长期放置在室外，使展示柱在夜间具有良好的市场推广价值。

附图说明

图1为一种带灯的圆形闭气式展示柱的结构示意图；

图2为一种带灯的圆形闭气式展示柱中射灯的安装结构示意图；

图3为一种带灯的圆形闭气式展示柱中TPU的俯视图。

图中：1、发光膜；2、第一展示带；3、牛津布；4、第二展示带；5、木板；6、高压阀；7、开关；8、充气阀；9、TPU；10、蓄电池；11、射灯；12、保护罩。

具体实施方式

请参阅图1～3，本实用新型实施例中，一种带灯的圆形闭气式展示柱，包括TPU9，TPU9的外部通过拉链套接有牛津布3，且TPU9的底端固定安装有木板5，木板5的内部填充有防潮剂，防潮剂为碳酸钙粉末，TPU9的前表面并且贯穿牛津布3的内部嵌入安装有充气阀8，且TPU9的前表面靠近充气阀8一侧位置处嵌入安装有高压阀6，TPU9的内部底端固定安装有射灯11，且TPU9的内部底端靠近射灯11一侧位置处固定安装有蓄电池10，蓄电池10的外部固定套接有防水密封罩，且蓄电池10与TPU9通过螺栓固定连接，射灯11的外部固定套接有保护罩12，保护罩12为玻璃钢材质的构件，且保护罩12与木板5的连接处填充有橡胶密封垫，通过采用闭气式结构，一次充气可以长期使用，当射灯11工作时，可以带动整个展示柱亮起，使其可以在夜晚发光，使用者通过该展示柱可以起到初步宣传的作用。

牛津布3与木板5通过粘胶剂进行粘接，且牛津布3为圆柱体结构，牛津布3的一侧缝合有第一展示带2，且牛津布3的另一侧缝合有第二展示带4，第一展示带2和第二展示带4的前后表面均粘接有发光膜1，发光膜1的内部填充有光致储能夜光粉，且发光膜1为塑料薄膜材质的构件，发光膜1的厚度为0.5mm，通过第一展示带2和第二展示带4的结合使用，可以使该展示柱在夜间进行发光，起到二次宣传的作用。

本实用新型的工作原理是：使用者先将充气阀8打开，此时通过外部的鼓风机向TPU9内进行充气，当TPU9充气完毕后，将充气阀8关闭，此时TPU9与牛津布3的内壁紧紧贴合，当TPU9内部的压力较大时，此时可以打开高压阀6进行适当泄气即可，此时可以通过高压阀6可以起到防爆的作用，然后使用者手动打开开关7，此时射灯11进行亮起，射灯11亮起后可以照亮TPU9，本设计通过采用闭气式结构，一次充气可以长期使用，当射灯11工作时，可以带动整个展示柱亮起，使其可以在夜晚发光，使用者通过该展示柱可以起到初步宣传的作用，发光膜1的内部填充有光致储能夜光粉，且发光膜1为塑料薄膜材质的构件，发光膜1的厚度为0.5mm，光致储能夜光粉是荧光粉在受到自然光、日光灯光、紫外光等照射后，把光能储存起来，在停止光照射后，再缓慢地以荧光的方式释放出来，所以在夜间或者黑暗处，仍能看到发光，持续时间长达几小时至十几小时，通过第一展示带2和第二展示带4的结合使用，可以使该展示柱在夜间进行发光，起到二次宣传的作用，同时本设计节省了电能的消耗，可长期放置在室外，使展示柱在夜间具有良好的市场推广价值。

以上所述的，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920080185.X

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209249010U

授权时间:20190813

主分类号:G09F 13/04

专利分类号:G09F13/04;G09F13/20

范畴分类:15E;

申请人:山东康桥实业有限公司

第一申请人:山东康桥实业有限公司

申请人地址:264000 山东省烟台市招远市辛庄镇金海大道888号

发明人:康卫益

第一发明人:康卫益

当前权利人:山东康桥实业有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f0c725fc29c5b4a87b7b1931.html