# 浅谈房屋建筑结构加固施工技术张振中

中国建筑第八工程局有限公司东北分公司辽宁大连116000

摘要：结构加固技术不但在房屋建筑施工中一项重要技术手段，而且也是设计房屋建筑中一项关键技术支撑，对于提高房屋建筑整体质量以及结构强度具有重大现实意义。从建筑设计与建筑市场实际发展状况来讲，房屋建筑功能以及结构正处于变动时期，过多的功能性需求需要加固房屋建筑。这样一来，结构加固技术就会达到了内在需求。为此，在接下来的文章中，将围绕结构加固技术在房屋建筑施工中的运用展开详细分析。

关键词：结构加固技术；房建建筑施工；运用

引言：房屋建筑施工中的结构加固技术可以提高建筑物的质量和稳定性，延长房屋建筑体的使用寿命。目前我国社会快速发展，房屋建筑的施工量较大、建设成本不断增加等因素推动了结构加固技术在房屋建筑施工中的广泛应用。文章主要分析了结构加固技术在房屋建筑施工中的优势和运用，以期提高房屋建筑的质量。

1.结构加固技术在房屋建筑施工中的运用优势

1.提高房屋建筑的耐久性

房屋建筑在使用居住的过程中会受到各方面因素的影响，其中最主要的因素有两点：人为和环境。如果房屋建筑想要在这两种因素的影响下还能保持较好的稳定性，就必须提高房屋建筑的耐久性，因为保持稳定性的基本依据就是耐久性。在使用过程中，房屋建筑会受到各种环境因素的影响，比如狂风暴雨、洪水、大降雪等，以及人为因素的干扰。而运用结构加固技术可以有效提高房屋建筑的耐久性，即稳定性，减小人为因素和环境因素对房屋建筑的影响，将房屋建筑的损害降到最低[1]。

1.2提高房屋建筑的市场价值

结构加固技术在建筑领域占据十分重要的地位，通过运用结构加固技术，不仅能够提高房屋建筑的耐久性和安全性能，满足建筑行业工程的市场需求，还能够促进建筑行业不断的发展。在房屋建筑施工中，结构加固技术将多种先进技术有效的相结合，这种方式在多个行业产生了非常深远的意义，是建筑领域发展的必然趋势。通过适当运用结构加固技术可以极大的提升房屋建筑的市场价值。

1.3增加房屋建筑的使用寿命

判断一个房屋建筑质量如何的标志有许多，其中最表观的反映就是房屋建筑的使用寿命长短。如今，很多建筑体在施工完成后会受到多方面的影响，减短了房屋建筑的使用寿命，这是资源和经济消耗浪费的一种表现。这时借助结构加固技术可以有效的处理这种问题，提高房屋建筑的质量，增加了房屋建筑的使用寿命。

1.4增强房屋建筑的抗震性能

地震是人民无法控制的自然灾害，对房屋具有致命的破坏性，因此在房屋建筑施工过程中，一定要保证房屋建筑的抗震性，将地震给房屋带来的伤害减到最小，如果房屋建筑的抗震性能不满足施工要求和规定标准，这样很容易危害到人民的生命安全，使人民的经济遭到巨大的损失。利用结构加固技术提高房屋建筑的抗震性能，使房屋的抗震性满足规定的要求和标准，保障人民的生命安全和经济利益[2]。

2.结构加固技术在房屋建筑施工中的应用

2.1碳纤维布加固

所谓的碳纤维布其实是指具有高强度以及高韧性的非金属材料加固层，例如高强度玻璃纤维或者高强度碳纤维布等。碳纤维布加固就是根据加固施工前的检测结果，针对房屋结构的薄弱处利用高强度的纤维布进行应有的加固处理（通常情况下这种方法被运用到建筑施工过程中，可以对楼板底部、框架梁以及相应框架柱等部位进行效果良好地加固，进而对房屋建筑本身的稳定性提升产生巨大作用），而且这种加固方法得到的效果往往是相对美观的，因此这也是碳纤维加固法的优势之一。除此之外，碳纤维加固法也凭借着其本身的高效性以及良好的耐久度等特点而被广泛地运用。

2.2加大截面加固

我们很容易理解，在同等压力的情况下，接触面积越大，接触面上每一点所承受的力就越小。而在现实中，将这一理论运用到房屋建筑施工作业当中的就是所谓的加大截面加固法。如今，在建筑业内，这种房屋结构加固技术也是常用的，这种加固法的操作步骤非常简单，就是以合理加大建筑结构的截面积为目的，以用相同材料的混凝土在原有的混凝土建筑截面的受压面上浇铸，施工操作以及相应工艺等都极其简单[3]。采用这种方法进行加固之后，不论是建筑结构的斜截面与正截面的抗压性与刚性还是正截的抗弯性都能够得到大幅度提升。

2.3外包钢加固

在房屋建筑混凝土结构的两个面上或者其周身进行高强度钢包扎的加固方法，被称为外包钢加固法。这种技术可以将房屋建筑结构本身的承载力进行大幅度提升，这也是这种技术被应用于房屋建筑施工中的目的。加固施工时，建筑结构的截面形状不同，则与之对应的包钢方式就应该有所变化。例如，横向加缀板的包角钢的方式，适用于矩形或者方形截面；而扁钢套箍加固法多用于房屋建筑截面的结构为圆柱或弧形的情况。

2.4预应力加固

建筑结构中，混凝土结构的弯曲部分的构件受预应力以及外部载荷的力的作用。而所谓的预应力加固技术便是依据这一原理应运而生的。在房屋的建筑结构对加固效果要求不高时，预应力加固技术多被应用。预应力加固技术的作用原理相对复杂，但是这种加固技术的运用能够使房屋建筑结构的受力的情况得到良好的保证，并且能够将相应弯曲构件的抗弯方面的性能进行大幅度提升，并以此来达到将建筑结构的强度进行增强的目的。

2.5增设支点加固

增设支点加固的目的与外包钢加固相似，两者都是为了增大建筑结构的承载力。但是，增设支点加固在提升建筑结构承载力的同时，还能够对建筑结构的内力进行有效的控制，同时将建筑计算的跨度进行合理减小，实现这一目的的方式是对建筑结构的支撑点进行增设处理。这样一来，建筑结构的稳定性也能够得到加强。在现今建筑施工中，增设支点加固技术主要用于网架、梁、板、柱等结构，在进行加固处理时多会采用增设支点的方式。值得注意的是，可增设的支点包括“刚性”与“弹性”两种，但是无论采用哪一种增设，都会对相应的建筑结构造成另外方面的不同程度的损害。因此，对这种加固方法进行采用时应慎重而行[3]。

2.6粘钢加固法

此方法中使用最为频繁的工具是粘贴剂。对照施工的设计并严格参照设计图纸在混凝土或者钢结构的表面对钢板进行粘贴，这样能让钢板和结构在最大程度上产生共同的作用力。目前，市场上的钢板粘贴加固技术分为包钢加固技术、粘钢加固技术、基层修补技术、混凝土裂缝灌注修补技术等多种。技术不同，其具有的优势和特点亦有所不同。因为粘钢加固技术具有施工方便、简单等特点，且使用此技术进行施工不会对建筑的结构产生影响，所以此技术在加固房屋建筑中的桥梁、板、柱以及梁等混凝土结构时比较常用。

结论

简而言之，随着我国社会经济和科技的不断发展和进步，房屋建筑的结构加固技术在很大程度上也得到了创新和提高。通过结构加固技术在房屋建筑施工中的运用，不仅可以发挥房屋建筑的作用和功能，还能提高了房屋建筑的施工效率和质量，延长房屋建筑的使用寿命，促使房屋建筑结构满足市场发展的要求，推动我国建筑行业可持续发展。

参考文献：

[1]崔元元，张隽.结构加固技术在房屋建筑施工中的运用[J].黑龙江科技信息，2015（20）：263.

[2]李聪.浅析结构加固技术在房屋建筑施工中的运用[J].黑龙江科技信息，2014，5（19）：165.

[3]程敏，浅析结构加固技术在房屋建筑施工中的运用[J].江西建材，2017，2（15）：94.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f19821e7d2585fc92f27853e.html