# 第二松花江论文_孙艳兵,薛梅

导读:本文包含了第二松花江论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:松花江,洪水,流域,径流,水位,嫩江,白山。

### 第二松花江论文文献综述

孙艳兵,薛梅[1]（2019）在《第二松花江洪水对嫩江水位顶托的影响分析》一文中研究指出为研究松花江流域第二松花江洪水对嫩江洪水的顶托规律,分别采用水文学方法、MIKE21FM二维水动力模型法分析不同典型年嫩江、二松两江洪水汇合处的顶托情况。结果表明,嫩江在小流量阶段受二松洪水顶托较多,随大赉站、扶余站流量比增大,顶托作用变缓,随流量比减小顶托作用增强;嫩江洪水量级较大时,洪峰前后嫩江受顶托作用影响较小;MIKE21FM二维水动力模型对于分析嫩江受二松洪水顶托情况具有较好的适用性。(本文来源于《水电能源科学》期刊2019年09期）

李文龙,李秀斌,王傲[2]（2019）在《第二松花江上游白山水库极值峰年长期预报方法研究》一文中研究指出针对极值峰年对水库防洪度汛的影响特别大的特点,为了达到更好地解决防洪与兴利矛盾的目的,开展白山水库极值峰年长期预报方法的研究工作。依据可公度性理论,构建了平均为60a、53a、44a、25a和19a等5个周期的可公度网络结构图,以春汛前兆相似年,进行极值峰年来水量级的预报。研究显示:当这5个周期共振迭加到一起的时期,就是下一个极值峰年的高发期及高发年,用来进行极值峰年发生时间的预报;对8a历史极值峰年进行预报检验,综合预报合格率为81.25%。结果表明:白山水库极值峰年长期预报方法预报精度较高,在考虑预报误差的情况下,可以在生产实际中进行应用;用5周期共振加前兆方法对未来12a(2019—2030年)作了极值峰年预报,预计2020年、2024年、2026年和2030年为极值峰年高发年。(本文来源于《水利水电技术》期刊2019年06期）

崔瑞娟,冶雪艳,杜新强,王丽雪,陆向勤[3]（2019）在《第二松花江干流傍河开采潜力评价》一文中研究指出在第二松花江傍河开采适宜性评价的基础上,根据研究区的地质和水文地质条件,建立了水文地质概念模型及相应的数学模型,建立了基于Visual MODFlow的地下水流数值模型;以地下水水位降深不大于含水砂层厚度的1/3为准则,通过使预测流场与允许降深条件下的流场尽量接近,给出了第二松花江干流傍河开采条件下的地下水允许开采量。结果表明:现状年条件下区域地下水资源开采强度较小,而傍河开采条件下各适宜区地下水开采潜力巨大,在多年平均降水保证率条件下,地下水允许开采量可达140×10~4m~3/d;适度规模傍河开采可引起地表水与地下水转化关系的变化,但不会对河流生态功能产生不利影响。(本文来源于《水文地质工程地质》期刊2019年01期）

赵双,叶磊,吴剑,冯艳,周炫[4]（2018）在《嫩江与第二松花江洪水相互顶托影响研究》一文中研究指出干支河流交汇河段洪水遭遇时河道水位壅高,形成洪水顶托,致使河道断面水位流量关系复杂,增加河道防洪难度。以东北松花江流域嫩江和第二松花江(简称二松)在叁岔河口处交汇为例,基于嫩江大赉站、二松扶余站多年实测洪水资料筛选顶托典型年,分析顶托典型年两水文站异常的水位流量关系,并定性定量研究了不同量级下洪水相互顶托程度。结果表明,嫩江较易受到二松洪水的顶托作用。当大赉站流量较大时,扶余站流量变化对大赉站顶托量影响较小,在大赉站流量大于3 000m3/s时,对大赉站的顶托量在0.5m以下;当大赉站流量较低时,随着扶余站流量的增大,顶托量逐渐增大,当大赉站流量小于3 000m3/s时,大赉站顶托量最大可达4.8m。(本文来源于《水电能源科学》期刊2018年12期）

孙虹,李鸿雁,郭道华,鲍珊珊[5]（2019）在《基于物理成因识别的第二松花江汛期径流预报》一文中研究指出针对第二松花江流域中长期径流预测精度较低问题,为了分析物理预报因子的作用过程以提高汛期洪水预报精度,选取太阳黑子相对数为物理影响因素,进而识别其影响时滞,以影响时滞期内的太阳黑子相对数作为径流预报因子,以汛期(6—9月份)月平均径流为预报项目,采用BP神经网络识别映射关系,采用历史资料作为训练样本,完成网络训练和检验。以第二松花江干流控制性水利工程丰满水库为例,对2017年汛期月平均径流进行预报。结果表明:丰满水库汛期月平均入库流量为1 400 m~3/s,来水频率为11%,定性预报第二松花江流域2017年为丰水年;2017年丰满水库实际来水141.00亿m~3,为多年均值的112%,为偏丰来水年份,来水定性预报正确。该方法的创新点在于:采用全局敏感性分析方法识别太阳活动的影响时滞,以确定预报因子;采用BP网络模拟预报因子与预报项目的复杂非线性相关关系,以构建预报网络。研究成果为2017年吉林省水文预报和防汛决策提供了重要支撑。(本文来源于《水利水电技术》期刊2019年03期）

张云峰[6]（2018）在《辫状河储层建筑结构定量表征及沉积模式探讨——以中国东北松原市第二松花江现代沉积为例》一文中研究指出辫状河储层具有极强的空间非均质性,以中国东北松原市第二松花江现代辫状河沉积为例,利用实地测量、GPS定位、探地雷达数据校正等手段,对近1800m露头剖面进行观察、描述和测量,首先构建出岩相、微相和微相组合叁个等级体系储层建筑结构单元,进而对各等级体系单元的类型、几何学特征和比例构成进行了定量研究。结果表明:辫状河储层发育12种岩相、4种微相和4种微相组合,其中卵石砾岩和含砾粗砂岩构成河床滞留沉积微相;槽状层理粗砂岩、低角度板状层理中砂岩、槽状层理中砂岩、槽状层理细砂岩、平行层理细砂岩和波状层理细砂岩构成河道微相;块状层理粗砂岩、低角度板状层理中砂岩、高角度板状层理细砂岩、楔形层理中细砂岩、平行层理细砂岩、波状层理细砂岩构成心滩微相;灰绿色泥岩构成落淤层;4种微相中心滩占46.25%,宽厚比5.5～40,河床滞留沉积占43.78%,宽厚比4000以上,河道占8.72%,宽厚比42.5～54.8,落淤层占1.25%,宽厚比800～1200;4种微相组合中心滩—滞留沉积占52.3%,河道—滞留沉积占22.7%,心滩—河道占19.5%,心滩—落淤层占5.5%。进而总结出辫状河平面上直流区、分流区和心滩区叁种沉积模式,得出不同区带之间砂体规模、沉积相构成和沉积作用呈规律性变化。(本文来源于《第十五届全国古地理学及沉积学学术会议摘要集》期刊2018-09-14）

赵双[7]（2018）在《嫩江与第二松花江洪水相互顶托对河道水位的影响规律研究》一文中研究指出我国是一个洪涝灾害多发的国家,洪涝形成的灾害严重威胁人民的生命财产安全。而交叉河道对河道洪水水位影响较大的洪水顶托是最为严重的洪涝灾害之一。针对河道内洪水顶托这一问题,本文以松花江流域嫩江、第二松花江(简称二松)交汇河道发生顶托的现象为研究对象,采用研究区两江下游控制站嫩江大赉站、二松扶余站历史实测洪水资料分析和水动力学模型对设计频率洪水进行洪水演进模拟的分析方法,分析交汇河道洪水顶托的规律,为河道实时防洪调度提供支持。本文的主要研究内容和成果包括:(1)依据研究区实测洪水资料,进行顶托影响分析。根据历史洪水资料,以嫩江大赉站、二松扶余站历史洪水资料为基础,挑选嫩江、二松洪水典型年,并根据典型年两站水位流量关系的变化异常情况,识别洪水顶托关系,计算顶托量的大小。结果表明:嫩江较易受到二松洪水的顶托作用,在大赉站流量较小时,受顶托量最大可达到4m以上。(2)针对研究区实测洪水资料均低于20年一遇问题,模拟生成超过20年一遇高频率洪水,并进行顶托影响分析。因历史资料存在洪水频率均低于20年一遇,无法分析高频率洪水下顶托影响情况,为了更全面的分析顶托的影响,本文采用MIKE11建立嫩江江桥、二松扶余到松干肇源交汇河段河道洪水演进一维水动力模型,模拟两站设计20年、30年、35年、50年一遇洪水过程,分析大赉站洪水顶托过程,计算20年、30年、35年、50年一遇大洪水下大赉站顶托量的大小。(3)根据历史实测洪水和模拟洪水顶托影响分析,探求顶托规律。通过分析同频率下、不同频率下的洪水顶托大小,及不同流量区间下顶托量的变化情况,总结顶托规律。结果表明:1)在大赉站小流量时,扶余站与大赉站流量比在2以上时均会发生大赉站受回水顶托的现象,且顶托高度最大达到4m以上。2)当嫩江大赉站流量达到3000m~3/s以上后,二松扶余站洪水增大对其的顶托影响将不再严重,顶托量基本在0.5m以下。3)当嫩江大赉站流量达到5000m~3/s以上后,二松扶余站洪水对其的顶托影响大小最大达到0.4m,多数情况下在0.3m以下,且随着扶余站流量的增大,顶托量将不再增大。(本文来源于《大连理工大学》期刊2018-06-07）

田旭鹏[8]（2018）在《第二松花江流域水化学特征及健康风险评价研究》一文中研究指出本文依托吉林省环境保护厅项目,针对第二松花江流域存在的问题,在资料收集、野外调查、样品采集与测试分析的基础上,系统应用数据分析技术和水化学分析、水环境质量评价等方法开展了第二松花江流域地表水与地下水的水化学特征及污染风险评价研究。研究结果表明:1.流域地表水体总体呈弱碱性,处于相对稳定状态,水体中阳离子以Ca~(2+)为主,阴离子以HCO_3~-为主,水化学类型主要为Ca-Mg-HCO_3型。水化学组分受岩石风化、蒸发浓缩、大气降水等因素影响,主要以岩石的风化作用及离子交换作用为主。人类活动中工业活动的影响要大于农业活动的影响。2.流域地下水体总体上呈弱碱性,且变化较为稳定;TDS均值小于1,属于淡水,水化学类型共有15种,主要为Ca-Mg-SO_4型。地下水化学组分形成作用主要以蒸发作用和岩石风化作用为主同时还伴随着离子交换作用,发生的反应主要为方解石、白云石及石膏的溶解,工业生产和人类活动对地下水的化学组分产生了一定的影响。流域浅层地下水中的TDS从上游至下游呈现逐渐增大的现象,且绝大部分地区的地下水中NO_3~-浓度超出饮用水标准限值。3.流域地下水以Ⅳ类和Ⅴ类水为主,中上游的水质较好适合饮用,且深层地下水的水质要好于浅层地下水。引起研究区地下水污染的因子主要为NO_3~-和Cl~-,使得研究区地下水均受到了不同程度的污染,主要污染类别为Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类,占总采样点的84.62%,Ⅳ类和Ⅴ类的样点共10个,占总采样点38.46%。4.所有样品的总非致癌风险指数范围在0.51-5.72之间,23个浅层地下水的样品中19个样品的非致癌风险指数超过限值,超限率为82.6%,高风险区域分布在研究区中西部平原区,该区属于农业活动强烈的灌区和人口居住密集区。(本文来源于《吉林大学》期刊2018-06-01）

薛梅,曹艳秋[9]（2018）在《2017年第二松花江流域暴雨洪水分析》一文中研究指出2017年,第二松花江流域的温德河连续发生2次超100年一遇特大洪水,漂河、金沙河发生超50年一遇特大洪水,饮马河发生近20年一遇大洪水。针对2017年第二松花江暴雨洪水,文中概述了暴雨过程及成因、暴雨特点,重点分析了洪水过程和丰满水库洪水组成。(本文来源于《东北水利水电》期刊2018年02期）

李成林,廖卫红,张苹苹,薛志春,黄晓敏[10]（2017）在《第二松花江流域暴雨洪水演变规律分析》一文中研究指出随着社会经济的发展,人类活动频繁,使下垫面条件发生改变,暴雨洪水演变关系也发生着改变。根据第二松花江丰满以上流域的相关水文资料,应用Mann-Kendall趋势检验法,分析了1956-2010年历史暴雨、1953-2010年历史洪水的变化规律和趋势,研究了暴雨年际变化和洪水次降雨量和次洪量趋势,探讨了暴雨洪水相关关系,结果表明:在55年中,历史暴雨量有先减小后增大之后回落的趋势;洪水多出现在7、8月份,且洪量分布中以白山~丰满区间为主的洪水居多;次洪变化和暴雨变化呈同步上升趋势;五道沟以上流域次洪上升趋势比次降雨量变化幅度小,是由于水利工程较多、人类活动影响剧烈所致。研究结果可为防洪减灾和流域水库调度提供一定理论依据。(本文来源于《中国农村水利水电》期刊2017年12期）

### 第二松花江论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对极值峰年对水库防洪度汛的影响特别大的特点,为了达到更好地解决防洪与兴利矛盾的目的,开展白山水库极值峰年长期预报方法的研究工作。依据可公度性理论,构建了平均为60a、53a、44a、25a和19a等5个周期的可公度网络结构图,以春汛前兆相似年,进行极值峰年来水量级的预报。研究显示:当这5个周期共振迭加到一起的时期,就是下一个极值峰年的高发期及高发年,用来进行极值峰年发生时间的预报;对8a历史极值峰年进行预报检验,综合预报合格率为81.25%。结果表明:白山水库极值峰年长期预报方法预报精度较高,在考虑预报误差的情况下,可以在生产实际中进行应用;用5周期共振加前兆方法对未来12a(2019—2030年)作了极值峰年预报,预计2020年、2024年、2026年和2030年为极值峰年高发年。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 第二松花江论文参考文献

[1].孙艳兵,薛梅.第二松花江洪水对嫩江水位顶托的影响分析[J].水电能源科学.2019

[2].李文龙,李秀斌,王傲.第二松花江上游白山水库极值峰年长期预报方法研究[J].水利水电技术.2019

[3].崔瑞娟,冶雪艳,杜新强,王丽雪,陆向勤.第二松花江干流傍河开采潜力评价[J].水文地质工程地质.2019

[4].赵双,叶磊,吴剑,冯艳,周炫.嫩江与第二松花江洪水相互顶托影响研究[J].水电能源科学.2018

[5].孙虹,李鸿雁,郭道华,鲍珊珊.基于物理成因识别的第二松花江汛期径流预报[J].水利水电技术.2019

[6].张云峰.辫状河储层建筑结构定量表征及沉积模式探讨——以中国东北松原市第二松花江现代沉积为例[C].第十五届全国古地理学及沉积学学术会议摘要集.2018

[7].赵双.嫩江与第二松花江洪水相互顶托对河道水位的影响规律研究[D].大连理工大学.2018

[8].田旭鹏.第二松花江流域水化学特征及健康风险评价研究[D].吉林大学.2018

[9].薛梅,曹艳秋.2017年第二松花江流域暴雨洪水分析[J].东北水利水电.2018

[10].李成林,廖卫红,张苹苹,薛志春,黄晓敏.第二松花江流域暴雨洪水演变规律分析[J].中国农村水利水电.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f1dd271d2f8690220b45f5d1.html