# 热碱处理对CaCu5La0.8Ce0.2Ni4.35Mn0.9Ti0.05(V0.3Fe0.4Al0.3)0.3快凝储氢合金电化学性能的影响

### 论文摘要

采用铜辊快甩制备了稀土系CaCu5型过计量比快凝合金La0.8Ce0.2Ni4.35Mn0.9Ti0.05(V0.3Fe0.4Al0.3)0.3,用XRD、SEM/EDS、磁化曲线测试及电化学方法研究了热碱水溶液（90℃、30%NaOH（质量分数））浸渍处理时间对快凝合金表面状态和电化学性能的影响。结果表明,快凝合金组织为CaCu5型单相组成,其凝固结晶形态由细小的柱状晶和等轴晶组成,经热碱处理后其合金颗粒表面形成疏松多孔的富镍层。随热碱处理时间增加,合金电极的活化性能、最大放电容量(Cmax)、充放电极化、容量保持率（S100）均呈先增大后减小的趋势,当热碱处理时间2h时合金电极的综合电化学性能较佳,此时合金最大放电容量达321.4mAh/g,容量保持率S100由未处理时的88.32%提高至93.1%,高倍率放电性能HRD900达到91%。

### 论文目录

- 1 试验方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 合金的相结构和微观组织

- 2.2 热碱处理前后快凝合金粉末的表面形貌和组成

- 2.3 热碱处理对储氢合金电极的电化学性能影响

- 2.3.1 合金电极的活化性能和与循环稳定性

- 2.3.2 储氢合金电极高倍率放电性能和电化学反应动力学

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙艳,罗永春,杨倩,郑坤

关键词: 热碱处理,稀土氧化物,稀土镍系型储氢合金,电化学性能

来源: 金属功能材料 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 兰州理工大学材料科学与工程学院,甘肃省农垦中等专业学校,兰州理工大学有色金属先进加工与再利用省部共建国家重点实验室

分类号: TG139.7;TG156

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1005-8192.2019013

页码: 19-26

总页数: 8

文件大小: 2841K

下载量: 42

### 相关论文文献

- [1].我国首条自主新型稀土储氢合金生产线正式运转[J]. 特种铸造及有色合金 2020(05)

- [2].稀土储氢合金让电池更好用[J]. 有色冶金节能 2020(02)

- [3].铁钛储氢合金材料粉化问题分析研究[J]. 船电技术 2020(06)

- [4].一种钇-镍稀土系储氢合金[J]. 稀土信息 2020(07)

- [5].旋锻对粉末冶金钒基储氢合金性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(21)

- [6].热处理对新能源汽车用稀土储氢合金电化学性能的影响[J]. 金属热处理 2019(01)

- [7].混合动力车电池用镁基储氢合金的制备及性能[J]. 金属热处理 2017(12)

- [8].混合动力汽车用镁基储氢合金制备与性能研究[J]. 铸造技术 2018(02)

- [9].稀土系储氢合金中氧量的测定[J]. 稀土 2018(01)

- [10].稀土储氢合金研究及发展现状[J]. 稀土信息 2018(03)

- [11].稀土系储氢合金的应用及研究进展[J]. 稀土信息 2016(10)

- [12].复合储氢系统用高压储氢合金[J]. 机电工程技术 2017(02)

- [13].储氢合金电极材料混合处理装置的研究与验证[J]. 铸造技术 2017(06)

- [14].凝固方式对钒基储氢合金性能的影响[J]. 钢铁钒钛 2017(03)

- [15].钒基储氢合金的研究进展[J]. 材料导报 2015(23)

- [16].含硼储氢合金炸药能量研究[J]. 火工品 2015(02)

- [17].镁基储氢合金制备技术的研究进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [18].轴肩直径对搅拌摩擦改性钒钛镍储氢合金充放电性能的影响[J]. 钢铁钒钛 2020(03)

- [19].新能源汽车电池用钒钛镍基储氢合金的制备及性能研究[J]. 钢铁钒钛 2020(02)

- [20].新能源汽车用储氢合金的制备与电化学性能研究[J]. 铸造技术 2018(12)

- [21].浅谈储氢合金[J]. 山西科技 2019(01)

- [22].新型钒基储氢合金的机械合金化制备工艺研究[J]. 热加工工艺 2017(02)

- [23].钛铁基储氢合金在车载储能领域的应用研究[J]. 稀有金属 2017(05)

- [24].机械振动对动力汽车电池用钒基储氢合金组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(03)

- [25].新型稀土高性能储氢合金研究进展[J]. 化工进展 2012(02)

- [26].浩运金能:储氢合金产业化的先行者[J]. 高科技与产业化 2012(08)

- [27].稀土储氢合金材料的进展及前景[J]. 世界有色金属 2018(18)

- [28].新能源汽车电池用新型镁基储氢合金的组织与性能[J]. 热加工工艺 2016(16)

- [29].高性能储氢合金制备技术[J]. 兵器材料科学与工程 2012(06)

- [30].稀土储氢合金性能影响因素分析[J]. 稀有金属 2011(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f207e28d8d0ff9a360a649e4.html