# 一种可控温度报警的六面顶液压机顶锤论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种可控温度报警的六面顶液压机顶锤，包括顶锤体，顶锤体的左端设有合金锤头，顶锤体的右端设有液压腔，顶锤体的内部设有螺旋水管，合金锤头上部设有温度传感器，顶锤体的一侧分别设有进水管与出水管，进水管与出水管分别与螺旋水管的两端连接，进水管与出水管的另一端设有循环水箱，循环水箱内设有循环泵，循环水箱外部设有控制器，控制器分别与温度传感器和循环泵电性连接，温度传感器通过控制器联动循环泵启停及变速。本实用新型采用温度传感器进行实时的高精度温度测量，并控制温度值处在安全值内；另外，当检测的温度值高于设定的区间温度值时，触摸屏可以具体的显示出超温的温度传感器，同时发出报警警报。

### 设计方案

1.一种可控温度报警的六面顶液压机顶锤，其特征在于：包括顶锤体，顶锤体为方型柱状，顶锤体的左端设有合金锤头，顶锤体的右端设有液压腔，顶锤体的内部设有螺旋水管，合金锤头上部设有温度传感器，顶锤体的一侧分别设有进水管与出水管，进水管与出水管分别与螺旋水管的两端连接，进水管与出水管的另一端设有循环水箱，循环水箱内设有循环泵，循环水箱外部设有控制器，控制器分别与温度传感器和循环泵电性连接，温度传感器通过控制器联动循环泵启停及变速。

2.根据权利要求1所述的一种可控温度报警的六面顶液压机顶锤，其特征在于：所述顶锤体的左侧设有锥型凹陷。

3.根据权利要求1所述的一种可控温度报警的六面顶液压机顶锤，其特征在于：所述合金锤头包括圆顶面、方型台和锥型凸起，圆顶面与方型台和锥型凸起采用合金一体制成。

4.根据权利要求1所述的一种可控温度报警的六面顶液压机顶锤，其特征在于：所述控制器包括触摸屏、扬声器、闪灯、温度模块和储存模块。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于人造金刚石设备技术领域，特别涉及一种可控温度报警的六面顶液压机顶锤。

背景技术

如今，六面顶液压机是生产人造金刚石等超硬材料的主要应用设备。在生产过程中，六个硬质合金顶锤在工作中承受着高温、高压，这种高温高压的环境会使顶锤的使用寿命降低，或者影响顶压机设备的生产质量，更为严重的会造成顶锤的直接损坏，使整体设备无法工作，更换维修顶锤又极其麻烦，顶锤采用合金制成造价高，更换时间较长，更换后又要试机来确保正常生产的稳定性，从而会带来极大的经济损失。通常，固定顶锤的钢环都通有冷却水，通过冷却钢环来对顶锤实施进一步的冷却，冷却过程较慢，顶锤的温度的冷却控制性较差，效果不理想。另外，当冷却水出现故障或者降温不及时时，导致顶锤的实际温度超出生产的安全使用温度，操作人员无法及时的有效测量并发现，会造成顶锤的损坏，影响生产的安全性。

实用新型内容

本发明提供一种可控温度报警的六面顶液压机顶锤，以解决上述提出的顶锤温度控制误差大、顶锤温度无法实时测量、及安全性差的技术问题。

本实用新型解决上述技术问题采取的技术方案是：一种可控温度报警的六面顶液压机顶锤，其结构特点在于，包括，顶锤体，顶锤体为方型柱状，顶锤体的左端设有合金锤头，顶锤体的右端设有液压腔，顶锤体的内部设有螺旋水管，合金锤头上部设有温度传感器，顶锤体的一侧分别设有进水管与出水管，进水管与出水管分别与螺旋水管的两端连接，进水管与出水管的另一端设有循环水箱，循环水箱内设有循环泵，循环水箱外部设有控制器，控制器分别与温度传感器和循环泵电性连接，温度传感器通过控制器联动循环泵启停及变速。

进一步的，所述顶锤体的左侧设有锥型凹陷。

进一步的，所述合金锤头包括圆顶面、方型台和锥型凸起，圆顶面与方型台和锥型凸起采用合金一体制成。

进一步的，所述锥型凸起插入锥型凹陷的内部并焊接固定。

进一步的，所述控制器包括触摸屏、扬声器、闪灯、温度模块和储存模块。

本实用新型的有益效果是：本实用新型采用温度传感器对合金锤头进行直接的温度的测量，测量的精度高，又可以对实时温度进行有效的测量，并通过测量的温度值的高低来联动控制螺旋水管内冷却水的流量，进而确保顶锤体与合金锤头的温度控制在一定的温度范围内；另外，当检测的温度值高于设定的区间温度值时，触摸屏可以具体的显示出超温的温度传感器，同时扬声器发出报警警报，闪灯警示闪烁。

附图说明

图1是本实用新型的主视结构示意图；

图2是本实用新型的合金锤头的主视结构示意图；

图3是本实用新型的合金锤头的左视结构示意图；

图中：1顶锤体，2合金锤头，3液压腔，4螺旋水管，5温度传感器，6进水管，7出水管，8循环水箱，9循环泵，10控制器，11锥型凹陷，21圆顶面，22方型台，23锥型凸起，101触摸屏，102扬声器，103闪灯，104温度模块，105储存模块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置设计。因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型选定的实施例。基于本实用新型的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

作为示例，如图1、图2和图3所示，一种可控温度报警的六面顶液压机顶锤，其结构特点在于，包括，顶锤体1，顶锤体1可以为方型柱状，顶锤体的左侧可以设有锥型凹陷11，顶锤体1的左端可以设有合金锤头2，顶锤体1的右端可以设有液压腔3，顶锤体1的内部可以设有螺旋水管4，合金锤头2的上部可以设有温度传感器5，顶锤体1的一侧可以分别可以设有进水管6与出水管7，进水管6与出水管7可以分别与螺旋水管4的两端连接，进水管6与出水管7的另一端可以设有循环水箱8，循环水箱8内可以设有循环泵9，循环水箱8的外部可以设有控制器10，控制器10可以分别与温度传感器5和循环泵9电性连接，温度传感器5可以通过控制器10联动控制循环泵9的启停及变速。

优选的，所述合金锤头2包括圆顶面21、方型台22和锥型凸起23，圆顶面21与方型台22和锥型凸起23可以采用合金一体制成。

优选的，所述锥型凸起23插入锥型凹陷11的内部并焊接固定。

优选的，所述控制器10包括触摸屏101、扬声器102、闪灯103、温度模块104和储存模块105。

在本实用新型的具体实施例中，合金锤头2在工作过程中，温度传感器5可以对合金锤头2的温度进行实时的测量，并将测量的结果传送至控制器10，通过触摸屏101进行显示，通过储存模块105进行对温度数值进行储存，从而保证合金锤头2在不同的施工工艺的状态下所产生的温度数值进行有效的汇总保存；合金锤头2在工作时，温度会逐步的升高，也可以通过控制器10对合金锤头2的温度数值进行一个安全数值的范围的设定，当温度传感器5检测的温度数值略高时，控制器10将循环泵9启动，根据水温自动调整转速，循环水箱8内的冷却水由循环泵9通过进水管6流入螺旋水管4中，再通过出水管7进行流出返回至循环水箱8中，冷却水不断的通过螺旋水管4来对顶锤体1及合金锤头2进行直接有效的降温，降温效果明显直接，有效的保证了合金锤头2及钉锤体1的安全生产温度，螺旋水管4内的冷却水的流量与温度传感器5的实时的温度数值称正比；另外，当温度传感器5的检测的温度数值与设定的安全数值的上限临近时，控制器10控制循环泵9的转速开到最大时，此时触摸屏101会闪烁的显示出即将超温的温度传感器5，同时，扬声器102工作提示报警音，闪灯103进行警示闪烁，对操作人员进行有效的提示，此时设备仍运行；当温度传感器5的检测的温度数值超出设定的温度值时，合金锤头2停止工作，整体设备停止运行，扬声器102与闪灯103进入停机报警状态，有效的保证了顶压机的合金锤头2在工作时的安全性和稳定性。

在本实用新型的另一具体实施例中，六面顶压机的顶锤分布为六个，即六个合金锤头2上均对应的设有独自的温度传感器5，六个温度传感器5代表不同的六个合金锤头2，六个温度传感器5通过温度模块104与触摸屏101连接，触摸屏101上可以单独的显示各个温度传感器5的温度的状况，以便温度报警时操作人员对具体位置的排查，方便操作。

本实用新型采用温度传感器5对合金锤头2进行直接的温度的测量，测量的精度高，又可以对实时温度进行有效的测量，并通过测量的温度值的高低来联动控制螺旋水管4内冷却水的流量，进而确保顶锤体1与合金锤头2的温度控制在一定的温度范围内；另外，当检测的温度值高于设定的区间温度值时，触摸屏101可以具体的显示出超温的温度传感器5，同时扬声器102发出报警警报，闪灯103进行警示闪烁，可以将超温情况及时的传送给操作人员。

以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或者替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为主。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307592.X

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:21(辽宁)

授权编号:CN209885758U

授权时间:20200103

主分类号:B01J3/06

专利分类号:B01J3/06

范畴分类:23E;

申请人:营口金铮实业有限公司

第一申请人:营口金铮实业有限公司

申请人地址:115007 辽宁省营口市鲅鱼圈区范屯/光辉屯10-金铮实业办公楼

发明人:丛庆龙

第一发明人:丛庆龙

当前权利人:营口金铮实业有限公司

代理人:杨群

代理机构:21254

代理机构编号:沈阳友和欣知识产权代理事务所(普通合伙) 21254

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f2c111d2f5a43b9a20628ff6.html