# 一种旋转式咖啡机论文和设计-洪流

### 全文摘要

本实用新型公开了一种旋转式咖啡机，涉及咖啡冲泡机技术领域，其包括外杯，其底部形成第一下开口；旋转杯，其底部形成第二下开口，且中轴处形成连动轴；上盖，其开设有通孔；以及，电机；所述旋转杯容置在所述外杯内；所述电机固定在所述上盖上，所述电机的转轴穿过所述通孔；所述上盖盖合在所述外杯上，所述电机的转轴插入所述连动轴中，以连动所述旋转杯旋转。本实用新型主要解决市售的旋转式咖啡机，驱动器容易进水损坏，而且传动结构复杂的问题；打开外盖后，电机不在旋转杯附近，使用者向旋转杯注入热水时，热水不会溅到电机；此外，电机和旋转杯之间的传动结构简单紧凑，不仅配合可靠，而且成本更低。

### 主设计要求

1.一种旋转式咖啡机，其特征在于，包括：外杯，其底部开设有第一下开口；旋转杯，其底部开设有第二下开口，且中轴处形成连动轴；上盖，其开设有通孔；以及，电机；所述旋转杯容置在所述外杯内；所述电机固定在所述上盖上，所述电机的转轴穿过所述通孔；所述上盖盖合在所述外杯上，所述电机的转轴插入所述连动轴中，以连动所述旋转杯旋转。

### 设计方案

1.一种旋转式咖啡机，其特征在于，包括：

外杯，其底部开设有第一下开口；

旋转杯，其底部开设有第二下开口，且中轴处形成连动轴；

上盖，其开设有通孔；

以及，电机；

所述旋转杯容置在所述外杯内；所述电机固定在所述上盖上，所述电机的转轴穿过所述通孔；所述上盖盖合在所述外杯上，所述电机的转轴插入所述连动轴中，以连动所述旋转杯旋转。

2.根据权利要求1所述的旋转式咖啡机，其特征在于：所述外杯的杯底设有顶针，所述顶针顶在所述旋转杯底面。

3.根据权利要求2所述的旋转式咖啡机，其特征在于：所述旋转杯底面的中轴处开设有顶针槽；所述顶针顶在所述顶针槽上。

4.根据权利要求1所述的旋转式咖啡机，其特征在于：还包括锂电池，所述锂电池与所述电机电性连接。

5.根据权利要求1或4所述的旋转式咖啡机，其特征在于：所述电机的转轴上套设有轴套，所述轴套的横截面外轮廓呈多边形，所述连动轴的顶面开设有与所述轴套形状匹配的轴套槽；所述轴套插入所述轴套槽中。

6.根据权利要求1或4所述的旋转式咖啡机，其特征在于：所述电机为减速电机。

7.根据权利要求1所述的旋转式咖啡机，其特征在于：所述上盖开设有加水口。

8.根据权利要求1所述的旋转式咖啡机，其特征在于：还包括底座和饮用杯，所述饮用杯容置在所述底座内；

所述外杯扣合在所述底座上，所述第一下开口对准所述饮用杯。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及咖啡冲泡机技术领域，具体为一种旋转式咖啡机。

背景技术

手冲咖啡相比速溶咖啡具有更浓郁的香气和更顺滑的口感，随着生活水平的提高，人们越来越喜爱手冲咖啡，但是，咖啡师的操作速度有限，不能满足高峰期的顾客需求。旋转式咖啡机的出现解决了咖啡师操作速度不足的问题，人们可以自行使用旋转式咖啡机来进行咖啡冲泡。

中国实用新型专利申请号“201620297012.X”，名称为“咖啡机冲泡装置”的实用新型专利公开了一种咖啡机冲泡装置，包括底座，底座用于支撑咖啡杯，底座的上表面设有与底座垂直的支撑臂，支撑臂为空腔式结构；支撑臂的顶部向其侧壁方向延伸有用于固定储液器的套管，支撑臂中部向其侧壁方向延伸有用于支撑溶解杯的支撑架；支撑臂内设有驱动储液器旋转的驱动器，驱动器驱动储液器旋转，储液器内的液体旋转式流入溶解杯内，溶解杯内冲泡咖啡粉后的液体流入咖啡杯内。一种优选方案是驱动器包括环套于储液器外的旋转环，环套旋转环外且用于支撑旋转环的轴承以及位于支撑臂空腔内的马达，旋转环与马达的旋转轴通过设有的传动带连接。

上述专利公开的内容即为目前市售的旋转式咖啡机的结构，虽然其能实现咖啡冲泡功能，但是该种咖啡机冲泡装置的结构具有如下缺点：

1、旋转环需要由马达驱动旋转，因此旋转环和套管之间必定具有缝隙，同时，储液器的加水口所处水平面比支撑臂高，使用者若不取下储液器直接注水，向储液器注水时若有不慎将开水溅出储液器外，则溅出的开水极有可能穿过旋转环和套管之间的缝隙而进入支撑臂内，进而使支撑臂内的马达进水损坏。

2、马达和旋转环之间的传动结构复杂，该种咖啡机冲泡装置一旦跌落、受到震动或者冲击，极有可能使轴承或传动带脱位，从而使旋转环失效。

综上所述，目前市售的旋转式咖啡机，驱动器容易进水损坏，而且传动结构复杂，容易失效。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种旋转式咖啡机，其电机不易进水损坏，同时结构简单紧凑，不仅配合可靠，而且成本更低。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种旋转式咖啡机，包括：

外杯，其底部开设有第一下开口；

旋转杯，其底部开设有第二下开口，且中轴处形成连动轴；

上盖，其开设有通孔；

以及，电机；

所述旋转杯容置在所述外杯内；所述电机固定在所述上盖上，所述电机的转轴穿过所述通孔；所述上盖盖合在所述外杯上，所述电机的转轴插入所述连动轴中，以连动所述旋转杯旋转。

上述技术方案中，所述外杯的杯底设有顶针，所述顶针顶在所述旋转杯底面。

上述技术方案中，所述旋转杯底面的中轴处开设有顶针槽；所述顶针顶在所述顶针槽上。

上述技术方案中，该种旋转式咖啡机还包括锂电池，所述锂电池与所述电机电性连接。

上述技术方案中，所述电机的转轴上套设有轴套，所述轴套的横截面外轮廓呈多边形，所述连动轴的顶面开设有与所述轴套形状匹配的轴套槽；所述轴套插入所述轴套槽中。

上述技术方案中，所述电机为减速电机。

上述技术方案中，所述上盖开设有加水口。

上述技术方案中，该种旋转式咖啡机还包括底座和饮用杯，所述饮用杯容置在所述底座内；所述外杯扣合在所述底座上，所述第一下开口对准所述饮用杯。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该种旋转式咖啡机，旋转杯容置在外杯内，电机固定在上盖上，电机的转轴穿过通孔，上盖盖合在外杯上，电机的转轴插入连动轴中，以连动旋转杯旋转；打开外盖后，电机不在旋转杯附近，使用者向旋转杯注入热水时，热水不会溅到电机，上盖盖合在外杯上时，电机所处的水平面比旋转杯的杯口高，电机不易进水损坏；此外，电机和旋转杯之间的传动结构简单紧凑，不仅配合可靠，而且成本更低。

附图说明

图1为本实用新型的立体视图。

图2为本实用新型的爆炸视图。

图3为本实用新型中的轴套和轴套槽的配合视图。

图4为本实用新型的剖面视图。

图5为图4中的A局部放大图。

附图标记为：1、外杯；11、第一下开口；12、顶针；13、第一卡勾；2、旋转杯；21、第二下开口；22、连动轴；23、轴套槽；24、顶针槽；3、上盖；31、通孔；32、电机座；33、电机盖；34、加水口；41、电机；411、轴套；42、锂电池；43、充电口；44、按钮；45、基板；5、底座；51、卡合沿；52、第二卡勾；6、饮用杯。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-图5，一种旋转式咖啡机，包括外杯1、旋转杯2、上盖3、电机41、底座5以及饮用杯6。

外杯1为透明的食品级塑料材质杯体，例如聚碳酸酯（Polycarbonate，PC）；外杯1的底部开设有第一下开口11，本实施例中，第一下开口11为开设在外杯1的底部的圆形开口。外杯1的底部外沿轴向延伸并形成第一卡勾13。

旋转杯2为透明的食品级塑料材质杯体，例如聚碳酸酯（Polycarbonate，PC）；旋转杯2的底部开设有第二下开口21，本实施例中，第二下开口21有两个，两个第二下开口21均为设置在旋转杯2底部的漏斗形开口，即第二下开口21的从入口处即开始收窄，直至到达出口；旋转杯2盛有液体时，液体从第二下开口21的出口滴漏而出。旋转杯2的中轴处形成连动轴22，即连动轴22与旋转杯2一体成型，且连动轴22与旋转杯2共轴。

上盖3为食品级塑料材质的盖体，例如聚碳酸酯（Polycarbonate，PC）；上盖3的主体呈圆板形，上盖3的边缘与外杯1的杯口边缘匹配；上盖3的中部内凹，形成一凹陷的电机座32，电机座32的底部开设有通孔31，通孔31呈圆形，通孔31与上盖3共轴。

电机41为减速电机，更具体地，电机41为微型直流减速电机，即电机41包括电机本体和减速机，电机本体为微型直流电机，电机本体与减速机相互固定，且电机本体的转轴插入到减速机的输入轴中，形成减速电机；减速机的输出轴即为本实施例中的电机41的转轴。

底座5为塑料底座，底座5的主体呈圆筒形，底座5的内部形成卡合沿51，即卡合沿51为沿底座5内壁周向设置的环体，卡合沿51与底座5一体成型；底座5顶部的外边沿形成第二卡勾52。饮用杯6为纸杯、玻璃杯、食品级塑料杯或者食品级金属杯的一种；饮用杯6容置在底座5内，饮用杯6通过卡合沿51卡合在底座5内。

电机41固定在上盖3的电机座32上，电机41竖直向下设置，电机41的转轴穿过通孔31；电机座32上盖合有电机盖33，电机盖33覆盖住电机41，避免电机41外露。进一步地，该种旋转式咖啡机还包括有锂电池42、充电口43、按钮44以及基板45；锂电池42与电机41电性连接，按钮44被搭载在基板45上，基板45固定在电机盖33内，按钮44从电机盖33的顶部穿出；按钮44串接在锂电池42与电机41之间，以控制锂电池42与电机41之间的回路的通断，进而控制电机41的启动与停止；充电口43为Mini USB接口、Micro USB接口或者USB Type-C接口中的一种，充电口43从电机盖33的侧面穿出，充电口43与锂电池42电性连接，使锂电池42可以被充电。

旋转杯2容置在外杯1内，上盖3盖合在外杯1上，上盖3的边缘与外杯1的杯口边缘紧密配合；上盖3盖合在外杯1之后，电机41的转轴竖直向下，电机41的转轴插入连动轴22中，以连动旋转杯2旋转。

进一步地，外杯1的杯底设有顶针12，顶针12与外杯1一体成型，顶针12的上部呈锥形，顶针12的顶面为尖锐部；旋转杯2底面的中轴处开设有顶针槽24，顶针槽24与顶针12的形状匹配；顶针12顶在旋转杯2底面的顶针槽24上。设置顶针12与顶针槽24，便于旋转杯2在外杯1内旋转。

进一步地，电机41的转轴上套设有轴套411，轴套411的横截面外轮廓呈多边形；连动轴22的顶面开设有与轴套411形状匹配的轴套槽23，即轴套槽23的横截面中，轴套槽23的内壁与轴套411的横截面的外轮廓匹配；轴套411插入轴套槽23中，使得电机41的转轴与连动轴22的配合更紧密，使电机41的转轴的不易空转；本实施例中，轴套411的横截面外轮廓为八边形，相应的，轴套槽23也为八边形的槽孔。

进一步地，上盖3开设有加水口34，便于使用者向旋转杯2内注水。

外杯1扣合在底座5上，即外杯1的第一卡勾13与底座5的第二卡勾52配合，使外杯1和底座5相互固定；外杯1扣合在底座5上之后，第一下开口11对准饮用杯6。

该种旋转式咖啡机在使用时，使用者打开外盖，先将研磨后的咖啡粉倒入旋转杯2中并向旋转杯2注入热水，注水完成后，将上盖3盖合在外杯1上，并使轴套411插入轴套槽23中，然后点击按钮44启动电机41，电机41连动旋转杯2缓慢旋转，使旋转杯2内的热水产生旋流，从而充分溶解咖啡粉并使咖啡粉的香气充分释出；与此同时，咖啡液体通过第二下开口21缓慢地滴漏到外杯1中，再通过外杯1的第一下开口11流入到饮用杯6中；待旋转杯2和外杯1中的咖啡完全流入饮用杯6后，使用者旋转外杯1，使外杯1的第一卡勾13与底座5的第二卡勾52脱开，将底座5和外杯1分离，最后，使用者从底座5中取出饮用杯6即可享用咖啡。

该种旋转式咖啡机，旋转杯2容置在外杯1内，电机41固定在上盖3上，电机41的转轴穿过通孔31，上盖3盖合在外杯1上，电机41的转轴插入连动轴22中，以连动旋转杯2旋转；打开外盖后，电机41不在旋转杯2附近，使用者向旋转杯2注入热水时，热水不会溅到电机41，上盖3盖合在外杯1上时，电机41所处的水平面比旋转杯2的杯口高，电机41不易进水损坏；此外，电机41和旋转杯2之间的传动结构简单紧凑，不仅配合可靠，而且成本更低。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920056158.9

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209678232U

授权时间:20191126

主分类号:A47J31/18

专利分类号:A47J31/18;A47J31/44

范畴分类:15F;

申请人:洪流

第一申请人:洪流

申请人地址:518000 广东省深圳市龙岗区平湖镇平湖大街182号

发明人:洪流

第一发明人:洪流

当前权利人:洪流

代理人:刘晓敏

代理机构:44218

代理机构编号:深圳市千纳专利代理有限公司 44218

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f32a17a9888d875963662005.html