# 一种咖啡机论文和设计-李海媚

### 全文摘要

本实用新型提供一种咖啡机，包括研磨装置、压粉器、冲泡装置、储水箱、漏斗，水泵将储水箱抽进冲泡装置的锅炉内加热，漏斗可与研磨装置或冲泡装置活动连接，还包括底座、支座，支座设置在底座上，储水箱设置在底座上，所研磨装置、压粉器、冲泡装置设置在支座上，研磨装置的出料口、压粉器的压头、冲泡装置的出汽口位于同一侧；支座朝向压粉器的压头的侧面上设有安装槽，压粉器的握柄上设有连接杆，连接杆设置在安装槽内并可沿安装槽上下移动。本实用新型的结构简单、合理，用户不仅能享用到现磨咖啡，还能享受制作咖啡过程中的乐趣，从研磨咖啡豆到冲泡咖啡的过程中，完全是自定义的过程，用户可根据个人喜好，制作适合自己的咖啡。

### 主设计要求

1.一种咖啡机，包括研磨装置、压粉器、冲泡装置、储水箱、漏斗，水泵将所述储水箱抽进冲泡装置的锅炉内加热，所述漏斗可与研磨装置或冲泡装置活动连接，其特征在于：还包括底座、支座，所述支座设置在底座上，所述储水箱设置在底座上，所述研磨装置、压粉器、冲泡装置设置在支座上，所述研磨装置的出料口、压粉器的压头、冲泡装置的出汽口位于同一侧；所述支座朝向压粉器的压头的侧面上设有安装槽，所述压粉器的握柄上设有连接杆，所述连接杆设置在安装槽内并可沿安装槽上下移动。

### 设计方案

1.一种咖啡机，包括研磨装置、压粉器、冲泡装置、储水箱、漏斗，水泵将所述储水箱抽进冲泡装置的锅炉内加热，所述漏斗可与研磨装置或冲泡装置活动连接，其特征在于：还包括底座、支座，所述支座设置在底座上，所述储水箱设置在底座上，所述研磨装置、压粉器、冲泡装置设置在支座上，所述研磨装置的出料口、压粉器的压头、冲泡装置的出汽口位于同一侧；所述支座朝向压粉器的压头的侧面上设有安装槽，所述压粉器的握柄上设有连接杆，所述连接杆设置在安装槽内并可沿安装槽上下移动。

2.根据权利要求1所述咖啡机，其特征在于：所述支座呈龙门形，所述支座包括顶座、设置在顶座两端的侧座，所述研磨装置、压粉器、冲泡装置设置在顶座上，所述压粉器位于研磨装置和冲泡装置之间，所述安装槽设置在顶座朝向压粉器的压头的侧面上。

3.根据权利要求2所述咖啡机，其特征在于：所述安装槽所在的侧面上设有导槽，所述漏斗上设有导杆，所述导杆插入导槽并沿导槽左右移动，所述漏斗通过导杆沿导槽移动。

4.根据权利要求3所述咖啡机，其特征在于：所述导槽的两端端部分别对应研磨装置的出料口、冲泡装置的出汽口；所述导槽对应安装槽处设有向下凹陷的凹槽，所述凹槽用于漏斗移动至压粉器下方时的定位。

5.根据权利要求2所述咖啡机，其特征在于：所述冲泡装置设有用于制作奶泡的蒸汽管，蒸汽开关用于接通\/切断所述蒸汽管与锅炉之间的通路或调节蒸汽管的蒸汽量，所述蒸汽开关设置在靠近冲泡装置的侧座上。

6.根据权利要求1所述咖啡机，其特征在于：还包括盛水箱，所述盛水箱用于盛接冲泡时滴落或溢出的咖啡，所述盛水箱设置在底座上且位于冲泡装置的出汽口的一侧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及家用电器技术领域，更具体地说，是涉及一种咖啡机。

背景技术

随着技术的进步，咖啡机的市场应用越来越广，功能也越来越完善。目前市面上售卖的咖啡机多为全自动咖啡机，全自动咖啡机设置多种咖啡的制作程序，用户虽能享受到各式各样的现磨咖啡，但是缺乏了制作咖啡的乐趣，而且咖啡的制作程序化，制得的咖啡并不能很好地贴合个人口味。另外，大多咖啡机的结构复杂，不便于用户操作。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种咖啡机，供用户自定义制作咖啡，以克服现有技术的不足。

本实用新型解决其技术问题的技术方案是：一种咖啡机，包括研磨装置、压粉器、冲泡装置、储水箱、漏斗，水泵将所述储水箱抽进冲泡装置的锅炉内加热，所述漏斗可与研磨装置或冲泡装置活动连接，还包括底座、支座，所述支座设置在底座上，所述储水箱设置在底座上，所述研磨装置、压粉器、冲泡装置设置在支座上，所述研磨装置的出料口、压粉器的压头、冲泡装置的出汽口位于同一侧；所述支座朝向压粉器的压头的侧面上设有安装槽，所述压粉器的握柄上设有连接杆，所述连接杆设置在安装槽内并可沿安装槽上下移动。

所述支座呈龙门形，所述支座包括顶座、设置在顶座两端的侧座，所述研磨装置、压粉器、冲泡装置设置在顶座上，所述压粉器位于研磨装置和冲泡装置之间，所述安装槽设置在顶座朝向压粉器的压头的侧面上。

所述安装槽所在的侧面上设有导槽，所述漏斗上设有导杆，所述导杆插入导槽并沿导槽左右移动，所述漏斗通过导杆沿导槽移动。

所述导槽的两端端部分别对应研磨装置的出料口、冲泡装置的出汽口；所述导槽对应安装槽处设有向下凹陷的凹槽，所述凹槽用于漏斗移动至压粉器下方时的定位。

所述冲泡装置设有用于制作奶泡的蒸汽管，蒸汽开关用于接通\/切断所述蒸汽管与锅炉之间的通路或调节蒸汽管的蒸汽量，所述蒸汽开关设置在靠近冲泡装置的侧座上，

还包括盛水箱，所述盛水箱用于盛接冲泡时滴落或溢出的咖啡，所述盛水箱设置在底座上且位于冲泡装置的出汽口的一侧。

本实用新型的有益效果是：

本实用新型提供一种咖啡机，其结构简单、合理，研磨装置、压粉器和冲泡装置设置在支座上，漏斗通过导杆沿导槽移动，更便于用户操作；用户不仅能享用到现磨咖啡，还能享受制作咖啡过程中的乐趣，从研磨咖啡豆到冲泡咖啡的过程中，完全是自定义的过程，用户可根据个人喜好，制作适合自己的咖啡。另外，储水箱和盛水箱均设置在底座上，方便用户检查水量。

附图说明

图1是本实用新型咖啡机的结构示意图(漏斗与研磨装置连接)。

图2是本实用新型咖啡机的正视图(无漏斗)。

图3是本实用新型中漏斗的结构示意图。

图4是本实用新型咖啡机的结构示意图(压粉过程)。

图5是本实用新型咖啡机的结构示意图(漏斗与冲泡装置连接)。

具体实施方式

下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“横向”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应作广义理解，例如，可以是固定连接。也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型的具体含义。

参见图1-5，一种咖啡机，包括底座1、支座、储水箱2、盛水箱3、研磨装置4、压粉器5、冲泡装置6、漏斗7；支座设置在底座1上，储水箱2和盛水箱3设置在底座1上，研磨装置4、压粉器5和冲泡装置6设置在支座上且压粉器5位于研磨装置4和冲泡装置6之间，漏斗7活动设置在支座上，漏斗7可与研磨装置4、冲泡装置6活动连接。

支座呈龙门形，包括顶座8、设置在顶座8两端的侧座9。研磨装置4、冲泡装置6分别固定在顶座8的两端上，研磨装置4的出料口和冲泡装置6的出汽口位于同侧。顶座8朝向研磨装置4的出料口的侧面上设有安装槽10，压粉器5的握柄11上设有连接杆12，连接杆12活动设置在安装槽10内并可沿安装槽10上下移动，压粉器5通过连接杆12沿安装槽10移动。

研磨装置4的出料口处、冲泡装置6的出汽口处分别设有第一扣环13、第二扣环14，第一扣环13、第二扣环14上均设有避空位、扣接部，漏斗7的开口边缘设有安装块15，安装块15从避空位进入到第一扣环13或第二扣环14内并与扣接部旋转扣合，使漏斗7与研磨装置4或冲泡装置6连接起来。冲泡装置6设有用于制作奶泡的蒸汽管16，蒸汽管16与锅炉连接；蒸汽开关17设置在靠近冲泡装置6的侧座9上，用于接通\/切断蒸汽管16与锅炉之间的通路或调节蒸汽管16的蒸汽量。

顶部上安装槽10所在的侧面还设有导槽18，相应的，漏斗7的侧部上设有导杆19，导杆19与漏斗7的手柄20相对设置，导杆19插入导槽18并沿导槽18左右移动，漏斗7通过导杆19沿导槽18移动。导槽18两端端部分别与研磨装置4的出料口、冲泡装置6的出汽口相对应，当导杆19移动到导槽18的端部时，漏斗7的开口刚好到达第一扣环13或第二扣环14内。导槽18对应安装槽10处设有向下凹陷的凹槽21，用于漏斗7移动至压粉器5下方时的定位。

底座1的两侧分别设有第一空腔、第二空腔，储水箱2活动安装在第一空腔内，盛水箱3活动安装在第二空腔内。储水箱2与冲泡装置6的锅炉相连，通过水泵将储水箱2的水抽进锅炉内。盛水箱3位于冲泡装置6的出汽口的一侧，用于盛接冲泡时滴落或溢出的咖啡。

手握手柄20将导杆19插入到导槽18，往研磨装置4方向移动漏斗7直至导杆19到达导槽18该侧的端部，将漏斗7旋扣在第一扣环13上，即如图1所示；往研磨装置4的腔体内加入咖啡豆，按下研磨装置4的启动开关22，咖啡豆研磨成咖啡粉后经出料口进入到漏斗7的腔体内。如图4所示，然后将漏斗7往压粉器5方向移动直至导杆19到达凹槽21内，手握握柄11将压粉器5的压头24伸入到漏斗7的腔体内并将咖啡粉压紧。压粉完毕后，如图5所示，将漏斗7往冲泡装置6方向移动直至导杆19到达导槽18该侧的端部，将漏斗7旋扣在第二扣环14上，打开冲泡装置6的控制开关23并调节蒸汽的压力；储水箱2的水经水泵抽进锅炉内，水在锅炉内被加热成高温高压的蒸汽，蒸汽的压力将锅炉出水管阀腔内的阀门推开，蒸汽经过出汽口进入漏斗7，将漏斗7内的咖啡粉萃取浓咖啡液。另外，打开蒸汽开关17并调节蒸汽量，高温高压的蒸汽高速通过蒸汽管16，使奶杯内的牛奶迅速形成奶泡。

本实用新型的结构简单、合理，研磨装置、压粉器和冲泡装置设置在支座上，漏斗通过导杆沿导槽移动，更便于用户操作；用户不仅能享用到现磨咖啡，还能享受制作咖啡过程中的乐趣，从研磨咖啡豆到冲泡咖啡的过程中，完全是自定义的过程，用户可根据个人喜好，制作适合自己的咖啡。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，本领域的普通技术人员应当理解：在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由权利要求及其等同替换所限定，在未经创造性劳动所作的改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822278734.2

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209499485U

授权时间:20191018

主分类号:A47J 31/42

专利分类号:A47J31/42;A47J31/40;A47J31/44

范畴分类:15F;11B;

申请人:顺德职业技术学院

第一申请人:顺德职业技术学院

申请人地址:528399 广东省佛山市顺德区德胜东路93号

发明人:李海媚;徐清涛

第一发明人:李海媚

当前权利人:顺德职业技术学院

代理人:张绮丽

代理机构:11394

代理机构编号:北京卓恒知识产权代理事务所（特殊普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f3672c8459a6a319697aa928.html