# 一种方向机论文和设计-李启海

### 全文摘要

本实用新型公开了一种方向机，涉及方向机技术领域，包括万向传动轴与支撑调节机构，支撑调节机构包括安装板，安装板上设有第一连接架，第一连接架上铰接有第二连接架，第二连接架上固接有支柱，万向传动轴包括通过万向节联接的第一轴与第二轴，第一轴套接于支柱内，第二轴套接于安装板上，万向节位于第一连接架与第二连接架的铰接中心处，第一连接架上安装有用于第二连接架锁止的锁紧机构。综上所述，本实用新型解决了现有技术方向机角度调整不便的技术问题，本实用新型可以方便有效的实现方向机角度的调整，并且调整角度范围大，同时本实用新型还具有成本低廉，牢固性强的特点。

### 主设计要求

1.一种方向机，包括万向传动轴与支撑调节机构，其特征在于，所述支撑调节机构包括安装板，所述安装板上设有第一连接架，所述第一连接架上铰接有第二连接架，所述第二连接架上固接有支柱，所述万向传动轴包括通过万向节联接的第一轴与第二轴，所述第一轴套接于所述支柱内，所述第二轴套接于所述安装板上，所述万向节位于所述第一连接架与所述第二连接架的铰接中心处，所述第一连接架上安装有用于所述第二连接架锁止的锁紧机构。

### 设计方案

1.一种方向机，包括万向传动轴与支撑调节机构，其特征在于，所述支撑调节机构包括安装板，所述安装板上设有第一连接架，所述第一连接架上铰接有第二连接架，所述第二连接架上固接有支柱，所述万向传动轴包括通过万向节联接的第一轴与第二轴，所述第一轴套接于所述支柱内，所述第二轴套接于所述安装板上，所述万向节位于所述第一连接架与所述第二连接架的铰接中心处，所述第一连接架上安装有用于所述第二连接架锁止的锁紧机构。

2.如权利要求1所述的一种方向机，其特征在于，所述第一连接架、所述第二连接架均为匚型板，所述第二连接架包括顶板以及连接在所述顶板两侧的翼板，所述支柱的端部固接于所述顶板上，所述第一连接架包括两侧板以及连接所述两侧板的加强板，两所述翼板分别与两所述侧板通过转轴连接。

3.如权利要求2所述的一种方向机，其特征在于，所述加强板的顶部设有三角开口。

4.如权利要求3所述的一种方向机，其特征在于，所述加强板为角板，所述角板的弯折部向着远离所述侧板的方向凸起。

5.如权利要求4所述的一种方向机，其特征在于，所述角板的夹角为90°～120°。

6.如权利要求1至5任一所述的一种方向机，其特征在于，所述第二连接架上设有弧形槽口，所述锁紧机构包括位于所述弧形槽口内的固定柱，所述固定柱的一端固接于所述第二连接架上，所述固定柱的另一端螺接有摇把。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及方向机技术领域，特别涉及一种农机用方向机。

背景技术

方向机是农机用于转向功能的最重要的零件，也是汽车行驶安全的重要保证。传统方向机结构单一，使用时无法改变角度姿态，无法适应驾驶员的身高、坐姿，驾驶员操作体验较差。

实用新型内容

针对以上缺陷，本实用新型的目的是提供一种方向机，旨在解决方向机角度调整的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：

一种可调式方向机，包括万向传动轴与支撑调节机构，支撑调节机构包括安装板，安装板上设有第一连接架，第一连接架上铰接有第二连接架，第二连接架上固接有支柱，万向传动轴包括通过万向节联接的第一轴与第二轴，第一轴套接于支柱内，第二轴套接于安装板上，万向节位于第一连接架与第二连接架的铰接中心处，第一连接架上安装有用于第二连接架锁止的锁紧机构。

其中，第一连接架、第二连接架均为匚型板，第二连接架包括顶板以及连接在顶板两侧的翼板，支柱的端部固接于顶板上，第一连接架包括两侧板以及连接两侧板的加强板，两翼板分别与两侧板通过转轴连接。

其中，加强板的顶部设有三角开口。

其中，加强板为角板，角板的弯折部向着远离远离侧板的方向凸起。

其中，角板的夹角为90°～120°。

其中，第二连接架上设有弧形槽口，锁紧机构包括位于弧形槽口内的固定柱，固定柱的一端固接于第二连接架上，固定柱的另一端螺接有摇把。

采用了上述技术方案后，本实用新型的有益效果是：

由于可调式方向机包括万向传动轴与支撑调节机构，支撑调节机构包括安装板，安装板上设有第一连接架，第一连接架上铰接有第二连接架，第二连接架上固接有支柱，万向传动轴包括通过万向节联接的第一轴与第二轴，第一轴套接于支柱内，第二轴套接于安装板上，万向节位于第一连接架与第二连接架的铰接中心处，第一连接架上安装有用于第二连接架锁止的锁紧机构，通过第一连接架与第二连接架的相对转动以及转动后的锁止来实现方向机角度的调整，并且第一连接架与第二连接架的转动中心位于整个方向机的底部处，从而提升了角度调整的范围。

由于加强板的顶部设有三角开口，从而降低了加强板的重量的同时提升了加强板的强度。

由于加强板为角板，角板的弯折部向着远离远离侧板的方向凸起，从而进一步提升了。

综上所述，本实用新型解决了现有技术方向机角度调整不便的技术问题，本实用新型可以方便有效的实现方向机角度的调整，并且调整角度范围大，同时本实用新型还具有成本低廉，牢固性强的特点。

附图说明

图1是本实用新型方向机的结构示意图；

图2是图1中第一连接架的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图，进一步阐述本实用新型。

本说明书中涉及到的方位均以本实用新型方向机正常工作时的方位为准，不限定其存储及运输时的方位，仅代表相对的位置关系，不代表绝对的位置关系。

如图1所示，方向机包括万向传动轴、支撑调节机构以及锁紧机构，万向传动轴用于传动，支撑调节机构用于万向传动轴的传动，锁紧机构用于支撑调节机构调节后的锁止。

如图1所示，支撑调节机构包括安装板1，安装板1水平安装在农机的基座上，安装板1上板面上焊接有第一连接架2，第一连接架2通过转轴转动连接第二连接架3，第二连接架3上固接有支柱4，万向传动轴包括通过万向节7 联接的第一轴5与第二轴6，第一轴5套接于支柱4内，第一轴5的顶部伸出到支柱4外，并且连接方向盘，第二轴6套接于安装板1上，第二轴6连接于农机传动系统中，第一轴5与支柱4内壁之间、第二轴6与安装板1轴孔之间均安装有轴承，万向节7位于第一连接架2与第二连接架3的铰接中心处，使得第二连接架3在第一连接架2上的转动动作与第一轴5在第二轴6上的转动动作可以同步进行，不会形成相互干涉。第二连接架3上设有弧形槽口，弧形槽口的圆心点位于所述转轴的轴线上，锁紧机构包括位于弧形槽口310内的固定柱311，固定柱311的一端固接于第二连接架3上，固定柱311的另一端螺接有摇把312。

如图1和图2共同所示，第一连接架、第二连接架均为匚型板，第二连接架包括顶板30以及连接在顶板30两侧的翼板31，支柱4的底端固接于顶板30 上，第一连接架包括两侧板20以及连接两侧板20的加强板21，两翼板31分别与两侧板20相平行设置，并且通过转轴连接。两侧板20以及加强板21均焊接在安装座上。加强板21的顶部设有三角开口210。加强板21为角板，角板的夹角为90°～120°。角板的弯折部211为加强板21的左右方向的中间处，弯折部211向着远离侧板20的方向凸起，增强加强板21的牢固性能。

使用时，通过转动摇把312，使得锁紧机构松开，此时操控支柱4摆动一定角度，来满足使用需要，在找好角度后，再次转动摇把312，控制锁紧机构锁紧第一连接架2与第二连接架3。

本实用新型不局限于上述具体的实施方式，本领域的普通技术人员从上述构思出发，不经过创造性的劳动，所做出的种种变换，均落在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920022268.3

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209479752U

授权时间:20191011

主分类号:B62D 3/02

专利分类号:B62D3/02

范畴分类:32B;27C;

申请人:潍坊新视听电子科技有限公司

第一申请人:潍坊新视听电子科技有限公司

申请人地址:261202 山东省潍坊市坊子区正太路19号

发明人:李启海

第一发明人:李启海

当前权利人:潍坊新视听电子科技有限公司

代理人:张晓琳

代理机构:37255

代理机构编号:潍坊正信致远知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f384703c89fffc6148d5b259.html