# 一种可拆卸式旋转射频天线论文和设计-孙斌

### 全文摘要

本实用新型公开了一种可拆卸式旋转射频天线，包括抱杆、导轨、楔块、滑环、滑块、转臂、调角板、转块、天线固定框、固定框转轴、板状天线和天线转轴，通过与楔块配合将导轨固定在抱杆的外壁上，通过移动楔块移动上卡箍的位置，通过滑环的内壁与抱杆之间的摩擦力将板状天线的底端固定，将板状天线抬起，使得滑环与抱杆之间的形成空隙，滑块能够在导轨上滑动，从而调节板状电线的朝向，并且方便将板状天线安装和拆卸，通过调节转臂和调角板之间的角度，粗调板状天线的倾斜角，在通过转动天线固定框和板状天线在细微调节板状天线的倾斜角，使得板状天线能够三百六十度转动，并且保证板状天线的朝向精准，提高板状天线的信号覆盖效果。

### 主设计要求

1.一种可拆卸式旋转射频天线，包括抱杆、导轨、楔块、滑环、滑块、转臂、调角板、转块、天线固定框、固定框转轴、板状天线和天线转轴，所述抱杆为圆形杆状，其特征在于，抱杆的外壁固定连接有上下两个卡箍，上卡箍由两个半圆形的导轨通过螺栓固定连接而成，导轨的外侧顶面和底面设有V型滑槽，V型滑槽中滑动连接有滑块的勾爪，导轨的内侧面倾斜，通过与楔块配合将导轨固定在抱杆的外壁上；所述抱杆的下卡箍为滑环，滑环为一侧设于缺口的圆环状，缺口上设有连接板，连接板上设有销孔，通过与天线固定框底面的转块两侧的销轴配合，将天线固定框的底部固定，通过滑环的内壁与抱杆之间的摩擦力将板状天线的底端固定；所述天线固定框为方形框体，天线固定框的顶面和底面中心分别固定连接有一个固定框转轴，转块为顶面设有圆形通孔的长方体结构，转块的通孔中套接有固定框转轴，固定框转轴的顶端侧壁上设有环型凹槽，能够通过卡环将转块和固定框转轴的位置固定，并且固定框转轴能够在转块的通孔中转动；所述转块的两侧壁中心设有销轴，顶部转块的销轴与调角板的U型顶部的销孔配合固定，调角板将天线固定框的顶部固定，调角板的U型杆底面中心设有连杆，连杆的另一端通过螺杆与转臂的右端销接，通过螺杆上的螺母将转臂和调角板固定，转臂的左端通过销轴销接在滑块的外侧面上，转臂的左端与滑块固定；所述天线固定框的两侧中心设有圆形通孔，通孔中滑动连接有天线转轴，天线转轴固定连接在板状天线的左右两侧壁中心处。

### 设计方案

1.一种可拆卸式旋转射频天线，包括抱杆、导轨、楔块、滑环、滑块、转臂、调角板、转块、天线固定框、固定框转轴、板状天线和天线转轴，所述抱杆为圆形杆状，其特征在于，抱杆的外壁固定连接有上下两个卡箍，上卡箍由两个半圆形的导轨通过螺栓固定连接而成，导轨的外侧顶面和底面设有V型滑槽，V型滑槽中滑动连接有滑块的勾爪，导轨的内侧面倾斜，通过与楔块配合将导轨固定在抱杆的外壁上；

所述抱杆的下卡箍为滑环，滑环为一侧设于缺口的圆环状，缺口上设有连接板，连接板上设有销孔，通过与天线固定框底面的转块两侧的销轴配合，将天线固定框的底部固定，通过滑环的内壁与抱杆之间的摩擦力将板状天线的底端固定；

所述天线固定框为方形框体，天线固定框的顶面和底面中心分别固定连接有一个固定框转轴，转块为顶面设有圆形通孔的长方体结构，转块的通孔中套接有固定框转轴，固定框转轴的顶端侧壁上设有环型凹槽，能够通过卡环将转块和固定框转轴的位置固定，并且固定框转轴能够在转块的通孔中转动；

所述转块的两侧壁中心设有销轴，顶部转块的销轴与调角板的U型顶部的销孔配合固定，调角板将天线固定框的顶部固定，调角板的U型杆底面中心设有连杆，连杆的另一端通过螺杆与转臂的右端销接，通过螺杆上的螺母将转臂和调角板固定，转臂的左端通过销轴销接在滑块的外侧面上，转臂的左端与滑块固定；

所述天线固定框的两侧中心设有圆形通孔，通孔中滑动连接有天线转轴，天线转轴固定连接在板状天线的左右两侧壁中心处。

2.根据权利要求1所述的可拆卸式旋转射频天线，其特征在于，所述转臂和调角板的连接出设有刻度。

3.根据权利要求1所述的可拆卸式旋转射频天线，其特征在于，所述楔块的外壁镀有橡胶层。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种移动通信技术领域，具体是一种可拆卸式旋转射频天线。

背景技术

板状天线是移动通信系统天线的一种，主要用于室外信号覆盖。无论是GSM还是CDMA、LTE，板状天线是用得最为普遍的一类极为重要的基站天线，现有的天线支架有两种，一种天线支架是在天线支架上设有调节角度用的调节槽，调整好角度后锁紧调节槽上的螺栓组件，实现天线的固定；另一种支架是天线支架和固定支架直接通过螺栓组件活动连接，先松开支架之间的螺栓组件来调节角度，调整好角度后，锁紧螺栓组件，实现天线的固定。这两种天线支架在调整好角度锁紧螺母时，经常会发生角度的变化，通常采用较小的力先预紧，然后再轻轻的敲打板状天线，使天线转到要求的角度，再锁紧螺母。安装费时、费力，敲打板状天线还容易造成板状天线的损坏。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种可拆卸式旋转射频天线，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种可拆卸式旋转射频天线，包括抱杆、导轨、楔块、滑环、滑块、转臂、调角板、转块、天线固定框、固定框转轴、板状天线和天线转轴，所述抱杆为圆形杆状，用于将板状天线架起，接收和发射信号，抱杆的外壁固定连接有上下两个卡箍，上卡箍由两个半圆形的导轨通过螺栓固定连接而成，导轨的外侧顶面和底面设有V型滑槽，V型滑槽中滑动连接有滑块的勾爪，用于转动板状天线，导轨的内侧面倾斜，通过与楔块配合将导轨固定在抱杆的外壁上，通过向上拨动导轨，松开导轨，通过移动楔块移动上卡箍的位置；

所述抱杆的下卡箍为滑环，滑环为一侧设于缺口的圆环状，缺口上设有连接板，连接板上设有销孔，通过与天线固定框底面的转块两侧的销轴配合，将天线固定框的底部固定，通过滑环的内壁与抱杆之间的摩擦力将板状天线的底端固定；

所述天线固定框为方形框体，天线固定框的顶面和底面中心分别固定连接有一个固定框转轴，转块为顶面设有圆形通孔的长方体结构，转块的通孔中套接有固定框转轴，固定框转轴的顶端侧壁上设有环型凹槽，能够通过卡环将转块和固定框转轴的位置固定，并且固定框转轴能够在转块的通孔中转动；

所述转块的两侧壁中心设有销轴，顶部转块的销轴与调角板的U型顶部的销孔配合固定，使得调角板将天线固定框的顶部固定，调角板的U型杆底面中心设有连杆，连杆的另一端通过螺杆与转臂的右端销接，并且能够通过螺杆上的螺母将转臂和调角板固定，从而调节板状天线的倾斜角度，转臂的左端通过销轴销接在滑块的外侧面上，使得转臂的左端与滑块固定；

所述天线固定框的两侧中心设有圆形通孔，通孔中滑动连接有天线转轴，天线转轴固定连接在板状天线的左右两侧壁中心处，使得板状天线能够在天线固定框中绕着天线转轴转动。

作为本实用新型进一步的方案：所述转臂和调角板的连接出设有刻度，方便观察调角板与转臂之间的角度。

作为本实用新型再进一步的方案：所述楔块的外壁镀有橡胶层，防止楔块与导轨生锈粘结，并且提高楔块外表面的摩擦力，提高在抱杆上固定的牢固程度。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过与楔块配合将导轨固定在抱杆的外壁上，通过向上拨动导轨，松开导轨，通过移动楔块移动上卡箍的位置，通过滑环的内壁与抱杆之间的摩擦力将板状天线的底端固定，将板状天线抬起，使得滑环与抱杆之间的形成空隙，使得滑块能够在导轨上滑动，从而调节板状电线的朝向，并且方便将板状天线安装和拆卸，通过调节转臂和调角板之间的角度，粗调板状天线的倾斜角，在通过转动天线固定框和板状天线在细微调节板状天线的倾斜角，使得板状天线能够三百六十度转动，并且保证板状天线的朝向精准，提高板状天线的信号覆盖效果。

附图说明

图1为可拆卸式旋转射频天线的结构示意图。

图2为可拆卸式旋转射频天线中调角板的结构示意图。

图3为可拆卸式旋转射频天线中滑环的结构示意图。

图4为可拆卸式旋转射频天线中天线固定框的结构示意图。

图中：抱杆1、导轨2、楔块3、滑环4、滑块5、转臂6、调角板7、转块8、天线固定框9、固定框转轴10、板状天线11、天线转轴12。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～4，本实用新型实施例中，一种可拆卸式旋转射频天线，包括抱杆1、导轨2、楔块3、滑环4、滑块5、转臂6、调角板7、转块8、天线固定框9、固定框转轴10、板状天线11和天线转轴12，所述抱杆1为圆形杆状，用于将板状天线11架起，接收和发射信号，抱杆1的外壁固定连接有上下两个卡箍，上卡箍由两个半圆形的导轨2通过螺栓固定连接而成，导轨2的外侧顶面和底面设有V型滑槽，V型滑槽中滑动连接有滑块5的勾爪，用于转动板状天线11，导轨2的内侧面倾斜，通过与楔块3配合将导轨2固定在抱杆1的外壁上，通过向上拨动导轨2，松开导轨2，通过移动楔块3移动上卡箍的位置；

所述抱杆1的下卡箍为滑环4，滑环4为一侧设于缺口的圆环状，缺口上设有连接板，连接板上设有销孔，通过与天线固定框9底面的转块8两侧的销轴配合，将天线固定框9的底部固定，通过滑环4的内壁与抱杆1之间的摩擦力将板状天线11的底端固定；

所述天线固定框9为方形框体，天线固定框9的顶面和底面中心分别固定连接有一个固定框转轴10，转块8为顶面设有圆形通孔的长方体结构，转块8的通孔中套接有固定框转轴10，固定框转轴10的顶端侧壁上设有环型凹槽，能够通过卡环将转块8和固定框转轴10的位置固定，并且固定框转轴10能够在转块8的通孔中转动；

所述转块8的两侧壁中心设有销轴，顶部转块8的销轴与调角板7的U型顶部的销孔配合固定，使得调角板7将天线固定框9的顶部固定，调角板7的U型杆底面中心设有连杆，连杆的另一端通过螺杆与转臂6的右端销接，并且能够通过螺杆上的螺母将转臂6和调角板7固定，从而调节板状天线11的倾斜角度，转臂6的左端通过销轴销接在滑块5的外侧面上，使得转臂6的左端与滑块5固定；

所述天线固定框9的两侧中心设有圆形通孔，通孔中滑动连接有天线转轴12，天线转轴12固定连接在板状天线11的左右两侧壁中心处，使得板状天线11能够在天线固定框9中绕着天线转轴12转动；

所述转臂6和调角板7的连接出设有刻度，方便观察调角板7与转臂6之间的角度；

所述楔块3的外壁镀有橡胶层，防止楔块3与导轨2生锈粘结，并且提高楔块3外表面的摩擦力，提高在抱杆1上固定的牢固程度。

本实用新型的工作原理是：通过与楔块3配合将导轨2固定在抱杆1的外壁上，通过向上拨动导轨2，松开导轨2，通过移动楔块3移动上卡箍的位置，通过滑环4的内壁与抱杆1之间的摩擦力将板状天线11的底端固定，将板状天线抬起，使得滑环4与抱杆1之间的形成空隙，使得滑块5能够在导轨2上滑动，从而调节板状电线11的朝向，并且方便将板状天线11安装和拆卸，通过调节转臂6和调角板7之间的角度，粗调板状天线11的倾斜角，在通过转动天线固定框9和板状天线11在细微调节板状天线的倾斜角，使得板状天线11能够三百六十度转动，并且保证板状天线11的朝向精准，提高板状天线11的信号覆盖效果。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920108666.7

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209266553U

授权时间:20190816

主分类号:H01Q 1/12

专利分类号:H01Q1/12;H01Q3/04

范畴分类:38G;

申请人:江苏科睿坦电子科技有限公司

第一申请人:江苏科睿坦电子科技有限公司

申请人地址:214500 江苏省泰州市靖江经济开发区城北园区纬一路83号

发明人:孙斌;徐明

第一发明人:孙斌

当前权利人:江苏科睿坦电子科技有限公司

代理人:汪斌

代理机构:11487

代理机构编号:北京中企鸿阳知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f3889caa1ae17411c9f3f081.html