# 探讨市政给排水管道施工技术要点王成刚

合肥工大建设监理有限责任公司安徽合肥230000

摘要：随着我国城市的快速发展，市政工程逐渐增多，市政给排水工程作为关乎民生的基础性工程，其管道施工质量将会直接影响人们的生活质量。因此，市政给排水管道的施工质量受到了人们的高度重视。本文分析了市政给排水管道施工技术要点，希望对提升市政给排水管道施工质量有所帮助。

关键词：市政给排水；管道；施工技术；要点

引言

现如今随着我国经济快速的发展，从而促进了我国城市化的建设进程，然而在城市建设的过程中，市政给排水工程是其一项十分重要的内容，其施工和设计的质量对于人们的居住是有着直接的影响。因此对于市政给排水管道工程而言，需要站在多个角度上做出综合分析，此外对于设计中的问题也是要做到深入的分析，找到对问题解决的措施，保证设计工作开展的科学性，同时也是提高市政给排水系统将自身作用发挥出来。

1市政排水管道施工面临的问题

根据现阶段我国市政排水管道施工的实际情况来看，市政排排水管道的施工普遍存在着不同层次的问题，主要体现在以下两点。首先是管道系统的错位问题，造成这一问题的原因可能是因为施工体系不专业，施工设计工作对周边地质和水文环境考虑的不够全面；还有就是由于管道受水分中杂质的侵蚀，受到了不同程度上的损坏，导致管道位移、破裂。此外还要考虑水流的影响，因为水流方向如果发生变化会引发倒坡的问题。其次，有的管道会存在漏水的问题。造成这个问题的原因主要有三点：第一，管道的材料质量太低，长时间的渗水会引发漏水问题，无法满足使用者的要求；第二，工程地基因为长期搁置沉降会引发管道断裂；第三，管道与管道之间的连接处理不当；第四，管道施工体系不完善，操作不规范，因为监督力度小甚至还会出现违规操作，质量无法保证，影响整体的管道施工进度。

2市政给排水管道施工准备阶段的技术要点

2.1设计图纸分析

任何工程的施工，都要以设计图纸为基础，根据设计图纸的要求进行施工。对于市政给排水管道施工而言，也需要严格按照设计图纸进行施工，因此，施工单位应高度重视设计图纸的分析要点。设计单位应在施工准备阶段深入到现场，对工程所在地的地质情况以及地下水情况进行全面的了解，并结合市政给排水管道工程的具体要求编制施工图纸。除此之外，相关人员在对施工现场进行踏勘过程中，还应注重记录下各项踏勘数据，以便为接下来的施工提供详实、准确的参考数据。在图纸设计完成之后，施工人员要对给排水管道施工图纸有所了解，而且应根据施工图纸的要求合理选择施工技术，提前制定出相应的施工方案，做好针对施工过程中突发状况的应对措施。

2.2分析管材选择

在市政排水工程中，设计人员需要充分的对地下土壤和水质具有的性质做出综合分析，这样才可以合理的去选择管道的材料，假如在土壤中存在着一些腐蚀性的物质，这个时候是不可以选择使用金属管材或者是抗腐蚀性比较差的管道，假如对于管道的抗压要求比较高，则是可以选择安装使用金属管道。当今在对管道选择的时候，通常情况下是包括了镀锌和PE的管道，并且对于排水管道而言，也是存在着HDPE高密度缠绕管道和钢筋混凝土管道。

2.3分析管道的敷设

在市政工程对于管道进行敷设的时候，通常可以分为两部分：一是先对上管和下管进行铺设，在经过管沟的时候把上部的运输管节需要连接到管沟下面，在这个过程中便是称之为下管铺设。当今在对下管进行铺设的时候，可以采用集中和分散下管，同时在铺设的时候，通常应用的技术便是为人工和机械进行铺设，对于人工铺设来说可以分为贯绳下管法以及压绳下管的方法等，除此之外在进行排管的时候，也是需要能够满足自上而下的顺序，在上游的的排水管口则是称之为管节承口，而下游的便是为排管插口，安装中将会经过平基，便是在浇筑管道后所完成的，因此必须要对混凝土强度做出检查，如果满足要求则是可以完成后续工作，后续的工作则是包括管道敷设和混凝土底座浇筑，并且需要严格根据顺序做好这几个环节的工作。

3现场施工阶段的技术要点

3.1放线

在施工中，放线人员必须要根据图纸要求，在施工现场的实地上准确的放出雨水井等位置，也是需要采取不同的符号对其进行标出，放线时要做到准确操作，使人行道和排水井盖的位置都准确，此外作业人员在施工前将地面上的一些杂物做出仔细的清理，同时也是需要将装置放入到沟槽的内部位置，这样可以避免出现开挖面过窄致使工程出现塌方，假如在施工的时候出现了道路和管道交叉的问题，因此必须要在施工位置设置相应的警示牌，同时把施工区域做出相应的封闭。除此之外沟槽施工中则是需要采取施工机械和人员配合的方式，并且将其挖出来的土方放到规定施工位置，假如开挖的时候发现地下存在着管道和线路，必须要及时的上报给相关单位，通过相关单位进行确认后，在保证不会对管道铺设带来影响的前提下继续进行施工。

3.2排水管施工中的沟槽开挖

沟槽开挖是排水管道施工中的重要环节，施工时要考虑和周边环境的相互影响。施工人员要对施工地的地质条件、道路方向、水文情况等综合环境进行分析研究，然后再明确具体施工位置制定出科学合理的开挖方案。结合实际情况选择对应的施工技术，计算出土方开挖的数量，将开挖点与土方的距离保持在0.8m左右，配合机械与人工作业，共同提高开挖的效率。也要同时防止出现渗水和对地下管线的损坏，保证结构的稳定性。

3.3沟槽支护施工技术要点

为了保证沟槽开挖的安全性，需要对市政给排水管道沟槽进行支护，这是市政给排水管道施工中的重要环节之一。目前，对市政给排水管道沟槽进行支护的类型主要分为三种，倒撑支护、板桩支护和横梁或纵梁支护，对于这三种支护类型的选择，施工单位应根据管道埋设深度、施工地点的土质情况以及沟槽开挖情况来选择合理的支护类型，进而保障支护施工的可靠性。

3.4管道安装施工要点

管道安装施工要点主要分为两个方面：即管道基础施工技术要点和管道安装施工技术要点。就管道基础施工技术要点而言，施工人员首先要进行高程样板标高复核工作，进而保障标高的准确性，然后要结合市政给排水管道施工的具体要求对沟槽进行整改，进而提升沟槽的稳定性。最后要进行混凝土的浇筑工作，并且要注重对混凝土的养护，进而为管道敷设做好前期准备。就管道安装施工技术而言，施工单位首先要将管道下方到沟槽之中，可以采用人工下管或者机械下管。如果采用人工下管，要关注排管的顺序，准确分辨管节插口与承口；在下管工作完成之后，需要进行稳管工作，确保施工管道的稳定。总之，要想提升市政给排水管道施工质量，需要施工人员全面掌握管道安装的施工要点。因此，施工单位应在施工之前组织相关的施工人员进行培训，使施工人员通过培训掌握各项施工技术要点以及具体施工流程，进而提升施工人员的技术水平，提升其施工质量。

结语

通过上述分析得出，在城市快速进行发展的背景下，给水工程的质量对于人们自身的生活具有着直接的联系，因此通过对给水管道的设计和施工质量给予充分的保障，能够对居民自身的利益给予一定的维护，此外也直接关系到城市洪涝工作以及水资源的保护，在市政给排水管道进行施工时，将会碰到比较多的问题，比如人口过多和道路狭隘等，因此在对其市政给排水管道设计和施工的过程中必须要对其进行优化，同时也要保证施工和设计质量，避免出现问题。

参考文献：

［1］刘政．简述市政道路给排水管道工程的设计与施工［J］．居舍，2017．

［2］黎月桦．现代市政道路给排水管道工程的设计与施工［J］．江西建材，2014．

［3］郑学庆．市政道路给排水管道工程的设计与施工［J］．科技与企业，2012．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f4998c97914c8bbebec08bb9.html