# 一种带热风系统的擦杯机论文和设计-余中华

### 全文摘要

本实用新型公开了一种带热风系统的擦杯机，包括支架，支架的顶部通过安装有主动轴轮安装有短刷子，短刷子外圈的四角均通过从动轮组件安装有长刷子，支架上固定安装有变速器和驱动电机，驱动电机与变速器传动连接，变速器通过外伸轴与主动轴轮底部的轴孔插接，且外伸轴和轴孔内均设置有相匹配的键槽，键槽内插接有键，并通过螺钉固定，主动轴轮通过皮带同时与两根从动轴轮传动连接形成三角传动结构；支架的两端均安装有出风管，出风管内部安装有发热装置，出风管的底部安装有风机，出风管上端的一侧设置有面向长刷子和短刷子的出风孔。本实用新型通过擦杯机构和热风系统，可同时实现擦净和干燥杯具的目的，大大提高了擦杯效率。

### 主设计要求

1.一种带热风系统的擦杯机，包括支架(3)，其特征在于，所述支架(3)的顶部通过安装有主动轴轮(9)安装有短刷子(8)，所述短刷子(8)外圈的四角均通过从动轮组件安装有长刷子(6)，所述支架(3)上固定安装有变速器(15)和驱动电机(16)，所述驱动电机(16)与变速器(15)传动连接，所述变速器(15)通过外伸轴与主动轴轮(9)底部的轴孔插接，且所述外伸轴和轴孔内均设置有相匹配的键槽，所述键槽内插接有键(13)，并通过螺钉(14)固定，所述从动轮组件包括从动轴轮(7)、轴承(21)和从动轴心(20)，所述从动轴轮(7)、轴承(21)和从动轴心(20)通过过盈配合相连接，所述从动轴心(20)通过螺纹连接固定安装于支架(3)上，所述主动轴轮(9)通过皮带(11)同时与两根从动轴轮(7)传动连接形成三角传动结构；所述支架(3)的两端均安装有出风管(5)，所述出风管(5)内部安装有发热装置(4)，所述出风管(5)的底部安装有风机(1)，所述出风管(5)上端的一侧设置有面向长刷子(6)和短刷子(8)的出风孔。

### 设计方案

1.一种带热风系统的擦杯机，包括支架(3)，其特征在于，所述支架(3)的顶部通过安装有主动轴轮(9)安装有短刷子(8)，所述短刷子(8)外圈的四角均通过从动轮组件安装有长刷子(6)，所述支架(3)上固定安装有变速器(15)和驱动电机(16)，所述驱动电机(16)与变速器(15)传动连接，所述变速器(15)通过外伸轴与主动轴轮(9)底部的轴孔插接，且所述外伸轴和轴孔内均设置有相匹配的键槽，所述键槽内插接有键(13)，并通过螺钉(14)固定，所述从动轮组件包括从动轴轮(7)、轴承(21)和从动轴心(20)，所述从动轴轮(7)、轴承(21)和从动轴心(20)通过过盈配合相连接，所述从动轴心(20)通过螺纹连接固定安装于支架(3)上，所述主动轴轮(9)通过皮带(11)同时与两根从动轴轮(7)传动连接形成三角传动结构；所述支架(3)的两端均安装有出风管(5)，所述出风管(5)内部安装有发热装置(4)，所述出风管(5)的底部安装有风机(1)，所述出风管(5)上端的一侧设置有面向长刷子(6)和短刷子(8)的出风孔。

2.根据权利要求1所述的一种带热风系统的擦杯机，其特征在于，所述主动轴轮(9)的一侧安装有若干组中心从动轴轮和边缘从动轴轮，所述中心从动轴轮上安装有短刷子(8)，所述边缘从动轴轮上安装有长刷子(6)，且所述中心从动轴轮、边缘从动轴轮和从动轴轮(7)通过皮带(11)传动连接形成三角传动结构。

3.根据权利要求1所述的一种带热风系统的擦杯机，其特征在于，所述支架(3)上安装有电器安装板(17)，所述支架(3)的外部安装有外壳(12)，所述外壳(12)两侧安装有抽手(2)，所述外壳(12)顶面安装有传动轴装饰盖(10)。

4.根据权利要求1所述的一种带热风系统的擦杯机，其特征在于，所述支架(3)的下端安装有底板(24)，所述底板(24)上设置有位于出风管(5)下方的进风口。

5.根据权利要求1所述的一种带热风系统的擦杯机，其特征在于，所述支架(3)底部的四角均安装有脚(22)，所述脚(22)的底部安装有脚垫(23)。

6.根据权利要求1所述的一种带热风系统的擦杯机，其特征在于，所述短刷子(8)与长刷子(6)的底部位于同一水平面，所述短刷子(8)的顶部比长刷子(6)顶部低30-60mm。

7.根据权利要求3所述的一种带热风系统的擦杯机，其特征在于，所述支架(3)上外接有电源线(18)，所述外壳(12)顶面安装有与电源线(18)电性连接的开关(19)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及擦杯机技术领域，特别是涉及一种带热风系统的擦杯机。

背景技术

杯具是人们日常所使用的装水的工具。杯具根据制造材料的不同可以分为玻璃杯、陶瓷杯、金属杯，根据盛装的物品可以分为水杯、酒杯或奶杯，根据制造的形状可分为高脚杯、敞口杯、直筒杯等。杯具由于其自身的功能需求，其自身结构的长径比例较大，即杯具的内壁通常比较深，这就导致需要清洗杯具的内壁时，清洗人员的手指无法接触到杯具的底端，因此就不能对杯底进行清洗，目前有清洗人员使用毛刷对杯底进行清洗，毛刷可以将杯底清洗干净，但是如此操作清洗的效率太低，比较费时费力；而且整个擦拭过程都需要一只手握着玻璃杯，这样经常会因为玻璃杯杯体较滑，而不小心打碎玻璃杯，带来一些经济损失。目前市面上已经出现一些擦杯机，可对杯具进行自动擦洗，但其结构功能不够完善，很难推广使用。

实用新型内容

为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种带热风系统的擦杯机，可将杯具完全擦洗干净，并可通过热风系统将擦洗的杯具风干。

为解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种带热风系统的擦杯机，包括支架，所述支架的顶部通过安装有主动轴轮安装有短刷子，所述短刷子外圈的四角均通过从动轮组件安装有长刷子，所述支架上固定安装有变速器和驱动电机，所述驱动电机与变速器传动连接，所述变速器通过外伸轴与主动轴轮底部的轴孔插接，且所述外伸轴和轴孔内均设置有相匹配的键槽，所述键槽内插接有键，并通过螺钉固定，所述从动轮组件包括从动轴轮、轴承和从动轴心，所述从动轴轮、轴承和从动轴心通过过盈配合相连接，所述从动轴心通过螺纹连接固定安装于支架上，所述主动轴轮通过皮带同时与两根从动轴轮传动连接形成三角传动结构；所述支架的两端均安装有出风管，所述出风管内部安装有发热装置，所述出风管的底部安装有风机，所述出风管上端的一侧设置有面向长刷子和短刷子的出风孔。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述主动轴轮的一侧安装有若干组中心从动轴轮和边缘从动轴轮，所述中心从动轴轮上安装有短刷子，所述边缘从动轴轮上安装有长刷子，且所述中心从动轴轮、边缘从动轴轮和从动轴轮通过皮带传动连接形成三角传动结构。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述支架上安装有电器安装板，所述支架的外部安装有外壳，所述外壳两侧安装有抽手，所述外壳顶面安装有传动轴装饰盖。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述支架的下端安装有底板，所述底板上设置有位于出风管下方的进风口。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述支架底部的四角均安装有脚，所述脚的底部安装有脚垫。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述短刷子与长刷子的底部位于同一水平面，所述短刷子的顶部比长刷子顶部低30-60mm。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述支架上外接有电源线，所述外壳顶面安装有与电源线电性连接的开关。

与现有技术相比，本实用新型能达到的有益效果是：

本实用新型的自动擦杯机通过设置长短刷子同时对杯具内外侧进行擦洗，且短刷子与长刷子的高度差刚好可以抵消杯底的厚度，使得长刷子可将杯具外侧壁的底部擦洗干净，不留死角；擦杯机的两边均安装有热风系统，可以在杯具的两边同时吹出热风，将擦洗的杯具快速烘干，使杯具取下时不易打滑摔碎，提高了擦杯的效率和安全性；主动轴轮安装时，把变速器与驱动电机组合固定在支架上，利用键与变速器外伸轴上的键槽、主动轴轮轴孔内的键槽连接，用螺钉固定，可以实现主动轴轮的快速安装拆卸，方便拆下轮轴、毛刷进行清洗。

附图说明

图1是本实用新型擦杯机的正面剖视图；

图2是本实用新型擦杯机的侧面剖视图；

图3是本实用新型擦杯机的俯视图；

图4是本实用新型擦杯机的传动结构示意图；

图5是本实用新型擦杯机的热风产生示意图；

图6是本实用新型擦杯机清洗杯具示意图；

其中：1、风机；2、抽手；3、支架；4、发热装置；5、出风管；6、长刷子；7、从动轴轮；8、短刷子；9、主动轴轮；10、传动轴装饰盖；11、皮带；12、外壳；13、键；14、螺钉；15、变速器；16、驱动电机；17、电器安装板；18、电源线；19、开关；20、从动轴心；21、轴承；22、脚；23、脚垫；24、底板。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

请参照图1-6所示，一种带热风系统的擦杯机，包括支架3，支架3的顶部通过安装有主动轴轮9安装有短刷子8，短刷子8外圈的四角均通过从动轮组件安装有长刷子6，支架3上固定安装有变速器15和驱动电机16，驱动电机16与变速器15传动连接，变速器15通过外伸轴与主动轴轮9底部的轴孔插接，且外伸轴和轴孔内均设置有相匹配的键槽，键槽内插接有键13，并通过螺钉14固定，从动轮组件包括从动轴轮7、轴承21和从动轴心20，从动轴轮7、轴承21和从动轴心20通过过盈配合相连接，从动轴心20通过螺纹连接固定安装于支架3上，主动轴轮9通过皮带11同时与两根从动轴轮7传动连接形成三角传动结构；支架3的两端均安装有出风管5，出风管5内部安装有发热装置4，出风管5的底部安装有风机1，出风管5上端的一侧设置有面向长刷子6和短刷子8的出风孔。

主动轴轮9的一侧安装有若干组中心从动轴轮和边缘从动轴轮，中心从动轴轮上安装有短刷子8，边缘从动轴轮上安装有长刷子6，且中心从动轴轮、边缘从动轴轮和从动轴轮7通过皮带11传动连接形成三角传动结构。单独的擦洗机构擦洗一只杯具需要一个短刷子与四个长刷子的组合，但若在该独立擦洗机构外再加装擦洗机构，则只需要在原擦洗机构的一侧再加装一个短刷子和两个长刷子和相应的传动轮轴即可，可提高擦洗机构的利用率，且通过三角传动结构，只需一个驱动电机即可驱动所有轮轴进行转动，无需增加动力源；因而可根据杯具清洗量，在擦杯机上安装若干组擦洗机构，可大大提高擦杯效率。

支架3上安装有电器安装板17，支架3的外部安装有外壳12，外壳12两侧安装有抽手2，外壳12顶面安装有传动轴装饰盖10。支架3的下端安装有底板24，底板24上设置有位于出风管5下方的进风口。支架3底部的四角均安装有脚22，脚22的底部安装有脚垫23。

短刷子8与长刷子6的底部位于同一水平面，短刷子8的顶部比长刷子6顶部低30-60mm，可根据杯底厚度的不同，使用相应高度差的长短刷子，从而方便将杯具外侧壁底部擦洗干净。

支架3上外接有电源线18，外壳12顶面安装有与电源线18电性连接的开关19。

具体的，擦杯时，将杯具倒扣套在短刷子8上，而杯具外壁与四角的长刷子6接触；驱动电机16驱动变速器15，变速器15驱动主动轴轮9，再运用皮带11驱动从动轴轮7旋转，主动轴轮9带动短刷子8旋转，从动轴轮7带动长刷子6旋转，利用动长刷子6和短刷子8的高度差达到同时擦净杯具内壁和外壁的目的，同时发热装置4和风机1工作产生热风从出风管5吹向擦杯装置和杯具，实现擦净和干燥杯具的目的。

本实用新型的自动擦杯机通过设置长短刷子同时对杯具内外侧进行擦洗，且短刷子与长刷子的高度差刚好可以抵消杯底的厚度，使得长刷子可将杯具外侧壁的底部擦洗干净，不留死角；擦杯机的两边均安装有热风系统，可以在杯具的两边同时吹出热风，将擦洗的杯具快速烘干，使杯具取下时不易打滑摔碎，提高了擦杯的效率和安全性；主动轴轮安装时，把变速器与驱动电机组合固定在支架上，利用键与变速器外伸轴上的键槽、主动轴轮轴孔内的键槽连接，用螺钉固定，可以实现主动轴轮的快速安装拆卸，方便拆下轮轴、毛刷进行清洗。

本实用新型的实施方式不限于此，按照本实用新型的上述实施例内容，利用本领域的常规技术知识和惯用手段，在不脱离本实用新型上述基本技术思想前提下，以上优选实施例还可以做出其它多种形式的修改、替换或组合，所获得的其它实施例均落在本实用新型权利保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920113861.9

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209770291U

授权时间:20191213

主分类号:A47L15/39

专利分类号:A47L15/39;A47L15/42;A47L15/48

范畴分类:15P;

申请人:佛山市维铠电器有限公司

第一申请人:佛山市维铠电器有限公司

申请人地址:528300 广东省佛山市顺德区大良新滘居委会凤翔路凤新一街9号之三(住所申报)

发明人:余中华

第一发明人:余中华

当前权利人:佛山市维铠电器有限公司

代理人:罗智聪

代理机构:44435

代理机构编号:佛山览众深联知识产权代理事务所(普通合伙) 44435

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f4eb7341d1247caa12f2605b.html