# 一种粗纱机粗纱卷装装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种粗纱机粗纱卷装装置，包括底座，所述底座上端面右侧设置有支撑立柱，所述支撑立柱上端固定一体化连接有横板，所述底座左端面上方设置有卷收锭翼，所述支撑立柱左端前后两侧固定设置有安装板，所述横板底端面左侧安装有导轨，所述导轨底部连接有吊锭，所述支撑立柱右侧设置有吸风装置，结构简单，构造清晰易懂，能够实现卷收过程中的张紧调节和吸风清理，通过可上下移动的张紧辊实现粗纱纤维条的张紧调节，避免收卷松垮，保证收卷效率；此外，在收卷过程中通过吸风装置将粗纱纤维条中的绒毛和灰尘去除并浸湿，避免生产环境污染，提高生产质量，方便清理。

### 主设计要求

1.一种粗纱机粗纱卷装装置，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)上端面右侧设置有支撑立柱(7)，所述支撑立柱(7)上端固定一体化连接有横板(6)，所述底座(1)左端面上方设置有卷收锭翼(2)，所述支撑立柱(7)左端前后两侧固定设置有安装板(3)，所述横板(6)底端面左侧安装有导轨(5)，所述导轨(5)底部连接有吊锭(4)，所述支撑立柱(7)右侧设置有吸风装置(8)。

### 设计方案

1.一种粗纱机粗纱卷装装置，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)上端面右侧设置有支撑立柱(7)，所述支撑立柱(7)上端固定一体化连接有横板(6)，所述底座(1)左端面上方设置有卷收锭翼(2)，所述支撑立柱(7)左端前后两侧固定设置有安装板(3)，所述横板(6)底端面左侧安装有导轨(5)，所述导轨(5)底部连接有吊锭(4)，所述支撑立柱(7)右侧设置有吸风装置(8)。

2.根据权利要求1所述的一种粗纱机粗纱卷装装置，其特征在于：前后两侧安装板(3)之间上方安装有导料辊(14)，所述导料辊(14)下方设置有摩擦辊(12)，所述摩擦辊(12)右侧上方设置有上压辊(13)，所述摩擦辊(12)右侧下方设置有导辊组(11)。

3.根据权利要求2所述的一种粗纱机粗纱卷装装置，其特征在于：前后两侧安装板(3)之间左侧下方设置有张紧辊(9)，所述张紧辊(9)中心轴前后两端与安装板(3)连接处设置有轴槽(10)。

4.根据权利要求3所述的一种粗纱机粗纱卷装装置，其特征在于：所述吸风装置(8)包括固定板(20)，所述固定板(20)在支撑立柱(7)右端面上固定设置，所述固定板(20)上安装有吸风机(18)，所述吸风机(18)输入端连接有吸风管(17)，所述支撑立柱(7)左端面设置有竖管(16)，所述竖管(16)右端与吸风管(17)左端连接，所述竖管(16)左端连接有若干分管(15)，所述吸风机(18)输出端连接有吹风管(19)。

5.根据权利要求4所述的一种粗纱机粗纱卷装装置，其特征在于：所述底座(1)右端面上方设置有安装槽(21)，所述安装槽(21)内设置有水箱(22)，所述吹风管(19)下端伸入水箱(22)内底部设置。

6.根据权利要求5所述的一种粗纱机粗纱卷装装置，其特征在于：所述横板(6)顶部为弧形设置，所述支撑立柱(7)为纵向板装设置，所述安装板(3)与支撑立柱(7)垂直设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及粗纱机设备技术领域，具体为一种粗纱机粗纱卷装装置。

背景技术

粗纱机，是把纤维条制成粗纱的纺纱机器。粗纱机主要作用是牵伸和加拈，并把粗纱卷绕成一定的卷装，以适应细纱机加工的要求。传统的粗纱机卷收装置不能够进行张紧调节，容易产生松垮并造成卷收重叠，更甚的会导致生产停止，此外，传统的卷收装置不具有清理作用，卷收后的粗纱质量差，影响后续生产，因此，需要一种粗纱机粗纱卷装装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种粗纱机粗纱卷装装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种粗纱机粗纱卷装装置，包括底座，所述底座上端面右侧设置有支撑立柱，所述支撑立柱上端固定一体化连接有横板，所述底座左端面上方设置有卷收锭翼，所述支撑立柱左端前后两侧固定设置有安装板，所述横板底端面左侧安装有导轨，所述导轨底部连接有吊锭，所述支撑立柱右侧设置有吸风装置。

优选的，前后两侧安装板之间上方安装有导料辊，所述导料辊下方设置有摩擦辊，所述摩擦辊右侧上方设置有上压辊，所述摩擦辊右侧下方设置有导辊组。

优选的，前后两侧安装板之间左侧下方设置有张紧辊，所述张紧辊中心轴前后两端与安装板连接处设置有轴槽。

优选的，所述吸风装置包括固定板，所述固定板在支撑立柱右端面上固定设置，所述固定板上安装有吸风机，所述吸风机输入端连接有吸风管，所述支撑立柱左端面设置有竖管，所述竖管右端与吸风管左端连接，所述竖管左端连接有若干分管，所述吸风机输出端连接有吹风管。

优选的，所述底座右端面上方设置有安装槽，所述安装槽内设置有水箱，所述吹风管下端伸入水箱内底部设置。

优选的，所述横板顶部为弧形设置，所述支撑立柱为纵向板装设置，所述安装板与支撑立柱垂直设置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，构造清晰易懂，能够实现卷收过程中的张紧调节和吸风清理，通过可上下移动的张紧辊实现粗纱纤维条的张紧调节，避免收卷松垮，保证收卷效率；此外，在收卷过程中通过吸风装置将粗纱纤维条中的绒毛和灰尘去除并浸湿，避免生产环境污染，提高生产质量，方便清理。

附图说明

图1为一种粗纱机粗纱卷装装置的主视图结构示意图；

图2为一种粗纱机粗纱卷装装置的除去安装板的主视图结构示意图。

图中：1-底座，2-卷收锭翼，3-安装板，4-吊锭，5-导轨，6- 横板，7-支撑立柱，8-吸风装置，9-张紧辊，10-轴槽，11-辊组，12- 摩擦辊，13-上压辊，14-导料辊，15-分管，16-竖管，17-吸风管， 18-吸风机，19-吹风管，20-固定板，21-安装槽，22-水箱。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～2，本实用新型提供一种技术方案：一种粗纱机粗纱卷装装置，包括底座1，所述底座1上端面右侧设置有支撑立柱7，所述支撑立柱7上端固定一体化连接有横板6，所述底座1左端面上方设置有卷收锭翼2，所述支撑立柱7左端前后两侧固定设置有安装板3，所述横板6底端面左侧安装有导轨5，所述导轨5底部连接有吊锭4，所述支撑立柱7右侧设置有吸风装置8。

粗纱纤维条在吊锭4外设置，吊锭4外的纤维条用完时，通过导轨对吊锭4进行更换，方便进料，卷收锭翼2用于粗纱收卷，安装板 3之间用于粗纱导料以及清理。

可优选地，前后两侧安装板3之间上方安装有导料辊14，所述导料辊14下方设置有摩擦辊12，所述摩擦辊12右侧上方设置有上压辊13，所述摩擦辊12右侧下方设置有导辊组11，前后两侧安装板 3之间左侧下方设置有张紧辊9，所述张紧辊9中心轴前后两端与安装板3连接处设置有轴槽10。

摩擦辊12与上压辊13接触连接，摩擦辊12转动能够通过摩擦力带动上压辊13转动，导料辊13用于进料导向作用，纤维条沿着导料辊13、摩擦辊12以及上压辊13转动，通过导辊组11牵伸加拈，张紧辊9能够沿着轴槽10上下移动，实现导料张紧调节，最后由卷收锭翼2进行卷收。

可优选地，所述吸风装置8包括固定板20，所述固定板20在支撑立柱7右端面上固定设置，所述固定板20上安装有吸风机18，所述吸风机18输入端连接有吸风管17，所述支撑立柱7左端面设置有竖管16，所述竖管16右端与吸风管17左端连接，所述竖管16左端连接有若干分管15，所述吸风机18输出端连接有吹风管19，所述底座1右端面上方设置有安装槽21，所述安装槽21内设置有水箱22，所述吹风管19下端伸入水箱22内底部设置，所述横板6顶部为弧形设置，所述支撑立柱7为纵向板装设置，所述安装板3与支撑立柱7 垂直设置。

纤维条在卷收过程中，吸风机18通过分管15向纤维粗纱吸风，将粗纱纤维条中的绒毛和灰尘杂质等吸收，并通过吹风管19吹入水箱中，将灰尘绒毛等浸湿，方便收集，并且避免绒毛和灰尘乱飞，影响生产环境。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920294510.2

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209668512U

授权时间:20191122

主分类号:B65H 59/10

专利分类号:B65H59/10;B65H54/70

范畴分类:24B;

申请人:江西嘉盛精密纺织有限公司

第一申请人:江西嘉盛精密纺织有限公司

申请人地址:344000 江西省抚州市高新区惠泉路208号

发明人:李嘉芳

第一发明人:李嘉芳

当前权利人:江西嘉盛精密纺织有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f51316c23b00ca1eb4e5f8ff.html