# 基于ABAQUS的两种柔性管道接头的分析研究

### 论文摘要

结合黏结性柔性管和非黏结性柔性管这两种不同类型的深水柔性管的结构特点和设计原理,采用通用设计软件SolidWorks分别为这两种柔性管设计了不同结构形式的接头。然后,使用工程有限元分析软件ABAQUS建立了在不同工况不同环境载荷条件下这两种柔性管接头有限元仿真分析模型。对两种柔性管接头的耐压强度、抗拉强度等进行了比较,得到了完整的力学分析结果,发现了接头结构设计的一些局部薄弱点;同时也验证了这两种管接头在正常载荷条件下具有足够的可靠性。最后,根据分析结果,对深水柔性管道接头系统在使用过程中所面临的可能失效情况进行了分析,根据有限元分析结果进行总结,给出了一些重要的有关接头设计分析、制造安装和使用维护等方面的结论,对于具体工程实践有一定指导意义。

### 论文目录

- 1 深水柔性管接头设计

- 1.1 非黏结性柔性管接头设计

- 1.2 黏结性柔性管接头设计

- 2 深水柔性管接头有限元分析

- 2.1 非黏结性柔性管接头有限元分析

- 2.1.1 模型建立

- 2.1.2 材料属性

- 2.1.3 网格划分

- 2.1.4 载荷与边界条件

- 2.1.5 分析步

- 2.1.6 分析结果

- 2.1.6. 1 非黏结性柔性管接头的Von Mises应力分析

- 2.1.6. 2 非黏结性柔性管接头的位移变化分析

- 2.2 深水黏结性复合材料增强型热塑管接头有限元分析

- 2.2.1 模型建立

- 2.2.2 材料属性

- 2.2.3 网格划分

- 2.2.4 接触面摩擦系数

- 2.2.5 载荷与边界条件

- 2.2.6 分析步

- 2.2.7 分析结果

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张大朋,王少鹏,白勇,李园英

关键词: 有限元仿真模型,柔性管道,接头

来源: 石油工程建设 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学

专业: 数学,石油天然气工业

单位: 浙江大学建工学院,宁波大学海运学院,胜利油田新能源开发中心

基金: 国家自然科学基金项目“水下多分枝刚柔液多体耦合系统动态响应研究”(11272160)

分类号: TE973;O241.82

页码: 6-12

总页数: 7

文件大小: 2783K

下载量: 203

### 相关论文文献

- [1].高低温状态下试验台管道接头的设计及应用[J]. 现代制造技术与装备 2019(01)

- [2].浮拖法铺设海底管道接头处破坏机理研究[J]. 中国海洋平台 2011(05)

- [3].PVC-PSG管道接头穿孔成因分析与对策研究[J]. 模具工业 2016(04)

- [4].SMA管道接头轴向本构关系研究[J]. 建筑与预算 2020(05)

- [5].形状记忆合金管道接头连接性能研究[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [6].基于弹塑性变形的轴向压入式管道接头有限元分析[J]. 塑性工程学报 2011(03)

- [7].PLC在T型管道接头自动焊接中的应用[J]. 机电产品开发与创新 2008(02)

- [8].管道连接技术验证研究:机械管道接头和法兰接头的船上实际应用对比[J]. 船舶工程 2013(05)

- [9].利用高压冲洗法解决压力罐供水管道接头堵塞[J]. 黑龙江水利科技 2012(08)

- [10].一种带单向活瓣的三通多用途呼吸机管道接头的设计[J]. 护士进修杂志 2019(06)

- [11].集中供热工程河道内暗埋预制直埋保温管道接头保温施工方法[J]. 门窗 2016(02)

- [12].海洋柔性管道接头楔形环锯齿密封性能数值模拟[J]. 油气储运 2018(01)

- [13].浅析PVC供水管道接头漏水的原因及预防措施[J]. 农业科技与信息 2009(20)

- [14].带单向活瓣的三通多用途呼吸机管道接头的结构设计[J]. 科技风 2020(09)

- [15].钢厂液压系统接头和油管漏油的防治[J]. 设备管理与维修 2011(06)

- [16].形状记忆合金在建筑工程方面的应用工艺[J]. 山东建筑大学学报 2008(04)

- [17].空调系统接口双密封的应用[J]. 科技与企业 2014(15)

- [18].农机安全生产知识问答(三)[J]. 致富天地 2009(03)

- [19].仪征—长岭原油管道水击分析与防护[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(12)

- [20].海洋非黏结柔性管道接头密封结构分析[J]. 计算机辅助工程 2014(06)

- [21].一起急性氯化亚砜中毒事故的临床分析[J]. 职业卫生与应急救援 2010(01)

- [22].集中供热工程河道内安装预制保温管道接头施工工艺[J]. 山西建筑 2017(35)

- [23].深水海底管线铺设自动焊接技术研究[J]. 焊接 2012(01)

- [24].农机维修节能减排技术(下)[J]. 湖南农业 2009(06)

- [25].非开挖CIPP法修复塑钢缠绕管接头的技术应用[J]. 浙江建筑 2016(02)

- [26].改良秋衣在PICC置管患者临床护理中的应用[J]. 健康之路 2016(05)

- [27].唯特利欢庆95周年创新历程[J]. 给水排水动态 2014(03)

- [28].管道锥形插口接头的弹塑性模型[J]. 管道技术与设备 2016(02)

- [29].管道法兰断裂失效分析[J]. 安徽冶金 2015(01)

- [30].FRP-UPVC缠绕复合污水管道接头失效原因分析[J]. 科技创新与应用 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f54558b5f83d49c2281a71fc.html