# 首钢京唐钢包加盖设备插齿受力有限元分析

### 论文摘要

首钢京唐炼钢部采用钢包全程加盖技术,在钢水车运行过程中完成包盖的揭盖与加盖动作,对钢包加盖装置造成的冲击非常大,钢结构变形、插齿变形、螺栓断裂等机械故障成为日常高频故障。针对存在的结构设计不合理问题,利用有限元法对加盖过程中的几种情况进行插齿受力分析,发现等级为10.9级的连接螺栓存在断裂风险,厚度为30mm的连接法兰设计薄弱。对60mm、80mm、100mm三种规格的法兰进行仿真分析,得到法兰厚度增加到60mm时已满足使用要求,将螺栓等级提高到12.9级,可大大提高钢包加盖设备设备的稳定性。

### 论文目录

- 一、钢包加揭盖动作过程

- （一）揭盖动作过程

- （二）加盖动作过程

- 二、钢包加盖设备机械故障

- （一）导轮结构变形

- （二）螺栓断裂和焊口开裂

- 三、插齿受力有限元分析

- （一）钢包盖碰到前插齿

- （二）钢包盖接触到后插齿

- （三）钢包盖重心靠近螺栓

- （四）极端情况

- 四、整改方案

- 五、结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 闫川川,孙艳镯

关键词: 钢包加盖,机械故障,有限元,插齿受力

来源: 冶金管理 2019年19期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业,工业经济

单位: 首钢京唐钢铁联合有限责任公司

分类号: F426.31;TF341

页码: 38-39

总页数: 2

文件大小: 1621K

下载量: 19

### 相关论文文献

- [1].内齿轮插齿仿真系统的研发[J]. 制造技术与机床 2020(07)

- [2].薄壁钛合金法兰盘插齿技术研究[J]. 中国设备工程 2020(21)

- [3].用T形块工装改进插齿胎具的设计[J]. 轨道交通装备与技术 2016(06)

- [4].插齿加工出现乱齿的原因及分析处理[J]. 金属加工(冷加工) 2017(10)

- [5].插齿机主插齿机构优化探讨[J]. 中国高新区 2017(12)

- [6].插齿加工时去毛刺研究[J]. 机械制造 2020(09)

- [7].一种非圆齿轮虚拟插齿加工建模及切屑方法研究[J]. 图学学报 2017(03)

- [8].提高内齿圈插齿精度的工艺方法[J]. 煤矿机械 2011(06)

- [9].齿条插齿加工的质量控制[J]. 科技资讯 2011(26)

- [10].硬齿面插齿技术的研究[J]. 新技术新工艺 2010(03)

- [11].插齿原理机改进及实验设计[J]. 实验技术与管理 2020(04)

- [12].高应变率下材料本构模型建模及其在插齿切削力预测中的应用[J]. 机械设计 2016(08)

- [13].高硬度内齿面的精密插齿工艺[J]. 航空精密制造技术 2016(05)

- [14].浅析少齿数内齿轮插齿加工的让刀干涉与摩擦[J]. 工具技术 2019(12)

- [15].结构相似产品通用插齿夹具[J]. 科技创新与生产力 2014(11)

- [16].大型插齿机变圆周进给高效加工优化算法研究[J]. 机械设计 2017(10)

- [17].结构相似产品通用插齿夹具[J]. 机械管理开发 2015(01)

- [18].内齿轮插齿切屑厚度计算与切削用量的选择[J]. 金属加工(冷加工) 2020(03)

- [19].非圆内齿轮三轴联动插齿加工技术研究[J]. 中国机械工程 2016(11)

- [20].轴齿插齿夹具的结构分析[J]. 科技创新与生产力 2014(08)

- [21].基于运动控制卡的数控插齿运动控制的探讨[J]. 湖南冶金职业技术学院学报 2008(03)

- [22].内齿插齿时根圆尺寸验算[J]. 金属加工(冷加工) 2013(10)

- [23].插齿夹具的改进设计及应用[J]. 河南科技 2012(11)

- [24].小模数内花键硬插齿工艺研究[J]. 金属加工(冷加工) 2017(12)

- [25].基于Windows CE的数控插齿系统多线程设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2013(07)

- [26].轴类齿轮插齿加工夹具设计及应用[J]. 南方农机 2018(24)

- [27].基于MATLAB的插齿加工仿真研究[J]. 装备制造技术 2020(01)

- [28].工艺参数对齿圈插齿加工切削力的影响规律研究[J]. 机床与液压 2020(17)

- [29].变速比转向器齿扇的数控插齿加工[J]. 湖北工业大学学报 2016(02)

- [30].插齿行程对切削速度的影响[J]. 金属加工(冷加工) 2015(17)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f554f69d463d5258a6c38096.html