# 建筑工程施工中的钢结构技术徐超权

浙江精工钢结构集团有限公司浙江省绍兴市312030

摘要：钢结构在当下建筑业的使用中变得普及而广泛，使得建筑工程的施工程序大大简化，建筑工程的质量更高。建筑业逐渐向大型化、高层化的趋势发展，因而对建筑结构提出了新要求，而传统的木结构和水泥结构无法适应这种大型化和重压型的结构变化。钢结构作为其中适应性较强，同时具备抗压和承重以及质轻的优秀性能的材料而被广泛使用。钢结构不仅拥有优良的性能，还具有低廉的成本，这为建筑业的发展提供了经济效益，为建筑业的蓬勃发展提供契机。

关键词：建筑工程；钢结构；技术

一、建筑工程施工中的钢结构技术应用的重要性

建筑行业中，钢结构指的是通过对钢板进行焊接、热轧、冷弯等加工使钢板形成需要的钢型。钢结构可以分为轻钢、重钢两种类型，轻钢自重与占用的面积都比较小，广泛应用于跨度小的建筑项目中；重钢的自重比轻钢肯定要重，但与钢筋混凝土比，优势还是很明显的，广泛应用于跨度较大的建筑物中。建筑结构设计的重要组成之一就是钢结构设计。钢结构设计包括将设计规划：钢结构设计蓝图变成实体：钢结构产品的整个演变过程。钢结构设计一方面影响着建筑物的整体质量，进而影响建筑业的发展；另一方面钢结构设计还影响着现代钢结构制造业的发展，所以钢结构设计至关重要。从建筑结构设计性质的角度分析的话，钢结构设计的过程除了对几何成分有很高的要求外，还对专业技术水平有一定的要求，所以进行钢结构设计的设计人员专业技能、工作经验各方面的综合素质都必须好。钢结构设计的难度很大，在进行钢结构的设计时，设计人员必须严格按照设计规划进行，结合建筑项目的施工性质与工程图纸，准确把握钢结构设计的要点，在自己的脑海中形成清晰的立体结构并通过设计图展现出来，保证钢结构设计的质量。钢结构设计的关联性很大，必须重视各个环节以及构件的设计质量，否则一个设计环节出现差错就会在很大程度上影响构件的安装质量，进而影响建筑工程后期施工的质量，出现安全事故。钢结构设计过程中设计师必须严格遵守相关的设计规范与原则，充分了解掌握设计对构造、结构受力特点等方面的要求，在满足国家的规定标准前提下合理设计。同时，还要结合建筑工程的施工诉求，对钢结构的关键部位进行设计优化，提高建筑结构设计中钢结构设计的质量，这样就能保证建筑项目的施工顺利进行、建筑物的质量，以提高建筑企业在市场的竞争力。

二、建筑工程施工中的钢结构技术

1、构件的验收、进场与堆放

在建筑工程钢结构施工过程中，钢材构件作为施工过程中所需要的主要原料，构件的质量会对钢结构施工质量带来直接的影响，因此需要做好构件进场验收工作。针对钢材构件具体的规格和型来采取不同的验收标准，对于达不到施工质量要求的构件要严禁入场。对于进场的构件，由于其数量较大，因此需要利用专门的场地进行保存，分类进行存放，并做好防雨和排水措施，做好钢材构件现场管理工作。

2、设备选择

由于建筑工程施工多以高空作业为主，因此施工材料都需要施工设备进行运输，因此要正确选择设备，这是确保施工质量的关键所在。在建筑工程钢结构施工设备中，塔吊作为核心设备，在具体选择时需要考虑施工环境、位置及钢结构等诸多因素来合理选择，并做好具体安装工作，以保证后续施工的顺利进行。

3、螺栓的预埋

为了确保钢柱的稳定性，需要提前准确对螺栓进行预埋。即在建筑工程钢结构施工开始之前做好螺栓的预埋工作，测量好具体的预埋位置后，再对螺栓进行深度预埋，具体的预埋数据可以根据施工情况进行确定。在螺栓预埋过程中，需要进行严格的检测，即先要找到正确的轴线定位点，然后预埋完成后在浇筑固定过程中，需要按规定对螺栓的预埋工作进行检测和复查，确保预埋定位的准确度，为后面钢柱的安装提供更多的便利。

4、测量施工

在测量建筑工程时，本身就会遇到一定的困难，为了提升其准确性，一定要谨慎的选择测量设备、路线、方法和技術，从而提升测量工作的准确度。在测量工作开始前，应该个呢局基准点、基准线和测量位置基本要素完成相应的确定，同钢结构施工规范、现场施工情况相结合，将最合理的测量方案制定出来。对高程传递的数值路线进行选择，从而将相应的准备工作为后续测量创设出来。测量开始后，严格管理测量设备仪器、测量工作流程和技术人员，特别是要通过卫星定位系统进行辅助测量，准确的选择基准点和基准面，为高效完成测量工作做好出帮助。此外，在测量时如果遇到了较差的通视条件，可以对构件空中三维坐标定位策略进行选择，积极的配合应用高精度全站仪设备，最后完成测量工作。

5、钢结构的吊装施工与安装

（1）钢柱固定工艺。钢柱吊装到指定位置后，通过临时设计的耳板和连接板，再用专业的螺丝进行固定。在固定前，一定要调整好钢柱的标高、垂直度、偏移和扭转等参数。在钢结构安装中，通常使用的是大六角高强螺栓，这种结构稳定好，得到了广泛的使用。此外，在钢柱吊起前，应将临时钢爬梯绑扎在钢柱上，再将悬挑梁安装在钢柱上。（2）钢柱的安装。钢柱安装前必须做好充分的准备工作，这一系列工作主要有钢构件预检和配套、定位轴线及标高和地脚螺栓的检查、钢构件现场堆放、安装机械的选择、安装工人的进场等。在钢柱吊装的过程中，最常使用的方法就是综合吊装法。其工作步骤为：由平面的中间或者是某个对称节间开始，将每个节间的柱网都作为一个吊装单元，按照钢柱、钢梁的次序安装，并慢慢向外蔓延。（3）钢梁吊装工作。在安装钢梁时要使用专门的扁担，并使用二点吊的方法，吊点到梁端的距离通常占梁长的1/4，进行吊装施工时，梁上除了可以使用千斤绳，但要保证绳头部分是固定锁死的，然后才能连接扁担。其安装次序一般为从下至上的。钢梁吊装完成之前，还需先进行钢柱的校正工作，且必须保证这一工作的精确度。在钢梁吊装工作完成之后，还要确保各個节点和节点板的上、下螺孔对齐。若与冲孔的标准不符，则要事先开展调节工作。

6、焊接施工

在焊接施工钢结构时，主要对连接点问题给予解决，因为建筑工程钢结构高空作业较多，承载量大，施工环境艰难，因此，如果遇到较多的焊接点，不但要把质量问题控制好，还应该把管理工作做好，从而更好的保证焊接质量。在焊接工作开始前，细致的审核施工图纸，把焊接工艺拟定好，正确的选择焊接电流和施焊工具，若作业环境比较特殊，需要报防护措施做好，安排专业人员去焊接，在施焊前，把焊缝去和组装质量控制好，如果产生问题，要保证修正完毕并符合规定后才可以进行施焊，在焊接完各层焊道后，如果有质量问题，需要清除之后再施焊，例如在焊接施工中，可通过传位焊接法使母材和焊缝金属件平稳过渡，把凹面的贴角焊缝焊接出来。如果有裂纹出现在焊缝中，需要马上申报并将出现问题的原则找出来，制定相应的解决对策。为了将焊接应力和变形问题降低，在焊接的过程中，确保焊缝可以随意变形，在焊接大型构件时，需要从中间往四周对称施焊，先焊焊接收缩量大的焊缝，同时焊接对称布置的焊缝，可以按照间跳焊接或者逐步退焊的方法完成长焊缝焊接。

结束语

综上所述，钢结构在建筑工程施工中的使用是一项具有变革意义的举措。钢结构的特性，使其在建筑行业中的使用更加普及，同时提高了建筑工程的施工质量，保障了较低的材料成本，为建筑业的发展迎来了新的契机。钢结构在建筑业中的使用已经较为成熟，变得更加科学化和合理化；钢结构的使用必定使得建筑工序简化、建筑工程质量不断提高，使得建筑业发展的更快更好。

参考文献

[1]曹国明.高层建筑钢结构施工的关键技术和措施[J].建筑工程技术与设计，2016（11）.

[2]陈赞，赖世文，施时祯.分析超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施[J].中国房地产业，2013，04（04）：198.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f5706d2dee52d502270f8c97.html