# 导热油系统中限流孔板的应用分析

### 论文摘要

当工艺上对流体流量仅要求限定在某一规定的范围内而不需要调节,且对流量的精确性要求不高时,可以采用具有结构简单、易加工、制造成本低、安装方便等优点的限流孔板。但是限流孔板若选型不合理,容易引起流体汽蚀甚至下游管道产生空化现象。因此,在实际工作中,对限流孔板的设计计算需要充分重视。本文依据HG/T 20570限流孔板规范,运用ASPEN软件获得计算所需参数,并且引入临界压差概念和阻塞流判别式,对某项目导热油系统的孔板进行了设计计算,并在开车运行中实现了孔板的有效工作。

### 论文目录

- 1 限流孔板的原理与应用

- 1.1 限流孔板的原理

- 1.2 限流孔板的应用

- 2 限流孔板设计计算实例

- 2.1 基本参数

- 2.2 孔板选型与孔径设计

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐垚英,任倩茹,戚水东

关键词: 限流孔板,空化,导热油

来源: 化学工程与装备 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,有机化工

单位: 中国石化镇海炼化有限公司

分类号: TQ055.8

DOI: 10.19566/j.cnki.cn35-1285/tq.2019.10.079

页码: 203-204

总页数: 2

文件大小: 1047K

下载量: 26

### 相关论文文献

- [1].贮箱增压孔板流量系数仿真研究[J]. 宇航计测技术 2019(06)

- [2].地面供配气系统中孔板节流特性分析[J]. 导弹与航天运载技术 2020(01)

- [3].机械壅塞孔板流动特性实验分析[J]. 中国科技论文 2020(02)

- [4].限流孔板的计算与应用[J]. 广州化工 2020(06)

- [5].标准孔板的可膨胀系数公式演变的分析[J]. 计量技术 2016(12)

- [6].采用圆缺孔板测量焦炉煤气[J]. 江苏冶金 2008(06)

- [7].孔板为发生器的水力空化装置的实验研究[J]. 轻工机械 2008(02)

- [8].孔板对水槽内流场影响规律[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [9].大压降管路节流特性分析及孔板优化设计[J]. 原子能科学技术 2018(05)

- [10].孔板结构对水槽内均匀流场的影响研究[J]. 石油机械 2017(08)

- [11].不同孔分布孔板的水力空化效果的数值模拟[J]. 轻工机械 2012(04)

- [12].简化减压孔板的计算[J]. 中国建筑金属结构 2011(03)

- [13].网孔板的自制与矫正[J]. 硅谷 2009(19)

- [14].建筑消防给水减压孔板的设计[J]. 消防技术与产品信息 2008(05)

- [15].孔板管道流体压力脉动缓冲问题数值研究[J]. 化工管理 2019(07)

- [16].多孔孔板水力空化可视化与数值模拟[J]. 农业机械学报 2016(02)

- [17].多孔孔板流出系数和压力损失的影响因素[J]. 化工自动化及仪表 2016(01)

- [18].流量孔板迎面角边缘测量方法的研究[J]. 计量技术 2016(05)

- [19].半淹没式旋转孔板污水取水机水力特性数学模型及运行分析[J]. 土木建筑与环境工程 2014(03)

- [20].高级孔板阀的检验与使用管理[J]. 油气田地面工程 2013(04)

- [21].锥形孔板流出系数的研究及其在测量中的应用[J]. 节能技术 2012(05)

- [22].减压孔板在树状冲洗管路中的设计与应用[J]. 工程建设与设计 2011(04)

- [23].机械密封系统中孔板孔径的计算方法[J]. 压缩机技术 2010(02)

- [24].带射流孔板矩形扰流柱通道内的壁面换热[J]. 推进技术 2009(01)

- [25].现浇圆孔板施工技术特点及优缺点探讨[J]. 建筑技术开发 2009(02)

- [26].孔板测量蒸汽若干问题探讨[J]. 中国计量 2008(01)

- [27].水煤气密度变化对孔板测量影响的分析与计算[J]. 中国计量 2008(09)

- [28].网孔板渐进成形性能[J]. 锻压技术 2016(08)

- [29].高层建筑喷淋系统减压孔板的计算[J]. 甘肃科学学报 2013(04)

- [30].CFRP孔板拉伸疲劳环境效应的正交试验[J]. 北京航空航天大学学报 2012(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f5c18065839211aadf6ce469.html