# 衣架及具有该衣架的电暖器论文和设计-徐荣康

### 全文摘要

本实用新型公开了一种衣架，包括一对固定座、设于该对固定座之间的晾衣杆，还包括一对可伸缩的衣架臂；所述固定座内设有带缺口的空腔，所述衣架臂的一端活动安装在所述空腔内、另一端与晾衣杆的端部固定连接；所述衣架臂可从所述缺口伸出或缩进所述空腔。本实用新型的衣架设有可伸缩的衣架臂，使用时可以逐级伸出其固定座，衣架臂的长度可以调节，在不需使用时，可以将衣架臂逐级收缩在其固定座内，外形简洁美观，使用方便，包装时，衣架臂不占空间，衣架不易损坏，可节省包装空间，便于包装和运输。

### 主设计要求

1.一种衣架，包括一对固定座、设于该对固定座之间的晾衣杆，其特征在于：还包括一对可伸缩的衣架臂；所述固定座内设有带缺口的空腔，所述衣架臂的一端活动安装在所述空腔内、另一端与晾衣杆的端部固定连接；所述衣架臂可从所述缺口伸出或缩进所述空腔。

### 设计方案

1.一种衣架，包括一对固定座、设于该对固定座之间的晾衣杆，其特征在于：还包括一对可伸缩的衣架臂；所述固定座内设有带缺口的空腔，所述衣架臂的一端活动安装在所述空腔内、另一端与晾衣杆的端部固定连接；所述衣架臂可从所述缺口伸出或缩进所述空腔。

2.根据权利要求1所述的衣架，其特征在于：所述衣架臂包括活动设于所述空腔内的后端伸缩臂、与所述后端伸缩臂活动连接的前端伸缩臂。

3.根据权利要求2所述的衣架，其特征在于：所述前端伸缩臂通过至少一个中间伸缩臂活动连接在所述后端伸缩臂上，所述前端伸缩臂、中间伸缩臂和后端伸缩臂可逐级伸出或缩进。

4.根据权利要求2所述的衣架，其特征在于：所述后端伸缩臂的后端设有容纳在所述固定座空腔内的一对第一凸边。

5.根据权利要求2所述的衣架，其特征在于：所述晾衣杆固定在所述前端伸缩臂上。

6.根据权利要求3所述的衣架，其特征在于：所述中间伸缩臂的数量为一个。

7.根据权利要求6所述的衣架，其特征在于：所述后端伸缩臂为一字形结构，其长度方向设有第一贯通孔，第一贯通孔的前端设有向内的第一凸缘，第一贯通孔后端的相对两侧设有向外的第一凸边。

8.根据权利要求7所述的衣架，其特征在于：所述中间伸缩臂为一字形结构，其长度方向设有第二贯通孔，第二贯通孔的前端设有向内的第二凸缘，第二贯通孔后端的相对两侧设有向外的第二凸边，所述中间伸缩臂从第一贯通孔的底部嵌入第一贯通孔内滑动连接，并通过第二凸边与第一凸缘配合进行限位。

9.根据权利要求8所述的衣架，其特征在于：所述前端伸缩臂为一字形结构，其后端的相对两侧设有向外的第三凸边，所述前端伸缩臂从第二贯通孔的底部嵌入第二贯通孔内滑动连接，并通过第三凸边与第二凸缘配合进行限位。

10.根据权利要求1所述的衣架，其特征在于：所述固定座包括：设有所述空腔的固定外壳和置于所述空腔内活动安装所述衣架臂的旋转内壳，所述缺口设置在所述固定外壳的侧壁上，所述衣架臂可以带动所述旋转内壳在所述缺口范围内沿着所述固定外壳的轴线旋转。

11.根据权利要求10所述的衣架，其特征在于，所述旋转内壳的转动角度为90度。

12.根据权利要求10所述的衣架，其特征在于：所述固定外壳包括位于外侧的第一外壳和位于内侧的第二外壳，所述第一外壳圆周侧壁的内侧边缘上设有凸起，所述第二外壳圆周侧壁的内侧边缘上设有凹槽，第一外壳与第二外壳通过所述凸起和凹槽卡合连接为一体。

13.根据权利要求12所述的衣架，其特征在于：所述第一外壳和第二外壳的侧壁上均设有用于将所述衣架臂伸出的缺口，所述第一外壳和第二外壳的外侧壁上设有凸台，所述凸台上设有安装孔。

14.根据权利要求13所述的衣架，其特征在于：所述旋转内壳的外侧端面上设有挡板，挡板上设有凸块，凸块的内部设有用于收藏衣架臂的容纳腔，容纳腔的内侧端面上设有第一开口，容纳腔的圆周侧壁上设有与第一开口连通的用于衣架臂伸出或缩进的第二开口，第一开口的两侧还设有用于第一凸边插入的一对条形开口。

15.一种电暖器，其特征在于，包括：如权利要求1至14任一项所述的衣架。

16.根据权利要求15所述的电暖器，其特征在于：包括电暖器本体，所述电暖器本体包括一对侧壳和位于侧壳之间的上盖出风栅，所述衣架的固定座固定在侧壳上。

17.根据权利要求15所述的电暖器，其特征在于：所述固定座上的缺口朝向电暖器本体的前上方。

18.根据权利要求15所述的电暖器，其特征在于：所述衣架臂可以在水平和竖直方向之间作纵向旋转。

19.根据权利要求16所述的电暖器，其特征在于：所述固定座上的凸台通过螺丝固定安装在所述侧壳上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及晾衣架技术领域，更具体地说，是涉及一种衣架及具有该衣架的电暖器。

背景技术

在我国南方地区，冬季温度低，空气潮湿，衣物在洗净后往往很难晾干；或是在梅雨季节，衣物就算晾干也会有霉味，给人们的穿衣带来诸多不便，因此，衣物烘干成为亟待解决的问题。

电暖器是近年来人们使用较多的取暖设备，为了同时解决衣物烘干和冬季取暖的问题，电暖器衣架应运而生，可以让用户在取暖的同时快速晾干衣物。

现有的电暖器衣架其衣架臂通常是不能伸缩隐藏的，收藏时是通过与衣架臂连接的转轴来横向旋转收藏在电暖器的上面。由于衣架臂的长度不能调节，使用不够方便。

另外，由于衣架臂具有一定的臂长，即使收藏状态也占有一定的空间，包装及运输都不够方便，容易被压坏，外形也不够美观。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题，是提供一种衣架，以解决现有技术中衣架臂不能伸缩隐藏的技术问题。

为了实现上述的目的，本实用新型的技术方案是：

一种衣架，包括一对固定座、设于该对固定座之间的晾衣杆，其特征在于：还包括一对可伸缩的衣架臂；所述固定座内设有带缺口的空腔，所述衣架臂的一端活动安装在所述空腔内、另一端与晾衣杆的端部固定连接；所述衣架臂可从所述缺口伸出或缩进所述空腔。

所述衣架臂包括活动设于所述固定座内的后端伸缩臂、与所述后端伸缩臂活动连接的前端伸缩臂。

所述前端伸缩臂通过至少一个中间伸缩臂活动连接在所述后端伸缩臂上，所述前端伸缩臂、中间伸缩臂和后端伸缩臂可逐级伸出或缩进。

所述后端伸缩臂的后端设有容纳在所述固定座空腔内的一对第一凸边。

所述晾衣杆固定在所述前端伸缩臂上。

所述中间伸缩臂的数量为一个。

所述后端伸缩臂为一字形结构，其长度方向设有第一贯通孔，第一贯通孔的前端设有向内的第一凸缘，第一贯通孔后端的相对两侧设有向外的第一凸边。

所述中间伸缩臂为一字形结构，其长度方向设有第二贯通孔，第二贯通孔的前端设有向内的第二凸缘，第二贯通孔后端的相对两侧设有向外的第二凸边，所述中间伸缩臂从第一贯通孔的底部嵌入第一贯通孔内滑动连接，并通过第二凸边与第一凸缘配合进行限位。

所述前端伸缩臂为一字形结构，其后端的相对两侧设有向外的第三凸边，所述前端伸缩臂从第二贯通孔的底部嵌入第二贯通孔内滑动连接，并通过第三凸边与第二凸缘配合进行限位。

所述固定座包括固定外壳和置于固定外壳内可轴向旋转的旋转内壳，所述缺口设置在所述固定外壳的侧壁上。

所述固定外壳包括位于外侧的第一外壳和位于内侧的第二外壳，所述第一外壳圆周侧壁的内侧边缘上设有凸起，所述第二外壳圆周侧壁的内侧边缘上设有凹槽，第一外壳与第二外壳通过所述凸起和凹槽卡合连接为一体。

所述第一外壳和第二外壳的侧壁上均设有用于将所述衣架臂伸出的缺口，所述第一外壳和第二外壳的外侧壁上设有凸台，所述凸台上设有安装孔。

所述缺口在同一横截面上的两边与第一外壳或第二外壳的轴心线连线之间的夹角大于90度。

所述旋转内壳设置于所述固定外壳的空腔内并可沿着所述固定外壳的轴线旋转。

所述旋转内壳的外侧端面上设有挡板，挡板上设有凸块，凸块的内部设有用于收藏衣架臂的容纳腔，容纳腔的外侧端面上设有第一开口，容纳腔的圆周侧壁上设有与第一开口连通的用于衣架臂伸出或缩进的第二开口，第一开口的两侧还设有用于第一凸边插入的一对条形开口。

所述第一开口设置于所述固定外壳的缺口内，所述衣架臂可以带动旋转内壳在所述缺口范围内沿着固定外壳的轴线旋转。

本实用新型还提供了一种电暖器，包括上述的衣架。

所述电暖器包括电暖器本体，所述电暖器本体包括一对侧壳和位于侧壳之间的上盖出风栅，所述衣架的固定座固定在侧壳上。

所述固定座上的缺口朝向电暖器本体的前上方。

所述衣架臂可以在水平和竖直方向之间作纵向旋转。

所述固定座上的凸台通过螺丝固定安装在所述侧壳上。

本实用新型的有益效果：

本实用新型的衣架设有可伸缩的衣架臂，使用时可以逐级伸出其固定座，衣架臂的长度可以调节，在不需使用时，可以将衣架臂逐级收缩在其固定座内，衣架外形简洁美观，使用方便，包装时，衣架臂不占空间，衣架不易损坏，可节省包装空间，便于包装和运输。

附图说明

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明。

图1是本实用新型衣架的爆炸示意图。

图2是图1中的局部A放大示意图。

图3是本实用新型衣架的固定座与衣架臂的装配示意图。

图4是本实用新型电暖器的衣架臂在晾衣状态的示意图。

图5是本实用新型电暖器的衣架臂在提手状态的示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型解决的技术问题、采用的技术方案、取得的技术效果易于理解，下面结合具体的附图，对本实用新型的具体实施方式做进一步说明。

需要说明的是，为了便于描述，附图中仅示出了与本实用新型有关的部分而非全部结构。

如图1-3所示，在本实用新型的一个具体实施例中，提供了一种衣架，包括一对固定座、设于该对固定座之间的晾衣杆7和一对可伸缩的衣架臂。

固定座包括固定外壳和置于固定外壳内可轴向旋转的旋转内壳2。

固定外壳包括位于外侧的第一外壳1和位于内侧的第二外壳3，第一外壳1和第二外壳3为圆筒形结构，第一外壳1的内侧端面上设有一弧形凸起14，相应的第二外壳的内侧端面上设有一弧形凹槽33，第一外壳1与第二外壳3通过弧形凸起14和弧形凹槽33卡合连接为一体。第一外壳1与第二外壳3扣合在一起后其内部会形成一个空腔，可以容纳旋转内壳2。

第一外壳1的外侧端面设有一向轴心方向延伸的圆环11，第二外壳3的外侧端面同样设有一向轴心方向延伸的圆环32。

第一外壳1的侧壁上设有一缺口12，相应的第二外壳3的侧壁上同样设有一缺口31，缺口12与缺口31配合使用。缺口12和缺口31对接在一起共同形成一个供衣架臂在其内调节伸出角度的缺口，衣架臂从该缺口内伸出后可在一定角度的范围内调整。缺口12在同一横截面上的两边与第一外壳的轴心线连线之间的夹角大于90度，缺口13在同一横截面上的两边与第二外壳的轴心线最短连线之间的夹角大于90度。

第一外壳1的圆周外侧壁上设有凸台13，凸台13上设有用于固定第一外壳1的固定孔，第二外壳3的圆周外侧壁上设有凸台31，凸台31上设有用于固定第二外壳3的固定孔。凸台13与凸台31配合使用，装配时，凸台13与凸台31对接在一起，通过其上的固定孔用螺丝固定外壳在外接的墙壁、物品或部件上。

旋转内壳2的形状与固定外壳的形状相应，同样为圆筒形，旋转内壳2的一个外侧端面上设有挡板25，挡板25上设有凸块22，凸块22的内部设有用于收藏衣架臂的容纳腔，容纳腔的外侧端面上设有第一开口23，容纳腔的圆周侧壁上设有与第一开口连通的第二开口24，第一开口23的两侧还设有用于第一凸边41插入的一对条形开口21。

衣架臂包括活动设于固定座内的后端伸缩臂4、与后端伸缩臂4活动连接的前端伸缩臂6。

前端伸缩臂6和后端伸缩臂4之间还可以设置中间伸缩臂5，前端伸缩臂6通过至少一个中间伸缩臂5活动连接在后端伸缩臂4上，前端伸缩臂6、中间伸缩臂5和后端伸缩臂4可逐级伸出或缩进固定座的空腔。

后端伸缩臂4、中间伸缩臂5和前端伸缩臂6均为一字形结构。

后端伸缩臂4后端的相对两侧设有向外的第一凸边41，装配时后端伸缩臂4可以通过第一开口23、第一凸边41通过条形开口21插入凸块22的容纳腔内滑动连接并可以从第二开口24处伸出或缩进。后端伸缩臂4的径向方向通过第一凸边41与第二开口24的边部进行限位，防止后端伸缩臂4从凸块22的容纳腔内全部拉出来。

中间伸缩臂5后端的相对两侧设有向外延伸的第二凸边51，后端伸缩臂5的长度方向设有第一贯通孔42，第一贯通孔42的前端面设有向内延伸的第一凸缘43；中间伸缩臂5从第一贯通孔42的后端嵌入第一贯通孔42内滑动连接，并通过第二凸边51与第一凸缘43配合进行限位。

前端伸缩臂6后端的相对两侧设有向外延伸的第三凸边61，中间伸缩臂5的长度方向设有第二贯通孔52，第二贯通孔52的前端面设有向内延伸的第二凸缘53；前端伸缩臂6从第二贯通孔52的后端嵌入第二贯通孔52内滑动连接，并通过第三凸边61与第二凸缘53配合进行限位。

装配时，旋转内壳2的第二开口24置于固定外壳的缺口内，衣架臂可以沿固定外壳和旋转内壳2的径向方向从该缺口处伸出或缩进，由于衣架臂有3级，即后端伸缩臂4、中间伸缩臂5和前端伸缩臂6，使用时，衣架臂可以逐级伸出或缩进，衣架臂还可带动旋转内壳2在固定外壳的缺口范围内沿着固定外壳的轴线旋转，其旋转的最大角度为90度。

晾衣杆7为一字型结构，前端伸缩臂6前端的侧面上设有安装孔64，晾衣杆7的两端分别插入安装孔64内固定连接。

如图4-5所示，本实用新型还提供了一种电暖器，包括电暖器本体8，电暖器本体8包括一对侧壳81和位于侧壳81之间的上盖出风栅82，衣架固定座上的凸台通过螺丝固定安装在侧壳81上，固定座上的缺口朝向电暖器本体8的前上方，衣架臂可以在水平和竖直方向之间作纵向旋转，其最大旋转角度为90度。

具体使用时，使用者可通过向上拉动晾衣杆7使隐藏在固定座上的衣架臂逐级伸出，此时衣架上的晾衣杆7可作为电暖器本体8的提手。当沿纵向旋转晾衣杆7时，晾衣杆7会带动衣架臂及旋转内壳2同步转动，在第一衣架4接触固定外壳上缺口的下端时，转动受限，旋转停止，此时晾衣杆7及衣架臂大致与地面呈水平状态，可用于烘干衣物，还可以根据需要调节晾衣杆7的长度从而调整被烘干衣物处的温度。

本实用新型在电暖器本体上增加了可伸缩旋转的衣架臂，并安装在电暖器本体的出风格栅附近，可利用电暖器本体散发的热量，加快衣物干燥速度，给用户带来温暖舒适的穿衣体验。

可伸缩旋转的衣架臂具有三种状态，分别为收纳状态、提手状态和晾衣状态。衣架包含若干可伸缩的衣架臂，在不需使用时，可缩回收纳在电暖器本体上，外形简洁美观，不占空间，此时为收纳状态；在衣架臂伸出并竖直后，晾衣杆也可作为电暖器的提手，方便用户进行移动和搬运，此时为提手状态；衣架臂转动与地面平行时，可烘干衣物，此时为晾衣状态。

以上实施例和附图仅用于说明本实用新型的技术方案，并非构成对本实用新型的限制，应当说明的是，本领域普通技术人员可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或全部技术特征进行等同替换，而这些修改或者替换应包括在本实用新型权利要求书保护的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920071264.4

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209397397U

授权时间:20190917

主分类号:D06F 57/12

专利分类号:D06F57/12;F24D13/00

范畴分类:15P;

申请人:珠海格力电器股份有限公司

第一申请人:珠海格力电器股份有限公司

申请人地址:519000 广东省珠海市前山金鸡西路

发明人:徐荣康;周小兵;张毅;白相星;王超;唐爱红;廖泓斌;余伯成

第一发明人:徐荣康

当前权利人:珠海格力电器股份有限公司

代理人:尹彦;胡朝阳

代理机构:44247

代理机构编号:深圳市康弘知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f5e21fa5c8dfadaee5a0effd.html