# 几种炭质材料对铁沟浇注料抗渣侵蚀性能的影响

### 论文摘要

炭质材料是Al_(2)O_(3)-SiC-C铁沟浇注料的主要原料之一。本文使用静态坩埚法系统研究几种炭质原料对铁沟浇注料抗渣性能的影响，使用SEM和EDS分析炭质原料抗渣侵蚀的机理。结果表明：球沥青、电极粉和裂解炭黑均能够提高材料抗渣渗透性能，炭黑的抗渣渗透性能最优，球沥青次之关键词：

### 论文目录

- 1试验

- 1.1原料

- 1.2试验过程

- 1.3性能检测

- 2结果与讨论

- 2.1抗渣侵蚀性能

- 2.2显微结构

- 3结论

### 文章来源

类型: 报纸

作者: 赵金秋,邓乐锐,章荣会

关键词: 铁沟浇注料,炭质材料,抗渣侵蚀性

来源: 世界金属导报 2019-11-19

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

分类号: TQ175.732

总页数: 5

文件大小: 627k

下载量: 32

### 相关论文文献

- [1].股份炼铁厂5~#高炉流铁沟除尘系统改造成功[J]. 莱钢科技 2012(03)

- [2].高炉铁沟侵蚀模型构想[J]. 科技创新导报 2017(21)

- [3].酒钢高炉渣铁沟耐材消耗偏高成因及措施探讨[J]. 甘肃冶金 2020(02)

- [4].高炉铁沟侵蚀监测装置的构建与开发[J]. 山东冶金 2016(05)

- [5].后山头 南铁沟之变[J]. 山西老年 2018(10)

- [6].西林钢铁1080m~3高炉铁沟浇注料的研制应用[J]. 炼铁 2011(01)

- [7].高炉贮铁式铁沟应用实践[J]. 柳钢科技 2008(02)

- [8].青钢高炉储铁式铁沟的应用[J]. 炼铁 2010(03)

- [9].耐火铁沟料使用效果的提高[J]. 耐火与石灰 2008(04)

- [10].单铁口高炉出铁沟储铁式改造技术[J]. 炼铁 2009(04)

- [11].免烘烤铁沟料工业试验分析[J]. 炼铁技术通讯 2009(06)

- [12].金属硅粉加入量对铁沟浇注料性能的影响[J]. 山东冶金 2017(04)

- [13].高炉出铁场铁沟除尘改造实践[J]. 山东冶金 2013(03)

- [14].高炉出铁沟内流场数值模拟[J]. 武汉科技大学学报 2014(02)

- [15].可快速干燥的高炉出铁沟用浇注料[J]. 耐火与石灰 2011(06)

- [16].碳化硅在高炉铁沟料中的实验及应用[J]. 工业炉 2015(04)

- [17].储铁式铁沟在八钢300m~3级高炉的研究应用[J]. 四川冶金 2010(06)

- [18].半储铁式铁沟在八钢5号高炉的应用[J]. 新疆钢铁 2010(02)

- [19].红铁沟火山岩地球化学特征及构造环境分析[J]. 青海大学学报 2018(03)

- [20].金属硅对高炉铁沟浇注料性能的影响[J]. 金属材料与冶金工程 2017(01)

- [21].以废弃滑板提取的二次颗粒代替铁沟料中高铝钒土的研究[J]. 冶金丛刊 2012(01)

- [22].Al_2O_3-SiC-C质铁沟浇注料在2500m~3高炉上的应用与分析[J]. 黑龙江冶金 2011(01)

- [23].承钢高炉铁沟沉积物的形成机理研究[J]. 钢铁 2008(12)

- [24].超低水泥铁沟浇注料的研究及工业化应用[J]. 工业加热 2019(05)

- [25].混铁沟流域森林景观特征研究[J]. 河北林果研究 2013(03)

- [26].1750m~3高炉用铁沟快干浇注料整体承包实践[J]. 耐火材料 2010(04)

- [27].高炉铁沟用快速修补耐火材料的研发与应用[J]. 工业炉 2019(01)

- [28].低硅炼铁工艺条件下铁沟用耐火材料的改进及应用[J]. 耐火材料 2017(02)

- [29].氮化硼加入量对铁沟浇注料性能的影响[J]. 工业炉 2020(02)

- [30].ρ-Al_2O_3结合铁沟浇注料的试验研究[J]. 耐火材料 2008(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f612e44551adc9ee3c5b5b85.html