# 球幕投影系统论文和设计-刘冠志

### 全文摘要

一种球幕投影系统，包含球幕装置，及多个设置于所述球幕装置的顶缘两侧的上方的投影装置。所述球幕装置的顶缘沿弧线延伸，且界定出呈弧面的投影面。所述投影装置朝向所述球幕装置的投影面。所述投影装置是设置于所述球幕装置的顶缘两侧上方，因此不需额外于建物或设备钢构上搭设猫道，减少与建物或设备钢构整合的不确定性，工作人员可透过吊架或维修爬梯往返所述顶缘，无需在猫道上行走而可提升安全性。

### 主设计要求

1.一种球幕投影系统，其特征在于：所述球幕投影系统包含顶缘沿弧线延伸的球幕装置，及多个设置于球幕装置的顶缘两侧上方的投影装置，所述球幕装置界定出呈弧面的投影面，所述投影装置朝向所述球幕装置的投影面。

### 设计方案

1.一种球幕投影系统，其特征在于：所述球幕投影系统包含顶缘沿弧线延伸的球幕装置，及多个设置于球幕装置的顶缘两侧上方的投影装置，所述球幕装置界定出呈弧面的投影面，所述投影装置朝向所述球幕装置的投影面。

2.根据权利要求1所述的球幕投影系统，其特征在于：所述球幕投影系统还包含多个设置于所述球幕装置的顶缘两侧，且供所述投影装置设置的平台。

3.根据权利要求2所述的球幕投影系统，其特征在于：所述平台的数量为二，所述球幕装置的顶缘具有中间段，及两个分别连接于所述中间段的相反两端且分别供所述平台设置的设置段。

4.根据权利要求3所述的球幕投影系统，其特征在于：每一个设置段的长度是所述中间段长度的一半。

5.根据权利要求3或4所述的球幕投影系统，其特征在于：所述投影装置的数量为四个，且两两一组地分别架设于所述平台上。

6.根据权利要求2所述的球幕投影系统，其特征在于：每一个平台上设有两个投影装置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种投影系统，特别是涉及一种球幕投影系统。

背景技术

早期的电影院是将画面以投影机投放到平面的巨型屏幕上，以让为数众多的观众能同时欣赏，而后更发展出投影面积更加广阔的球幕，球幕透过其曲面的设计让它的投影面能围绕观众延伸，布满甚至超出视野的画面让观众彷佛置身在影片中的世界一般，若搭配动态设备更能产生出色的体感效果及拟真度。

参阅图1及图2，一般的球幕投影系统1是设置于建物中，并包含界定出投影面110的球幕装置11、位于所述投影面110前方的设备钢构12、设置于所述设备钢构12顶端的猫道13，及多个设置于所述猫道13上且朝向所述投影面110的投影装置14。在搭建所述球幕投影系统1时，除了所述球幕装置11外，还需设置所述猫道13，不仅具有与建物(图未示)或所述设备钢构12整合的不确定性，且占用空间大，并会延宕工时。当所述球幕装置11及所述猫道13是由不同的团队负责时，还会产生设计难以配合的不确定性，而在架设或维修所述投影装置14的过程中，施工人员需进出所述猫道13并在其上施工，危险性高而容易产生安全问题。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种不需额外架设钢构的球幕投影系统。

本实用新型球幕投影系统，其特征在于：所述球幕投影系统包含顶缘沿弧线延伸的球幕装置，及多个设置于球幕装置的顶缘两侧上方的投影装置，所述球幕装置界定出呈弧面的投影面，所述投影装置朝向所述球幕装置的投影面。

本实用新型的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。

较佳地，前述球幕投影系统，其中所述球幕投影系统还包含多个设置于所述球幕装置的顶缘两侧，且供所述投影装置设置的平台。

较佳地，前述球幕投影系统，其中所述平台的数量为二，所述球幕装置的顶缘具有中间段，及两个分别连接于所述中间段的相反两端且分别供所述平台设置的设置段。

较佳地，前述球幕投影系统，其中每一个设置段的长度是所述中间段长度的一半。

较佳地，前述球幕投影系统，其中所述投影装置的数量为四个，且两两一组地分别架设于所述平台上。

较佳地，前述球幕投影系统，其中每一个平台上设有两个投影装置。

本实用新型的有益的效果在于：所述投影装置是直接设置在所述球幕装置的顶缘相反两侧上，因此不需额外于建物内搭设钢构及猫道，减少与钢构整合的不确定性，且大幅提升施工速度，而工作人员可透过吊架或维修爬梯直接往返所述顶缘，无需在猫道上行走而可提升安全性。

附图说明

图1是立体图，说明一般的球幕投影系统；

图2是俯视图，说明图1的俯视态样；

图3是立体图，说明本实用新型球幕投影系统的实施例，其中的一个维修爬梯以分解方式显示；及

图4是俯视图，说明图3的俯视态样。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本实用新型进行详细说明。

参阅图3与图4，本实用新型球幕投影系统2的一个实施例，设置于一个建物(图未示)内。所述球幕投影系统2包含一个球幕装置3、两个设置于所述球幕装置3上的平台4，及四个两两一组地分别设置于所述平台4上的投影装置5。所述球幕装置3为一个钢构或其他搭建于建物内的框架结构，其顶缘31沿一条弧线A延伸而具有一个中间段311，及两个分别连接于所述中间段311的相反两端的设置段312，每一个设置段312的长度是所述中间段311长度的一半，也就是每一个设置段312约为全长的四分之一。所述球幕装置3内周面形成球形的凹曲弧面而界定出一个投影面32。需要特别说明的是，所述球幕装置3仍需在所述投影面32上铺设便于投影的屏幕(如图3所示)，使最后投影出的画面是成像于前述的屏幕上，而本实施例所指的投影面32可以是指钢构所呈现的弧面，也可以是指最后用于呈现画面的屏幕，不应以此为限。

所述平台4分别设置于所述顶缘31的所述设置段312上，也就是所述平台4分别位于所述顶缘31相反两侧的四分之一处，且其上设有两个角度交错的投影装置5，使所述投影装置5位于所述顶缘31两侧的上方处，需要特别说明的是，所述平台4的数量、设置位置，及所述投影装置5的数量皆为本实施例的较佳配置，但并不以此为限，实际上仍可视所述球幕装置3的尺寸及投影需求，将不同数量的平台4配置于所述顶缘31的不同位置，或在每一个平台4上设置不同数量的投影装置5，甚至不设置所述平台4，而是以吊挂方式将所述投影装置5设置于所述顶缘31上方。

一般在建造现有的球幕投影系统时，用来投影的球幕装置及投影装置通常由一个团队负责，而建物的钢构及架设于钢构上的猫道通常由建造建物的团队负责，因此球幕装置及建物的钢构常有配合性不佳的问题，且投影装置还需等待猫道架设完毕后才能进行施工，造成工时延宕且不确定性高。而本实施例透过将所述投影装置5连同所述平台4直接设置于所述球幕装置3上，可不需另外架设钢构及猫道，不但可降低与建物配合不佳的情形，更可省去架设钢构及猫道所需的设备、人力，及空间，大幅降低设备及时间成本。

一般球幕投影系统的猫道不但需要另外搭建，且工作人员在爬上猫道后，还需行走一段距离才会到达设立投影装置的位置，但这些猫道往往横悬于空中，造成工作人员在维修或搭建时，稍有不慎便容易自猫道上掉落，造成工安问题。而本实施例除不需搭建所述猫道外，所述球幕装置3外围通常设有数个沿上下方向延伸且连接所述平台4的维修爬梯B(图3中的其中一个维修爬梯B是以分解方式显示，而未与所述球幕装置3直接连接)，所述平台4上则设有可吊设器材的吊架(图未示)，故工作人员在爬上其中一个维修爬梯B后可马上到达相对应的平台4，接着便可利用吊架吊设器材以进行建造或维修作业，工作人员所需的水平移动距离大幅下降，不但提高便利性且也大幅提升安全性。

最后，所述投影装置5是两两一组地分别设置于所述平台4上，与现有架设于猫道上的投影装置相较，本实施例每一组的投影装置5彼此距离接近，使其在重叠处的亮度接近而可降低影像融接的难度，所述投影装置5也因为与所述投影面32的距离拉近，因此每台投影装置5的投影范围相对增加，从而能提供更佳的影像质量，而在本实施例中，将所述投影装置5两两一组，且每一组位于所述顶缘31两端四分之一处的配置方式，可获得较佳的影像融接效果，但并不以此配置方式为限。

综上所述，本实用新型不需设置钢构及猫道，而是直接将所述平台4设置于所述球幕装置3的顶缘31上，可节省空间及成本，并降低施工时间及危险性，而将所述投影装置5设置于所述平台4上，两两一组相互靠近的设置方式可减少影像融接难度及提升影像质量，故确实能达成本实用新型的目的。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920032096.8

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:TW

国家/省市:71(台湾)

授权编号:CN209103099U

授权时间:20190712

主分类号:G03B 35/18

专利分类号:G03B35/18;G03B21/56

范畴分类:30C;

申请人:智崴资讯科技股份有限公司

第一申请人:智崴资讯科技股份有限公司

申请人地址:中国台湾高雄市

发明人:刘冠志;许智咏;吴秉修;苏培德

第一发明人:刘冠志

当前权利人:智崴资讯科技股份有限公司

代理人:史瞳;許榮文

代理机构:11355

代理机构编号:北京泰吉知识产权代理有限公司

优先权:TW107141784

关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f61cc1bf94f2040c536a8e06.html