# 新型给排水管材的选用与施工技术分析靳朝

机械工业第六设计研究院有限公司，河南郑州450000

摘要：当前市场上新型管材类型多，建筑工程施工中管道材料的选择必须要与工程施工实际情况相结合综合分析考虑，同时注意考虑材料的性能、安全、环保和经济性等情况，确保所选择的材料性价比优良，能够取得理想使用效益。具体施工中严格按照施工工艺和施工流程进行，确保各个环节施工质量满足要求，为建筑给排水工程施工的顺利有效开展打下良好基础，提高我国建筑工程施工水平。

关键词：新型给排水；管材；选用；施工技术

一、新型管材性质分析

1、给水铝塑复合管道

铝塑复合管道主要是通过一步法挤压等方式，将聚乙烯和焊接铝管复合为PVP管道，铝塑复合管道内外层包裹聚乙烯材料，化学性质稳定，有着耐腐蚀性、无毒等优势，其机械强度高，可以较长时间持续性使用。另外，管道内层所使用的聚乙烯材料有着非常好光滑性，不会对水流产生过大阻力，使用过程中不会出现垢渍等，与金属管道相比，其有效管道直径明显更大，同时不会对该管道中流通的流体造成污染。另外，给水铝塑复合管道内部粗糙度在0.007mm左右，流体输送过程中几乎不存在噪音。

2、PPR管道

PPR管道卫生性能卓越，在纯净水饮用系统建设方面有广泛应用，管道使用过程中不会出现传统金属管道所出现的水垢。PPR管道有着优良的耐温耐热性能，工作温度最大值95℃，能够在70℃下长时间使用。PPR管道安装过程中不需要过多安装工序，焊接性能优良，同时其整体质量能够得到有效保证。

3、UPVC排水管道

UPVC排水管道外形美观，价格低廉，质量轻，管道内表面有着非常高光滑度，在使用过程中方便切断，整个安装维护工作十分方便，在我国排水工程施工方面应用最为广泛。

4、承插式柔性接口排水管道

承插式柔性接口排水管道属于一种新的铸铁排水管道，与其他类型排水管道相比，承插式柔性接口排水管道有着非常好的抗噪声性能，其噪音值可满足人类脑力劳动和睡眠等需要。另外，承插式柔性接口排水管道在实际应用中有着非常好的抗震、防沉降和防水性能，可靠性高，安全性强，当前在建筑工程中同样有广泛应用。

二、给排水管材与管道的选择

1、给排水管材的选择

给排水管道的管材选择过程中，最需要重视的就是安全性和可靠性。给排水管道在使用的过程中需要承受一定的压力，在管材选择时要将管道破裂的风险降到最低。因此，要求给排水管道的管材要具备足够的抗击性，避免使用过程中出现爆裂、漏水的情况。不仅如此，给排水管道渗水和漏水的问题也要充分考虑，确保管材质量的同时也要对管材的使用年限进行合理的评估。避免因建筑工程给排水管道漏水的问题影响建筑设施和财产安全，因此，选择排水管材过程中一定要确保管材足够安全可靠，保证给排水体统的安全性。选择管道材料时主要根据三个方面：①经济性。管道材料的选择在了解材料价格的同时，还要清楚安装费的需要。例如薄壁铜管，虽然本身价格不贵，但是安装却需要很高的成本。根据管道类别的不同，不同管径的给水管道选择也不同，一些企业为了扩大利益，满足各种客户的需求，将给水管道的管径增多，在一定程度上影响了企业品牌的树立。②卫生标准。在选择塑料管材时，一定要保证在国家的相关标准之内，只有经过国家的安全检测认证以后，管材才可以进行销售。目前，我国很多建筑给水管道的卫生都已经达到了要求标准。一些塑料管材因为加工的需要，在生产过程中存在添加剂以及易溶于水的金属元素，在一定程度上对人们的身体健康产生了影响，因此，在给排水管材的选择时，一定要达到卫生方面的标准。③节能性。无论是何种管材，从加工到生产都消耗了一定的资源，据相关材料发现，金属管材的能量消耗要比塑料管材大很多，尤其是选择喷涂或热张等工艺进行加工的时候，另外，管材的表面粗糙度也会对能量的消耗造成影响。

2、给排水管道的选择

给排水管道的选择主要分为三个方面：①室外管道的管材选择，室外输水管道往往都需要选择一些口径较大的管材，同时还要具备高强度、耐压、耐腐蚀等性能，不仅如此，室外输水管道的管材还要有较强的抗冲击性，能够承受住水的冲击，保证整体的使用寿命。②在室内给水管道的管材材料选择上，无论是横管还是立管都要有良好的耐久性、抗腐蚀性，保证安装在保温夹层或吊顶等位置时能够承受住内部的压力，确保管材的使用寿命。③在配水支路的管道管材选择上，由于管道管径较小，接点流量大等原因，所以管材要有良好的连接性，另外，配水支路管道大部分都安装在低下或墙体，需要管材有一定的耐腐蚀性和抗压力，条件允许的情况可以选择PPR管材。

三、给排水管道施工技术

1、给水支管敷设

比如塑料复合管，施工过程中需要需要确保管道直径不超过32mm，塑料水管管径相对较小，同时有可弯性特点，在水管铺设施工时可选择暗敷施工方式。

砖墙面管道铺设施工中，管槽宽度一般需要超过管道外径40~60mm，其深度一般需要超过管道外径25~35mm，同时确保管道可直接嵌入管槽，使用管卡确保其固定牢固。在楼面等平面施工时，可采取小管径给水支管暗设方式，具体施工时控制管槽宽度10mm，深度0.5mm，将管道半嵌在管槽内部，同时使用管卡固定管子，暗设施工需要适当增大管槽尺寸，在卫生间、厨房等用水密集区域敷设时，可连接多个分水器，通过这种方式，最大限度减少暗埋管道接头渗漏等情况的出现，节约管网施工成本。

2、排水支管敷设

建筑屋中排水管道往往会采取横设方式，避免有渗透情况出现时导致周围用户受到影响。在管道维修过程中同样需要避开其他用户，如果区域用水量大，还可以在排水横支管本层楼板面与立管连接。地漏排水支管的敷设可选择在下层屋顶下施工。卫生间排水横支管敷设时可适当抬高卫生间地面高度，使用后排式坐便器，将洗浴设备埋设在排水横管垫层内。还需要注意通气横管坡度控制，角度控制在10°左右。

3、管道暗装施工

排水管道和暖气管道等可以安装在管道井以及吊顶等位置，在施工过程中施工单位需要与现场实际情况相结合综合分析考虑，提高管道布置和安装合理性。为了避免安装管道在没经过记录以及相关试验下安装，还需要提高隐蔽安装控制力度，如果管道接口安装结构为混凝土、砖等结构层时，还需要注意使用水泥砂浆保护，避免后期关键频繁维修。另外，在接头位置可使用塑料膜包裹，填埋水泥砂浆，注意确保安装管道预留接口位置准确性，充分考虑装修附加厚度等情况，确保相关设备的顺利安装，提高安装质量。

结束语

综上所述，随着我国市场当中新型给排水管材的增加，建筑给排水工程施工中想要选择好的管材开始变得困难起来，为了确保给排水系统的安全稳定性以及保障用户的身体健康，安全、稳固的给排水管材选择非常重要。本文对新型管材的基本情况、给排水管材与管道的选择以及给排水施工技术进行了详细的分析，通过对给排水管材与管道的选择、给水支管敷设以及排水支管敷设的论述和研究，对我国建筑排水工程有着重要意义。

参考文献

[1]黄超.新型给排水管材的选用与施工技术分析[J].中国标准化，2019（06）：49-50.

[2]李晖.新型给排水管材的选用与施工技术的探讨[J].石河子科技，2017（04）：27-29.

[3]孙晓晶.给排水工程常用塑料管道应用及施工质量研究[D].山东建筑大学，2016.

[4]姜宇.给排水管道施工中新型管材的选用及研究进展[J].企业技术开发，2013，32（13）：45-47.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f650ae707920939a87e74bb8.html