# 侧泵浦论文_闫立华,任浩,房玉锁,王媛媛,任永学

导读:本文包含了侧泵浦论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:激光器,固体,激光,板条,侧面,激光二极管,效率。

### 侧泵浦论文文献综述

闫立华,任浩,房玉锁,王媛媛,任永学[1]（2013）在《二极管侧泵浦激光器的光斑优化研究》一文中研究指出随着激光加工市场的逐步扩大,二极管泵浦的固体激光器需求越来越广泛,而晶体热效应所导致的光斑质量问题也越来越不可忽视。介绍了激光二极管侧泵浦激光器的基本结构和制造方法,并详细分析了热效应的起因。提出了调整芯片轴心距和芯片长度等优化光斑质量的技术手段。针对相同泵浦总功率,3.7,4.2,4.7和5.7 mm 4种轴心距及10,15,20和25mm 4种二极管阵列芯片长度,进行温升的模拟,得到了实测光斑效果。通过理论分析与实验对比,最终得到了增加芯片轴心距、增加芯片长度等手段有助于改善模块的光斑质量这一基本结论,为高端模块研发提供了技术思路。(本文来源于《半导体技术》期刊2013年06期）

李隆,董武威,史彭,甘安生[2]（2008）在《激光二极管阵列侧泵浦Nd:YAG板条的热效应》一文中研究指出为解决激光二极管阵列侧泵浦激光板条引起的热效应问题,通过对侧泵浦板条温度场与热形变场分布的解析研究以及对激光二极管阵列侧泵浦激光板条工作状态的分析,建立了符合实际情况的热模型,提出了求解Poisson方程的新方法,得到了侧泵浦板条温度场与热形变场的一般解析表达式。以Nd:YAG板条为例,分析了侧泵浦Nd:YAG板条温度场、热形变场的分布情况。并结合全固态激光器的设计需要,定量研究了激光二极管阵列取不同泵浦功率与不同泵浦光斑时Nd:YAG板条的温度场分布情况。计算结果表明:使用输出功率为30 W的激光二极管阵列侧面泵浦Nd:YAG板条,若耦合到板条侧面的高斯光斑半径为150μm、板条钕离子掺杂质量分数为1.0%时,板条泵浦面具有102.3℃的最高温升,泵浦面与通光端面产生1.54μm和2.66μm的最大热形变量。激光板条温度场解析方法解决了使用数值分析法造成研究精确度不高的问题,该方法还可以应用到激光系统的其他热问题研究中,为减弱激光系统中的热问题提供理论依据。(本文来源于《光学精密工程》期刊2008年11期）

朱仁江,范嗣强,王莉[3]（2008）在《高效率高光束质量的半导体侧泵浦激光器》一文中研究指出本文论述了大功率半导体侧面泵浦固体激光器的基本原理,简述了半导体泵浦固体激光器的常见特征。结合实际应用,介绍了一种泵浦效率较高的侧面泵浦激光器,其采用9条单片20W的线阵激光二极管条,分成3组均匀排列在直径为3mm的YAG激光晶体周围,使用陶瓷漫反射体组成聚光腔,当808nm激光的注入功率为180W时,得到较为均匀的62.6W的激光输出,光光效率为35.2%。(本文来源于《激光杂志》期刊2008年03期）

刘振[4]（2006）在《LD单侧泵浦Nd：YVO_4固体连续绿光激光器》一文中研究指出近年来二极管泵浦的固体绿色激光技术得到了快速的发展,在材料加工、军事、医疗、娱乐等领域都得到了广泛应用,研究低成本、高功率的绿色激光器仍是当前的研究热点。 Nd:YVO_4晶体具有大的受激发射截面和吸收系数,在中小功率激光器中得到了广泛的应用。本文选用板条状Nd:YVO_4晶体,采用了有别于传统侧面泵浦的光束掠入射技术,对LD单侧泵浦板条状Nd:YVO_4连续绿光激光器做了理论分析和实验研究。 由钕离子的四能级跃迁的速率方程理论,推出了阈值功率的表达式,并且对近阈值条件下和强泵浦条件下的激光输出功率做了理论预测;阐述了晶体的非线性光学效应,并且利用光波的传播方程和边界条件,推导出了非线性介质中的波耦合方程。介绍了相位匹配原理,分别对单轴和双轴晶体的相位匹配、相位匹配宽度做了详细分析;介绍了实验所用的激光晶体板条状Nd:YVO_4的基本特性和光学特性及倍频晶体KTP的光学特性。 通过设计合理的准直聚焦系统,对激光二极管的发射光束进行了整形,并分析了激光晶体内的温度分布;选择合适的激光谐振腔参数,实现了激光二极管侧面泵浦板条状Nd:YVO_4晶体的连续绿光输出,并研究了不同泵浦光斑大小情况下的基频光输出功率与电流的关系。 对影响激光输出功率的因素进行了分析,并提出了一系列提高激光输出功率的方法。(本文来源于《西北大学》期刊2006-05-01）

方爱平,楼祺洪,董景星,魏运荣,李铁军[5]（2003）在《LD侧泵浦Nd∶YAG板状介质温度特性的理论研究》一文中研究指出利用有限差分法对LD侧面泵浦Nd∶YAG板状激光器介质的二维温度分布进行了数值计算。与用热像仪实际测得的结果比较 ,温度变化趋势吻合。根据计算结果重新设计激光晶体的冷却方案 ,改善了温度的分布 ,光束质量因子M2 从 6 .7减小到 3,提高了激光输出的光束质量。(本文来源于《激光技术》期刊2003年03期）

刘志刚,孙秀平,张先徽,冯克成[6]（2002）在《大功率1064nm LD列阵组侧泵浦YAG固体激光器》一文中研究指出本文论述了大功率列阵半导体激光器组侧泵浦YAG固体激光器的工作原理 ,并在此基础上进行了设计 ,制作 ,对激光器进行调试和性能参数测量。研制固体激光器技术指标为 :3列 3行 9个 2 0瓦 80 8nm半导体线列阵激光器侧泵浦直径 3mm的YAG棒。实现多模连续输出 ,工作波长 1 0 64nm ,最大输出功率 5 2 3瓦 ,光 -光转换效率达 2 9%。(本文来源于《长春理工大学学报》期刊2002年02期）

高清松,王卫民,庞毓[7]（2002）在《二极管激光器侧泵浦波导耦合系统设计》一文中研究指出为了提高面阵二极管激光器侧泵浦板条激光器泵浦光的利用率 ,采用光线追迹的方法 ,通过数字模拟设计出了高耦合效率的波导耦合系统。实验测试结果表明 ,其耦合效率达到 85 %以上 ,泵浦光在板条内分布均匀(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2002年02期）

王卫民,高清松,罗斌,庞毓,姚震宇[8]（2002）在《二极管侧泵浦高效率连续波10W单横模激光器》一文中研究指出对二极管激光器侧泵浦 Nd:YAG板条连续波激光器进行了优化设计 ,用光线追迹的方法计算增益介质内的增益分布 ,优化增益介质的大小 ,通过谐振腔的设计 ,使泵浦体积与激光的 TEM0 0模的模体积匹配 ;建立了高效可靠的连续波 Nd:YAG激光器 ,用 4 0 W的线阵激光器作泵浦源 ,单横模输出功率达 1 1 .8W,光 -光效率近 30 % ,激光功率起伏小于 1 .2 %(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2002年01期）

王卫民,罗斌,高清松,庞毓,吕百达[9]（2001）在《LD侧泵浦Nd:YAG板条双程功率放大器初步研究》一文中研究指出对二极管激光侧泵浦 Nd:YAG板条双程功率放大器进行了初步的研究 ,给出了激光器的数值模拟结果 ,建立了二极管侧面泵浦 Nd:YAG板条激光主振荡 -多程放大( MOPA)系统 ;在 1 0 0 Hz重复频率时 ,实验获得单脉冲能量为 51 .9m J的输出 ,光束质量 M2 小于 2 ,脉冲能量起伏小于 2 % ,实验结果与数值计算结果相符合(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2001年03期）

王卫民,高清松,庞毓,杨森林,罗斌[10]（2000）在《二极管侧泵浦单横模1kHz电光Q开关激光器》一文中研究指出介绍了二极管侧泵浦 Nd:YAG板条 1 k Hz重复频率 Q开关激光器的研制 ,实验获得最大单脉冲能量 0 .71 2 m J、脉宽小于 1 0 ns的输出。对 Nd:YAG板条进行了叁种冷却方式的比较实验 ,实验证明 DPL在高重复频率工作时 ,激光介质的热效应是影响高重复频率工作的激光器效率的重要因素。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2000年01期）

### 侧泵浦论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为解决激光二极管阵列侧泵浦激光板条引起的热效应问题,通过对侧泵浦板条温度场与热形变场分布的解析研究以及对激光二极管阵列侧泵浦激光板条工作状态的分析,建立了符合实际情况的热模型,提出了求解Poisson方程的新方法,得到了侧泵浦板条温度场与热形变场的一般解析表达式。以Nd:YAG板条为例,分析了侧泵浦Nd:YAG板条温度场、热形变场的分布情况。并结合全固态激光器的设计需要,定量研究了激光二极管阵列取不同泵浦功率与不同泵浦光斑时Nd:YAG板条的温度场分布情况。计算结果表明:使用输出功率为30 W的激光二极管阵列侧面泵浦Nd:YAG板条,若耦合到板条侧面的高斯光斑半径为150μm、板条钕离子掺杂质量分数为1.0%时,板条泵浦面具有102.3℃的最高温升,泵浦面与通光端面产生1.54μm和2.66μm的最大热形变量。激光板条温度场解析方法解决了使用数值分析法造成研究精确度不高的问题,该方法还可以应用到激光系统的其他热问题研究中,为减弱激光系统中的热问题提供理论依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 侧泵浦论文参考文献

[1].闫立华,任浩,房玉锁,王媛媛,任永学.二极管侧泵浦激光器的光斑优化研究[J].半导体技术.2013

[2].李隆,董武威,史彭,甘安生.激光二极管阵列侧泵浦Nd:YAG板条的热效应[J].光学精密工程.2008

[3].朱仁江,范嗣强,王莉.高效率高光束质量的半导体侧泵浦激光器[J].激光杂志.2008

[4].刘振.LD单侧泵浦Nd：YVO_4固体连续绿光激光器[D].西北大学.2006

[5].方爱平,楼祺洪,董景星,魏运荣,李铁军.LD侧泵浦Nd∶YAG板状介质温度特性的理论研究[J].激光技术.2003

[6].刘志刚,孙秀平,张先徽,冯克成.大功率1064nmLD列阵组侧泵浦YAG固体激光器[J].长春理工大学学报.2002

[7].高清松,王卫民,庞毓.二极管激光器侧泵浦波导耦合系统设计[J].强激光与粒子束.2002

[8].王卫民,高清松,罗斌,庞毓,姚震宇.二极管侧泵浦高效率连续波10W单横模激光器[J].强激光与粒子束.2002

[9].王卫民,罗斌,高清松,庞毓,吕百达.LD侧泵浦Nd:YAG板条双程功率放大器初步研究[J].强激光与粒子束.2001

[10].王卫民,高清松,庞毓,杨森林,罗斌.二极管侧泵浦单横模1kHz电光Q开关激光器[J].强激光与粒子束.2000

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f6bc897548cc7e46df80456b.html