# 一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置，包括车载平台、支撑轴座、举升臂、摆臂座、可调连杆、倾斜油缸、第一连接轴座、第二连接轴座和铲斗，所述车载平台上铰接有举升臂，所述车载平台上固定有支撑轴座，所述支撑轴座上铰接有可调连杆，所述举升臂的中间端铰接有摆臂座，所述可调连杆的另一端与所述摆臂座铰接，所述摆臂座上铰接有倾斜油缸，所述铲斗的侧壁上固定有第一连接轴座、第二连接轴座，所述倾斜油缸的伸缩杆端部与所述第二连接轴座铰接，所述举升臂的另一端与所述第一连接轴座铰接。该实用新型的有益效果为既方便上卸料，又不影响工作效率，便于驾驶员操作。

### 主设计要求

1.一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置，其特征在于：包括车载平台（1）、支撑轴座（2）、举升臂（3）、摆臂座（4）、可调连杆（5）、倾斜油缸（6）、第一连接轴座（7）、第二连接轴座（8）和铲斗（9），所述车载平台（1）上铰接有举升臂（3），所述车载平台（1）上固定有支撑轴座（2），所述支撑轴座（2）上铰接有可调连杆（5），所述举升臂（3）的中间端铰接有摆臂座（4），所述可调连杆（5）的另一端与所述摆臂座（4）铰接，所述摆臂座（4）上铰接有倾斜油缸（6），所述铲斗（9）的侧壁上固定有第一连接轴座（7）、第二连接轴座（8），所述倾斜油缸（6）的伸缩杆端部与所述第二连接轴座（8）铰接，所述举升臂（3）的另一端与所述第一连接轴座（7）铰接。

### 设计方案

1.一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置，其特征在于：包括车载平台（1）、支撑轴座（2）、举升臂（3）、摆臂座（4）、可调连杆（5）、倾斜油缸（6）、第一连接轴座（7）、第二连接轴座（8）和铲斗（9），所述车载平台（1）上铰接有举升臂（3），所述车载平台（1）上固定有支撑轴座（2），所述支撑轴座（2）上铰接有可调连杆（5），所述举升臂（3）的中间端铰接有摆臂座（4），所述可调连杆（5）的另一端与所述摆臂座（4）铰接，所述摆臂座（4）上铰接有倾斜油缸（6），所述铲斗（9）的侧壁上固定有第一连接轴座（7）、第二连接轴座（8），所述倾斜油缸（6）的伸缩杆端部与所述第二连接轴座（8）铰接，所述举升臂（3）的另一端与所述第一连接轴座（7）铰接。

2.如权利要求1所述的一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置，其特征在于，所述举升臂（3）设置有两个，所述举升臂（3）的端部通过三角轴座（10）及转轴与所述车载平台（1）连接。

3.如权利要求1所述的一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置，其特征在于，所述举升臂（3）还连接有传动机构（11），所述传动机构（11）与所述车载平台（1）上的动力机构连接作为所述举升臂（3）提升的动力。

4.如权利要求1所述的一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置，其特征在于，所述摆臂座（4）、所述可调连杆（5）、所述倾斜油缸（6）位于一个举升臂（3）上，所述可调连杆（5）通过摆臂座（4）与所述倾斜油缸（6）铰接组成倾斜臂且与所述举升臂（3）平行设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及搅拌车配件领域，特别涉及一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置。

背景技术

搅拌运输车是用来运送建筑用混凝土的专用卡车；由于它的外形，也常被称为田螺车。这类卡车上都装置圆筒型的搅拌筒以运载混合后的混凝土。在运输过程中会始终保持搅拌筒转动，以保证所运载的混凝土不会凝固。运送完混凝土后， 通常都会用水冲洗搅拌筒内部， 防止硬化的混凝土占用空间， 使搅拌筒的容积越来越少。搅拌车出入的工地等地方路况较复杂，受施工等的影响，道路一般较窄，路面环境等也不好。在进卸料时，搅拌车不论进料还是卸料一般都是通过倒车进入搅拌站或者卸料口的，在工地等地方路况较复杂、道路一般较窄时，目前的搅拌车存在既不方便上卸料，又影响工作效率的问题，这样给驾驶员带来很大的操作困难。

实用新型内容

本实用新型提供一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置，可以解决上述背景技术中提出的问题。

本实用新型提供了一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置，包括车载平台、支撑轴座、举升臂、摆臂座、可调连杆、倾斜油缸、第一连接轴座、第二连接轴座和铲斗，所述车载平台上铰接有举升臂，所述车载平台上固定有支撑轴座，所述支撑轴座上铰接有可调连杆，所述举升臂的中间端铰接有摆臂座，所述可调连杆的另一端与所述摆臂座铰接，所述摆臂座上铰接有倾斜油缸，所述铲斗的侧壁上固定有第一连接轴座、第二连接轴座，所述倾斜油缸的伸缩杆端部与所述第二连接轴座铰接，所述举升臂的另一端与所述第一连接轴座铰接。

较佳地，所述举升臂设置有两个，所述举升臂的端部通过三角轴座及转轴与所述车载平台连接。

较佳地，所述举升臂还连接有传动机构，所述传动机构与所述车载平台上的动力机构连接作为所述举升臂提升的动力。

较佳地，所述摆臂座、所述可调连杆、所述倾斜油缸位于一个举升臂上，所述可调连杆通过摆臂座与所述倾斜油缸铰接组成倾斜臂且与所述举升臂平行设置。

本实用新型的有益效果为提供的一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置，通过在车载平台上铰接有举升臂，以及在车载平台上通过支撑轴座铰接可调连杆，并且在举升臂的中间端铰接摆臂座，可调连杆的另一端与摆臂座铰接，摆臂座上铰接倾斜油缸，铲斗的侧壁上固定有第一连接轴座、第二连接轴座，倾斜油缸的伸缩杆端部与第二连接轴座铰接，举升臂的另一端与第一连接轴座铰接，实现对铲斗升降控制，下降时调节铲斗的进口对准搅拌车搅拌罐的出口，实现便捷卸料；提升时调节铲斗的下端排料口对准搅拌车搅拌罐的出口，实现便捷上料，使得既方便上卸料，又不影响工作效率，便于驾驶员操作。

附图说明

图1为本实用新型提供的一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置结构示意图。

图2为图1中A处的放大结构示意图。

图3为本实用新型提供的一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置的工作状态结构示意图一。

图4为本实用新型提供的一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置的工作状态结构示意图二。

图5为本实用新型提供的一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置的工作状态结构示意图三。

图6为本实用新型提供的一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置的工作状态结构示意图四。

附图标记说明：1-车载平台；2-支撑轴座；3-举升臂；4-摆臂座；5-可调连杆；6-倾斜油缸；7-第一连接轴座；8-第二连接轴座；9-铲斗；10-三角轴座；11-传动机构。

具体实施方式

下面结合附图，对本实用新型的一个具体实施方式进行详细描述，但应当理解本实用新型的保护范围并不受具体实施方式的限制。

如图1至图6所示，本实用新型实施例提供的一种搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置，包括车载平台1、支撑轴座2、举升臂3、摆臂座4、可调连杆5、倾斜油缸6、第一连接轴座7、第二连接轴座8和铲斗9，所述车载平台1上铰接有举升臂3，所述车载平台1上固定有支撑轴座2，所述支撑轴座2上铰接有可调连杆5，所述举升臂3的中间端铰接有摆臂座4，所述可调连杆5的另一端与所述摆臂座4铰接，所述摆臂座4上铰接有倾斜油缸6，所述铲斗9的侧壁上固定有第一连接轴座7、第二连接轴座8，所述倾斜油缸6的伸缩杆端部与所述第二连接轴座8铰接，所述举升臂3的另一端与所述第一连接轴座7铰接。

所述举升臂3设置有两个，所述举升臂3的端部通过三角轴座10及转轴与所述车载平台1连接。

所述举升臂3还连接有传动机构11，所述传动机构11与所述车载平台1上的动力机构连接作为所述举升臂3提升的动力。

所述摆臂座4、所述可调连杆5、所述倾斜油缸6位于一个举升臂3上，所述可调连杆5通过摆臂座4与所述倾斜油缸6铰接组成倾斜臂且与所述举升臂3平行设置。

工作原理：该搅拌车用具有油缸控制的外翻铲斗装置，通过在车载平台1上铰接有举升臂3，以及在车载平台1上通过支撑轴座2铰接可调连杆5，并且在举升臂3的中间端铰接摆臂座4，可调连杆5的另一端与摆臂座4铰接，摆臂座4上铰接倾斜油缸6，铲斗9的侧壁上固定有第一连接轴座7、第二连接轴座8，倾斜油缸6的伸缩杆端部与第二连接轴座8铰接，举升臂3的另一端与第一连接轴座7铰接，实现对铲斗9升降控制，下降时调节铲斗9的进口对准搅拌车搅拌罐的出口，实现便捷卸料；提升时调节铲斗9的下端排料口对准搅拌车搅拌罐的出口，实现便捷上料，使得既方便上卸料，又不影响工作效率，便于驾驶员操作。

以上公开的仅为本实用新型的具体实施例，但是，本实用新型实施例并非局限于此，任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920300456.8

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209718209U

授权时间:20191203

主分类号:B28C5/42

专利分类号:B28C5/42

范畴分类:26K;

申请人:济宁聚丰机械有限公司

第一申请人:济宁聚丰机械有限公司

申请人地址:272000 山东省济宁市任城区光河路北10号综合楼西起第四间一至二层营业房

发明人:张忠民;王新强

第一发明人:张忠民

当前权利人:济宁聚丰机械有限公司

代理人:袁彤彤

代理机构:37236

代理机构编号:青岛致嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 37236

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f6faa5d967a3b6f81e378497.html