# 微结构光纤微流激光及其传感研究

### 论文摘要

光纤微流激光传感器集成了光学微腔、增益介质和微流通道,将光纤本身的环形截面作为WGM微腔,降低了制造成本,并综合了激光和微流技术的优势,成本低廉、重复性好、探测极限低且检测范围广,在生化传感领域有着不可替代的作用。传统通信光纤的固体石英纤芯限制了其内部空间的利用,阻碍了进一步的集成化。本文通过对微结构光纤的加工处理,实现了将增益介质和微流通道集成在同一根光纤中的目的,进一步缩小了器件的体积。本文主要完成了以下工作:（1）制成基于染料掺杂聚合物薄膜的空心光纤微激光器。基于外径103.9μm壁厚11.7μm的单孔空心光纤,利用溶剂蒸发沉积法,在其内壁涂覆了一层掺杂荧光染料（Rhodamine 640,Rh640）的聚合物（PS-PMMA）薄膜,并成功实现激光输出,激光出射阈值为1.7μJ/mm2;（2）针对上述微激光器实现了更大波长范围的激光输出。通过替换荧光染料种类的方式,将掺杂在聚合物薄膜中的Rh640替换为R6G和RhB,并成功实现了不同波长范围的激光输出,激光出射阈值分别为4.14μJ/mm2和3.77μJ/mm2;（3）针对上述微激光器进行优化并实现体溶液折射率传感。基于外径133μm壁厚3.87μm的单孔薄壁空心光纤,对上述微激光器进行了优化与改进,将激光出射阈值降低至0.92μJ/mm2,并基于波长漂移成功实现了氯化钠溶液的折射率传感,其传感灵敏度为139.44nm/RIU;（4）基于双孔光纤微激光器设计了微流传感器的制造方法。利用化学刻蚀的方式,使双孔光纤在充满2mM的R6G乙醇溶液的条件下成功实现激光输出,其激光出射阈值为2.05μJ/mm2。最后,文章设计了飞秒激光微结构加工的方式,构建了双孔光纤微流激光传感器,为进一步实现生物传感提供可能。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 光微流激光技术的发展

- 1.3 光纤微流传感技术的研究

- 1.3.1 光学微腔分类

- 1.3.2 光纤与光微流激光

- 1.4 本文的结构安排

- 第二章 微结构光纤微流激光理论研究

- 2.1 激光基本原理

- 2.1.1 光的受激辐射

- 2.1.2 受激辐射放大

- 2.1.3 光的自激振荡

- 2.2 微结构光纤微流激光

- 2.2.1 回音壁模式

- 2.2.2 微结构光纤

- 2.3 微结构光纤光场仿真

- 2.3.1 厚壁单孔空心光纤

- 2.3.2 薄壁单孔空心光纤

- 2.3.3 双孔光纤

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于染料掺杂聚合物薄膜的空心光纤微激光器

- 3.1 实验原理分析

- 3.2 微激光器的制作及其特性研究

- 3.2.1 实验仪器及试剂

- 3.2.2 实验装置设计

- 3.2.3 掺杂及镀膜工艺

- 3.2.4 激光特性

- 3.3 微激光器特性扩展

- 3.3.1 基于R6G掺杂PS-PMMA薄膜的空心光纤微激光器

- 3.3.2 基于Rh B掺杂PS-PMMA薄膜的空心光纤微激光器

- 3.4 体溶液折射率检测探究

- 3.4.1 微流通道的构建

- 3.4.2 实验方法与步骤

- 3.4.3 实验结果分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 空心光纤微激光器性能优化

- 4.1 实验原理分析

- 4.2 微激光器性能的优化

- 4.3 体溶液折射率传感

- 4.3.1 实验方法与步骤

- 4.3.2 实验结果分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 基于双孔光纤的微激光器

- 5.1 实验原理分析

- 5.2 双孔光纤微激光器的制作及特性研究

- 5.2.1 光纤外壁化学刻蚀工艺

- 5.2.2 实验装置设计

- 5.2.3 激光特性

- 5.3 基于双孔光纤微激光器的微流传感器设计

- 5.3.1 飞秒激光微结构加工

- 5.3.2 增益介质封装及微流通道构建

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 全文工作总结

- 6.2 后续工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的成果

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 赵旭豪

导师: 龚元

关键词: 光纤微流激光,回音壁模式,微结构光纤,光纤传感

来源: 电子科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学,自动化技术

单位: 电子科技大学

分类号: TP212;TN253

总页数: 69

文件大小: 4738K

下载量: 99

### 相关论文文献

- [1].压电基片上微流分析器件研究[J]. 压电与声光 2020(01)

- [2].基于单颗粒追踪法研究聚氧化乙烯溶液的微流变特性[J]. 实验流体力学 2020(02)

- [3].可用于远程人体脉搏信息恢复的微流泵及其系统研究[J]. 传感技术学报 2017(06)

- [4].矩形微流管中微胶囊变形流动的三维数值模拟[J]. 水动力学研究与进展A辑 2015(06)

- [5].微流挤出成形3D打印氧化锆陶瓷浆料的制备及性能[J]. 硅酸盐学报 2020(03)

- [6].一种快速廉价纸基微流器件制作方法[J]. 传感器与微系统 2020(07)

- [7].微流 城市反哺与一手命题[J]. 时代建筑 2019(02)

- [8].光纤微流传感技术研究进展[J]. 光电工程 2018(09)

- [9].微流芯片表面生物改性用于重组人骨形态发生蛋白-2的检测[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版) 2020(04)

- [10].微流蒸发光散射检测器的研制及评价[J]. 分析化学 2012(10)

- [11].基于声表面波技术实现纸基微流开关研究[J]. 传感技术学报 2011(06)

- [12].微流变特性及探究方法概述[J]. 中国塑料 2015(01)

- [13].植物微流芯片——一种实时定量监测生长发育的高通量整合分析平台[J]. 植物学报 2015(05)

- [14].微流蒸发光散射检测器与毛细管液相色谱的联用及其在银杏叶提取物分析中的应用[J]. 色谱 2013(08)

- [15].一种用于生化传感检测的压电式行波微流泵的研究[J]. 传感技术学报 2011(11)

- [16].自组装微流高效液相色谱法测定奶粉中三聚氰胺[J]. 河南科技学院学报(自然科学版) 2010(03)

- [17].超声场中悬浮粒子对空化微流的影响[J]. 南京大学学报(自然科学) 2017(01)

- [18].对称定常微流边界层[J]. 集美大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [19].压电式行波微流泵的仿真分析[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [20].部分水解聚丙烯酰胺的微流变特性研究[J]. 石油与天然气化工 2015(04)

- [21].压电微流芯片的一维传递矩阵模型及参数优化[J]. 科学技术与工程 2017(01)

- [22].义齿陶瓷浆料微流挤压成型头研究[J]. 机械设计 2016(02)

- [23].仿真技术在基因芯片杂交仪微流路设计中的应用[J]. 医疗卫生装备 2014(07)

- [24].丙型肝炎病毒核酸扩增及微流芯片检测方法的建立[J]. 临床输血与检验 2010(04)

- [25].微流发电装置扭簧工作特性研究[J]. 内燃机与配件 2019(05)

- [26].基于飞秒激光微孔加工的温度补偿型光纤微流传感器[J]. 激光与光电子学进展 2019(17)

- [27].基于微流驱动效应的汽车前风挡除水机制研究[J]. 机床与液压 2016(23)

- [28].“高效微流电色谱分析仪器的工程化开发”项目通过验收[J]. 军民两用技术与产品 2017(07)

- [29].基于声表面波微流转换微器件研究[J]. 压电与声光 2016(04)

- [30].基于双差压式的液体微流检测仪设计[J]. 传感器与微系统 2013(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f7011fcd213e0a4c59ea4097.html