# 一种环保型纸浆餐具加热装置论文和设计-廖洪强

### 全文摘要

本实用新型公开了一种环保型纸浆餐具加热装置，它包括外壳、端盖、热风机和底座，所述外壳顶部设置有端盖；所述端盖顶部设置有热风机；所述外壳下方设置有底座；所述底座和外壳之间设置有旋转电机；所述旋转电机输出部分连接的旋转轴延伸至外壳内部；所述旋转轴表面设置有多个上隔板；所述上隔板下方设置有下隔板；且所述上隔板和下隔板边缘部分设置有滑块；所述外壳内部设置一层保温层；所述保温层表面设置一层耐磨层；且所述外壳内壁设置多个纵向导轨；所述外壳内部设置有多个横向导轨；所述排湿管和抽湿装置相连接；且所述外壳外壁设置有人孔。本实用新型具有结构设计合理、加热干燥效果好和使用方便等优点。

### 主设计要求

1.一种环保型纸浆餐具加热装置，它包括外壳、端盖、热风机和底座，其特征在于：所述外壳顶部设置有端盖；所述端盖顶部设置有热风机；所述外壳下方设置有底座；所述底座和外壳之间设置有旋转电机；所述旋转电机输出部分连接的旋转轴延伸至外壳内部；所述旋转轴表面设置有多个上隔板；所述上隔板下方设置有下隔板；且所述上隔板和下隔板边缘部分设置有滑块；所述外壳内部设置一层保温层；所述保温层表面设置一层耐磨层；且所述外壳内壁设置多个纵向导轨；所述外壳内部设置有多个横向导轨；所述外壳内部设置一层分流板；所述分流板内部设置有多个加热管；所述上隔板和下隔板之间连接有多个连接件；所述外壳底部设置有排湿管；所述排湿管和抽湿装置相连接；且所述外壳外壁设置有人孔。

### 设计方案

1.一种环保型纸浆餐具加热装置，它包括外壳、端盖、热风机和底座，其特征在于：所述外壳顶部设置有端盖；所述端盖顶部设置有热风机；所述外壳下方设置有底座；所述底座和外壳之间设置有旋转电机；所述旋转电机输出部分连接的旋转轴延伸至外壳内部；所述旋转轴表面设置有多个上隔板；所述上隔板下方设置有下隔板；且所述上隔板和下隔板边缘部分设置有滑块；所述外壳内部设置一层保温层；所述保温层表面设置一层耐磨层；且所述外壳内壁设置多个纵向导轨；所述外壳内部设置有多个横向导轨；所述外壳内部设置一层分流板；所述分流板内部设置有多个加热管；所述上隔板和下隔板之间连接有多个连接件；所述外壳底部设置有排湿管；所述排湿管和抽湿装置相连接；且所述外壳外壁设置有人孔。

2.根据权利要求1所述的一种环保型纸浆餐具加热装置，其特征在于：所述上隔板和下隔板表面设置有多个通孔。

3.根据权利要求1所述的一种环保型纸浆餐具加热装置，其特征在于：所述底座和外壳之间设置有多个支撑架。

4.根据权利要求1所述的一种环保型纸浆餐具加热装置，其特征在于：所述热风机通过热风管连通于外壳内部。

5.根据权利要求1所述的一种环保型纸浆餐具加热装置，其特征在于：所述上隔板和下隔板表面部分设置的滑块和外壳内壁设置的横向导轨以及纵向导轨相对应。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及纸浆餐具加工领域，尤其涉及一种环保型纸浆餐具加热装置。

背景技术

目前，随着人们环保意识的提升，人们对于环境的保护看的越来越重要，一次性餐具因其方便性较好被人们所广泛使用，但是传统的一次性餐具因材料选择等问题，在使用完成后不能够降解，给环境带来很大的污染，目前采用纸浆所制得的餐具因其环保卫生被人们所广泛使用，在加工纸浆餐具的过程中需要对其进行加热干燥处理，但是现有的加热装置因结构设计等问题，不能够起到较好的干燥作用，不方便人们的使用。

实用新型内容

为了克服上述现有技术的缺陷，本实用新型的目的是提供一种环保型纸浆餐具加热装置。

本实用新型是采取以下技术方案来实现的：一种环保型纸浆餐具加热装置，它包括外壳、端盖、热风机和底座，所述外壳顶部设置有端盖；所述端盖顶部设置有热风机；所述外壳下方设置有底座；所述底座和外壳之间设置有旋转电机；所述旋转电机输出部分连接的旋转轴延伸至外壳内部；所述旋转轴表面设置有多个上隔板；所述上隔板下方设置有下隔板；且所述上隔板和下隔板边缘部分设置有滑块；所述外壳内部设置一层保温层；所述保温层表面设置一层耐磨层；且所述外壳内壁设置多个纵向导轨；所述外壳内部设置有多个横向导轨；所述外壳内部设置一层分流板；所述分流板内部设置有多个加热管；所述上隔板和下隔板之间连接有多个连接件；所述外壳底部设置有排湿管；所述排湿管和抽湿装置相连接；且所述外壳外壁设置有人孔。

上述的一种环保型纸浆餐具加热装置，所述上隔板和下隔板表面设置有多个通孔。

上述的一种环保型纸浆餐具加热装置，所述底座和外壳之间设置有多个支撑架。

上述的一种环保型纸浆餐具加热装置，所述热风机通过热风管连通于外壳内部。

上述的一种环保型纸浆餐具加热装置，所述上隔板和下隔板表面部分设置的滑块和外壳内壁设置的横向导轨以及纵向导轨相对应。

综上所述本实用新型具有以下有益效果：本实用新型具有结构设计合理、加热干燥效果好和使用方便等优点，所述热风机通过热风管向外壳内部不断的输送热空气，通过分流板将气体分流，从而可以均匀对餐具进行加热干燥处理，防止出现局部过热的情况，方便人们的使用。

附图说明

图 1为本实用新型结构示意图；

图2为上隔板俯视图；

图3为外壳主视图；

图4为外壳内壁结构示意图；

其中：1、外壳；2、端盖；3、热风机；4、热风管；5、分流板；6、加热管；7、保温层；8、耐磨层；9、纵向导轨；10、横向导轨；11、滑块；12、上隔板；13、下隔板；14、通孔；15、连接件；16、底座；17、旋转电机；18、支撑架；19、旋转轴；20、排湿管；21、人孔；22、抽湿装置。

具体实施方式

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。其中，术语“第一位置”和“第二位置”为两个不同的位置。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1至图4所示，一种环保型纸浆餐具加热装置，它包括外壳1、端盖2、热风机3和底座16，所述外壳1顶部设置有端盖2；所述端盖2顶部设置有热风机3；所述外壳1下方设置有底座16；所述底座16和外壳1之间设置有旋转电机17；所述旋转电机17输出部分连接的旋转轴19延伸至外壳1内部；所述旋转轴19表面设置有多个上隔板12；所述上隔板12下方设置有下隔板13；且所述上隔板12和下隔板13边缘部分设置有滑块11；所述外壳1内部设置一层保温层7；所述保温层7表面设置一层耐磨层8；且所述外壳1内壁设置多个纵向导轨9；所述外壳1内部设置有多个横向导轨10；所述外壳1内部设置一层分流板5；所述分流板5内部设置有多个加热管6；所述上隔板12和下隔板13之间连接有多个连接件15；所述外壳1底部设置有排湿管20；所述排湿管20和抽湿装置22相连接；且所述外壳1外部设置有人孔21。

打开人孔21，将需要加热干燥的餐具防止在上隔板12和下隔板13之间，所述上隔板12和下隔板13之间连接有多个连接件15，不仅可以防止纸浆餐具出现偏移移动的情况，也可以根据餐具大小的不同调整连接件15的位置，使其能够适应不同大小的餐具，方便人们的使用；所述上隔板12和下隔板13边缘部分设置的滑块11和外壳1内部设置的多个纵向滑轨9以及横向滑轨10相连接，从而可以根据需要调整上隔板12与下隔板13之间的间距，且启动旋转电机17，所述旋转电机17带动旋转轴19旋转，配合纵向导轨9以及横向导轨10，使其旋转过程更为平滑，方便人们的使用；所述热风机3通过热风管4向外壳1内部不断的输送热空气，通过分流板5将气体分流，从而可以均匀对餐具进行加热干燥处理，防止出现局部过热的情况，方便人们的使用；所述排湿管20配合抽湿装置22可以及时将外壳1内部的液体排出，不会对餐具造成影响，方便人们的使用。

以上所述是本实用新型的实施例，故凡依本实用新型申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均包括于本实用新型专利申请范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920113031.6

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209588609U

授权时间:20191105

主分类号:F26B 11/18

专利分类号:F26B11/18;F26B21/00;F26B25/18;F26B25/08

范畴分类:35E;

申请人:安徽尚家环保餐具有限公司

第一申请人:安徽尚家环保餐具有限公司

申请人地址:230052 安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南现代产业园区管委会办公楼四层407室

发明人:廖洪强

第一发明人:廖洪强

当前权利人:安徽尚家环保餐具有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f72c6543e5f45c2ce6da2123.html