# 同轴结构论文_何剑锋,黄卫军,董长昆

导读:本文包含了同轴结构论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:同轴,结构,毫米波,电极,微带,真空计,丝素。

### 同轴结构论文文献综述

何剑锋,黄卫军,董长昆[1]（2019）在《新型同轴电极结构碳纳米管场发射电离计》一文中研究指出本文以碳纳米管(CNT)作为阴极电子源设计一种新型的冷阴极电离真空计结构,结构包括场发射电子源、阳极和离子收集极,阳极和离子收集极为同轴圆环结构。利用热化学气相沉积法在金属基底上直接生长碳纳米管,分别制备了4mm×5mm矩形和直径0.1mm圆形两种阴极发射面。碳纳米管阴极具有优异的场发射性能,开启电场1.70 V/μm。在氮气环境下,分别对不同阴极真空电离计结构的真空测量性能进行了研究,真空计在10-7到10-3Pa区间归一化电流(Ii/Ia)与压强表现出良好的线性关系,矩形和圆形发射面阴极对应的真空计其测量灵敏度分别是3.1×10-2Pa-1和1.3×10-2Pa-1。(本文来源于《真空》期刊2019年06期）

孙吉胜,张陶陶,文春华,熊为华,卜祥蕊[2]（2019）在《基于磁路非对称结构的失效保护型单刀双掷同轴开关设计》一文中研究指出介绍了一种非对称结构的失效保护型单刀双掷同轴开关的设计,重点论述了器件的整体结构、工作原理和磁路系统设计,最后给出实际测试结果。(本文来源于《磁性材料及器件》期刊2019年05期）

孟鹤[3]（2019）在《电极结构对同轴型静电消除器放电性能的影响》一文中研究指出离子风静电消除器放电电极模块由直流电压源和放电针(或者针组)组成,通过尖端高压电晕放电把空气电离出正、负离子,用于消除物料携带的静电荷。为了研究放电电极模块的放电特性,实验中通过调节圆柱形放电电极模块针座直径、放电针尖在针座内的深度,以及放电针的外接直流电源输出,研究放电模块结构对静电放电效果的影响,为放电电极模块设计提供数据支撑。实验结果表明:放电电极模块的放电性能与放电针针座直径、放电针在针座内深度以及限流电阻有关;针座直径d为20 mm的放电电极模块具有较佳的放电效果。另外,可利用多个放电电极模块并联使用以提高消电效果。(本文来源于《安全、健康和环境》期刊2019年07期）

庄园,王元仕[4]（2019）在《封帽机同轴精度分析及结构改进》一文中研究指出为了提高封帽机同轴精度,满足封焊产品性能要求,对封帽机同轴精度进行了分析,并对封帽机烘箱容积、焊接系统结构、上下料方式、手套箱结构等进行了改进,通过分析和改进,提高了封帽机同轴精度,满足了封焊产品性能,保证了设备运行稳定性,提高了生产效率。(本文来源于《电子工业专用设备》期刊2019年03期）

吴鹏,朱姿娜,李开元[5]（2019）在《双调制同轴磁齿轮的结构设计与传动性能分析》一文中研究指出针对传统磁齿轮永磁体漏磁现象而引起的传递转矩较低的问题,在永磁体气隙相对磁导率推导分析的基础上,建立了具有双调制结构的同轴式磁齿轮模型。运用有限元方法对该模型进行仿真,分析研究了辅助磁通调制的作用,并计算磁通密度和传递转矩,与传统磁齿轮的磁通密度和传递转矩进行了比较。仿真结果表明,双调制结构的同轴式磁齿轮能有效增强气隙磁通密度,减少漏磁并提高传递转矩。这种双调制磁齿轮结构对同轴式磁齿轮转矩密度的提高及应用具有重要意义。(本文来源于《机械传动》期刊2019年06期）

王健,陈林,阮晓明,姚武生[6]（2019）在《一种毫米波频段微带同轴转换结构》一文中研究指出微带线和同轴是微波系统中常见的两种传输线,两种传输线在低频段一般的互连方式是直接焊接,同轴内导体焊接在微带线的金属带线上,外导体安装在微带线的接地面上。这种连接方式在低频段内对微波信号的传输影响很小,在毫米波频段内,这种连接方式会导致毫米波信号的损耗增大。因此设计了一种毫米波频段微带同轴转换结构,这种转换结构在微带线和同轴之间增加一个补偿孔结构,有效降低了微带同轴转换结构的驻波比和插入损耗,提高整体系统的性能。(本文来源于《电子技术应用》期刊2019年06期）

端木文乐[7]（2019）在《毫米波射频同轴连接器的结构研究》一文中研究指出近年来,中国高新技术产业在政策的支持下发展势头强劲,对通信技术的要求也越来越高,毫米波波段作为较新的频谱资源具有广泛的应用前景。毫米波射频同轴连接器是工作频率在30GHz以上的精密连接器,传输的信号质量高、抗干扰能力强,具有宽带宽、窄波束的特点,常用于无线通信、航空航天等领域。目前,由于基础理论研究、设计经验和制造技术积累不足等原因,国内毫米波射频同轴连接器的研发水平与国际领头企业还有不小的差距。本文对一款毫米波射频同轴连接器的结构进行了深入的研究。首先,通过材料力学理论对连接器内外导体的悬臂梁模型进行了理论上接触正压力分析,接着通过静力学结构有限元仿真得到了该模型在插拔过程中的接触正压力及应力云图。另一方面,根据同轴线微波传输理论及毫米波射频同轴连接器的设计原则、设计方法对连接器模型进行了结构对高频信号传输性能的影响因素分析,对连接器的截止传输频率、特征阻抗、错位补偿尺寸以及绝缘支撑的尺寸进行了计算,并对产品的插入损耗和累计回波损耗进行了理论计算,在此基础上对毫米波射频同轴连接器模型进行了高频传输性能的有限元仿真,得到了插入损耗和累计回波损耗的大小。最后分析了连接器的关键尺寸绝缘支撑槽深对S参数的影响,得到了在工作频段内不同槽深的连接器的S参数曲线,结合加工能力现状及S参数曲线,给出了绝缘支撑槽深尺寸的最优范围,得到了更好的高频传输性能参数。本文通过理论分析和模拟仿真验证了该连接器的各项性能指标,连接器机械性能及高频传输性能表现良好,研究结果均符合毫米波射频同轴连接器的插拔力标准及高频信号传输性能要求。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2019-06-03）

薛华,胡彦彬,孔雅婵[8]（2019）在《航空发动机同轴度技术要求及结构分析探讨》一文中研究指出航空发动机体型大,质量重,在运行过程中影响其整机振动的一个重要因素是发动机支点间的同轴度安装调整,否则,易导致封严环超量磨损﹑叶片叶尖异常磨损等问题,进而影响发动机性能和运行安全。本文以一台双转子﹑7支点结构的发动机为例,针对其轴承支撑方案﹑低压和高压运行情况中出现的转子偏摆情况进行了分析,并提出了实际安装方案,现场安装测量结果满足要求,具有一定的实际意义。(本文来源于《山东工业技术》期刊2019年10期）

陈志强,贾伟,汤俊萍,李俊娜,郭帆[9]（2019）在《同轴薄膜电容器结构参数的优化设计》一文中研究指出分析了同轴薄膜电容器电参数和结构参数之间的关系,提出了以单层同轴薄膜电容器个数、两侧锥角和内芯外径等参数为变量,以实现各个单层同轴薄膜电容器薄膜介质厚度差异最小化为目标的设计方法。设计了一种耐受电压为1 MV,电容为200pF,电容器长度不大于400mm,外径不大于300mm的同轴薄膜电容器。其中,单层同轴薄膜电容器为13个,两侧锥角为34°,内芯外径为140mm。最后通过模拟计算验证了上述优化设计方法的合理性。(本文来源于《现代应用物理》期刊2019年01期）

李宁宁[10]（2019）在《基于双交联网络同轴打印类血管结构组织工程支架的研究》一文中研究指出重要生命器官的丧失或功能障碍是人类健康面临的重要问题,传统治疗方法能够缓解损伤但很难实现器官的彻底修复。器官移植是改善这一问题的有效途径,但异体器官移植供体资源有限,费用昂贵且有排斥反应的风险。组织工程中类器官的构建为治疗该类疾病开辟了新的途径,而类血管结构的构建是组织工程中复杂器官再生的关键。3D打印技术是目前组织工程领域应用广泛的快速成型技术,利用3D打印技术构建类血管结构成为目前研究的热点。本文采用海藻酸钠和丝素蛋白组成的生物墨水,通过同轴生物3D打印系统,打印出具有高度有序排列的可灌注类血管结构。首先对组织工程的关键技术生物叁维打印的研究进展及其发展方向做了简要概述。列举了生物打印技术中常用凝胶墨水并总结了现有凝胶通道的制造方法,为同轴生物3D打印通道的方法奠定了技术和材料基础。搭建了基于同轴喷头的生物3D打印系统,介绍了生物3D打印机和同轴挤出系统中注射泵的软硬件组成以及使用方法。根据打印系统和水凝胶材料自身的特性,选择海藻酸钠和丝素蛋白作为构建含类血管结构支架的生物材料。通过所配材料流变特性以及打印参数的研究,得出以下结论:与纯海藻酸钠相比,加入丝素蛋白的复合凝胶具有明显的剪切稀化特性,且粘度与细胞外基质相近,表明复合水凝胶更有利于挤出打印和包裹细胞保持活性。复合水凝胶未交联时呈现半凝胶状态,交联后其储存模量高于海藻酸钠,表明复合凝胶支架更有利于保真和支撑较厚组织或器官。通过调试得到最佳打印参数分别为:凝胶溶液挤出速率7 μl/s、交联剂挤出速率5 μl/s、打印层厚0.65 mm、填充间距2 mm、打印速度11 mm/s。通过灌注实验,发现支架内部通道流畅且液体无外泄。对两种制备成型的含微流通道支架从内部结构、力学性能、红外光谱分析和微观结构等多方面评估对比。结果显示海藻酸钠/丝素蛋白复合支架内部具有横纵贯通的结构,与单纯海藻酸钠支架相比,复合支架的支撑性更好。海藻酸钠支架和海藻酸钠/丝素蛋白复合支架的压缩模量分别为11.5±1.6kPa、16.0±2.5kPa,复合支架压缩模量显着增加了 39%。红外光谱结果表明,F127成功诱导丝素蛋白由a螺旋向β折叠转变,并被清出打印体,结合支架的扫描电镜图可清晰看到,支架管壁由于F127析出形成了 5-20 μm的微孔结构,有助于营养物质的进入及废物的排出。通过含肝癌细胞的支架培养实验,研究两种支架的生物相容性,结果表明,1× 106cells/mL细胞浓度对打印参数无影响,且含有中空管道和微孔结构的复合支架具有更好的生物相容性,能使细胞的存活率达到95%以上,有效地促进C3A的粘附与增殖。综上所述,该海藻酸钠/丝素蛋白生物墨水具有广阔的应用前景,而利用同轴喷头和3D打印的中空管道支架为构建复杂组织提供了一种有效途径。(本文来源于《杭州电子科技大学》期刊2019-03-01）

### 同轴结构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了一种非对称结构的失效保护型单刀双掷同轴开关的设计,重点论述了器件的整体结构、工作原理和磁路系统设计,最后给出实际测试结果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 同轴结构论文参考文献

[1].何剑锋,黄卫军,董长昆.新型同轴电极结构碳纳米管场发射电离计[J].真空.2019

[2].孙吉胜,张陶陶,文春华,熊为华,卜祥蕊.基于磁路非对称结构的失效保护型单刀双掷同轴开关设计[J].磁性材料及器件.2019

[3].孟鹤.电极结构对同轴型静电消除器放电性能的影响[J].安全、健康和环境.2019

[4].庄园,王元仕.封帽机同轴精度分析及结构改进[J].电子工业专用设备.2019

[5].吴鹏,朱姿娜,李开元.双调制同轴磁齿轮的结构设计与传动性能分析[J].机械传动.2019

[6].王健,陈林,阮晓明,姚武生.一种毫米波频段微带同轴转换结构[J].电子技术应用.2019

[7].端木文乐.毫米波射频同轴连接器的结构研究[D].北京邮电大学.2019

[8].薛华,胡彦彬,孔雅婵.航空发动机同轴度技术要求及结构分析探讨[J].山东工业技术.2019

[9].陈志强,贾伟,汤俊萍,李俊娜,郭帆.同轴薄膜电容器结构参数的优化设计[J].现代应用物理.2019

[10].李宁宁.基于双交联网络同轴打印类血管结构组织工程支架的研究[D].杭州电子科技大学.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f77824dc40a33d62cec67f5a.html