# 一种临床用护理装置论文和设计-国英丽

### 全文摘要

本实用新型公开了一种临床用护理装置，具体涉及医疗器械技术领域，包括床体，所述床体内部设置有凹槽，所述凹槽内部设置有便盆，所述便盆与凹槽内壁固定连接，所述便盆一侧设置有冲便水管，所述便盆顶部一侧设置有冲洗喷头，所述冲洗喷头一端设置有注水管，所述便盆底部设置有排污口，所述排污口底部设置有排污管，所述便盆一侧设置有电机，所述便盆内部设置有清洗机构。本实用新型通过设有清洗机构、冲洗喷头、电机和冲便水管，使本实用新型在病人便后可以完全清理干净，不会出现便盆内壁残留有排泄物的情况，使得细菌滋生、产生异味的情况不会发生，从而使病人的休息环境较好，不会影响病人康复。

### 设计方案

1.一种临床用护理装置，包括床体(1)，其特征在于：所述床体(1)内部设置有凹槽(2)，所述凹槽(2)内部设置有便盆(3)，所述便盆(3)与凹槽(2)内壁固定连接，所述便盆(3)一侧设置有冲便水管(4)，所述便盆(3)顶部一侧设置有冲洗喷头(5)，所述冲洗喷头(5)一端设置有注水管(6)，所述便盆(3)底部设置有排污口(7)，所述排污口(7)底部设置有排污管(8)，所述便盆(3)一侧设置有电机(9)，所述便盆(3)内部设置有清洗机构(10)。

2.根据权利要求1所述的一种临床用护理装置，其特征在于：所述清洗机构(10)包括转动杆(11)，所述转动杆(11)两端设置有连接块(12)，所述连接块(12)内部设置有转轴(13)，所述转动杆(11)底部设置有第一毛刷(14)，所述第一毛刷(14)一侧设置有第二毛刷(15)。

3.根据权利要求2所述的一种临床用护理装置，其特征在于：所述连接块(12)数量为两个，所述转轴(13)设置在一个连接块(12)内部，所述转轴(13)一端与便盆(3)转动连接，所述电机(9)输出轴与一个连接块(12)传动连接。

4.根据权利要求2所述的一种临床用护理装置，其特征在于：所述第二毛刷(15)长度大于第一毛刷(14)长度，所述转动杆(11)截面形状设置为弧形，所述便盆(3)截面形状设置为半圆形。

5.根据权利要求1所述的一种临床用护理装置，其特征在于：所述冲洗喷头(5)形状设置为圆台状，所述冲洗喷头(5)数量为多个，所述冲洗喷头(5)均匀设置在便盆(3)顶部一侧，所述冲便水管(4)一端与注水管(6)一端均设置有水源。

6.根据权利要求1所述的一种临床用护理装置，其特征在于：所述凹槽(2)顶部设置有隔板(16)，所述隔板(16)与凹槽(2)内壁滑动连接，所述隔板(16)顶部设置有扣槽(17)，所述隔板(16)一侧设置有收纳槽(18)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器械技术领域，更具体地说，本实用涉及一种临床用护理装置。

背景技术

医院内部一般分为临床、医技、行政、工勤等部门，其中临床部门是医院的主体，它担负着对病人进行诊断、治疗等任务，临床部门需要用到的医疗器械有很多种，如护理装置等。

专利申请公布号CN 208096915 U的实用新型专利公开了一种集便器和尿便自动护理装置，包括床板和四条支撑腿，所述床板上设有一贯穿所述床板的滑槽，所述滑槽沿竖直方向滑动安装有由第一动力装置驱动的集便器安装座，所述集便器安装座上沿水平方向设置有一滑轨，所述滑轨上滑动安装有由第二动力装置驱动的集便器，所述集便器包括集便器本体，所述集便器本体设有集便腔和尿便遮挡部，所述集便腔连通有集便盆，所述滑轨上套装有定位块，所述定位块通过调节螺栓进行固定。该实用新型使用时，病人在不需要起身或翻身的情况下，自己能够独立完成大便和小便，整个过程自动化程度高，减少了陪床人员和医护人员的劳动强度。

但是其在实际使用时，仍旧存在较多缺点，如该实用新型在病人便后难以完全清理干净，其内壁容易残留部分排泄物，这就容易滋生细菌，并且会产生异味，使得病人的休息环境较差，影响病人康复。

实用新型内容

为了克服现有技术的上述缺陷，本实用新型的实施例提供一种临床用护理装置，通过设有清洗机构、冲洗喷头、电机和冲便水管，使本实用新型在病人便后可以完全清理干净，不会出现便盆内壁残留有排泄物的情况，使得细菌滋生、产生异味的情况不会发生，从而使病人的休息环境较好，不会影响病人康复，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种临床用护理装置，包括床体，所述床体内部设置有凹槽，所述凹槽内部设置有便盆，所述便盆与凹槽内壁固定连接，所述便盆一侧设置有冲便水管，所述便盆顶部一侧设置有冲洗喷头，所述冲洗喷头一端设置有注水管，所述便盆底部设置有排污口，所述排污口底部设置有排污管，所述便盆一侧设置有电机，所述便盆内部设置有清洗机构。

在一个优选地实施方式中，所述清洗机构包括转动杆，所述转动杆两端设置有连接块，所述连接块内部设置有转轴，所述转动杆底部设置有第一毛刷，所述第一毛刷一侧设置有第二毛刷。

在一个优选地实施方式中，所述连接块数量为两个，所述转轴设置在一个连接块内部，所述转轴一端与便盆转动连接，所述电机输出轴与一个连接块传动连接。

在一个优选地实施方式中，所述第二毛刷长度大于第一毛刷长度，所述转动杆截面形状设置为弧形，所述便盆截面形状设置为半圆形。

在一个优选地实施方式中，所述冲洗喷头形状设置为圆台状，所述冲洗喷头数量为多个，所述冲洗喷头均匀设置在便盆顶部一侧，所述冲便水管一端与注水管一端均设置有水源。

在一个优选地实施方式中，所述凹槽顶部设置有隔板，所述隔板与凹槽内壁滑动连接，所述隔板顶部设置有扣槽，所述隔板一侧设置有收纳槽。

本实用新型的技术效果和优点：

1、通过设有清洗机构、冲洗喷头、电机和冲便水管，水会从冲便水管喷出，使得大部分排泄物会被水冲走，并向排污口移动，大部分排泄物被排走后，电机会启动并驱动连接块带动转动杆转动，转动杆转动会使第一毛刷和第二毛刷移动，第一毛刷和第二毛刷移动可以将便盆内壁残留的排泄物清理下来，残留的排泄物从便盆内壁被清理下来后会有部分粘在第一毛刷和第二毛刷上，当便盆内壁清理完成后，电机会使转动杆转动到便盆顶部一侧，这就使第一毛刷和第二毛刷会处于冲洗喷头下方，这时水源会向注水管供水，使得水从冲洗喷头内喷出并对第一毛刷和第二毛刷进行冲洗，由于冲洗喷头形状设置为圆台状，使得冲洗喷头喷出的水的冲击力更大，从而便于将第一毛刷和第二毛刷上所粘的排泄物冲下，冲下后所有的残留排泄物都会随水流一起移动至排污口，这就使本实用新型在病人便后可以完全清理干净，不会出现便盆内壁残留有排泄物的情况，使得细菌滋生、产生异味的情况不会发生，从而使病人的休息环境较好，不会影响病人康复；

2、通过设有隔板，可以使便盆在进行清洗时，水不会从便盆内溅出，通过设有收纳槽，可以将隔板收入其中，方便病人进行排便，通过设有扣槽，方便人移动隔板。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图。

图2为本实用新型的图1中A部放大图。

图3为本实用新型的冲洗喷头立体结构示意图。

附图标记为：1床体、2凹槽、3便盆、4冲便水管、5冲洗喷头、6注水管、7排污口、8排污管、9电机、10清洗机构、11转动杆、12连接块、13转轴、14第一毛刷、15第二毛刷、16隔板、17扣槽、18收纳槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供了如图1-3所示的一种临床用护理装置，包括床体1，所述床体1内部设置有凹槽2，所述凹槽2内部设置有便盆3，所述便盆3与凹槽2内壁固定连接，所述便盆3一侧设置有冲便水管4，所述便盆3顶部一侧设置有冲洗喷头5，所述冲洗喷头5一端设置有注水管6，所述便盆3底部设置有排污口7，所述排污口7底部设置有排污管8，所述便盆3一侧设置有电机9，所述便盆3内部设置有清洗机构10。

进一步的，所述清洗机构10包括转动杆11，所述转动杆11两端设置有连接块12，所述连接块12内部设置有转轴13，所述转动杆11底部设置有第一毛刷14，所述第一毛刷14一侧设置有第二毛刷15，使电机9驱动转动杆11转动时，第一毛刷14和第二毛刷15可以对便盆3内壁进行清理，使便盆3内壁残留的排泄物可以被清理下来。

进一步的，所述连接块12数量为两个，所述转轴13设置在一个连接块12内部，所述转轴13一端与便盆3转动连接，所述电机9输出轴与一个连接块12传动连接，使电机9驱动转动杆11转动时，第一毛刷14和第二毛刷15可以对便盆3内壁进行清理。

进一步的，所述第二毛刷15长度大于第一毛刷14长度，方便第二毛刷15清理排污口7内壁残留的排泄物，所述转动杆11截面形状设置为弧形，使第一毛刷14和第二毛刷15可以与便盆3内壁贴合，便于进行清理，所述便盆3截面形状设置为半圆形，使水和排泄物可以全部向排污口7移动。

进一步的，所述冲洗喷头5形状设置为圆台状，使冲洗喷头5喷出的水的冲击力更大，所述冲洗喷头5数量为多个，所述冲洗喷头5均匀设置在便盆3顶部一侧，便于将第一毛刷14和第二毛刷15上所粘的排泄物冲下，所述冲便水管4一端与注水管6一端均设置有水源，便于为冲便水管4和冲洗喷头5供水。

进一步的，所述凹槽2顶部设置有隔板16，可以使便盆3在进行清洗时，水不会从便盆3内溅出，所述隔板16与凹槽2内壁滑动连接，所述隔板16顶部设置有扣槽17，方便人移动隔板16，所述隔板16一侧设置有收纳槽18，可以将隔板16收入其中，方便病人进行排便。

本实用新型工作原理：

参照说明书附图1-3，当病人使用完本实用新型后，水源会向冲便水管4供水，冲便水管4会将水喷出，使得大部分排泄物会被水冲走，并向排污口7移动，大部分排泄物被排走后，电机9会启动，电机9启动会驱动连接块12带动转动杆11转动，转动杆11转动会使第一毛刷14和第二毛刷15移动，并通过连接块12带动转轴13转动，由于转动杆11截面形状设置为弧形，使得第一毛刷14和第二毛刷15可以与便盆3内壁贴合，这就使第一毛刷14和第二毛刷15在移动时可以将便盆3内壁残留的排泄物清理下来，残留的排泄物从便盆3内壁被清理下来后会有部分粘在第一毛刷14和第二毛刷15上，当便盆3内壁清理完成后，电机9会使转动杆11转动到便盆3顶部一侧，这就使第一毛刷14和第二毛刷15会处于冲洗喷头5下方，这时水源会向注水管6供水，使得水从冲洗喷头5内喷出并对第一毛刷14和第二毛刷15进行冲洗，由于冲洗喷头5形状设置为圆台状，使得冲洗喷头5喷出的水的冲击力更大，从而便于将第一毛刷14和第二毛刷15上所粘的排泄物冲下，冲下后所有的残留排泄物都会随水流一起移动至排污口7，这就使本实用新型在病人便后可以完全清理干净，不会出现便盆3内壁残留有排泄物的情况，使得细菌滋生、产生异味的情况不会发生，从而使病人的休息环境较好，不会影响病人康复；

参照说明书附图1，在使用本实用新型时，通过设有隔板16，可以使便盆3在进行清洗时，水不会从便盆3内溅出，通过设有收纳槽18，可以将隔板16收入其中，方便病人进行排便，通过设有扣槽17，方便人移动隔板16。

最后应说明的几点是：首先，在本申请的描述中，需要说明的是，除非另有规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，可以是机械连接或电连接，也可以是两个元件内部的连通，可以是直接相连，“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系，当被描述对象的绝对位置改变，则相对位置关系可能发生改变；

其次：本实用新型公开实施例附图中，只涉及到与本公开实施例涉及到的结构，其他结构可参考通常设计，在不冲突情况下，本实用新型同一实施例及不同实施例可以相互组合；

最后：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920053059.5

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209884569U

授权时间:20200103

主分类号:A61G7/02

专利分类号:A61G7/02;A61G7/05

范畴分类:申请人:国英丽

第一申请人:国英丽

申请人地址:256500 山东省滨州市博兴县博城五路博爱家园

发明人:国英丽

第一发明人:国英丽

当前权利人:国英丽

代理人:徐健

代理机构:37268

代理机构编号:济南瑞宸知识产权代理有限公司 37268

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f83c467b0bddb1414ad0998b.html