# 渝东北地区页岩气压裂近地表浅孔微地震监测技术

### 论文摘要

微地震监测技术是评价页岩气等非常规储层压裂改造效果最直接有效的方法之一。重庆渝东北城口页岩气勘查区钻井稀疏,无法开展井中微地震监测;而地面微地震监测受储层埋深、地层吸收衰减和噪声干扰的影响较大,导致其可行性受到质疑。根据重庆渝东北地区地表低速带较薄的特点,提出近地表浅孔微地震数据采集方法。通过现场试验,采用一定的降噪措施,增加检波器和地层的耦合性,提高了微地震数据的信噪比,并获得了较多的微地震信号;数据处理采用双差定位算法,得到了较精确的定位结果。试验结果表明,重庆渝东北地区页岩气压裂近地表浅孔微地震监测技术方法是可行且有效的。

### 论文目录

- 1 渝东北地区地质特征

- 2 压裂微地震波特征

- 3 渝东北地区微地震监测

- 3.1 数据采集

- 3.2 信号分析

- 3.3 事件定位

- 3.3.1 双差定位算法

- 3.3.2 定位结果与分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王飞,陆朝晖,张海涛,陈朝刚,郭晓中,缪思钰

关键词: 页岩气,压裂,微地震监测,数据采集,事件定位

来源: 长江大学学报(自然科学版) 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,地球物理学,石油天然气工业,矿业工程

单位: 重庆页岩气勘探开发有限责任公司,中国石油大学(华东)地球科学与技术学院

基金: 重庆市重点产业共性关键技术创新专项(cstc2016zdcy-zd90002),重庆市重点产业共性关键技术创新专项重大主题专项(cstc2017zdcy-zdyfx0040)重庆市科研院所绩效激励引导专项(cstc2017jxjl90002)

分类号: TE377;P631.4

DOI: 10.16772/j.cnki.1673-1409.2019.09.005

页码: 31-36+5-6

总页数: 8

文件大小: 3707K

下载量: 98

### 相关论文文献

- [1].井中微地震监测质量控制与微地震事件筛选方法[J]. 油气井测试 2019(05)

- [2].微地震监测技术综述[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2018(01)

- [3].有关井下微地震监测技术的研究与应用[J]. 石化技术 2017(02)

- [4].微地震监测技术现状及发展趋势[J]. 内蒙古石油化工 2016(Z1)

- [5].微地震监测技术在储气库中的设计应用[J]. 新疆石油科技 2014(04)

- [6].微地震监测技术发展方向及应用[J]. 科学家 2017(23)

- [7].基于微地震监测下优化压裂工艺技术研究[J]. 石油化工应用 2020(03)

- [8].对微地震监测的最大挑战:目标特性不明[J]. 科学技术与工程 2018(13)

- [9].工程院高温高压光纤微地震监测试验取得阶段成果[J]. 新疆石油科技 2016(01)

- [10].微地震监测技术在油田开发中的应用对策[J]. 科技风 2015(20)

- [11].中国石油集团非常规油气微地震监测技术现状及发展方向[J]. 石油地球物理勘探 2013(05)

- [12].微地震监测技术及其在油田中的应用[J]. 新疆石油科技 2013(03)

- [13].三维微地震监测中射线追踪算法的研究与应用[J]. 山西建筑 2016(10)

- [14].基于矿山微地震监测系统U盘数据存储[J]. 现代矿业 2012(01)

- [15].基于微地震监测的导水裂隙带三维空间分布[J]. 煤 2010(09)

- [16].微地震监测技术在地下工程中应用研究[J]. 工程地球物理学报 2008(05)

- [17].超低渗油藏井中微地震监测技术机理[J]. 石化技术 2018(09)

- [18].油田应用微地震监测技术的探讨[J]. 科学家 2015(11)

- [19].微地震监测数据压缩技术[J]. 物探与化探 2014(05)

- [20].微地震监测技术在地下资源开发和矿山安全中的应用[J]. 科技创新导报 2010(34)

- [21].基于波形聚类分析的微地震监测事件类型判别及应用[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [22].阶段检查 不断优化 光纤微地震监测技术持续开展[J]. 新疆石油科技 2017(03)

- [23].微地震监测数据时频域去噪方法[J]. 物探与化探 2015(01)

- [24].微地震监测技术及在油气田开发中的应用新进展[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(05)

- [25].页岩气井压后体积改造评估分析方法探讨[J]. 江汉石油职工大学学报 2020(01)

- [26].利用微地震监测增强页岩气储层认识的案例分析[J]. 内蒙古石油化工 2020(08)

- [27].基于微地震监测技术的岩体失稳研究及其进展[J]. 金属矿山 2008(06)

- [28].水力压裂井中微地震监测资料处理与解释[J]. 油气藏评价与开发 2013(06)

- [29].水力压裂裂缝微地震监测测试技术与应用[J]. 油气井测试 2012(03)

- [30].微地震监测在地震地质工程一体化中的应用[J]. 石油地球物理勘探 2018(S2)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f8406074f51299b702523ff4.html