# 电力系统电气试验危险点分析及控制措施李文辉

（国网湘西供电公司吉首416000）

摘要：为了保证电气试验的顺利进行，有关部门必须要做好相应的准备工作，也就是说准备工作的效果直接关系到电气试验的进度和效果以及试验过程中的安全性。目前来看，在我国的高压电气试验的过程中，有关部门的准备工作不足导致的危险问题时有发生，因此，有关工作人员应该对该问题进行严格的控制。

关键词：电力系统；电气试验；危险点；控制措施

引言

电力系统中电力线路的电压较高，这就导致电力行业同其他行业相比危险性较高，并且电力设备本身在使用过程中有着非常多的不安全因素，这些都为电力工作带来了危险。但是，电气设备自身存在的问题是可以通过试验发现的，而有的隐性问题只能在较长时间的使用之后才能被发现，很难在几次试验中被人们发现。电力系统中电力设备的使用环境一般都是高温、高压、高热、电磁交融，因此，电力系统使用的设备必须要经过严格的试验才能投入使用，以保证使用的安全性。

电气试验及对设备的例行诊断能帮助试验人员发现电力设备中的问题，将问题隐患提早发现，并在造成事故前就采取措施将问题予以解决，提高电力系统的安全性。电力系统中的线路大部分进行高压输电，在试验过程中也有可能发现危险，甚至威胁生命。下面将对试验过程中的危险点进行分析，并提出有效的措施，以保证试验的安全性。

1发生触电伤亡危险的分析

电气试验中发生触电伤亡事故屡见不鲜，每年都会有电力工作人员因触电离我们而去，因此，我们要分析电气试验中触电事故产生的种种原因，并采取措施防范，以减少事故的发生。电力系统高层领导必须对此给予足够的重视，并深刻反省，不要再让悲剧上演。在电力系统电气试验中发生触电事故的原因如下。

1.1电气试验人员误入带电间隔

电力系统电气试验的过程中必须保证电气试验和相电网隔离。这样就能防止因试验发生问题给电力系统整个电网造成损失。电力企业还要选用精通专业知识、工作经验丰富的工作人员进行电气试验，将工作经验不足的工作人员安排在远离危险的工作区域辅助工作。在进行电力系统电气试验之前，还要让所有工作人员在现场踏勘，熟悉现场装备的放置情况和接线方式。只有熟悉试验现场，才能减少事故的发生。电力企业要安排工作经验丰富的老技术员和安全监督人员对所有试验人员进行危险点讲解，分析产生危险的原因，帮助试验人员充分认识发生危险可能产生的后果，警醒工作人员。发生误入带电隔间事故，既有工作人员本身马虎、粗心、疏忽的原因，也反映出电力系统没有完善的安全保障体系。为此，电力企业必须完善安全保障制度，对带电隔间进行严密监控，对危险区域采取自动化控制，从根本上阻止工作人员进入危险区域。这样才能降低电气试验发生事故的概率。

1.2电气试验安全距离不足

在电力系统电气试验过程中，会对电气设备进行极限工作状态的测试，而极限测试时会产生非常高的电压。这种高压一旦与人类相接触，对人类的伤害就是致命的。在对电气设备进行耐压绝缘试验的过程中，会对电气设备施以高达将近百万伏特的电压。这时，并不是防止人员误入带电隔间就能保证工作人员的安全了。只要工作人员所处位置离设备过近，就会对工作人员造成危险，发生人身伤亡事故。这种事故屡见不鲜。国外的高压电气试验中，都规定工作人员要在几十米以外的工作地点使用计算机对电气试验进行远程操作。这就避免了超高压对工作人员造成的伤亡。还有，在电气试验过程中，工作人员要了解设备内部的信息。此时，工作人员要使用对应的引线把电压、电流等参数信号引入试验仪器中。在试验之前，工作人员要认真检查引线的绝缘性，并检查引线的长度是否满足安全距离要求。

2工作人员误操作危险点

电力系统电气试验的过程中危险点较多，由于工作人员没有对试验工作予以足够的重视或者失误，会出现如下问题。

2.1错接线问题

随着装备的集成化发展，电力系统中的配电设备仅有几个试验端口，并且电气试验不能在设备上直接进行，试验人员要认真研究设备图纸，熟悉各类试验端子的情况，防止接错线的问题发生。

2.2误加压问题

对不同的电气设备进行电气试验，所使用的试验电压是不同的。在电气试验之前，要认真检查电气试验内容和试验标准，严格按照试验指导书试验，防止出现误加压的问题。

3试验危险点控制措施

3．1做好准备工作

电气试验安全稳定运行的基本前提便是做好试验准备工作，在开始电气试验之前，操作人员应充分准备好试验设备等设施，并增强自身的安全防范意识。同时，还应清楚了解间隔、范围以及程序等内容，细致分析并记录表格，做好试验现场的检查工作。试验期间应严格控制人数，并按安排具备丰富经验的操作人员共同参与试验过程，并选择合格的设备，提升电气试验的管理水平。除此之外，还应在试验现场设置提醒标志，以免伤害非操作人员。由此看出，完善的前期准备，不但可以确保人身安全，还可以促使试验的顺利进行，提升电力系统的安全性与稳固性。

3．2确保试验的安全距离

实际操作中应设施试验的安全距离，且操作人员还应严格按照试验制度展开工作，切不可盲目操作。同时，还应做好外界接线的绝缘隔离以及支撑保护工作，并利用短路接地方法释放容性元件中的静电，以免因静电发生安全故障问题。除此之外，操作人员还应规范自身行为，不可乱接线，且负责人也应加大管理力度，杜绝所有违规操作，并定期培训操作人员，使其掌握员工制度，确保安全的操作距离，从而真正保障操作人员的人身安全。

3．3认真做好执行回检工作

在结束电气试验之后，操作人员还应认真执行回检工作，并利用编号记录等措施清理现场杂物，并将实验设备调整至正常的工作转台。同时还应及时清点现场的试验设备，提升回检工作效率，以免因受到外界干扰导致电力系统发生短路问题，进而影响电力系统的稳定运行。

3.4加强对高触坠落的控制

电气试验工作有时需要进行高空作业，不可避免的将会使用安全带，因此，试验工作人员应当全面的检查安全带内部的组件金属配件以及挂钩等内容，具体而言，包括以下几点内容，一是对安全带内部组件的完整性进行检查；二是对绳索防治带进行检查，避免出现脱裂、断股以及扭结等问题；三是对安全带的金属配件进行检查，防止出现裂纹锈蚀与焊接松动的现象；四是对于安全带的挂钩咬口进行检查，确保其平整性与位置的准确性。

4结束语

电气试验是为了保证变配电设备安全运行而存在的一种重要方法，其试验过程的安全性为电气试验管理工作的顺利进行奠定了基础。电气试验的要求就是要把预防作为主体，遵循以人为本理念，在全体人员和试验工作的始终都要贯彻相关电气安全措施，只有这样才能尽量避免一些危险因素的存在，保证试验结果的质量，真正发挥出电气试验本身所具有的重要作用。

参考文献：

[1]林培玲，郭陆峰．高压电气试验危险点分析及控制措施［J］．电子世界，2016（04）．

[2]陈阳．电力系统电气试验的安全问题及解决方案［J］．黑龙江科技信息，2012（11）．

[3]孙超群，魏涛，孙克塨．关于电气试验在电力系统中的作用及预防措施［J］．科技与企业，2014（08）．

[4]张来敏．在电气试验中电力变压器绕组错误接线分析［J］．安徽水利水电职业技术学院学报，2012（05）．

[5]赵丽萍.电气设备试验危险点分析与改进控制措施探讨[J].科技创新导报，2013，（10）：87，89.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f84ac240f627601877038e7a.html