# 一种电动工具用永磁直流无刷电机论文和设计-刘积云

### 全文摘要

本实用新型公开了一种电动工具用永磁直流无刷电机，包括机壳、定子铁芯、转轴、转子铁芯，其特征在于：所述定子铁芯包括定子基部和多个定子齿部，所述多个定子齿部中的每一个均包括从所述定子基部朝向所述定子铁芯的中心延伸的颈部和从所述颈部的端部向两侧延伸的翼部，翼部的交汇处为平面部；所述翼部的端部为平面部向远离定子铁芯中心延伸形成的圆弧部；定子齿部结构可以减少电机运行中产生的谐波成分，降低损耗，提高电机效率。所述转子铁芯表面朝向转子铁芯中心方向延伸出多个矩形磁钢槽；所述矩形磁钢槽底面的两个角部继续向下延伸出两个弧形凹槽；弧形凹槽可以减少磁钢漏磁，提高磁钢的利用率，提高电机单位体积的功率密度。

### 主设计要求

1.一种电动工具用永磁直流无刷电机，包括机壳(1)、定子铁芯(2)、转轴(4)、转子铁芯(5)；所述定子铁芯(2)的绕组卡槽(25)中缠绕有定子绕组(3)；所述转子铁芯(5)设置在定子铁芯(2)中部，转子铁芯(5)固定在转轴(4)上；所述转子铁芯(5)上内嵌有多个磁钢(6)；所述转轴(4)的前端通过前轴承(7)固定在前盖(8)上；所述转轴(4)的尾端通过后轴承(9)固定在后盖(10)上；所述前盖(8)通过螺栓与机壳(1)前端相连，后盖(10)通过螺栓与机壳(1)后端相连；所述定子铁芯(2)固定在机壳(1)内部，其特征在于：所述定子铁芯(2)包括定子基部(21)和多个定子齿部(22)，所述多个定子齿部(22)中的每一个均包括从所述定子基部(21)朝向所述定子铁芯(2)的中心延伸的颈部(23)和从所述颈部(23)的端部向两侧延伸的翼部(24)，翼部(24)的交汇处为平面部(242)；所述翼部(24)的端部为平面部(242)向远离定子铁芯(2)中心延伸形成的圆弧部(241)；相邻两所述定子齿部(22)包裹的空间为绕组卡槽(25)；所述转子铁芯(5)表面朝向转子铁芯(5)中心方向延伸出多个矩形磁钢槽(51)；所述矩形磁钢槽(51)底面的两个角部继续向下延伸出两个弧形凹槽(52)。

### 设计方案

1.一种电动工具用永磁直流无刷电机，包括机壳(1)、定子铁芯(2)、转轴(4)、转子铁芯(5)；所述定子铁芯(2)的绕组卡槽(25)中缠绕有定子绕组(3)；所述转子铁芯(5)设置在定子铁芯(2)中部，转子铁芯(5)固定在转轴(4)上；所述转子铁芯(5)上内嵌有多个磁钢(6)；所述转轴(4)的前端通过前轴承(7)固定在前盖(8)上；所述转轴(4)的尾端通过后轴承(9)固定在后盖(10)上；所述前盖(8)通过螺栓与机壳(1)前端相连，后盖(10)通过螺栓与机壳(1)后端相连；所述定子铁芯(2)固定在机壳(1)内部，其特征在于：所述定子铁芯(2)包括定子基部(21)和多个定子齿部(22)，所述多个定子齿部(22)中的每一个均包括从所述定子基部(21)朝向所述定子铁芯(2)的中心延伸的颈部(23)和从所述颈部(23)的端部向两侧延伸的翼部(24)，翼部(24)的交汇处为平面部(242)；所述翼部(24)的端部为平面部(242)向远离定子铁芯(2)中心延伸形成的圆弧部(241)；相邻两所述定子齿部(22)包裹的空间为绕组卡槽(25)；所述转子铁芯(5)表面朝向转子铁芯(5)中心方向延伸出多个矩形磁钢槽(51)；所述矩形磁钢槽(51)底面的两个角部继续向下延伸出两个弧形凹槽(52)。

2.根据权利要求1所述的一种电动工具用永磁直流无刷电机，其特征在于：所述定子铁芯(2)包含9个定子齿部(22)。

3.根据权利要求1所述的一种电动工具用永磁直流无刷电机，其特征在于：所述转子铁芯(5)包含10个矩形磁钢槽(51)。

4.根据权利要求1所述的一种电动工具用永磁直流无刷电机，其特征在于：所述磁钢(6)为矩形磁钢，镶嵌在矩形磁钢槽(51)中。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及永磁直流无刷电机领域，尤其涉及到一种电动工具用永磁直流无刷电机。

背景技术

传统的电动工具使用普通有刷直流电机作为动力来驱动机构的往复运动，在这过程中电机要不断的启停和正反转，造成电机碳刷的快速摩损，通常使用寿命只有1000小时左右。而采用永磁直流无刷电机，可去除碳刷结构，实现电机在不断的启停和正反转情况长期运行，并且在同样力能指标情况下体积更小、效率更高。

实用新型内容

本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足之处而提供一种使用寿命长、效率高、可控性强的的电动工具用永磁直流无刷电机。

一种电动工具用永磁直流无刷电机，包括机壳1、定子铁芯2、转轴4、转子铁芯5；所述定子铁芯2的绕组卡槽25中缠绕有定子绕组3；所述转子铁芯5设置在定子铁芯2中部，转子铁芯5固定在转轴4上；所述转子铁芯5 上内嵌有多个磁钢6；所述转轴4的前端通过前轴承7固定在前盖8上；所述转轴4的尾端通过后轴承9固定在后盖10上；所述前盖8通过螺栓与机壳1 前端相连，后盖10通过螺栓与机壳1后端相连；所述定子铁芯2固定在机壳 1内部，其特征在于：所述定子铁芯2包括定子基部21和多个定子齿部22，所述多个定子齿部22中的每一个均包括从所述定子基部21朝向所述定子铁芯2的中心延伸的颈部23和从所述颈部23的端部向两侧延伸的翼部(24)，翼部24的交汇处为平面部242；所述翼部24的端部为平面部242向远离定子铁芯2中心延伸形成的圆弧部241；所述定子齿部22包裹的空间为绕组卡槽25；所述转子铁芯5表面朝向转子铁芯5中心方向延伸出多个矩形磁钢槽51；所述矩形磁钢槽51底面的两个角部继续向下延伸出两个弧形凹槽52。

进一步的，所述定子铁芯2包含9个定子齿部22。

进一步的，所述转子铁芯5包含10个矩形磁钢槽51。

进一步的，所述磁钢6为矩形磁钢，镶嵌在矩形磁钢槽51中。

本实用新型电动工具用永磁直流无刷电机的有益效果：

(1)由于去除普通有刷直流电机碳刷结构，在电机不断的启停和正反转情况可长期运行，延长电动工具使用寿命；

(2)在同样力能指标情况下体积更小、效率更高，可在整个运行区间比普通有刷直流电机效率提高15％～30％。

(3)使用永磁电机驱动器控制，可实现电机在全转速范围内的无级调速，满足不同应用工况的要求；

(4)对定子铁芯的翼部进行优化，采用平面部和圆弧部的结合，可以减少电机运行中产生的谐波成分，降低损耗，提高电机效率。

(5)在矩形磁钢槽的底部增加两个弧形凹槽，可以减少磁钢漏磁，提高磁钢的利用率，提高电机单位体积的功率密度。

附图说明

图1本实用新型截面图；

图2本实用新型C-C截面图；

图3本实用新型定子铁芯与转子铁芯局部放大图；

具体实施方式

下面通过具体实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步的具体说明。应当理解，本实用新型的实施方式并不局限于下面的实施例，对本实用新型所做的任何形式上的变通和\/或改变都将落入本实用新型保护范围。

本实用新型公开了一种电动工具用永磁直流无刷电机，如图1-3所示，包括机壳1、定子铁芯2、转轴4、转子铁芯5；所述定子铁芯2的绕组卡槽25 中缠绕有定子绕组3；所述转子铁芯5设置在定子铁芯2中部，转子铁芯5固定在转轴4上。

转轴4的前端通过前轴承7固定在前盖8上；所述转轴4的尾端通过后轴承9固定在后盖10上；所述前盖8通过螺栓与机壳1前端相连，后盖10 通过螺栓与机壳1后端相连；所述定子铁芯2固定在机壳1内部。

定子铁芯2包括定子基部21和多个定子齿部22，所述多个定子齿部22 中的每一个均包括从所述定子基部21朝向所述定子铁芯2的中心延伸的颈部 23和从所述颈部23的端部向两侧延伸的翼部(24)，翼部24的交汇处为平面部242；所述翼部24的端部为平面部242向远离定子铁芯2中心延伸形成的圆弧部241。定子齿部22的形状进行上述的设计，翼部24的结构改为平面部 242和圆弧部241组成，可以减少电机运行中产生的谐波成分，降低损耗，提高电机效率。

所述转子铁芯5上内嵌有多个磁钢6；定子齿部22包裹的空间为绕组卡槽25；所述转子铁芯5表面朝向转子铁芯5中心方向延伸出多个矩形磁钢槽 51；所述矩形磁钢槽51底面的两个角部继续向下延伸出两个弧形凹槽52；述磁钢6为矩形磁钢，镶嵌在矩形磁钢槽51中。弧形凹槽52的作用主要是减少磁钢6漏磁，提高磁钢6的利用率，提高电机单位体积的功率密度。

本实用新型永磁直流无刷电机的另一实施例中，定子铁芯2包含9个定子齿部22。

本实用新型永磁直流无刷电机的另一实施例中，转子铁芯5包含10个矩形磁钢槽51。

以上所述仅为本实用新型的实施个例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换，或直接或间接运用在其它相关技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920043547.8

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209299109U

授权时间:20190823

主分类号:H02K 21/14

专利分类号:H02K21/14;H02K29/00;H02K1/14;H02K1/16;H02K1/27

范畴分类:37A;

申请人:福建安驰机电科技有限公司

第一申请人:福建安驰机电科技有限公司

申请人地址:355000 福建省宁德市福安市城阳镇秦溪洋工业园区大成路7-8号

发明人:刘积云;张春林;曾信钿

第一发明人:刘积云

当前权利人:福建安驰机电科技有限公司

代理人:钟毅虹

代理机构:35207

代理机构编号:厦门龙格专利事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f8c57c8536461c2f915dbb0d.html