# 浅谈倾斜摄影测量技术的应用及前景

重庆能科工程勘察有限公司重庆市400061

摘要：随着科技的发展以及人们生活质量的提高，人们对于摄影的视觉效果要求越来越高，传统的以垂直拍摄的摄影技术很明显已经不能满足人们的要求，不符合时代发展的需要。倾斜摄影测量主要是利用无人机作为载体，通过利用多台传感器，能够从各种不同的视角来进行数据的获取和采集，具有方便、快捷的特点。但是其技术还不完善，需要继续探究，只要进行合理完善和改进，倾斜摄影测量技术必会有更为广阔的发展空间，充分发挥其技术的价值，有利于进一步提高我国测绘的水平，促进测绘行业的发展。基于此本文分析了倾斜摄影测量技术的应用及展望。

关键词：倾斜摄影测量；三维建模；应用；展望

1.倾斜摄影测量技术的概念

倾斜摄影技术是近年来在地理信息领域开发出来的高科技技术。通过在同一飞行平台上搭载5台传感器，同时从一个垂直、四个倾斜五个不同的角度采集影像，拍摄相片时，同时记录航高，航速，航向和旁向重叠，坐标等参数，然后对倾斜影像进行分析和整理。在一个时段，飞机连续拍摄几组影像重叠的照片，同一地物最多能够在3张相片上被找到，这样内业人员可以比较轻松地进行建筑物结构分析，并且能选择最为清晰的一张照片进行纹理制作。向用户提供真实直观的实景信息。影像数据不仅能够真实地反映地物情况，而且可通过先进的定位技术，嵌入地理信息、影像信息，获得更高的用户体验，极大地拓展遥感影像的应用范围。

2.倾斜摄影测量技术的特点

倾斜摄影测量技术如今得到了进一步发展，其是一项高新测绘技术，主要是在同一飞行平台上搭载多台摄影传感器，实现前、后、左、右、正视等多角度影像数据采集任务，通过获取高质量影像纹理信息建立实景三维模型，能直观地反映地物的外观、位置、高度等属性，更好的确保真实度和测绘精度。其具有很多特点，主要是：

2.1可以反映地物的真实面貌

与传统的方法相比，利用该技术获得的三维数据具有更高的真实性，能够客观地反映物体的位置、形状和高度。它大大提高了三维数据带来的高沉浸度，弥补了三维数据保真度低的重要缺陷，并且对于一些技术上的短板也有突破。同时，利用倾斜摄影测量技术形成的三维模型可以测量长度、高度、角度、面积等数据，测量精度高，能够满足测绘的需要。

2.2性价比高

倾斜摄影测量技术测量的数据带有空间位置信息和各种影像数据，同时还可以输出DSM、DOM、DLG等的数据成果，也满足了传统航测技术的要求，除此之外，倾斜摄影测量技术利用提取及贴纹理的方式，还可以降低三维建模的成本。

2.3效率比高

倾斜摄影测量技术借助无人机等飞行平台，可以快速、高效地拍摄照片和采集影像数据信息，实现对全自动化三维建模的积极构建，进而实现实验数据获取的有效化，不仅工作效率高，采集到的影响数据信息精准度也高。

3.倾斜摄影测量技术的应用

倾斜摄影测量技术已经应用于实际的生产实践，作为一种新兴的高科技成果，它的出现满足了人们的需求，给我们的生活带来了极大的便利和提高，应用前景广泛。当前，倾斜摄影技术在行业中的应用主要有规划建筑、国土林业、P文物古迹、交通电力以及公共管理等。

3.1在规划建筑方面

倾斜摄影技术可以运用到城市规划设计、全自动生产成熟三维规划数据、规划用地动态监测等，还可以进行规划环境融合分析、城市淹没预警分析、规划选址等。

3.2在P文物古迹方面

通过采用倾斜摄影技术，能够真实记录和还原文物古迹原貌，对文物古迹进行保护、搬迁与修复工作。

3.3在国土林业方面

可以利用倾斜摄影技术建立基于高分辨率遥感影像的国土“地图”基本框架，形成统一的标准和汇交管理数据机制，为各类土地和林业资源整合提供数据平台。同时，可以将倾斜摄影技术运用到征地拆迁与项目规划管理、林业规划、林业调查确权、土地监测、耕地保护、土地利用规划、地籍管理、矿产管理、地质灾害监测等文化旅游。

3.4在公共管理方面

通过倾斜摄影技术成果真三维实景影像，可以将其运用到格网化管理、社区管理、城市精细化管理、公共安全预警、治安联防、警卫保护（狙击点预判），防汛救灾、安全隐患排查、应急保障、消防火警管理（路线规划、楼层高度预测、周边危险影响设防预警）等。

此外，还可以通过倾斜摄影技术，进行风景名胜体验、旅游推荐、导游导航查询、景区真三维浏览等。

4.倾斜摄影测量技术应用中问题

我国的倾斜摄影测量技术的实际应用已经有所体现，在各个领域都有所涉及，为各个行业带来了新的发展动力。但是目前来说，还是存在一些问题，因为倾斜摄影测量技术的发展还不是很完善，需要进行改进与推广，就目前来看，在很多方面的应用还有一定的限制。首先，就是在保证数据的高精确度上，这一点本身的技术其实是具有的，但是成像中的比例尺寸有时是不一样的，这是由于在拍摄时物体遮挡等原因造成的，所以在数据的无损去除上还不能做到。其次，就是三维建模过程中，图像失真等情况还是有的，进而就需要再次测量，同时可能还要进行后期人工进行测量进而完成修补，这就增加了一定负担，图像的清晰度也不容易保证符合标准。最后，倾斜摄影自动化建模由于其生成技术机制，成果模型为“一张皮”，对于管理应用对象（例如建筑物）的选中、属性赋予、空间査询以及专题图操作等GIS操作都无法实施。只有具备了被“单体化”的能力，计算机能对其智能化识别，数据才可以被管理，而不仅仅是被用来查看。研究的意义在于“打通最后一公里”，解决从好看到好用的问题，为各行业智慧化应用开辟道路。因此在这一方面还有待改进。

5.倾斜摄影测量技术的发展展望

近年来倾斜摄影测量技术得到了迅速的发展，已经成为未来航空摄影测量的重要手段和国家航空遥感监测体系的重要补充，逐步从研究开发阶段发展到了实际应用阶段，目前，这项技术已经不仅仅应用在固定某一行业中，同时在各个行业领域都有涉及，尤其是对国家经济贡献也是很大，在建筑领域和海洋领域以及土地勘测领域等等都有巨大的发展空间。其技术主要的载体是无人机，因此也就具有了航空特性，能够实现三维立体的全景拍摄，为呈现人工智能的三维实体环境提供了可能。其技术中的图像分层技术以及映射技术是倾斜摄影测量技术的关键点，在三维建模的工作中发挥了不少作用，大大地节省了时间，提高了工作效率，与此同时，对于质量也有保证，使得成本也降低不少。另外，对于这种技术，其研究不能停滞不前，还需要研究其与雷达、红外、多光谱、高光谱等多种的传感器的结合，将他们集成在更小的无人机上拓宽摄影测量技术的应用范围，未来基于点云数据计算的大规模三维数据生产使得工程测量、三维建模等工作进行颠覆性的变革，开启三维遥感的新时代。

6.结论

倾斜摄影测量技术作为一种新型技术，它对传统摄影测量技术中的不足之处进行了弥补，但是在实际发展的过程中，还是会受到多方因素的制约，如经费多、经济性差、国内相应处理软件与设备不成熟、飞行器的弊端等等，从发展的趋势来讲，倾斜摄影测量具备非常高的精准和真实性，将信息处理的总体速度加快。经过不断的完善，倾斜摄影测量会将目前的应用空间拓展，发挥了更加高层次的工程测量价值，该技术一定会成为测绘行业主流技术之一。

参考文献：

[1]李伟.倾斜摄影测量技术的应用与展望[J].建材与装饰，2017（08）.

[2]张建新.倾斜摄影测量在三维建模中的应用探究[J].世界有色金属，2017（05）

[3]王静宇.浅谈无人机倾斜摄影测量技术及其应用[J].工程建设与设计，2017（14）.

[4]侯奕.探析倾斜摄影测量技术的发展与应用[J].建材与装饰，2018（5）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f8cb719b255c1cb405e13923.html