# 输配水管网论文_吕锐

导读:本文包含了输配水管网论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:水管,计量学,管材,奇台县,管网,饮水,黄花。

### 输配水管网论文文献综述

吕锐[1]（2018）在《奇台县农村饮水改造工程输配水管网设计分析》一文中研究指出本文结合新疆奇台县农六师辖区供水能力不足,水质无法保证,影响辖区日常生活的实际问题,通过方案对比及计算分析确定项目输水方式为"树枝形"集中供水、输水管材选用HDPE管、计算得出输水干管及配水管设计流量范围和各类管道水头损失范围。输配水管网改造完成后彻底解决项目区供水问题,供水充足,水质达标,可为类似工程提供必要的技术参考。(本文来源于《水资源开发与管理》期刊2018年05期）

魏闯,雷成霞,雷成茂,郭银[2]（2018）在《输配水管网水锤问题初步探讨》一文中研究指出在水资源日益紧缺和耕地不断减少的今天,管网输水具有重要的节水增产效果,对我国灌溉农业的可持续发展研究具有重要的意义。文中主要论述了近年来水锤研究的新进展和发现的新问题,分析了产生水锤的原因以及水锤的水力学特征,并对水锤的计算方法和模型进行理论分析和总结,提出了现阶段管网水锤存在的问题,为管网水锤问题的研究奠定了基础。(本文来源于《山西水利科技》期刊2018年02期）

李晓敏[3]（2017）在《淡化海水在输配水管网中的化学稳定性和控制措施研究》一文中研究指出我国北方淡水资源短缺,淡化海水作为一种非常规水源对缓解北方缺水问题具有重要的战略意义。不过淡化海水具有低pH值、低碱度、低硬度和高氯离子的水质特征,进入给水管网后极易造成水质不稳定问题,在腐蚀管网的同时导致水质恶化。这是淡化海水用于自来水系统需要解决的技术难题之一。本论文针对淡化海水进入不同类型输配水管网后的化学稳定性开展研究。设计加工了管段反应器,经测试得到了叁种不同内衬的新铸铁管在输送不同品质淡化海水时对水质的影响,提出了存在的水质问题及其控制方法,并为实际淡化海水输水工程的管材选择提供参考。分析了pH值和碱度调节技术对无衬旧铁管的铁释放特性的影响,提出了控制铁释放的水质调节方案。本研究为淡化海水在给水管网中的安全输配提供了重要参考及技术支持。主要研究结果如下:未矿化淡化海水对水泥砂浆内衬管的腐蚀非常严重,总碱度、总硬度急剧升高,故需后矿化处理。矿化指标建议为:pH≥7.8,总碱度和总硬度均需达到55 mg/L以上,朗格利尔饱和指数LSI≥0。试验中淡化海水的一些化学指标在前几天内较高,总铝持续超标,总铁浓度在标准上下波动。建议水泥砂浆内衬新管冲洗5天左右,水质稳定后再正式输送淡化海水,可用pH值作为是否达到水质稳定的参考。环氧树脂内衬管中前5天水的pH值超标,总有机碳(TOC)浓度和UV_(254)值均有明显升高,且加氯组比不加氯组高。聚氨酯内衬管中水的检测指标均未超标。两种有机内衬管TOC浓度虽在5 mg/L限值以下,但无明显下降,故需关注有机物溶出问题。建议使用这两种管的输配系统在正式输水前需1-2天的冲洗时间。就内衬管材对淡化海水水质变化的影响而言,聚氨酯内衬管优于环氧树脂内衬管优于水泥砂浆内衬管。本论文中使用的管段反应器与实际输水管所用管径有所不同,可根据管径比例公式进行换算,用来指导实际输配水管道的建设。试验选用两组无衬旧铁管进行接纳淡化海水后的水质稳定性研究。其中B组的管垢比A组发达,孔隙更多,造成B组管“黄水”问题比A组更严重。提高pH值或碱度均可降低铁释放量:A组管的淡化海水水质调节至pH值7.8且碱度100 mg/L时可有效控制铁释放,且需拉森指数LRI<1.3。B组管水质调节至pH值7.8且碱度120 mg/L时才可有效控制铁释放及色度超标,且需LRI<1。因此一般情况下需保证淡化海水LRI小于1才能有效抑制旧铁管的铁释放风险。(本文来源于《清华大学》期刊2017-06-01）

黄源,赵明,张清周,赵洪宾[4]（2017）在《输配水管网系统中关阀水锤的优化控制研究》一文中研究指出城镇输配水管网系统中的关阀水锤是影响系统安全运行的重要因素之一。为降低关阀水锤危害,建立了输配水管网系统中的多阶段线性关阀水锤优化模型,以降低系统水锤压力波动为目标,利用粒子群优化算法,寻找最优的关阀过程曲线。对比优化结果和传统的线性关阀结果,多阶段线性关阀不仅有效地降低了水锤压力波动,而且大大缩短了关阀时间。优化结果从理论上证实并完善了工程中两阶段关阀操作的正确性和有效性。研究内容和成果有利于改善常规的阀门操作,为输配水管网系统的水锤防护提供有价值的理论和技术依据。(本文来源于《给水排水》期刊2017年02期）

李霞,李逢超,李国金,南瑞奇[5]（2016）在《输配水管网研究领域的热点分析与预测》一文中研究指出输配水管网作为城市供水系统的动脉网络,在确保水量充裕、水压合理、水质洁净的输送过程中发挥着至关重要的作用。目前,输配水管网领域,仍然存在着设计不合理、漏损、腐蚀、二次污染等一系列问题。因此,针对这些问题国内外学者展开深入研究。在本文中,采用文献计量学(Bibliometrics)与科学计量学(Scientometrics)方法分析数据库Science Citation Index Expanded(SCI-E)中1998—2014年输配水管网领域的文献,详细阐述该领域的研究热点、前沿及未来的发展趋势,从而为今后输配水领域的科研提供理论依据与参考。(本文来源于《土木建筑与环境工程》期刊2016年S1期）

张倬玮,张会宁,孙广垠,李志丽[6]（2016）在《北方某市南水北调地表水厂建设及输配水管网改造》一文中研究指出北方某市根据河北省和该市南水北调配套工程规划的总体要求,结合南水北调工程中线来水的水质及对引水工程的影响,进行了地表水厂建设及输配水管网改造。地表水厂采用常规处理和臭氧活性炭深度处理相组合的处理工艺,实际运行效果良好;在水源切换过程中,采用外调水与本地地下水混合供应的供水方案,有效避免了水源切换过程中的黄水问题。该工程为南水北调地表水厂建设与输配水管网改造工程提供了借鉴。(本文来源于《中国给水排水》期刊2016年10期）

王超[7]（2015）在《输配水管网中存在气体的分析及排气方式的选择》一文中研究指出在城市输配水管网中,排气不畅是引起管网爆管的主要原因。结合城市输配水管网中气、水两相流研究的最新理论,探讨了国内外常用的排气方式,并对管网排气方案提出具体建议,为工程技术人员提供参考。(本文来源于《城镇供水》期刊2015年05期）

马兴红[8]（2015）在《古浪黄花滩项目输配水管网管材比选》一文中研究指出古浪县生态移民暨扶贫开发黄花滩项目是甘肃省内首个全埋管道灌溉灌区,作为占投资比例大的输配水管网,管材选择是否合理对保证工程安全,合理使用工程投资,降低工程建设和运行费用具有重要意义。以北一支渠为例,在综合考虑各种管材性能和价格的基础上,提出了可行的、合理的设计方案。(本文来源于《甘肃水利水电技术》期刊2015年03期）

张文丽,李宁,李经伟[9]（2014）在《农村饮水安全供水工程输配水管网优化布置》一文中研究指出文章以某农村饮水安全供水工程为例,根据供水区规划、工程现状、地形条件等因素,按照农村供水工程设计标准,确定输配水管网布置型式,并通过技术经济比较,提出最优管线布置方案。(本文来源于《内蒙古水利》期刊2014年06期）

Lindsay,Jenkins,Sanjiv,Gokhale,王道宽[10]（2014）在《输配水管网未知故障预测模型开发》一文中研究指出为了改善对供水管网长期和短期规划决策,决策者们一直在分析资产管理数据库,以确定泄漏和破裂的原因,并预测未来的事故。很多大型具有丰富的资产管理数据库公用事业已经从基于威布尔危险率模型的失败预测模型得到发展和受益。虽然更多的实用程序能够受益于故障预测模型,但是它们被稀疏和不确定的数据阻碍。本文记录了田纳西州中部管道失效模型的发展,探讨不确定性对故障预测性能的影响,并评估一个区域故障预测模型,以克服稀疏数据相关的建模问题的适用性。提交预测数据和对未来工作的建议。(本文来源于《2014年非开挖技术会议论文集》期刊2014-04-18）

### 输配水管网论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在水资源日益紧缺和耕地不断减少的今天,管网输水具有重要的节水增产效果,对我国灌溉农业的可持续发展研究具有重要的意义。文中主要论述了近年来水锤研究的新进展和发现的新问题,分析了产生水锤的原因以及水锤的水力学特征,并对水锤的计算方法和模型进行理论分析和总结,提出了现阶段管网水锤存在的问题,为管网水锤问题的研究奠定了基础。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 输配水管网论文参考文献

[1].吕锐.奇台县农村饮水改造工程输配水管网设计分析[J].水资源开发与管理.2018

[2].魏闯,雷成霞,雷成茂,郭银.输配水管网水锤问题初步探讨[J].山西水利科技.2018

[3].李晓敏.淡化海水在输配水管网中的化学稳定性和控制措施研究[D].清华大学.2017

[4].黄源,赵明,张清周,赵洪宾.输配水管网系统中关阀水锤的优化控制研究[J].给水排水.2017

[5].李霞,李逢超,李国金,南瑞奇.输配水管网研究领域的热点分析与预测[J].土木建筑与环境工程.2016

[6].张倬玮,张会宁,孙广垠,李志丽.北方某市南水北调地表水厂建设及输配水管网改造[J].中国给水排水.2016

[7].王超.输配水管网中存在气体的分析及排气方式的选择[J].城镇供水.2015

[8].马兴红.古浪黄花滩项目输配水管网管材比选[J].甘肃水利水电技术.2015

[9].张文丽,李宁,李经伟.农村饮水安全供水工程输配水管网优化布置[J].内蒙古水利.2014

[10].Lindsay,Jenkins,Sanjiv,Gokhale,王道宽.输配水管网未知故障预测模型开发[C].2014年非开挖技术会议论文集.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f93d02c1a8cef7699d43851e.html