# 一种井用潜水电泵的护板论文和设计-闫建军

### 全文摘要

本实用新型公开了一种井用潜水电泵的护板，包括泵体，泵体的内部底面中心处焊接有底座，底座的顶部固定有电机，泵体的内表壁靠近电机的顶部沿圆周方向开设有圆形槽，电机的顶部中心处通过转轴焊接有联动杆，联动杆的外表面靠近底端边缘处滑动贯穿有第一护板。本实用新型中，通过对拉杆进行拉动，从而使第二密封圈进行收缩，进而将第二密封圈与第一密封圈进行分离，从而可以更好的对第一护板和第二护板进行拆卸，通过将密封轴承进行取下，从而可以更好的将第一护板和第二护板从联动杆上进行取下，使其可以更好的对第一护板和第二护板进行拆卸，使工作者在对电机进行维修或更换的时候，可以更加的便捷。

### 主设计要求

1.一种井用潜水电泵的护板，包括泵体(2)，其特征在于：所述泵体(2)的内部底面中心处焊接有底座(1)，所述底座(1)的顶部固定有电机(3)，所述泵体(2)的内表壁靠近电机(3)的顶部沿圆周方向开设有圆形槽(4)，所述电机(3)的顶部中心处通过转轴焊接有联动杆(6)，所述联动杆(6)的外表面靠近底端边缘处滑动贯穿有第一护板(8)，所述联动杆(6)的外表面靠近第一护板(8)的顶部套设有密封轴承(7)，且密封轴承(7)的底部与第一护板(8)的顶部贴附，所述第一护板(8)的上下两侧外表面靠近边缘处均粘附有橡胶层(14)，所述橡胶层(14)共设置有两个，且两个橡胶层(14)的外侧粘附有第二护板(5)。

### 设计方案

1.一种井用潜水电泵的护板，包括泵体(2)，其特征在于：所述泵体(2)的内部底面中心处焊接有底座(1)，所述底座(1)的顶部固定有电机(3)，所述泵体(2)的内表壁靠近电机(3)的顶部沿圆周方向开设有圆形槽(4)，所述电机(3)的顶部中心处通过转轴焊接有联动杆(6)，所述联动杆(6)的外表面靠近底端边缘处滑动贯穿有第一护板(8)，所述联动杆(6)的外表面靠近第一护板(8)的顶部套设有密封轴承(7)，且密封轴承(7)的底部与第一护板(8)的顶部贴附，所述第一护板(8)的上下两侧外表面靠近边缘处均粘附有橡胶层(14)，所述橡胶层(14)共设置有两个，且两个橡胶层(14)的外侧粘附有第二护板(5)。

2.根据权利要求1所述的一种井用潜水电泵的护板，其特征在于：所述圆形槽(4)的内表壁沿圆周方向焊接有第一空心圆环(17)，所述第一空心圆环(17)的内表壁等距固定有多个第一磁铁(16)。

3.根据权利要求2所述的一种井用潜水电泵的护板，其特征在于：所述第一空心圆环(17)的一侧外表面沿圆周方向贴附有第一密封圈(15)。

4.根据权利要求1所述的一种井用潜水电泵的护板，其特征在于：所述第一护板(8)的外侧沿圆周方向等距焊接有四个空心管(18)，所述空心管(18)的内表壁焊接有弹簧(19)，所述弹簧(19)的一端焊接有滑杆(13)，且滑杆(13)的一端与空心管(18)的内表壁滑动嵌设。

5.根据权利要求1所述的一种井用潜水电泵的护板，其特征在于：所述第二护板(5)的外侧沿圆周方向焊接有第二空心圆环(10)，所述第二空心圆环(10)的内表壁等距固定有多个第二磁铁(12)。

6.根据权利要求5所述的一种井用潜水电泵的护板，其特征在于：所述第二空心圆环(10)的外侧沿圆周方向贴附有第二密封圈(11)，且第二密封圈(11)的外表面与第一密封圈(15)的外表面贴附。

7.根据权利要求4所述的一种井用潜水电泵的护板，其特征在于：所述滑杆(13)共设置有四个，且四个滑杆(13)的顶部靠近一端边缘处均焊接有拉杆(9)，且拉杆(9)的顶端延伸至橡胶层(14)的外部，四个所述滑杆(13)的外表面贯穿第二护板(5)和第二空心圆环(10)，且四个滑杆(13)的另一端与第二密封圈(11)的外表面固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及井用潜水电泵零部件技术领域，尤其涉及一种井用潜水电泵的护板。

背景技术

潜水电泵是指泵体叶轮和驱动叶轮的电机都潜入水中工作的一种水泵，有深井用和作业面用两种，深井用潜水电泵通过伸入井中的电缆向电机供电，免去了传动长轴，因而结构紧凑,重量轻,安装、使用和转移方便，在对潜水电泵进行使用的时候，为防止电机的内部进入水，从而需要安装护板对电机进行保护，使电机在进行使用的时候，可以更加的稳定。

但是，现有技术中，由于电机的使用寿命到期或损坏，需要对电机进行更换，在对电机进行更换的时候，需要对护板进行拆卸，现有护板在进行安装的时候，大都采用焊接和大量螺丝钉的方式对护板进行固定，从而在进行拆卸的时候，会给工作者增加大量的工作量，使工作者不能更好的对护板进行拆卸，从而会使工作者的工作效率大大降低。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种井用潜水电泵的护板。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种井用潜水电泵的护板，包括泵体，所述泵体的内部底面中心处焊接有底座，所述底座的顶部固定有电机，所述泵体的内表壁靠近电机的顶部沿圆周方向开设有圆形槽，所述电机的顶部中心处通过转轴焊接有联动杆，所述联动杆的外表面靠近底端边缘处滑动贯穿有第一护板，所述联动杆的外表面靠近第一护板的顶部套设有密封轴承，且密封轴承的底部与第一护板的顶部贴附，所述第一护板的上下两侧外表面靠近边缘处均粘附有橡胶层，所述橡胶层共设置有两个，且两个橡胶层的外侧粘附有第二护板。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述圆形槽的内表壁沿圆周方向焊接有第一空心圆环，所述第一空心圆环的内表壁等距固定有多个第一磁铁。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述第一空心圆环的一侧外表面沿圆周方向贴附有第一密封圈。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述第一护板的外侧沿圆周方向等距焊接有四个空心管，所述空心管的内表壁焊接有弹簧，所述弹簧的一端焊接有滑杆，且滑杆的一端与空心管的内表壁滑动嵌设。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述第二护板的外侧沿圆周方向焊接有第二空心圆环，所述第二空心圆环的内表壁等距固定有多个第二磁铁。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述第二空心圆环的外侧沿圆周方向贴附有第二密封圈，且第二密封圈的外表面与第一密封圈的外表面贴附。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述滑杆共设置有四个，且四个滑杆的顶部靠近一端边缘处均焊接有拉杆，且拉杆的顶端延伸至橡胶层的外部，四个所述滑杆的外表面贯穿第二护板和第二空心圆环，且四个滑杆的另一端与第二密封圈的外表面固定连接。

综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

1：本实用新型中，通过第一磁铁与第二磁铁的相互吸引，从而使第一密封圈和第二密封圈进行紧密的贴附，再通过弹簧的弹力，对滑杆进行挤压，从而可以更好的使滑杆对第二密封圈进行挤压，使第二密封圈可以更加牢固的贴附在第一密封圈上，从而可以更好的对护板进行密封，再通过橡胶层，使其可以更好的对电机进行保护，防止电机内部进入水。

2：本实用新型中，通过对拉杆进行拉动，从而使第二密封圈进行收缩，进而将第二密封圈与第一密封圈进行分离，从而可以更好的对第一护板和第二护板进行拆卸，通过将密封轴承进行取下，从而可以更好的将第一护板和第二护板从联动杆上进行取下，使其可以更好的对第一护板和第二护板进行拆卸，使工作者在对电机进行维修或更换的时候，可以更加的便捷，减少了工作者大量的拆卸工作，从而可以更好的提高工作者的工作效率。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种井用潜水电泵的护板的泵体部分正视剖视图；

图2为本实用新型提出的一种井用潜水电泵的护板的第一护板和第二护板的俯视剖视图；

图3为本实用新型提出的一种井用潜水电泵的护板的第一护板和第二护板的俯视图；

图4为本实用新型提出的一种井用潜水电泵的护板的圆形槽部分俯视剖视图；

图5为本实用新型提出的一种井用潜水电泵的护板的空心管部分剖视放大图。

图中：1、底座；2、泵体；3、电机；4、圆形槽；5、第二护板；6、联动杆；7、密封轴承；8、第一护板；9、拉杆；10、第二空心圆环；11、第二密封圈；12、第二磁铁；13、滑杆；14、橡胶层；15、第一密封圈；16、第一磁铁；17、第一空心圆环；18、空心管；19、弹簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

参照图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种井用潜水电泵的护板，包括泵体2，泵体2的内部底面中心处焊接有底座1，底座1的顶部固定有电机3，泵体2的内表壁靠近电机3的顶部沿圆周方向开设有圆形槽4，电机3的顶部中心处通过转轴焊接有联动杆6，联动杆6的外表面靠近底端边缘处滑动贯穿有第一护板8，联动杆6的外表面靠近第一护板8的顶部套设有密封轴承7，且密封轴承7的底部与第一护板8的顶部贴附，第一护板8的上下两侧外表面靠近边缘处均粘附有橡胶层14，橡胶层14共设置有两个，且两个橡胶层14的外侧粘附有第二护板5，通过第一磁铁16与第二磁铁12的相互吸引，从而使第一密封圈15和第二密封圈11进行紧密的贴附，再通过弹簧19的弹力，对滑杆13进行挤压，从而可以更好的使滑杆13对第二密封圈11进行挤压，使第二密封圈11可以更加牢固的贴附在第一密封圈15上，从而可以更好的对护板进行密封，再通过橡胶层14，使其可以更好的对电机3进行保护，防止电机3内部进入水，通过对拉杆9进行拉动，从而使第二密封圈11进行收缩，进而将第二密封圈11与第一密封圈15进行分离，从而可以更好的对第一护板8和第二护板5进行拆卸，通过将密封轴承7进行取下，从而可以更好的将第一护板8和第二护板5从联动杆6上进行取下，使其可以更好的对第一护板8和第二护板5进行拆卸，使工作者在对电机3进行维修或更换的时候，可以更加的便捷，减少了工作者大量的拆卸工作，从而可以更好的提高工作者的工作效率。

圆形槽4的内表壁沿圆周方向焊接有第一空心圆环17，第一空心圆环17的内表壁等距固定有多个第一磁铁16，通过第一空心圆环17从而可以更好的对第一磁铁16的位置进行固定，通过第一磁铁16与第二磁铁12的相互吸引，从而可以更好的使第一密封圈15与第二密封圈11进行紧密的贴附，使其可以更好的对护板进行密封，从而可以更好的防止电机3的内部进入水，第一空心圆环17的一侧外表面沿圆周方向贴附有第一密封圈15，第一护板8的外侧沿圆周方向等距焊接有四个空心管18，空心管18的内表壁焊接有弹簧19，弹簧19的一端焊接有滑杆13，且滑杆13的一端与空心管18的内表壁滑动嵌设，通过弹簧19的弹力，使弹簧19对滑杆13进行挤压，从而使滑杆13对第二密封圈11进行挤压，从而可以更好的使第二密封圈11与第一密封圈15进行紧密的贴附，便于对护板进行密封处理，第二护板5的外侧沿圆周方向焊接有第二空心圆环10，第二空心圆环10的内表壁等距固定有多个第二磁铁12，第二空心圆环10的外侧沿圆周方向贴附有第二密封圈11，且第二密封圈11的外表面与第一密封圈15的外表面贴附，滑杆13共设置有四个，且四个滑杆13的顶部靠近一端边缘处均焊接有拉杆9，且拉杆9的顶端延伸至橡胶层14的外部，通过对拉杆9进行拉动，从而可以更好的对护板进行拆卸，便于工作者的使用，四个滑杆13的外表面贯穿第二护板5和第二空心圆环10，且四个滑杆13的另一端与第二密封圈11的外表面固定连接，通过滑杆13，可以更好的对第二密封圈11进行收缩，便于对护板进行拆卸。

工作原理：通过第一磁铁16与第二磁铁12进行相互吸引，从而可以更好的使第一密封圈15与第二密封圈11进行紧密的贴附，通过弹簧19的弹力，从而可以更好的使滑杆13对第二密封圈11进行挤压，使第二密封圈11可以紧紧的贴附在第一密封圈15的外表面上，从而可以更好的对护板进行密封，通过橡胶层14可以更好的对第一护板8和第二护板5之间的连接处进行密封，从而可以更好的防止水进入到电机3的内部，在对护板进行拆卸的时候，通过对拉杆9进行移动，从而使滑杆13对弹簧19进行挤压，使滑杆13可以更好的带动第二密封圈11进行收缩，从而使第二密封圈11与第一密封圈15进行分离，从而可以更好的对护板进行拆卸，使其可以更好的便于工作者对电机3进行维修或更换。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920027267.8

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209435011U

授权时间:20190924

主分类号:H02K 5/132

专利分类号:H02K5/132

范畴分类:37P;

申请人:邯郸市田星水泵有限公司

第一申请人:邯郸市田星水泵有限公司

申请人地址:057350 河北省邯郸市鸡泽县城隍村西300米

发明人:闫建军

第一发明人:闫建军

当前权利人:邯郸市田星水泵有限公司

代理人:刘磊娜;杨瑞龙

代理机构:13129

代理机构编号:石家庄德皓专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f99f7a2d5c1b7cf03613ff09.html