# 数据电缆6字屏蔽模、屏蔽带包裹装置及加工设备论文和设计-张博

### 全文摘要

本实用新型涉及数据电缆成缆设备领域，解决单屏蔽型数据电缆采用飞机模纵包的工艺，造成屏蔽包带翘起、起皱，致使电缆抗干扰能力降低的问题，提供数据电缆6字屏蔽模、屏蔽带包裹装置及加工设备。数据电缆6字屏蔽模包括模本体，模本体的中部设置有两端贯穿两个侧面的包裹孔，模本体的侧部开设有料缝隙；数据电缆屏蔽带包裹装置包括依次间隔设置的多个模具，每个模具包括模座和数据电缆6字屏蔽模；数据电缆加工设备包括数据电缆屏蔽带包裹装置。数据电缆6字屏蔽模、屏蔽带包裹装置及加工设备可以有效地改善屏蔽型数据电缆因为弯曲而引起屏蔽包带翘起、起皱的问题，提高和加强电缆产品的抗干扰能力，保证在强干扰环境下，通信数据安全有效传输。

### 主设计要求

1.一种数据电缆6字屏蔽模，其特征在于：所述数据电缆6字屏蔽模包括模本体，所述模本体包括平行设置的两个侧面和环绕设置于两个所述侧面之间的周面；所述模本体的中部设置有两端贯穿两个所述侧面的包裹孔，所述模本体的侧部开设有贯穿两个所述侧面、所述周面和所述包裹孔内周壁的料缝隙。

### 设计方案

1.一种数据电缆6字屏蔽模，其特征在于：

所述数据电缆6字屏蔽模包括模本体，所述模本体包括平行设置的两个侧面和环绕设置于两个所述侧面之间的周面；

所述模本体的中部设置有两端贯穿两个所述侧面的包裹孔，所述模本体的侧部开设有贯穿两个所述侧面、所述周面和所述包裹孔内周壁的料缝隙。

2.根据权利要求1所述的数据电缆6字屏蔽模，其特征在于：

所述包裹孔为柱状孔；

所述模本体的平行于所述侧面方向的截面包括与所述柱状孔对应的圆形圈。

3.根据权利要求2所述的数据电缆6字屏蔽模，其特征在于：

所述柱状孔中心线方向的中部到两端，对应的圆直径逐渐增大；

所述柱状孔内周壁呈曲面。

4.根据权利要求2所述的数据电缆6字屏蔽模，其特征在于：

所述模本体的垂直于所述柱状孔中心线方向的截面包括与所述料缝隙对应的两条平行设置的缝隙线段。

5.根据权利要求4所述的数据电缆6字屏蔽模，其特征在于：

所述模本体的垂直于所述柱状孔中心线方向的截面还包括与所述料缝隙的朝向所述周面的一端对应的呈喇叭状的两条倾斜线段。

6.根据权利要求4所述的数据电缆6字屏蔽模，其特征在于：

所述缝隙线段所在的直线与所述柱状孔的对应圆相切。

7.根据权利要求1所述的数据电缆6字屏蔽模，其特征在于：

所述模本体呈圆柱状。

8.一种数据电缆屏蔽带包裹装置，其特征在于：

所述数据电缆屏蔽带包裹装置包括依次间隔设置的多个模具，每个所述模具包括模座和权利要求1至7中任意一项所述的数据电缆6字屏蔽模；

所述模本体设置于所述模座，多个所述模具的所述包裹孔同轴设置，多个所述模具的所述料缝隙依次错开预设角度设置。

9.根据权利要求8所述的数据电缆屏蔽带包裹装置，其特征在于：

所述模座设置有加工空间，所述加工空间分别贯穿所述模座的朝向相邻所述模座的一侧，所述加工空间设置有安装凸台，所述安装凸台设置有螺栓孔；

所述模本体设置有两端分别贯穿所述侧面且沿着周向方向延伸的长形槽，所述模本体一侧抵靠所述安装凸台且经旋入所述螺栓孔的螺栓与所述安装凸台连接，所述螺栓穿过所述长形槽且螺栓头抵压所述长形槽的一侧。

10.一种数据电缆加工设备，其特征在于：

所述数据电缆加工设备包括权利要求8至9任一项所述的数据电缆屏蔽带包裹装置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及数据电缆成缆设备领域，具体而言，涉及数据电缆6字屏蔽模、屏蔽带包裹装置及加工设备。

背景技术

单屏蔽型数据电缆均采用缆芯+金属屏蔽带飞机模纵包的生产工艺成缆，采用飞机模纵包的单屏蔽数据电缆存在以下的缺点：

1、金属屏蔽带与缆芯的贴合度和附着力较小，仅能满足5N\/10cm；

2、金属屏蔽带与缆芯的贴合度和附着力较小，而数据电缆在布线安装时又容易弯曲受损，从而引起屏蔽包带翘起、起皱，致使产品的抗干扰能力降低，近端串音仅满足36-40dB\/100MHz。

实用新型内容

本实用新型旨在提供一种数据电缆6字屏蔽模，以解决单屏蔽型数据电缆采用飞机模纵包的工艺，造成屏蔽包带翘起、起皱，致使电缆抗干扰能力降低的问题。

本实用新型的另一目的在于提供一种具备上述数据电缆6字屏蔽模的数据电缆屏蔽带包裹装置。

本实用新型的再一目的在于提供一种具备上述数据电缆屏蔽带包裹装置的数据电缆加工设备。

本实用新型的实施例是这样实现的：

本实用新型实施例提供数据电缆6字屏蔽模，

数据电缆6字屏蔽模包括模本体，模本体包括平行设置的两个侧面和环绕设置于两个侧面之间的周面；

模本体的中部设置有两端贯穿两个侧面的包裹孔，模本体的侧部开设有贯穿两个侧面、周面和包裹孔内周壁的料缝隙。

现有技术中采用的飞机模的原理结构是这样的，飞机模设置有包裹通道，包裹通道的一端开放设置，包裹通道的另一端设置有锥形孔，缆芯和屏蔽带在通过锥形孔的过程中实现屏蔽带的包裹。采用该种飞机模，缆芯易弯曲受损，在锥形孔处屏蔽带与缆芯的贴合度和附着力较小，引起屏蔽包带翘起、起皱，致使产品的抗干扰能力降低。

采用数据电缆6字屏蔽模，将多个模本体依次间隔排布，多个包裹孔的中心线重合，多个模本体的料缝隙依次错开预设角度；缆芯依次穿过多个包裹孔，屏蔽带的一侧包裹缆芯，屏蔽带的另一侧置于料缝隙内，利用多个料缝隙的角度错开，将屏蔽带包裹于缆芯外周；这样屏蔽带和缆芯贴合非常紧凑，可以有效地克服屏蔽型数据电缆因为弯曲而引起屏蔽包带翘起、起皱的问题，提高和加强抗干扰能力。

在本实施例的一种实施方式中：

包裹孔为柱状孔；

模本体的平行于侧面方向的截面包括与柱状孔对应的圆形圈。

在本实施例的一种实施方式中：

柱状孔中心线方向的中部到两端，对应的圆直径逐渐增大；

柱状孔内周壁呈曲面。

在本实施例的一种实施方式中：

模本体的垂直于柱状孔中心线方向的截面包括与料缝隙对应的两条平行设置的缝隙线段。

在本实施例的一种实施方式中：

模本体的垂直于柱状孔中心线方向的截面还包括与料缝隙的朝向周面的一端对应的呈喇叭状的两条倾斜线段。

在本实施例的一种实施方式中：

缝隙线段所在的直线与柱状孔的对应圆相切。

在本实施例的一种实施方式中：

模本体呈圆柱状。

一种数据电缆屏蔽带包裹装置，数据电缆屏蔽带包裹装置包括依次间隔设置的多个模具，每个模具包括模座和数据电缆6字屏蔽模；

模本体设置于模座，多个模具的包裹孔同轴设置，多个模具的料缝隙依次错开预设角度设置。

在本实施例的一种实施方式中：

模座设置有加工空间，加工空间分别贯穿模座的朝向相邻模座的一侧，加工空间设置有安装凸台，安装凸台设置有螺栓孔；

模本体设置有两端分别贯穿侧面且沿着周向方向延伸的长形槽，模本体一侧抵靠安装凸台且经旋入螺栓孔的螺栓与安装凸台连接，螺栓穿过长形槽且螺栓头抵压长形槽的一侧。

一种数据电缆加工设备，数据电缆加工设备包括数据电缆屏蔽带包裹装置。

本实用新型的有益效果是：

本实用新型所描述的数据电缆6字屏蔽模，通过数据电缆6字屏蔽模包覆的屏蔽带，能够和缆芯非常紧凑地贴合，屏蔽带附着力可达到12N\/10cm，从而数据电缆6字屏蔽模可以有效地改善屏蔽型数据电缆因为弯曲而引起屏蔽包带翘起、起皱的问题，提高和加强电缆产品的抗干扰能力，电缆近端串音指标可达到55dB\/100MHz以上，产品性能提升15dB以上，可以保证在强干扰环境下，通信数据的安全有效传输。

本实用新型所描述的数据电缆屏蔽带包裹装置，包括数据电缆6字屏蔽模，因此具备上述数据电缆6字屏蔽模的优点和有益效果。

本实用新型所描述的数据电缆加工设备，包括数据电缆6字屏蔽模，因此具备上述数据电缆6字屏蔽模的优点和有益效果。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本实用新型实施例提供的数据电缆6字屏蔽模的侧视图；

图2为本实用新型实施例提供的模具中模本体位于第一角度的主视图；

图3为本实用新型实施例提供的模具中模本体位于第二角度的主视图；

图4为本实用新型实施例提供的模具中模本体位于第三角度的主视图；

图5为本实用新型实施例提供的模具中模本体位于第四角度的主视图；

图6为本实用新型实施例提供的模具中模座的主视图；

图7为本实用新型实施例提供的模本体的主视图；

图8为本实用新型实施例提供的模本体的第二种结构的示意图；

图9为本实用新型实施例提供的沿图8中A-A的剖视图；

图10为本实用新型实施例提供的沿图8中B-B的剖视图；

图11为本实用新型实施例提供的模本体的第三种结构的示意图。

图标：100-数据电缆6字屏蔽模；110-模本体；111-侧面；112-周面；120-包裹孔；130-料缝隙；131-缝隙线段；132-倾斜线段；140-长形槽；200-数据电缆屏蔽带包裹装置；201-模具；210-模座；211-加工空间；212-安装凸台；213-螺栓孔；220-螺栓。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，若出现术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，本实用新型的描述中若出现术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

此外，本实用新型的描述中若出现术语“水平”、“竖直”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂，而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平，并不是表示该结构一定要完全水平，而是可以稍微倾斜。

在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，若出现术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，“连接”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例，参照图1至图11。

现有技术中采用的飞机模的原理结构是这样的，飞机模设置有包裹通道，包裹通道的一端开放设置，包裹通道的另一端设置有锥形孔，缆芯和屏蔽带在通过锥形孔的过程中实现屏蔽带的包裹。采用该种飞机模，缆芯易弯曲受损，在锥形孔处屏蔽带与缆芯的贴合度和附着力较小，引起屏蔽包带翘起、起皱，致使产品的抗干扰能力降低。

本实用新型实施例提供的数据电缆加工设备，包括数据电缆屏蔽带包裹装置200。用于完成数据电缆的加工制作。

如图1所示，本实用新型实施例提供的数据电缆屏蔽带包裹装置200，包括依次间隔设置的多个模具201，每个模具201包括模座210和数据电缆6字屏蔽模100，数据电缆6字屏蔽模100设置于模座210。用于完成数据电缆的屏蔽带的包裹工艺。

如图2所示，本实用新型实施例提供数据电缆6字屏蔽模100，包括模本体110，模本体110包括平行设置的两个侧面111和环绕设置于两个侧面111之间的周面112；模本体110的中部设置有两端贯穿两个侧面111的包裹孔120，模本体110的侧部开设有贯穿两个侧面111、周面112和包裹孔120内周壁的料缝隙130。

如图2、图3、图4和图5所示，模本体110设置于模座210，多个模具201的包裹孔120同轴设置，多个模具201的料缝隙130依次错开预设角度设置。

“预设角度”是指相邻设置的两个模本体110的两个料缝隙130投影到平行于模本体110侧面111方向的同一平面上相交形成的角度值。多个模具201的料缝隙130依次错开的预设角度，旋转方向相同，大小相同。

屏蔽带包裹加工时，电缆缆芯依次穿过多个包裹孔120，屏蔽带的一侧此时穿过多个料缝隙130包裹于缆芯的外周，屏蔽带的另一侧置于多个料缝隙130内，利用多个料缝隙130依次错开预设角度的模本体110，将屏蔽带包裹于缆芯外周。屏蔽带的一侧与另一侧重合时，会产生重叠率。

预设角度(相邻两个模本体110料缝隙130错开的角度)的大小根据屏蔽带的重叠率设计，重叠率的大小与多个预设角度值的总和(位于始端的模本体110的料缝隙130与位于末端的模本体110的料缝隙130错开的角度值)成正比，预设角度值总和越大，重叠率越大，也就是预设角度值总和越大，屏蔽带整体旋转的角度越大，重叠率也就越大。比如，当重叠率为百分之二十时，预设角度可以采用10-30度。而重叠率的大小的设置，在保证屏蔽带能够严密包裹缆芯的基础上进行增大或者减小。

模本体110与模座210可拆卸连接，相邻的两个模具201中，模本体110相对于模座210的位置转动预设角度设置。

如图6所示，在本实施例的一种实施方式中：模座210设置有加工空间211，加工空间211分别贯穿模座210的朝向相邻模座210的一侧，加工空间211设置有安装凸台212，安装凸台212设置有螺栓孔213；

模本体110设置有两端分别贯穿侧面111且沿着周向方向延伸的长形槽140，模本体110一侧抵靠安装凸台212且经旋入螺栓孔213的螺栓220与安装凸台212连接，螺栓220穿过长形槽140且螺栓220头抵压长形槽140的一侧。

长形槽140的长度占用圆周的比例决定了模本体110可以旋转的角度范围。比如，长形槽140为四分之一圆弧，则对应的转动角度为90度。长形槽140的设置个数，可以是一个、两个或者三个，其中长形槽140的设置长度和个数成反比，长形槽140设置的个数越多，预设角度也就越小。本实施例的一种实施方式中，长形槽140设置两个。

模本体110的周面112的形状可以是环形、多边形或者不规则多边形。其中环形，可以是圆形、椭圆形或者是不规则曲线。

如图7所示，在本实施例的一种实施方式中：模本体110呈圆柱状。便于周向旋转固定以实现多个模本体110之间料缝隙130角度的错开。

模本体110的包裹孔120可以是圆孔，椭圆孔，或者是不规则环形，能够实现屏蔽带包裹于缆芯即可。

如图8所示，在本实施例的一种实施方式中：包裹孔120为柱状孔；模本体110的平行于侧面111方向的截面包括与柱状孔对应的圆形圈。

柱状孔对应的圆直径，沿着轴向方向的一端到另一端，可以始终相等，可以渐变，也可以先变小又变大。

如图8、图9和图10所示，在本实施例的一种实施方式中：柱状孔中心线方向的中部到两端，对应的圆直径逐渐增大；柱状孔内周壁呈曲面。

中部直径最小，能够保证屏蔽带与缆芯的贴合度；柱状孔的两端直径大于中部对应的直径，避免屏蔽带在包裹过程中出现堆积和褶皱，使屏蔽带在包裹缆芯的过程中能够更好地与缆芯贴合。

料缝隙130的可以由间隔设置的两个平面组成，也可以是两个曲面。

如图11所示，在本实施例的一种实施方式中：模本体110的垂直于柱状孔中心线方向的截面包括与料缝隙130对应的两条平行设置的缝隙线段131。

屏蔽带能够与料缝隙130的侧壁贴合，模本体110错开过程中，屏蔽带能够更好地与缆芯贴合。

屏蔽带的一侧穿过料缝隙130，为了使屏蔽带能够顺利穿过料缝隙130，在本实施例的一种实施方式中：模本体110的垂直于柱状孔中心线方向的截面还包括与料缝隙130的朝向周面112的一端对应的呈喇叭状的两条倾斜线段132。

料缝隙130与柱状孔的连通位置，可以通过料缝隙130对应的直线与柱状孔对应圆的相交角度来划分。当料缝隙130与柱状孔相切时，相交角度为零，当料缝隙130所在直线能够穿过柱状孔对应圆的圆心时，相交角度最大。相交角度越小，则在料缝隙130错开一定角度后，屏蔽带能够与缆芯更密切地贴合。

如图11所示，在本实施例的一种实施方式中：缝隙线段131所在的直线与柱状孔的对应圆相切。屏蔽带更易严密地包裹住缆芯。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920024020.0

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209133272U

授权时间:20190719

主分类号:H01B 13/26

专利分类号:H01B13/26

范畴分类:38A;

申请人:浙江朗曼通信技术有限公司

第一申请人:浙江朗曼通信技术有限公司

申请人地址:313100 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区陈王路587号

发明人:张博;郑培兴;严伟涛

第一发明人:张博

当前权利人:浙江朗曼通信技术有限公司

代理人:罗硕

代理机构:11371

代理机构编号:北京超凡志成知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f9a06fc5d3047e92c6d17dcb.html