# 一种方便清洁的打砂机论文和设计-周清

### 全文摘要

本实用新型公开了一种方便清洁的打砂机，包括破碎装置、除尘装置、清洁装置、输送装置和底座，破碎装置包括破碎箱、第一电机、第一转轴、破碎锤、筛板、进料口和出料口，清洁装置包括第二电机、第二转轴、第一喷头、水箱和高压水泵，输送装置包括输送带和输出带，输送带和输出带均包括第三电机、第三转轴和皮带，除尘装置安装在进料口和出料口处，除尘装置包括水泵、支撑板和第二喷头，所述水箱、破碎箱安装在底座上。本实用新型设置的除尘装置能够减少扬尘的产生，设置的清洁装置能够方便破碎箱内的清洁，设置的破碎装置能够快速有效的进行破碎，本实用新型结构简单，操作方便，实用性强。

### 主设计要求

1.一种方便清洁的打砂机，其特征在于，包括破碎装置(1)、除尘装置(2)、清洁装置(3)、输送装置(4)和底座(5)，所述破碎装置(1)包括破碎箱(101)、第一电机(102)、第一转轴(103)、破碎锤(104)、筛板(105)、进料口(106)和出料口(107)，所述第一电机(102)安装在破碎箱(101)中央，所述第一转轴(103)安装在第一电机(102)上，所述破碎锤(104)安装在第一转轴(103)上，所述筛板(105)安装在破碎箱(101)中且将第一电机(102)、第一转轴(103)和破碎锤(104)套装在内，所述进料口(106)设置在破碎箱(101)上端，出料口(107)设置在破碎箱(101)下端，所述清洁装置(3)包括第二电机(301)、第二转轴(302)、第一喷头(303)、水箱(304)和高压水泵(305)，所述第二电机(301)安装在破碎箱(101)顶部四角，所述第二转轴(302)安装在第二电机(301)上，所述第一喷头(303)安装在第二转轴(302)上，所述第一喷头(303)与高压水泵(305)相连，所述高压水泵(305)与水箱(304)相连，所述水箱(304)设置在底座(5)上，所述输送装置(4)包括输送带(401)和输出带(402)，所述输送带(401)安装在破碎箱(101)进料口(106)处，输出带(402)安装在破碎箱(101)出料口(107)处，所述输送带(401)和输出带(402)均包括第三电机(6)、第三转轴(7)和皮带(8)，第三转轴(7)安装在第三电机(6)上，皮带(8)套装在第三转轴(7)上，所述除尘装置(2)安装在进料口(106)和出料口(107)处，所述除尘装置(2)包括水泵(201)、支撑板(202)和第二喷头(203)，所述第二喷头(203)安装在支撑板(202)上，所述第二喷头(203)与水泵(201)相连，所述水泵(201)与水箱(304)相连，所述水箱(304)、破碎箱(101)安装在底座(5)上。

### 设计方案

1.一种方便清洁的打砂机，其特征在于，包括破碎装置(1)、除尘装置(2)、清洁装置(3)、输送装置(4)和底座(5)，所述破碎装置(1)包括破碎箱(101)、第一电机(102)、第一转轴(103)、破碎锤(104)、筛板(105)、进料口(106)和出料口(107)，所述第一电机(102)安装在破碎箱(101)中央，所述第一转轴(103)安装在第一电机(102)上，所述破碎锤(104)安装在第一转轴(103)上，所述筛板(105)安装在破碎箱(101)中且将第一电机(102)、第一转轴(103)和破碎锤(104)套装在内，所述进料口(106)设置在破碎箱(101)上端，出料口(107)设置在破碎箱(101)下端，所述清洁装置(3)包括第二电机(301)、第二转轴(302)、第一喷头(303)、水箱(304)和高压水泵(305)，所述第二电机(301)安装在破碎箱(101)顶部四角，所述第二转轴(302)安装在第二电机(301)上，所述第一喷头(303)安装在第二转轴(302)上，所述第一喷头(303)与高压水泵(305)相连，所述高压水泵(305)与水箱(304)相连，所述水箱(304)设置在底座(5)上，所述输送装置(4)包括输送带(401)和输出带(402)，所述输送带(401)安装在破碎箱(101)进料口(106)处，输出带(402)安装在破碎箱(101)出料口(107)处，所述输送带(401)和输出带(402)均包括第三电机(6)、第三转轴(7)和皮带(8)，第三转轴(7)安装在第三电机(6)上，皮带(8)套装在第三转轴(7)上，所述除尘装置(2)安装在进料口(106)和出料口(107)处，所述除尘装置(2)包括水泵(201)、支撑板(202)和第二喷头(203)，所述第二喷头(203)安装在支撑板(202)上，所述第二喷头(203)与水泵(201)相连，所述水泵(201)与水箱(304)相连，所述水箱(304)、破碎箱(101)安装在底座(5)上。

2.根据权利要求1所述的一种方便清洁的打砂机，其特征在于，所述破碎锤(104)为球形锤，所述破碎锤(104)上均与设置有若干凸块(9)。

3.根据权利要求1所述的一种方便清洁的打砂机，其特征在于，所述破碎箱(101)上设置有门板(10)，所述门板(10)上设置有门锁(11)。

4.根据权利要求1所述的一种方便清洁的打砂机，其特征在于，所述第一喷头(303)为高压喷头，所述第二喷头(203)为水雾喷头。

5.根据权利要求1所述的一种方便清洁的打砂机，其特征在于，所述底座(5)上设置有滑轮(501)和刹车片(502)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种方便清洁的打砂机，属于制砂设备技术领域。

背景技术

打砂机又称为制砂机，打砂机是一种经常使用的砂处理设备，打砂机产品有锤式打砂机、冲击式打砂机、VSI制沙机、PL制沙机、反击式制沙机、高效复合细碎机等，广泛适用于花岗岩，玄武岩，石灰岩，河卵石，水泥熟料，石英石，铁矿石，铝矾土等多种矿物的细式破碎，同时高效细碎机也是提供人工砂石料的主要设备，为高等级公路，铁路，水利，机场，建筑，水泥，耐材，冶金等行业提供符合国家标准的优质砂石料。。

现有技术中，打砂机打砂过程中，输出的砂料容易逸散到空气中，在输出口形成大量的悬浮粉尘，污染严重，而且影响现场人员的正常操作，且现有的打砂机清洁起来十分麻烦，浪费时间，影响打砂效率，现有的打砂机的破碎锤破碎效果并不是十分理想，破碎效率差。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的打砂机容易产生浮尘、清洁工作十分麻烦以及破碎效率低等问题，提供一种便于清洁的打砂机，从而解决上述问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

本实用新型提供一种方便清洁的打砂机，包括破碎装置、除尘装置、清洁装置、输送装置和底座，所述破碎装置包括破碎箱、第一电机、第一转轴、破碎锤、筛板、进料口和出料口，所述第一电机安装在破碎箱中央，所述第一转轴安装在第一电机上，所述破碎锤安装在第一转轴上，所述筛板安装在破碎箱中且将第一电机、第一转轴和破碎锤套装在内，所述进料口设置在破碎箱上端，出料口设置在破碎箱下端，所述清洁装置包括第二电机、第二转轴、第一喷头、水箱和高压水泵，所述第二电机安装在破碎箱四角，所述第二转轴安装在第二电机上，所述第一喷头安装在第二转轴上，所述第一喷头与高压水泵相连，所述高压水泵与水箱相连，所述水箱设置在底座上，所述输送装置包括输送带和输出带，所述输送带安装在破碎箱进料口处，输出带安装在破碎箱出料口处，所述输送带和输出带均包括第三电机、第三转轴和皮带，第三转轴安装在第三电机上，皮带套装在第三转轴上，所述除尘装置安装在进料口和出料口处，所述除尘装置包括水泵、支撑板和第二喷头，所述第二喷头安装在支撑板上，所述第二喷头与水泵相连，所述水泵与水箱相连，所述水箱、破碎箱安装在底座上。

作为本实用新型的一种技术方案，所述破碎锤为球形锤，所述破碎锤上均与设置有若干凸块。

作为本实用新型的一种技术方案，所述破碎箱上设置有门板，所述门板上设置有门锁。

作为本实用新型的一种技术方案，所述底座上设置有滑轮和刹车片。

本实用新型所达到的有益效果是：

1、本实用新型一种便于清洁的打砂机，通过设置有多个破碎锤，并且在破碎锤上设置有凸块，从而提高破碎锤的破碎效率，提高打砂机的打砂效率。

2、本实用新型设置在破碎箱中的高压喷头能够在第二电机的带动下对破碎箱进行充分有效的冲洗，无需人工进行清洗，方便打砂机的清洁，提高工作效率。

3、本实用新型在进料口和出料口设置有除尘装置，能够消除砂料输送过程中产生的扬尘，降低污染，保证工人的正常工作，本实用新型结构简单，操作方便，实用性强。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

在附图中：

图1是本实用新型结构示意图；

图中标号：1、破碎装置；101、破碎箱；102、第一电机；103、第一转轴； 104、破碎锤；105、筛板；106、进料口；107、出料口；2、除尘装置；201、水泵；202、支撑板；203、第二喷头；3、清洁装置；301、第二电机；302、第二转轴；303、第一喷头；304、水箱；305、高压水泵；4、输送装置；401、输送带；402、输出带；5、底座；501、滑轮；502、刹车片；6、第三电机；7、第三转轴；8、皮带；9、凸块；10、门板；11、门锁。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例：如图1所示，一种方便清洁的打砂机，包括破碎装置1、除尘装置 2、清洁装置3、输送装置4和底座5，所述破碎装置1包括破碎箱101、第一电机102、第一转轴103、破碎锤104、筛板105、进料口106和出料口107，所述第一电机102安装在破碎箱101中央，所述第一转轴103安装在第一电机102 上，所述破碎锤104安装在第一转轴103上，所述筛板105安装在破碎箱101 中且将第一电机102、第一转轴103和破碎锤104套装在内，所述进料口106设置在破碎箱101上端，出料口107设置在破碎箱101下端，所述清洁装置3包括第二电机301、第二转轴302、第一喷头303、水箱304和高压水泵305，所述第二电机301安装在破碎箱101顶部四角，所述第二转轴302安装在第二电机301 上，所述第一喷头303安装在第二转轴302上，所述第一喷头303与高压水泵 305相连，所述高压水泵305与水箱304相连，所述水箱304设置在底座5上，所述输送装置4包括输送带401和输出带402，所述输送带401安装在破碎箱101 进料口106处，输出带402安装在破碎箱101出料口107处，所述输送带401 和输出带402均包括第三电机6、第三转轴7和皮带8，第三转轴7安装在第三电机6上，皮带8套装在第三转轴7上，所述除尘装置2安装在进料口106和出料口107处，所述除尘装置2包括水泵201、支撑板202和第二喷头203，所述第二喷头203安装在支撑板202上，所述第二喷头203与水泵201相连，所述水泵201与水箱304相连，所述水箱304、破碎箱101安装在底座5上。

进一步的，所述破碎锤104为球形锤，所述破碎锤104上均与设置有若干凸块9。

进一步的，所述破碎箱101上设置有门板10，所述门板10上设置有门锁11。

进一步的，所述第一喷头303为高压喷头，所述第二喷头203为水雾喷头。

进一步的，所述底座5上设置有滑轮501和刹车片502。

具体的：本实用新型所述一种方便清洁的打砂机，使用时，首先打开设置在破碎箱101进料口106和出料口处107的除尘装置2，设置在除尘装置2支撑板 202上的第二喷头203在水泵201作用下喷出水雾后，然后打开输送装置4中的输送带401和输出带402进行输送砂料，输送带401带着砂料从破碎箱101进料口106输入砂料，然后打开第一电机102，第一电机102带动第一转轴103转动从而带动破碎锤104转动进行破碎工作，破碎完的砂料通过筛板105落到输出带 402上，在出料口107经过除尘装置2后输出，在进行破碎箱101的清洁工作时，关闭第一电机102和第三电机6，打开第二电机301同时打开高压水泵305，设置在破碎箱101顶部四角的第一喷头303在第二电机301的第二转轴302带动下对破碎箱101进行充分冲洗，若果有顽固污垢，可以打开设置在破碎箱101上的门板10进行手动清洗。设置的多个球形破碎锤和破碎锤104上的凸块9能够使破碎过程更加充分彻底，提高破碎的效率，设置在进料口106和出料口107出的除尘装置2能够降低输送砂料过程中产生的浮尘，设置的清洁装置3能够方便对破碎箱101的清洁工作，设置的底座5方便打砂机的移动，本实用新型结构简单，操作方便，实用性强。

最后应说明的是：以上仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822257559.9

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209810311U

授权时间:20191220

主分类号:B02C13/13

专利分类号:B02C13/13;B02C13/286;B01D47/06;B08B3/02

范畴分类:26B;

申请人:佛山市非池中物五金制品有限公司

第一申请人:佛山市非池中物五金制品有限公司

申请人地址:528000 广东省佛山市顺德区乐从镇劳村劳岳工业区木材市场3号之四

发明人:周清

第一发明人:周清

当前权利人:佛山市非池中物五金制品有限公司

代理人:张清彦

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f9c2843780248407a8ac8b36.html