# 一种菌菇云柜内的可调节升降装置论文和设计-姬利强

### 全文摘要

本实用新型公开了一种菌菇云柜内的可调节升降装置，包括柜体、升降梯、卡固件、载物架，所述柜体的内壁上分别通过螺栓固定安装升降梯，所述的升降梯上等间距设置放置孔，所述的卡固件包括支撑面和固定腿，所述的支撑面、固定腿的端部分别设置固定插片，所述的固定插片安装于放置孔内，所述卡固件的支撑面上安装载物架，所述的载物架为网面结构，总体上，本实用新型具有结构简单，制造安装简便，使用方便快捷，连接牢固方便调节，空间利用率高的优点，有效的解决了传统保鲜柜载货架不能调节高低，空间使用率低的问题。

### 主设计要求

1.一种菌菇云柜内的可调节升降装置，包括柜体、升降梯、卡固件、载物架，其特征在于：所述柜体的内壁上分别通过螺栓固定安装升降梯，所述的升降梯上等间距设置放置孔，所述的卡固件包括支撑面和固定腿，所述的支撑面、固定腿的端部分别设置固定插片，所述的固定插片安装于放置孔内，所述卡固件的支撑面上安装载物架，所述的载物架为网面结构。

### 设计方案

1.一种菌菇云柜内的可调节升降装置，包括柜体、升降梯、卡固件、载物架，其特征在于：所述柜体的内壁上分别通过螺栓固定安装升降梯，所述的升降梯上等间距设置放置孔，所述的卡固件包括支撑面和固定腿，所述的支撑面、固定腿的端部分别设置固定插片，所述的固定插片安装于放置孔内，所述卡固件的支撑面上安装载物架，所述的载物架为网面结构。

2.根据权利要求1所述的一种菌菇云柜内的可调节升降装置，其特征在于：所述的升降梯的横截面为U型结构。

3.根据权利要求1所述的一种菌菇云柜内的可调节升降装置，其特征在于：所述柜体的左右两侧内壁上的升降梯的数量分别设置为2个，所述柜体的前后两侧内壁上的升降梯的数量设置为1个。

4.根据权利要求1所述的一种菌菇云柜内的可调节升降装置，其特征在于：所述的支撑面上设置挡块。

5.根据权利要求1所述的一种菌菇云柜内的可调节升降装置，其特征在于：所述的支撑面、固定腿之间的夹角设置为35°~40°。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于菌菇生产技术领域，涉及一种智能菌菇云柜，特别是一种菌菇云柜内的可调节升降装置。

背景技术

菌菇类蔬菜保存不易，一般保鲜期不超过三天，传统的菌菇储存运输都是菜农将菜品采摘下来后附上保鲜膜，通过菜市场或果蔬超市送到消费者手中，一般在果蔬超市都是储存在大型保鲜柜中，传统的大型保鲜柜的载物架都是固定好的，货架之间的间距也都是固定的，不便于根据需要进行调节，特别是放置菌菇类蔬菜的时候，由于菌菇类蔬菜不能堆放，导致保鲜柜的空间使用率低，造成了空间上的浪费。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种菌菇云柜内的可调节升降装置，该菌菇云柜内的可调节升降装置结构简单，制造安装简便，使用方便快捷，连接牢固方便调节，空间利用率高，有效的解决了传统载物架不能调节，空间使用率低的问题，具有极高的使用价值。

本实用新型的目的是这样实现的：一种菌菇云柜内的可调节升降装置，包括柜体、升降梯、卡固件、载物架，所述柜体的内壁上分别通过螺栓固定安装升降梯，所述的升降梯上等间距设置放置孔，所述的卡固件包括支撑面和固定腿，所述的支撑面、固定腿的端部分别设置固定插片，所述的固定插片安装于放置孔内，所述卡固件的支撑面上安装载物架，所述的载物架为网面结构。

所述的升降梯的横截面为U型结构。

所述柜体的左右两侧内壁上的升降梯的数量分别设置为2个，所述柜体的前后两侧内壁上的升降梯的数量设置为1个。

所述的支撑面上设置挡块。

所述的支撑面、固定腿之间的夹角设置为35°~40°。

本实用新型产生的有益效果是：一种菌菇云柜内的可调节升降装置，升降梯分别安装在柜体的内侧四壁上，通过安装卡固件来承载载物架，一是，升降梯上的放置孔具有方便固定件的固定插片安装、调节高低的作用，具有方便调整载物架高低，提高空间利用率的效果。二是，卡固件的支撑面上设置的挡块起到固定载物架的作用，具有固定载物架的效果。三是，卡固件的支撑面与固定腿之间的夹角在35°~40°之间，使其之间的连接更加牢固，具有加固固定件的效果。

附图说明

图1为本实用新型的立体结构示意图。

图2为本实用新型的横剖面结构示意图。

图3为本实用新型升降梯的立体结构示意图。

图4为本实用新型卡固件的立体结构示意图。

图中：1、柜体 2、升降梯 3、卡固件 4、载物架 5、放置孔 6、支撑面 7、固定腿 8、固定插片 9、挡块 10、U型结构。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的实施例进一步的说明。

实施例1

如附图1-4所示，一种菌菇云柜内的可调节升降装置，包括柜体1、升降梯2、卡固件3、载物架4，所述柜体1的内壁上分别通过螺栓固定安装升降梯2，所述的升降梯2上等间距设置放置孔5，所述的卡固件3包括支撑面6和固定腿7，所述的支撑面6、固定腿7的端部分别设置固定插片8，所述的固定插片8安装于放置孔内5，所述卡固件3的支撑面6上安装载物架4，所述的载物架4为网面结构。

所述的升降梯2的横截面为U型结构10。

所述柜体1的左右两侧内壁上的升降梯2的数量分别设置为2个，所述柜体1的前后两侧内壁上的升降梯2的数量设置为1个。

所述的支撑面6上设置挡块9。

所述的支撑面6、固定腿7之间的夹角设置为37°。

本实用新型在使用时：一种菌菇云柜内的可调节升降装置，包括柜体1、升降梯2、卡固件3、载物架4，柜体1的内壁上分别通过螺栓固定安装升降梯2，柜体1的左右两侧内壁上的升降梯2的数量分别设置为2个，柜体1的前后两侧内壁上的升降梯2的数量设置为1个，升降梯2的横截面为U型结构，升降梯2上等间距设置放置孔5，卡固件3包括支撑面6和固定腿7，支撑面6、固定腿7之间的夹角设置为37°，可以使其连接更加牢固，支撑面6上设置挡块9，可以用于很好的固定载物架4，支撑面6、固定腿7的端部分别设置固定插片8，固定插片8安装于放置孔内5，用于将固定件3固定安装于升降梯2上，卡固件3的支撑面6上安装载物架4，载物架4为网面结构，在减少载物架4重量的同时，网面结构能更好的分散货物的重量，当需要调整载物架4的高度的时候，将卡固件3的固定插片8在升降梯2的放置孔5 上做出调整，就可以调整高度，极大的提高空间利用率。

总体上，本实用新型具有结构简单，制造安装简便，使用方便快捷，连接牢固方便调节，空间利用率高的优点，有效的解决了传统保鲜柜载物架不能调节高低，空间使用率低的问题。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920016393.3

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209768438U

授权时间:20191213

主分类号:A01G18/60

专利分类号:A01G18/60

范畴分类:12A;

申请人:河南龙丰食用菌产业研究院有限公司;河南龙丰实业股份有限公司

第一申请人:河南龙丰食用菌产业研究院有限公司

申请人地址:457300 河南省濮阳市清丰县食品产业园

发明人:姬利强;孙志勇;闫沙沙

第一发明人:姬利强

当前权利人:河南龙丰食用菌产业研究院有限公司;河南龙丰实业股份有限公司

代理人:尹周

代理机构:41129

代理机构编号:河南大象律师事务所 41129

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f9ef4f54e55225d9a234ef11.html