# 一种用于冷链车的恒温箱论文和设计-陈武阅

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于冷链车的恒温箱，其特征在于，包括箱体，所述箱体设有挡板，所述箱体与挡板均填充有保温隔热材料，所述箱体顶部设有太阳能电池板与柴油发电机，所述太阳能电池板蓄电池底部设有蓄电池，所述挡板一侧为植物箱，所述挡板另一侧为冷冻箱，所述冷冻箱上端设有挂肉架，所述冷冻箱下端设有至少一层置肉板，所述冷冻箱内壁设有制冷装置与温度传感器，所述植物箱上端设有空调、排气扇与雨洒，所述植物箱下端设有盆栽床，所述盆栽床设有若干个盆栽槽,所述植物箱底部右侧向上偏移一定角度，所述植物箱整体底部与所述箱体连接部分设有排水口，运用太阳能发电，可以有效减少运输成本，缓解环境压力，盆栽床可以固定盆栽。

### 主设计要求

1.一种用于冷链车的恒温箱，其特征在于，包括箱体(1)，所述箱体(1)设有挡板(2)，所述箱体(1)与挡板(2)均填充有保温隔热材料(3)，所述箱体(1)顶部设有太阳能电池板(4)与柴油发电机(5)，所述太阳能电池板(4)蓄电池(6)底部设有蓄电池(6)，所述太阳能电池板(4)通过电路与蓄电池(6)连接，所述柴油发电机(5)设有排气管(7)，所述挡板(2)一侧为植物箱(8)，所述挡板(2)另一侧为冷冻箱(9)，所述冷冻箱(9)上端设有挂肉架(10)，所述冷冻箱(9)下端设有至少一层置肉板(11)，所述冷冻箱(9)内壁设有制冷装置(12)与温度传感器(13)，所述制冷装置(12)通过电路与所述温度传感器(13)连接，所述温度传感器(13)控制所述制冷装置(12)的工作，所述植物箱(8)上端设有空调(14)、排气扇(15)与雨洒(16)，所述植物箱(8)下端设有盆栽床(17)，所述盆栽床(17)设有若干个盆栽槽(18),所述植物箱(8)底部右侧向上偏移一定角度，所述植物箱(8)整体底部与所述箱体(1)连接部分设有排水口(19)。

### 设计方案

1.一种用于冷链车的恒温箱，其特征在于，包括箱体(1)，所述箱体(1)设有挡板(2)，所述箱体(1)与挡板(2)均填充有保温隔热材料(3)，所述箱体(1)顶部设有太阳能电池板(4)与柴油发电机(5)，所述太阳能电池板(4)蓄电池(6)底部设有蓄电池(6)，所述太阳能电池板(4)通过电路与蓄电池(6)连接，所述柴油发电机(5)设有排气管(7)，所述挡板(2)一侧为植物箱(8)，所述挡板(2)另一侧为冷冻箱(9)，所述冷冻箱(9)上端设有挂肉架(10)，所述冷冻箱(9)下端设有至少一层置肉板(11)，所述冷冻箱(9)内壁设有制冷装置(12)与温度传感器(13)，所述制冷装置(12)通过电路与所述温度传感器(13)连接，所述温度传感器(13)控制所述制冷装置(12)的工作，所述植物箱(8)上端设有空调(14)、排气扇(15)与雨洒(16)，所述植物箱(8)下端设有盆栽床(17)，所述盆栽床(17)设有若干个盆栽槽(18),所述植物箱(8)底部右侧向上偏移一定角度，所述植物箱(8)整体底部与所述箱体(1)连接部分设有排水口(19)。

2.根据权利要求1所述的一种用于冷链车的恒温箱，其特征在于，所述蓄电池(6)通过电路与制冷装置(12)、温度传感器(13)、空调(14)、排气扇(15)和雨洒(16)连接。

3.根据权利要求1所述的一种用于冷链车的恒温箱，其特征在于，所述柴油发电机(5)通过电路与制冷装置(12)、温度传感器(13)、空调(14)、排气扇(15)和雨洒(16)连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于冷链车的恒温箱，其特征在于，所述挂肉架(10)下端设有挂钩(20)，所述挂肉架(10)上端设有固定板(21)，所述挂肉架(10)通过固定板(21)与箱体(1)连接。

5.根据权利要求4所述的一种用于冷链车的恒温箱，其特征在于，所述固定板(21)设有螺丝(22)，所述固定板(21)通过所述螺丝(22)固定于所述箱体(1)。

6.根据权利要求1所述的一种用于冷链车的恒温箱，其特征在于，所述盆栽床(17)下端设有固定架(23)，所述固定架(23)嵌入所述箱体(1)中，所述盆栽床(17)通过所述固定架(23)固定于所述箱体(1)。

7.根据权利要求1所述的一种用于冷链车的恒温箱，其特征在于，所述排水口(19)设有密封盖(24)，当所述排水口(19)处于不工作时，所述密封盖(24)会闭合所述排水口(19)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及储藏技术领域的设备，具体来说，涉及一种用于冷链车的恒温箱。

背景技术

中国因丢弃腐烂食品而造成的浪费每年达到700亿元人民币，占食品生产总值的20％之多。一些食品在运输过程当中因无法长期保鲜而被丢弃。专家称这种浪费现象主要是由于缺少“冷链运输”体系而造成的。鲜活易腐货物运输中，除了少数部分确因途中照料或车辆不适造成死亡外，其中大多数都是因为发生腐烂所致，发生腐烂的原因，对于动物性食品来说，主要是微生物的作用。对于植物性食品来说，腐烂的原因主要是呼吸作用所致。清楚了鲜活易腐货物腐烂变质的原因，就可以得出低温可以抑制微生物的增长，减缓呼吸作用，达到延长鲜活易腐货物的保存实践的目的。冷链运输过程必须依靠冷冻或冷藏等专用车辆进行，冷冻或冷藏专用车辆除了需要有一班货车相同的车体与机械之外，必须额外在车上设置冷冻或冷藏与保温设备。在运输过程中要特别注意必须是连续的冷藏，因为微生物活动和呼吸作用都随着温度的升高而加强，如果运输中各环节不能保证连续冷藏的条件，那么货物就有可能在这个环节中开始腐烂变质。在运输时，应该根据货物的种类、运送季节、运送距离和运送地方确定运输方法。在运输过程中，尽量组织“门到门”的直达运输，提高运输速度，温度要符合规定。为保持冷冻货物的冷藏温度，可紧密堆码，水果、蔬菜等需要通风散热的货物，必须在货件之间保留一定的空隙，以确保货物的完好。

现有用于冷链车的恒温箱功能单一，不能很好的满足某些运输需求，如在运输植物时，若没有及时浇水，可能会造成植物的枯死，使运输部门承担额外的经济纠纷，且运输过程往往都是在公路上高速行驶，司机也没有时间专门停车浇水。且现有用于冷链车的恒温箱基本使用发电机发电供给空调，这增加了运输成本，且发电机发电时会产生污染气体，长久使用发电机发电会增加环境负担，不符合节能环保主题。

针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于冷链车的恒温箱，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于冷链车的恒温箱，其特征在于，包括箱体，所述箱体设有挡板，所述箱体与挡板均填充有保温隔热材料，所述箱体顶部设有太阳能电池板与柴油发电机，所述太阳能电池板蓄电池底部设有蓄电池，所述太阳能电池板通过电路与蓄电池连接，所述柴油发电机设有排气管，所述挡板一侧为植物箱，所述挡板另一侧为冷冻箱，所述冷冻箱上端设有挂肉架，所述冷冻箱下端设有至少一层置肉板，所述冷冻箱内壁设有制冷装置与温度传感器，所述制冷装置通过电路与所述温度传感器连接，所述温度传感器控制所述制冷装置的工作，所述植物箱上端设有空调、排气扇与雨洒，所述植物箱下端设有盆栽床，所述盆栽床设有若干个盆栽槽,所述植物箱底部右侧向上偏移一定角度，所述植物箱整体底部与所述箱体连接部分设有排水口。

进一步的，所述蓄电池通过电路与制冷装置、温度传感器、空调、排气扇和雨洒连接。

进一步的，所述柴油发电机通过电路与制冷装置、温度传感器、空调、排气扇和雨洒连接。

进一步的，所述挂肉架下端设有挂钩，所述挂肉架上端设有固定板，所述挂肉架通过固定板与箱体连接。

进一步的，所述固定板设有螺丝，所述固定板通过所述螺丝固定于所述箱体。

进一步的，所述盆栽床下端设有固定架，所述固定架嵌入所述箱体中，所述盆栽床通过所述固定架固定于所述箱体。

进一步的，所述排水口设有密封盖，当所述排水口处于不工作时，所述密封盖会闭合所述排水口。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

(1)、冷藏箱可以运输家禽肉类，植物箱可以运输植株盆栽，增加可运输种类，减小运输成本。

(2)、运用太阳能发电，可以有效减少运输成本，缓解环境压力。

(3)、当太阳能发电不足以供给所有设备时，可用柴油发电机发电，确保恒温箱内温度不变。

(4)、挂肉架可以用来放置大型动物，如牛羊猪一类，置肉板可以放置如鸡鸭鹅一类的小型家禽。

(5)、盆栽床可以固定盆栽，防止盆栽因运输过程中颠簸倾倒或损毁。

(6)、雨洒可以自动为植株浇水，且底部呈一定倾斜角度，会使溢出的水流往排水口而后排出。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的一种用于冷链车的恒温箱的结构示意图；

图2为图1中A处的放大图，主要突出固定板与箱体之间的安装结构；

图3是根据本实用新型实施例的一种用于冷链车的恒温箱中挂肉架的结构示意图；

图4是根据本实用新型实施例的一种用于冷链车的恒温箱中盆栽床的结构示意图。

附图标记：

1、箱体；2、挡板；3、保温隔热材料；4、太阳能电池板；5、柴油发电机；6、蓄电池；7、排气管；8、植物箱；9、冷冻箱；10、挂肉架；11、置肉板；12、制冷装置；13、温度传感器；14、空调；15、排气扇；16、雨洒；17、盆栽床；18、盆栽槽；19、排水口；20、挂钩；21、固定板；22、螺丝；23、固定架；24、密封盖。

具体实施方式

下面，结合附图以及具体实施方式，对实用新型做出进一步的描述：

请参阅图1-4，根据本实用新型实施例的一种用于冷链车的恒温箱，其特征在于，包括箱体1，所述箱体1设有挡板2，所述箱体1与挡板2均填充有保温隔热材料3，所述箱体1顶部设有太阳能电池板4与柴油发电机5，所述太阳能电池板4蓄电池6底部设有蓄电池6，所述太阳能电池板4通过电路与蓄电池6连接，所述柴油发电机5设有排气管7，所述挡板2一侧为植物箱8，所述挡板2另一侧为冷冻箱9，所述冷冻箱9上端设有挂肉架10，所述冷冻箱 9下端设有至少一层置肉板11，所述冷冻箱9内壁设有制冷装置12与温度传感器13，所述制冷装置12通过电路与所述温度传感器13连接，所述温度传感器13控制所述制冷装置12的工作，所述植物箱8上端设有空调14、排气扇15与雨洒16，所述植物箱8下端设有盆栽床17，所述盆栽床17设有若干个盆栽槽18,所述植物箱8底部右侧向上偏移一定角度，所述植物箱8整体底部与所述箱体1连接部分设有排水口19。

通过本实用新型的上述方案，所述蓄电池6通过电路与制冷装置12、温度传感器13、空调14、排气扇15和雨洒16连接，可以用所述太阳能电池板 4为所述制冷装置12、温度传感器13、空调14、排气扇15和雨洒16供电，所述柴油发电机5通过电路与制冷装置12、温度传感器13、空调14、排气扇 15和雨洒16连接，当所述太阳能电池板4供电不足时，所述柴油发电机5可以代替所述太阳能电池板4为所述制冷装置12、温度传感器13、空调14、排气扇15和雨洒16供电，所述挂肉架10下端设有挂钩20，所述挂肉架10 上端设有固定板21，所述挂肉架10通过固定板21与箱体1连接，所述固定板21设有螺丝22，所述固定板21通过所述螺丝22固定于所述箱体1，所述盆栽床17下端设有固定架23，所述固定架23嵌入所述箱体1中，所述盆栽床17通过所述固定架23固定于所述箱体1，将盆栽放入所述盆栽槽18中，放置盆栽因路上颠簸而倾倒或损坏，所述排水口19设有密封盖 24，当所述排水口19处于不工作时，所述密封盖24会闭合所述排水口19，通过所述雨洒16为植株浇水，多余的水会从排水口19排出。

在具体应用时，保温隔绝材料3可以很好为箱体1保温，起到节能的作用，太阳能电池板4可以为设备供电，符合当下的节能环保主题，当太阳能电池板 4供电不足时，柴油发电机5可以代为发电，温度传感器13会实时监控冷冻箱温度，当温度上升时，温度传感器13发信号给制冷装置12，让其工作，当温度平稳后温度传感器13再发信号给制冷装置12让其停止工作，雨洒16可以为植物浇水，植物箱底部呈一定倾斜角度，多余的水会自动流向排水口19 而被排出，保持植物箱的清洁。

综上所述，借助于本实用新型的上述技术方案，可以达到的有益效果：冷藏箱可以运输家禽肉类，植物箱可以运输植株盆栽，增加可运输种类，减小运输成本，运用太阳能发电，可以有效减少运输成本，缓解环境压力，当太阳能发电不足以供给所有设备时，可用柴油发电机发电，确保恒温箱内温度不变，挂肉架可以用来放置大型动物，如牛羊猪一类，置肉板可以放置如鸡鸭鹅一类的小型家禽，盆栽床可以固定盆栽，防止盆栽因运输过程中颠簸倾倒或损毁，雨洒可以自动为植株浇水，且底部呈一定倾斜角度，会使溢出的水流往排水口而后排出。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920067871.3

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209683394U

授权时间:20191126

主分类号:B60H1/32

专利分类号:B60H1/32;B62D33/04;B60P3/20

范畴分类:32B;35C;

申请人:陈武阅

第一申请人:陈武阅

申请人地址:442100 湖北省十堰市房县城关镇南街123-2-1号

发明人:陈武阅

第一发明人:陈武阅

当前权利人:陈武阅

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fa1147afd2560d5c6b74243e.html