# 给排水塑料管施工完善措施元素平

林州市鸿升建筑工程有限公司河南安阳456550

摘要：随着城市化、工业化程度的提高，人们生活水平、环保意识也在随之进步，与此同时，在给水排水领域也掀起了一场建材行业的绿色革命。塑料管材伴随着科技的发展，正在逐渐的受到管道工程界的青睐。由于塑料管材具有造价低、重量轻、耐腐蚀、水阻小、使用寿命长，安装方便等诸多方面的优异性能，正在逐步替代和淘汰传统的建筑材料。给水排水管道施工也因而产生出了许多新的技术和工艺，一场管道施工的革命正在悄然兴起。

关键词：给排水；塑料管；施工；完善趋向

1给水排水塑料管道的种类

1.1聚氯乙烯径向加筋管

采用特殊模具和成型艺生产的UPVC塑料管，其特点是减薄了管壁厚度同时还提高了管体承受外压荷载的能力，管外壁带有径向加强筋，起到了提高管材环向刚度和耐压强度的作用。此种管材在相同的外荷载能力下，可比普通UPVC管节约30％左右的原料，主要用于市政排水。

1.2聚乙烯管

按其密度不同分为高密度聚乙烯管(HDPE)、巾密度聚乙烯管(MDPE)和低密度聚乙烯管(LDPE)。HDPE管具有较高的强度和刚度；MDPE管除了有HDPE管的耐压强度外，还具有良好的柔性和抗蠕变性能；LDPE管的柔性、伸长率、耐冲击性能较好，尤其是耐化学稳定性和抗高频绝缘性能良好。目前国内的HDPE管和MDPE管主要用作城市燃气管道、市政排水管道。

1.3玻璃钢夹砂管

采用短玻璃纤维离心或长玻璃纤维缠绕、中间夹砂工艺制作，管壁略厚，环向刚度较大，可用作承受内、外压的埋地管道。玻璃钢夹砂管具有强度高、重量轻、耐腐蚀等特点，可用于化工等工业管道，尤其适用于做大口径市政给水排水管道。

1.4模压聚丙烯管

以聚丙烯作为原料并掺人一定量的玻璃纤维．采用挤出模压成型工艺。该管材具有质量轻、强度高、耐腐蚀、水阻力系数小、接口方便、水密性能好等优点，用于市政排水管道，不仅施工快、周期短，且能适应管道的不均匀沉降，使用寿命可达80年以上。

2塑料管道施工新工艺

传统塑料管道施工方法有明开槽、支撑槽、顶管等，2O世纪90年代以来几种非开挖施工方法——衬装法、拉管法、架空法等在国内的应用逐渐推广。

2.1衬装法更新旧管道

衬装法是根据城市旧管网的实际情况，沿原有管道每隔一定距离挖掘一个工作坑，将旧管道分割成几段，并对其内表面进行清扫，然后将聚乙烯管衬入其中，即可完成更新。塑料管道衬装主要有三种方式：滑人衬装、贴合管衬装、短管衬装。滑人衬装是直接把连接好的塑料管道拉进旧管道中。此种衬装方式较好，在世界上应用非常广泛。一般规定滑人内衬管的外径与旧管内径之间须留有旧管内径10％的间隙，以便安装内衬管时不致使塑料管道受伤。虽然塑料管道的管径较原管道管径小，但塑料管道的管壁光滑，且不随使用时间变化，其优越的流通性能仍能维持原管道的流通能力。施工中每一插入段的长度取决于施工条件、管道走向、管径等要素，一般为300～700m，采用卷扬机牵引。但要控制一个指标，即插入管的牵引力所形成的拉伸应力不得大于材料屈服拉伸强度的50％。贴合管衬装是先把塑料管挤缩使其直径变小(成凹形)，拉进旧管以后通人蒸汽使其恢复原来的形状和直径，紧贴在旧管壁上。也可以反转薄管贴衬人原管中。短管衬装是将一连串单独的塑料管短管插入已存在的旧管道之中，这种衬装方法工作坑更小，进一步降低了交通堵塞的影响。另外，在整个衬装过程中排污系统仍能正常运行，不需防水处理，可节省挖沟的时间和费用。施工要点包括：安装前清理内衬管；安装滑轮和打包机；拉入内衬，空压机吹胀软管；加热衬里固化；拆除滑轮和打包机；密闭性试验。此种方法的优点：不开槽，施工工期短，对环境、交通影响小；管道内贴衬减小了管道的摩阻，增加了净流量。此种方法的不足：内衬管接头部位的处理较困难，要做好密闭；温度的控制、时间的控制要精确。

2.2拉管法敷设新管道

托管法是先钻孔注入泥浆，然后将塑料管拉入孔中，吸出泥浆即可完成。此法工作坑很小，几乎对交通不产生任何影响。钻孔的施工大部分在地下进行，其施工过程无法观察，成孔后也不能进行开挖验收。施工中任何一个环节出现问题都将直接影响到整个工程的质量和进度，甚至给投资者造成巨大的经济损失和不良的社会影响。因此，要求基础施工队伍在施工技术措施上要落实，并加强施工质量管理，密切注意抓好施工过程中每一个环节的质量，力争将隐患消除在成孔之前。施工前要认真熟悉设计图纸及有关施工、验收规范，核查地质，对钻孔在施工过程中可能会发生的一些问题进行分析后制订出施工质量标准、验收实施方案，以便有效地控制施工质量。在钻孔的同时将挖出的土搅拌成泥浆再注入到钻好的孔中，以支撑土中的压力，就如同做成泥浆“管”一样，然后再将塑料管道拉人泥浆管中，用泥浆泵将泥浆吸出。此法与滑入衬装的原理基本相同即直接把连接好的聚乙烯管道拉进已经做好的泥浆“管”巾。一般只应用于小管径f管径<800ram)。

2.3架空法临时切改旧管网

架空法是在需要开槽施工的地段，将原管道切断，用新的塑料管跨越沟槽。此法属临时洼切改，待完工后再恢复旧管网。此种方法的优点：节约资金，工期短，保证了建设的质量；解决了施工排水的问题。

3塑料给排水管道发展趋势

3.1需求总量持续增长

管道是工程基础建材，也是城市建设中不可缺少的血管，目前中国城市化进程非常快速，必然会快速拉动塑料管材的发展需求。

3.2企业机遇与淘汰同步加速

目前行业的不规范和产能过剩问题加剧，导致中小企业将迎来倒闭的浪潮。塑料管道过剩产能预计达到50%左右，国家监管缺乏、品牌意识不强、假冒伪劣泛滥。在产能过剩与需求加大的双重压力下，小作坊倒闭潮必然会出现。如果您工地采购管材后，发现质量问题可是再也联系不上厂家，请不要奇怪。

3.3品牌意识和品牌企业开始苏醒

长期以来，由于塑料管道大部分属于隐蔽工程材料，故而很多工程方在利润驱使下，一味的追求低价，质量观念抛之脑后。导致助长了小作坊和小厂家生产的掺假次品充斥市场，不仅扰乱了市场价格，而且导致大量豆腐渣工程层出不穷。业内人坦诚，进入工地品质能达标的塑料管道不足1%。央视在2013年报道《“掺假管”真该管》，掀起了媒体声讨大幕。今年品牌阵营和非品牌阵营会空前清晰，质优价廉的塑料管材才是发展的主方向。

3.4采购渠道模式将趋于集中

长期以来，塑料管道行业层层中间商，层层加利，中间环节很多，导致生产企业和采购方(包括房地产开发商和市政工程方)都苦不堪言。但是由于建筑材料的品类繁多，质量参差不齐，导致越来越多的建筑公司、房地产企业开始寻求新的采购模式。随着“互联网+”和管道电商平台的天然优势，那些拥有品质可靠，产品齐全的管道建材电商平台，将成为采购单位进行深度合作的首选。目前“淘管网”作为国内领先的管道建材电商平台，凭借良好的产品品质和强大的价格优势，与建设单位和房地产公司进行深度合作，提供管道建材的一站式采购服务。可与预计，今年采购单位自行组建材料公司与生产厂家或者管道电商平台建立直通，将引起传统塑料管道渠道的一场变革。

结语

总之，给水排水塑料管道施工正经历着一场变革，这是对传统管材与施工工艺的一次挑战。塑料管材的材料性能、施工方法、寿命周期成本都优于昆凝土管材。尤其在后期养护中，由于塑料管材的摩阻明显小于混凝土管而使管中的泥量大大减少，使用水冲的方法就能满足养护要求，减少了人工掏挖疏通，从而大大降低了养护费用。这次全新的挑战，为给水排水塑料管道施工的改革指明了方向，它必将推动建筑业走向辉煌的未来。

参考文献

[1]杜渐.给水排水塑料管道施工中存在的问题及纠正措施[J].建筑科学,2018,24(3):5-5.

[2]华斌.论给排水施工中存在的问题及其防治措施[J].建材发展导向,2012(14).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fa7ab9e8bd1b1033cd66a27a.html