# 幕墙单元板块吊装辅助工具论文和设计-徐凯宏

### 全文摘要

本实用新型公开了一种幕墙单元板块吊装辅助工具，包括固定在单元板块上的铝框以及勾件，所述铝框顶部开设有条槽，所述条槽的开口处设置有翻边，所述翻边与条槽内壁形成供勾件勾接的勾槽，所述勾件上固定有供吊装的吊环，这样可以事先将铝框固定在单元板块上，然后借助勾件勾接在铝框的勾槽内实现吊装，从而可以借助吊环将单元板块顺利吊装至需要的安装位置，完成吊装后将勾件取下即可，达到施工现场便于吊装单元板块的目的，提高单元板块的安装效率。

### 主设计要求

1.一种幕墙单元板块吊装辅助工具，其特征是：包括固定在单元板块上的铝框(1)以及勾件(3)，所述铝框(1)顶部开设有条槽(2)，所述条槽(2)的开口处设置有翻边(5)，所述翻边(5)与条槽(2)内壁形成供勾件(3)勾接的勾槽(6)，所述勾件(3)上固定有供吊装的吊环(4)。

### 设计方案

1.一种幕墙单元板块吊装辅助工具，其特征是：包括固定在单元板块上的铝框(1)以及勾件(3)，所述铝框(1)顶部开设有条槽(2)，所述条槽(2)的开口处设置有翻边(5)，所述翻边(5)与条槽(2)内壁形成供勾件(3)勾接的勾槽(6)，所述勾件(3)上固定有供吊装的吊环(4)。

2.根据权利要求1所述的幕墙单元板块吊装辅助工具，其特征是：所述勾件(3)包括上盖(32)以及倒T形的勾部(31)，所述上盖(32)盖住条槽(2)且与勾部(31)可拆卸连接，所述勾部(31)的两侧固定有朝上且与勾槽(6)适配卡接的卡块(8)。

3.根据权利要求2所述的幕墙单元板块吊装辅助工具，其特征是：所述勾部(31)上穿设有螺栓(13)且螺栓(13)的端部穿出上盖(32)并螺纹连接有螺母(14)。

4.根据权利要求2所述的幕墙单元板块吊装辅助工具，其特征是：所述条槽(2)沿长度方向的两端贯穿设置。

5.根据权利要求3所述的幕墙单元板块吊装辅助工具，其特征是：所述勾部(31)包括对称设置且固定的L板(7)，所述上盖(32)包括板体(9)以及倒U形的盖条(10)，所述L板(7)一端均朝上穿过板体(9)，所述盖条(10)两端均固定在板体(9)上且内部形成供两块L板(7)端部插接配合的插槽(11)，所述吊环(4)固定在盖条(10)顶壁。

6.根据权利要求5所述的幕墙单元板块吊装辅助工具，其特征是：所述盖条(10)的长度小于L板(7)的长度，所述L板(7)上开设有贯穿的辅助孔(12)。

7.根据权利要求5所述的幕墙单元板块吊装辅助工具，其特征是：所述螺栓(13)对称设置有4个，所述板体(9)上开设有供其中一个螺栓(13)端部穿出的通孔(15)以及三个供其它螺栓(13)端部穿过的腰形孔(16)。

8.根据权利要求2所述的幕墙单元板块吊装辅助工具，其特征是：所述勾部(31)的底面到条槽(2)底壁的距离大于勾槽(6)的深度。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及幕墙吊装领域，更具体地说，它涉及一种幕墙单元板块吊装辅助工具。

背景技术

单元式幕墙是指各种墙面板与支承框架在工厂支承完整的幕墙结构基本单元，直接安装在柱体结构上的建筑幕墙，由于幕墙通常安装到建筑物的高处，故通常需要将其运至建筑物高处安装现场，但是由于幕墙单元板块本身并不具备可以吊装的结构，导致幕墙板块单元板块难以吊装的问题，对幕墙安装效率造成了一定的影响。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种幕墙单元板块吊装辅助工具，具有便于幕墙单元板块吊装的优点。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

一种幕墙单元板块吊装辅助工具，包括固定在单元板块上的铝框以及勾件，所述铝框顶部开设有条槽，所述条槽的开口处设置有翻边，所述翻边与条槽内壁形成供勾件勾接的勾槽，所述勾件上固定有供吊装的吊环。

这样可以事先将铝框固定在单元板块上，然后借助勾件勾接在铝框的勾槽内实现吊装，从而可以借助吊环将单元板块顺利吊装至需要的安装位置，完成吊装后将勾件取下即可，达到施工现场便于吊装单元板块的目的，提高单元板块的安装效率。

本实用新型进一步设置：所述勾件包括上盖以及倒T形的勾部，所述上盖盖住条槽且与勾部可拆卸连接，所述勾部的两侧固定有朝上且与勾槽适配卡接的卡块。

由于上盖与勾部可拆卸连接，故在吊装的过程中能够增加卡块与勾槽配合的牢固性，避免出现脱出的情况，完成吊装后再将上盖与勾部拆除，可以将勾部从单元板块上取下，便于吊装下一个单元板块。

本实用新型进一步设置：所述勾部上穿设有螺栓且螺栓的端部穿出上盖并螺纹连接有螺母。

勾部与上盖通过螺栓以及螺母实现可拆卸连接，固定时通过旋紧螺母即可，连接牢固性好，拆卸时将螺母拆下即可，简单方便。

本实用新型进一步设置：所述条槽沿长度方向的两端贯穿设置。

将条槽的两端贯穿铝框，这样在安装勾部时可以将其从条槽的端部滑入实现安装，更加便于勾部的安装。

本实用新型进一步设置：所述勾部包括对称设置且固定的L板，所述上盖包括板体以及倒U形的盖条，所述L板一端均朝上穿过板体，所述盖条两端均固定在板体上且内部形成供两块L板端部插接配合的插槽，所述吊环固定在盖条顶壁。

这样安装时L板的端部插接在插槽内，进一步提高勾部安装的稳固性，而且盖条可以对两个L板起到水平方向限位的作用，使得勾部整体结构牢固性更佳。

本实用新型进一步设置：所述盖条的长度小于L板的长度，所述L板上开设有贯穿的辅助孔。

通过辅助孔的设置，其可以充当吊装孔使用，在吊装重量比较重的单元板块时，可以将吊绳既固定在吊环上也固定在吊装孔上，从而避免拉力主要施加在螺母上的问题，使得吊装安全性更好。

本实用新型进一步设置：所述螺栓对称设置有4个，所述板体上开设有供其中一个螺栓端部穿出的通孔以及三个供其它螺栓端部穿过的腰形孔。

这样在固定勾部和板体时，首先将螺栓与通孔配合并旋上螺母，螺母不完全旋紧，起到初步定位的作用，然后再依次安装其它螺栓穿过腰形孔，便于后续其它螺栓的安装固定，而且腰形孔在存在一定的误差情况下具备调节能力。

本实用新型进一步设置：所述勾部的底面到条槽底壁的距离大于勾槽的深度。

通过这样设置在拆卸时，拆下螺母后勾部可以在自身重力下下移至卡块从勾槽脱出，确保卡块有足够的空间移出。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

通过铝框以及勾件的设置，可以顺利实现对于单元板块的吊装，从而有效提高单元板块的安装效率，而且吊装过程中通过将上盖与勾部固定，使得吊装的过程安全性更好，不易出现脱落的情况，且完成吊装后将上盖与勾部的连接拆卸即可，简单方便。

附图说明

图1为本实施例的整体结构图；

图2为本实施例中上盖与勾部的侧视图；

图3为本实施例中上盖与勾部的俯视图。

附图标记：1、铝框；2、条槽；3、勾件；31、勾部；32、上盖；4、吊环；5、翻边；6、勾槽；7、L板；71、竖段；72、横段；8、卡块；9、板体；10、盖条；11、插槽；12、辅助孔；13、螺栓；14、螺母；15、通孔；16、腰形孔。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

一种幕墙单元板块吊装辅助工具，如图1和图2所示，包括勾件3以及用于与单元板块固定的铝框1，在勾件3上设置有吊环4，在铝框1的顶壁上开设有条槽2，条槽2长度方向的两端贯穿铝框1的侧壁便于勾件3的装入，同时在条槽2的槽口处两侧设置有朝下的翻边5，该翻边5与条槽2内壁之间形成供勾件3勾接的勾槽6，其中勾件3包括位于条槽2内的勾部31以及盖合在条槽2槽口的上盖32，勾部31由对称设置的两个L板7焊接固定构成，L板7包括竖段71以及横段72，在横段72的端部固定有与勾槽6插接配合实现勾接的卡块8，而且勾部31与上盖32可拆卸连接，从而可以事先将铝框1固定在单元板块上，然后借助勾部31上的卡块8勾接在铝框1的勾槽6内实现吊装，从而可以借助吊环4将单元板块顺利吊装至需要的安装位置，完成吊装后将勾件3取下即可，达到施工现场便于吊装单元板块的目的，提高单元板块的安装效率。

其中上盖32包括板体9以及倒U形的盖条10，盖条10的两端分别与板体9固定形成插槽11，其中L板7的竖段71穿过板体9且插接在插槽11内并与其适配，进一步提高勾部31的安装稳固性，而且盖条10可以对两个L板7起到水平方向限位的作用，使得勾部31整体结构牢固性更佳，并且其中盖条10的长度小于竖段71的长度，进而竖段71表面没有被盖条10完全覆盖，在竖段71未被盖条10盖住的表面开设有贯穿的辅助孔12，辅助孔12可以充当吊装孔使用，在吊装重量比较重的单元板块时，可以将吊绳既固定在吊环4上也固定在辅助孔12上，使得吊装安全性更好。

如图1和图3所示，在L板7的横段72上向上穿设有螺栓13，该螺栓13的头部穿出板体9且端部螺纹连接有螺母14，借助螺栓13以及螺母14实现勾部31与板体9的可拆卸连接，从而在完成吊装后松开螺母14即可实现板体9与勾部31的拆卸，其中勾部31的底面到条槽2底壁的距离大于勾槽6的深度，在松开螺母14后，勾部31会在自身重力下下移使得卡块8顺利从勾槽6中脱出，便于后续的拆装；其中螺栓13对称设置有4个且分别位于板体9的4个边角处，同时在板体9上开设有供其中一个螺栓13穿过的通孔15以及三个供其它螺栓13端部穿出的腰形孔16，这样在固定勾部31和板体9时，首先将螺栓13与通孔15配合并旋上螺母14，螺母14不完全旋紧，起到初步定位的作用，然后再依次安装其它螺栓13穿过腰形孔16，便于后续其它螺栓13的安装固定，而且腰形孔16在存在一定的误差情况下具备调节能力。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920141900.6

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209493212U

授权时间:20191015

主分类号:B66C 1/10

专利分类号:B66C1/10

范畴分类:32F;32G;

申请人:深圳市博大建设集团有限公司

第一申请人:深圳市博大建设集团有限公司

申请人地址:518031 广东省深圳市福田区振华路海外装饰大厦综合楼2栋A段第10层1-12轴

发明人:徐凯宏;李磊;周智聪;董青;王水马

第一发明人:徐凯宏

当前权利人:深圳市博大建设集团有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fabeddd9fb751c09e40e64bb.html