# 一种金属丝扣加工用弯曲机构论文和设计-李树国

### 全文摘要

本实用新型涉及金属丝扣加工技术领域，尤其是一种金属丝扣加工用弯曲机构，包括驱动卷绕轮转动的驱动机构，所述卷绕轮外部缠绕有金属丝，该弯曲机构还包括储液箱，所述储液箱的顶部设有驱动滑台水平移动的平移机构，所述滑台顶部两侧对称设有两组导轮，每组导轮包括两个导轮，所述导轮绕竖直设置的转轴转动，转轴固定在滑台顶部，所述金属丝夹持在两个导轮之间，两组导轮之间的滑台两侧对称设有两个清洁管，两个所述清洁管相互靠近的一面上设有清洁棉块，两个清洁棉块从两侧夹持住金属丝，本实用新型通过两组导轮对金属丝进行导向，防止金属丝抖动；设置了一对清洁棉块对金属丝进行清洁，并通过清洁管喷洒清洁液，增加清洁效果。

### 主设计要求

1.一种金属丝扣加工用弯曲机构，包括驱动卷绕轮(4)转动的驱动机构，所述卷绕轮(4)外部缠绕有金属丝(5)，其特征在于，该弯曲机构还包括储液箱(16)，所述储液箱(16)的顶部设有驱动滑台(10)水平移动的平移机构，所述滑台(10)顶部两侧对称设有两组导轮(6)，每组导轮(6)包括两个导轮(6)，所述导轮(6)绕竖直设置的转轴转动，转轴固定在滑台(10)顶部，所述金属丝(5)夹持在两个导轮(6)之间，两组导轮(6)之间的滑台(10)两侧对称设有两个清洁管(18)，两个所述清洁管(18)相互靠近的一面上设有清洁棉块(7)，两个清洁棉块(7)从两侧夹持住金属丝(5)，所述清洁管(18)靠近清洁棉块(7)的一面上等距设有出液口(22)，所述清洁管(18)的中部连接有输液管(13)，所述输液管(13)与输送泵(14)的出水口连接，所述输送泵(14)设在储液箱(16)内。

### 设计方案

1.一种金属丝扣加工用弯曲机构，包括驱动卷绕轮(4)转动的驱动机构，所述卷绕轮(4)外部缠绕有金属丝(5)，其特征在于，该弯曲机构还包括储液箱(16)，所述储液箱(16)的顶部设有驱动滑台(10)水平移动的平移机构，所述滑台(10)顶部两侧对称设有两组导轮(6)，每组导轮(6)包括两个导轮(6)，所述导轮(6)绕竖直设置的转轴转动，转轴固定在滑台(10)顶部，所述金属丝(5)夹持在两个导轮(6)之间，两组导轮(6)之间的滑台(10)两侧对称设有两个清洁管(18)，两个所述清洁管(18)相互靠近的一面上设有清洁棉块(7)，两个清洁棉块(7)从两侧夹持住金属丝(5)，所述清洁管(18)靠近清洁棉块(7)的一面上等距设有出液口(22)，所述清洁管(18)的中部连接有输液管(13)，所述输液管(13)与输送泵(14)的出水口连接，所述输送泵(14)设在储液箱(16)内。

2.根据权利要求1所述的一种金属丝扣加工用弯曲机构，其特征在于，所述驱动机构包括转动支架(1)，所述转动支架(1)上水平且转动安装有转轴(3)，所述转轴(3)的一端与第二电机(20)的输出轴同轴连接，所述第二电机(20)固定在转动支架(1)上，所述转轴(3)的外部套装有卷绕轮(4)，所述转轴(3)的外壁上绕其轴线环形阵列有凸棱(2)，所述凸棱(2)与转轴(3)的轴线平行，所述凸棱(2)分别卡装在卷绕轮(4)内壁上开设的与之形状匹配的卡槽中。

3.根据权利要求1所述的一种金属丝扣加工用弯曲机构，其特征在于，所述平移机构包括间隔设在储液箱(16)顶部两侧的侧板(12)，所述侧板(12)垂直设在储液箱(16)顶部，两个所述侧板(12)之间水平连接有往复丝杠(11)和导杆(17)，所述往复丝杠(11)与侧板(12)转动连接，所述往复丝杠(11)的与第一电机(19)的输出轴同轴连接，所述第一电机(19)固定在其中一个侧板(12)上，所述往复丝杠(11)的活动螺母与滑台(10)固定连接，所述导杆(17)贯穿滑台(10)并与滑台(10)滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种金属丝扣加工用弯曲机构，其特征在于，所述滑台(10)的中部设有杂物槽(8)，所述杂物槽(8)的底部连接有回流管(15)，所述回流管(15)延伸到储液箱(16)内部，所述杂物槽(8)的底部设有滤网(9)，所述储液箱(16)的顶部和底部分别连接有加液管和排放管。

5.根据权利要求1所述的一种金属丝扣加工用弯曲机构，其特征在于，两个所述清洁棉块(7)相互靠近的一面上等距设有梯形的凹槽(21)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及金属丝扣加工技术领域，尤其涉及一种金属丝扣加工用弯曲机构。

背景技术

金属丝扣，可以用于建筑，农业围栏，花园捆绑固定，也用于垃圾回收捆绑，金属丝扣在加工的过程中，需要将金属丝弯曲缠绕到卷绕轮上，从而方便进行存储和运输，现有技术中的弯曲机构，不具有清洁功能，金属丝上容易沾上机油灰尘等杂污，影响金属丝扣的质量。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在不具有清洁功能的缺点，而提出的一种金属丝扣加工用弯曲机构。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

设计一种金属丝扣加工用弯曲机构，包括驱动卷绕轮转动的驱动机构，所述卷绕轮外部缠绕有金属丝，该弯曲机构还包括储液箱，所述储液箱的顶部设有驱动滑台水平移动的平移机构，所述滑台顶部两侧对称设有两组导轮，每组导轮包括两个导轮，所述导轮绕竖直设置的转轴转动，转轴固定在滑台顶部，所述金属丝夹持在两个导轮之间，两组导轮之间的滑台两侧对称设有两个清洁管，两个所述清洁管相互靠近的一面上设有清洁棉块，两个清洁棉块从两侧夹持住金属丝，所述清洁管靠近清洁棉块的一面上等距设有出液口，所述清洁管的中部连接有输液管，所述输液管与输送泵的出水口连接，所述输送泵设在储液箱内。

优选的，所述驱动机构包括转动支架，所述转动支架上水平且转动安装有转轴，所述转轴的一端与第二电机的输出轴同轴连接，所述第二电机固定在转动支架上，所述转轴的外部套装有卷绕轮，所述转轴的外壁上绕其轴线环形阵列有凸棱，所述凸棱与转轴的轴线平行，所述凸棱分别卡装在卷绕轮内壁上开设的与之形状匹配的卡槽中。

优选的，所述平移机构包括间隔设在储液箱顶部两侧的侧板，所述侧板垂直设在储液箱顶部，两个所述侧板之间水平连接有往复丝杠和导杆，所述往复丝杠与侧板转动连接，所述往复丝杠与第一电机的输出轴同轴连接，所述第一电机固定在其中一个侧板上，所述往复丝杠的活动螺母与滑台固定连接，所述导杆贯穿滑台并与滑台滑动连接。

优选的，所述滑台的中部设有杂物槽，所述杂物槽的底部连接有回流管，所述回流管延伸到储液箱内部，所述杂物槽的底部设有滤网，所述储液箱的顶部和底部分别连接有加液管和排放管。

优选的，两个所述清洁棉块相互靠近的一面上等距设有梯形的凹槽。

本实用新型提出的一种金属丝扣加工用弯曲机构，有益效果在于：

1、本实用新型通过两组导轮对金属丝进行导向，防止金属丝抖动；

2、设置了一对清洁棉块对金属丝进行清洁，并通过清洁管喷洒清洁液，增加清洁效果。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种金属丝扣加工用弯曲机构的正视图；

图2为本实用新型提出的一种金属丝扣加工用弯曲机构的俯视图；

图3为本实用新型提出的一种金属丝扣加工用弯曲机构的清洁管处的结构示意图。

图中：转动支架1、凸棱2、转轴3、卷绕轮4、金属丝5、导轮6、清洁棉块7、杂物槽8、滤网9、滑台10、往复丝杠11、侧板12、输液管13、输送泵14、回流管15、储液箱16、导杆17、清洁管18、第一电机19、第二电机20、凹槽21、出液口22。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，一种金属丝扣加工用弯曲机构，包括驱动卷绕轮4转动的驱动机构，驱动机构包括转动支架1，转动支架1上水平且转动安装有转轴3，转轴3的一端与第二电机20的输出轴同轴连接，第二电机20固定在转动支架1上，转轴3的外部套装有卷绕轮4，转轴3的外壁上绕其轴线环形阵列有凸棱2，凸棱2与转轴3的轴线平行，凸棱2分别卡装在卷绕轮4内壁上开设的与之形状匹配的卡槽中。第二电机20驱动转轴3转动以对金属丝5进行卷绕，当卷绕轮4绕满后，只需要滑动取下卷绕轮4，然后将新的卷绕轮4上的卡槽对准凸棱2,然后套装到转轴3上即可。

卷绕轮4外部缠绕有金属丝5，该弯曲机构还包括储液箱16，储液箱16的顶部设有驱动滑台10水平移动的平移机构，平移机构包括间隔设在储液箱16顶部两侧的侧板12，侧板12垂直设在储液箱16顶部，两个侧板12之间水平连接有往复丝杠11和导杆17，往复丝杠11与侧板12转动连接，往复丝杠11与第一电机19的输出轴同轴连接，第一电机19固定在其中一个侧板12上，往复丝杠11的活动螺母与滑台10固定连接，导杆17贯穿滑台10并与滑台10滑动连接。第一电机19驱动往复丝杠11旋转，在导杆17的导向作用下，滑台10做直线往复运动，从而对金属,5进行均匀排布。

滑台10顶部两侧对称设有两组导轮6，每组导轮6包括两个导轮6，导轮6绕竖直设置的转轴转动，转轴固定在滑台10顶部，金属丝5夹持在两个导轮6之间，两组导轮6之间的滑台10两侧对称设有两个清洁管18，两个清洁管18相互靠近的一面上设有清洁棉块7，两个清洁棉块7从两侧夹持住金属丝5，两个清洁棉块7相互靠近的一面上等距设有梯形的凹槽21。清洁管18靠近清洁棉块7的一面上等距设有出液口22，清洁管18的中部连接有输液管13，输液管13与输送泵14的出水口连接，输送泵14设在储液箱16内。导轮6用于夹持住金属丝5，对金属丝5进行导向，同时防止金属丝5抖动，清洁棉块7用于对金属丝5进行擦拭清洁，凹槽21用于存储杂污，增加清洁效果，清洁管18通过出液口22向清洁棉块7内灌输清洁液，增加清洁效果，储液箱16中存储清洁液，输送泵18通过输液管13向清洁管18中输送清洁液，输液管13为橡皮软管。

滑台10的中部设有杂物槽8，杂物槽8的底部连接有回流管15，回流管15延伸到储液箱16内部，杂物槽8的底部设有滤网9，储液箱16的顶部和底部分别连接有加液管和排放管。加液管和排放管分别用于向储液箱16中添加清洁液以及排放废液，清洗产生的污水和杂污进入到杂物槽8中，污水进入到储液箱16中循环利用，杂污被滤网9过滤下来存储在杂物槽8中。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920029049.8

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209407280U

授权时间:20190920

主分类号:B21F 1/00

专利分类号:B21F1/00;B08B3/08;B08B3/14;B08B1/02

范畴分类:26J;

申请人:天津市静海县树国金属制品有限公司

第一申请人:天津市静海县树国金属制品有限公司

申请人地址:300000 天津市静海县大邱庄镇三间房村东北角

发明人:李树国

第一发明人:李树国

当前权利人:天津市静海县树国金属制品有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fac366fe92d132ba5c94e50c.html