# 洒水喷头论文_高振锡

导读:本文包含了洒水喷头论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:喷头,应力,灭火系统,口径,流流,水幕,垫片。

### 洒水喷头论文文献综述

高振锡[1]（2018）在《洒水喷头部件结构与其试验性能关系研究》一文中研究指出以公称口径为15 mm、玻璃球直径3 mm动作温度68℃的下垂型洒水喷头(K-ZSTX15-68℃)进行静态动作温度试验和功能试验。洒水喷头采用不同结构形状尺寸的球座、螺钉进行装配,分组进行洒水喷头静态动作温度试验和功能试验,静态动作温度试验过程中观察玻璃球破碎情况及破碎的玻璃球是否与球座、螺钉发生支撑,功能试验过程中观察试样是否有沉积发生。结合试验数据,分析了洒水喷头部件结构与静态动作温度试验、功能试验性能参数的关系。经试验研究提出,洒水喷头固定玻璃球的螺钉直径尺寸影响洒水喷头静态动作温度试验结果,球座端面结构形状影响功能试验结果,应引起洒水喷头设计的高度重视。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2018年05期）

高振锡,方超,张源雪[2]（2017）在《洒水喷头密封元件应用探讨》一文中研究指出对目前市场上常用的洒水喷头密封元件的性能作了分析探讨,阐述了国外认证机构对O型橡胶密封圈洒水喷头试验结果。对国内生产的O型橡胶密封圈洒水喷头和弹性密封垫片洒水喷头分别进行了静态动作温度试验、功能试验,发现试验结果不能满足国际、国内相关标准要求,提出了O型橡胶密封圈作密封元件的洒水喷头存在技术缺陷和安全隐患。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2017年11期）

崔凤霞[3]（2017）在《自动喷水灭火系统洒水喷头流量系数不确定度分析》一文中研究指出按照JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》方法,对常用ZSTZ15洒水喷头流量系数进行了不确定度分析,阐述了不确定度具体评定计算方法。提出了将不确定度分析方法运用到消防设施检测工作中的可行性,将进一步提升消防设施检测结果的可靠性。(本文来源于《消防技术与产品信息》期刊2017年07期）

马六甲,祝冠华,啜凤英[4]（2017）在《洒水喷头常见问题的原因分析及对策》一文中研究指出介绍和分析了自动喷水灭火系统洒水喷头的种类和安装使用要求。通过对国内某些安装自动喷水灭火系统的施工现场的调研,对洒水喷头质量、安装过程中易出现的问题进行分析,从喷头选用、施工安装、运输储存、使用环境温度影响、使用中人为影响以及产品自身质量问题等方面进行实例分析,从而得出如何提高洒水喷头安全应用的对策。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2017年04期）

孙楠楠[5]（2017）在《两种洒水喷头性能对比试验研究》一文中研究指出通过试验对比研究了标准口径喷头和超大口径喷头的洒水分布规律及灭火特性。布水试验结果表明,喷头在其保护半径内的喷水强度分布均呈现先降低后增加的趋势;随着安装高度的升高,喷水强度逐渐降低,布水均匀性增强;随系统压力的增大,喷水强度增大。灭火试验结果表明,超大口径喷头能扑灭距喷头下方径向距离1.35m和2.00m的4层木垛火源,标准口径喷头表现为控火效果。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2017年03期）

刘今烁,魏东,徐方[6]（2016）在《直立型分体洒水喷头的设计与试验》一文中研究指出为缩短自动喷水灭火系统喷头探测响应时间、提高灭火效果,提出了将响应元件和喷洒口分开的设计思路,设计了一种直立型分体洒水喷头,以代替集热板在实际工程中的应用。在此基础上测试该喷头的应用效果,通过改变火源位置,对比直立型分体洒水喷头、加设集热板的喷头和普通闭式喷头的响应时间和附近温度变化情况,分析了直立型分体洒水喷头的特点与优势,确定了其适用场所。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2016年06期）

沈贺坤,张强,窦鸿涛[7]（2015）在《洒水喷头氨应力腐蚀断裂现象分析》一文中研究指出洒水喷头作为自动喷水灭火系统的关键组件,其完整性关系到整个系统的安全运行。该文对洒水喷头氨应力腐蚀后出现断裂的现象进行了全面深入的研究。首先将断裂喷头与完整喷头从宏观角度进行了对比;其次从材质的角度对这两种喷头进行分析;再者从洒水喷头的断口形貌和受力角度进行了分析;最后提出了洒水喷头出现断裂现象是由于镀层脱落和残余应力造成的。时洒水喷头氨应力腐蚀断裂现象进行分析和总结,从而为避免出现该现象提供了支持。(本文来源于《2015中国消防协会科学技术年会论文集》期刊2015-10-01）

王建军[8]（2015）在《防火分隔水幕开式洒水喷头的设置》一文中研究指出防火分隔水幕通常在建筑设计中用来替代防火墙、防火卷帘等做为防火分隔措施,使所保护的开口部位满足防火要求,阻止火灾时烟气及火势的蔓延。工程中常用开式洒水喷头作为水幕布水喷头,喷头的布置需满足水幕线性喷水强度的要求,并且不能在被保护的开口部位出现漏洞。水幕作为防火隔断措施,还需具有一定的宽度以满足阻火要求。通过对喷头布水特性的研究,结合喷头流量系数、工作水压、喷头布水曲线等因素,经相关计算,对喷头布置间距、安装高度提出了理论分析,确保水幕系统对其所替代的防火隔断措施的等效替代。(本文来源于《给水排水》期刊2015年09期）

赵永顺,张磊,伊程毅[9]（2015）在《机械振动对隐蔽式洒水喷头损坏问题分析》一文中研究指出隐蔽式洒水喷头较其他形式的洒水喷头结构形式更为特殊复杂,且更易受机械振动、温度等环境因素影响。机械振动容易造成隐蔽式喷头永久性结构损坏、工艺性破坏,导致喷头工作可靠性降低,造成使用事故。通过试验详细叙述喷头装饰盖板与基座开焊、溅水盘脱落、连接螺纹损坏、护筒断裂等现象的产生,分析损坏形成的主要原因,并提出解决建议。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2015年06期）

刘欣,李毅,田立伟,杨丙杰[10]（2012）在《高净空场所洒水喷头动作性能的数值研究》一文中研究指出采用数学计算的方法对高净空场所实体火灾羽流流场进行定量分析。在确定空间高度、灭火系统参数以及火灾发展过程的条件下,基于喷头热响应性能理论,通过数值计算研究高净空场所自动喷水灭火系统第一只喷头的动作性能。结果表明:流场对流热释放速率和喷头动作时间的计算值与试验值基本一致,计算模型合理可靠,但针对不同火灾模型计算模型中的经验参数仍有待进一步修正。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2012年10期）

### 洒水喷头论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对目前市场上常用的洒水喷头密封元件的性能作了分析探讨,阐述了国外认证机构对O型橡胶密封圈洒水喷头试验结果。对国内生产的O型橡胶密封圈洒水喷头和弹性密封垫片洒水喷头分别进行了静态动作温度试验、功能试验,发现试验结果不能满足国际、国内相关标准要求,提出了O型橡胶密封圈作密封元件的洒水喷头存在技术缺陷和安全隐患。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 洒水喷头论文参考文献

[1].高振锡.洒水喷头部件结构与其试验性能关系研究[J].消防科学与技术.2018

[2].高振锡,方超,张源雪.洒水喷头密封元件应用探讨[J].消防科学与技术.2017

[3].崔凤霞.自动喷水灭火系统洒水喷头流量系数不确定度分析[J].消防技术与产品信息.2017

[4].马六甲,祝冠华,啜凤英.洒水喷头常见问题的原因分析及对策[J].消防科学与技术.2017

[5].孙楠楠.两种洒水喷头性能对比试验研究[J].消防科学与技术.2017

[6].刘今烁,魏东,徐方.直立型分体洒水喷头的设计与试验[J].消防科学与技术.2016

[7].沈贺坤,张强,窦鸿涛.洒水喷头氨应力腐蚀断裂现象分析[C].2015中国消防协会科学技术年会论文集.2015

[8].王建军.防火分隔水幕开式洒水喷头的设置[J].给水排水.2015

[9].赵永顺,张磊,伊程毅.机械振动对隐蔽式洒水喷头损坏问题分析[J].消防科学与技术.2015

[10].刘欣,李毅,田立伟,杨丙杰.高净空场所洒水喷头动作性能的数值研究[J].消防科学与技术.2012

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fb05cd27d94c6c01797e9157.html