# 固相真空转晶法制备α-AlH3及其稳定化

### 论文摘要

AlH3由于其极高氢含量和潜在的应用价值而得到了国内外广泛的关注,然而,现有的α-AlH3制备工艺复杂、成本高及长期稳定性能差等问题,而限制了其广泛研究与应用。采用固态真空转晶法制备晶型单一、高品质的α-AlH3。而后采用小分子化合物对α-AlH3进行包覆实验,并通过X射线衍射、电子顺磁共振仪、热失重差热分析、扫描电子显微镜和透射电子显微镜证实包覆成功。对包覆前后的α-AlH3在室温和90%湿度条件下进行稳定性对比实验,结果表明,未包覆的α-AlH3在10 d后即分解,而包覆后的α-AlH3在16 d后仍保持很好的稳定性。该技术摒弃高毒甲苯溶液转晶行为,兼具成本低和连续化工业生产的优点,为α-AlH3的规模化生产和长期贮存提供了新的思路。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 实验过程

- 2 结果与讨论

- 2.1 α-Al H3的表征与热稳定性

- 2.2 α-Al H3的稳定化技术研究

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱朝阳,夏德斌,王平,林凯峰,范瑞清,杨玉林

关键词: 三氢化铝,包覆,推进剂,稳定化

来源: 固体火箭技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,航空航天科学与工程

单位: 哈尔滨工业大学化工与化学学院新能源转换与储存关键材料技术工业和信息化部重点实验室,航天化学动力技术重点实验室,湖北航天化学技术研究所

基金: 国家自然科学基金(21571042,21873025),装备预研航天科技联合基金(6141B0626020101)

分类号: V512

页码: 60-65

总页数: 6

文件大小: 2740K

下载量: 134

### 相关论文文献

- [1].铝包覆钛白粉水分散稳定性研究[J]. 化工管理 2019(36)

- [2].包覆可剥离热塑性防护层管材（包覆管）的发展与应用[J]. 建设科技 2019(23)

- [3].增材用铝粉表面的包覆改性研究[J]. 爆破器材 2020(01)

- [4].机械包覆纱捻度探讨[J]. 山东纺织经济 2020(04)

- [5].机舱设备或管路绝热包覆到220℃还是60℃？[J]. 中国船检 2020(09)

- [6].高软化点包覆沥青的制备与表征[J]. 应用化工 2020(10)

- [7].无机包覆钛白粉研究进展及发展趋势[J]. 无机盐工业 2020(10)

- [8].包覆性材料的研究进展[J]. 浙江冶金 2016(Z2)

- [9].钛白粉无机包覆改性现状及发展趋势[J]. 无机盐工业 2017(05)

- [10].电石表面有机包覆技术的研究[J]. 合成材料老化与应用 2014(05)

- [11].日本东华隆公司与维美德联手推出现场包覆业务[J]. 中华纸业 2014(23)

- [12].酚醛包覆红磷的稳定化研究[J]. 四川化工 2015(04)

- [13].造型粉的包覆度与其表面张力和表面积的关系[J]. 四川兵工学报 2013(12)

- [14].高强包覆纱特种篷盖织物的设计与开发[J]. 产业用纺织品 2020(09)

- [15].利用升华物质2,4,6-三异丙基-1,3,5-三氧杂环己烷作模板剂制备聚苯胺包覆的中空硫电极材料[J]. 电化学 2019(06)

- [16].三聚氰胺甲醛树脂包覆红磷的制备及其稳定性研究[J]. 塑料工业 2020(03)

- [17].一种可原位修复和循环使用的包覆涂层材料及其耐蚀性能研究[J]. 装备环境工程 2020(10)

- [18].多饰纱家纺包覆绳包覆技术探讨[J]. 上海纺织科技 2019(03)

- [19].沭阳包覆纱的“聚”变[J]. 中国纺织 2017(12)

- [20].小型包覆纱机研发[J]. 成都纺织高等专科学校学报 2017(04)

- [21].维美德与日本东华隆联手推出现场包覆业务[J]. 造纸信息 2015(01)

- [22].钛包覆对钴酸锂电性能的影响[J]. 电子制作 2013(05)

- [23].玻璃包覆层对钴基玻璃包覆微细丝拉伸强度的影响[J]. 有色金属 2011(01)

- [24].氧化亚硅负极材料的碳包覆改性研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [25].沭阳县包覆纱产业园荣获江苏省“中小企业产业集聚示范区”称号[J]. 纺织报告 2015(03)

- [26].包覆工艺对高强弹性包覆纱的拉伸性能影响[J]. 现代纺织技术 2015(05)

- [27].复合包覆技术在海港工程中的防腐蚀应用[J]. 腐蚀与防护 2013(01)

- [28].磷酸铝纳米包覆对三元材料性能的影响[J]. 化工新型材料 2013(06)

- [29].真丝/氨纶包覆丝的包覆度对其力学性能的影响[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2010(09)

- [30].二氧化钛包覆水性铝颜料的制备及表征[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2017(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fcefedc24c6a1e6ffce54842.html