# 一种自动洗杯泡茶机论文和设计-林斯文

### 全文摘要

本实用新型公开了一种自动洗杯泡茶机，包括底座、茶杯放置器组件、茶水箱组件、咖啡搅拌器、茶叶蒸煮器、茶叶盒、收纳箱组件、蒸汽喷头和箱体，所述茶杯放置器组件安装在底座上，所述箱体通过螺栓固定在底座的上部，所述茶叶盒设置在箱体的一侧，所述茶叶盒放置在底座上，所述茶水箱组件安装在箱体的侧边，所述咖啡搅拌器安装在箱体的内部，所述咖啡搅拌器与茶水箱组件连接，所述茶叶蒸煮器设置在咖啡搅拌器的一侧，所述收纳箱组件设置在咖啡搅拌器的另一侧，所述蒸汽喷头安装在茶叶蒸煮器内部。具备自动洗杯，茶杯旋转台加入开水，每个茶杯下配备磁铁顶抓，顶抓将茶杯顶起自动倒入盘中漏水巢内，顶抓归位洗杯完成。

### 设计方案

1.一种自动洗杯泡茶机，包括底座(1)、茶杯放置器组件(2)、茶水箱组件(3)、咖啡搅拌器(4)、茶叶蒸煮器(5)、茶叶盒(6)、收纳箱组件(7)、蒸汽喷头(8)和箱体(9)，其特征在于：所述茶杯放置器组件(2)安装在底座(1)上，所述箱体(9)通过螺栓固定在底座(1)的上部，所述茶叶盒(6)设置在箱体(9)的一侧，所述茶叶盒(6)放置在底座(1)上，所述茶水箱组件(3)安装在箱体(9)的侧边，所述咖啡搅拌器(4)安装在箱体(9)的内部，所述咖啡搅拌器(4)与茶水箱组件(3)连接，所述茶叶蒸煮器(5)设置在咖啡搅拌器(4)的一侧，所述收纳箱组件(7)设置在咖啡搅拌器(4)的另一侧，所述蒸汽喷头(8)安装在茶叶蒸煮器(5)内部。

2.根据权利要求1所述的一种自动洗杯泡茶机，其特征在于：所述茶杯放置器组件(2)包括茶杯旋转台(201)、接水箱(202)、玻璃旋转盖组件(203)、中心轴(204)、热水喷头(205)，第一偏心轴组件(206)，第二偏心轴组件(207)和第一步进电机(208)，所述接水箱(202)通过螺栓固定在茶杯旋转台(201)的底部，所述中心轴(204)安装在接水箱(202)的中心，所述中心轴(204)的上端与茶杯旋转台(201)过盈连接，所述接水箱(202)的底部对称设有两组升降板(212)，两组所述升降板(212)分别与接水箱(202)通过螺栓固定，所述升降板(212)与放置器底座(211)滑动连接，所述第一偏心轴组件(206)安装在两组升降板(212)之间，所述第二偏心轴组件(207)安装在放置器底座(211)之间，且第二偏心轴组件(207)设置在第一偏心轴组件(206)的正下方，所述第一偏心轴组件(206)与第二偏心轴组件(207)啮合，所述第一步进电机(208)的输出轴与第二偏心轴组件(207)的一端通过联轴器连接，所述放置器底座(211)的底部通过螺栓固定有第二步进电机固定座(209)，所述第二步进电机固定座(209)与第二步进电机的输出轴通过联轴器连接，所述接水箱(202)的外侧设有喷头安装座(213)，所述茶杯旋转台(201)的底部安装有若干组磁铁顶爪(214)。

3.根据权利要求2所述的一种自动洗杯泡茶机，其特征在于：所述茶杯旋转台(201)包括杯具放置孔(20101)、梯形台阶(20102)和漏水孔(20103)，若干组所述杯具放置孔(20101)等角度分布在茶杯旋转台(201)上，所述梯形台阶(20102)设置在若干组杯具放置孔(20101)的内侧，若干组所述漏水孔(20103)等角度分布在梯形台阶(20102)上，所述茶杯旋转台(201)的中心设有中心孔(20104)，所述中心孔(20104)的外径大于中心轴(204)的外径。

4.根据权利要求2所述的一种自动洗杯泡茶机，其特征在于：所述玻璃旋转盖组件(203)包括第一半圆(20301)、第二半圆(20302)、第三步进电机(20303)、蜗杆(20304)、第一齿轮(20305)和第二齿轮(20306)，所述第一半圆(20301)与第二半圆(20302)对称设置，所述第一齿轮(20305)安装在第一半圆(20301)上，所述第二齿轮(20306)安装在第二半圆(20302)上，所述蜗杆(20304)设置在第一齿轮(20305)与第二齿轮(20306)之间，所述第一齿轮(20305)和第二齿轮(20306)分别与蜗杆(20304)啮合，所述第三步进电机(20303)的输出轴与蜗杆(20304)的一端通过联轴器连接。

5.根据权利要求4所述的一种自动洗杯泡茶机，其特征在于：所述第一半圆(20301)包括半圆孔(2030101)和直面(2030102)，所述半圆孔(2030101)设置在第一半圆(20301)的中心。

6.根据权利要求2所述的一种自动洗杯泡茶机，其特征在于：所述喷头安装座(213)上设有若干组喷头安装孔(21301)，所述热水喷头(205)设置在喷头安装座(213)的喷头安装孔(21301)内。

7.根据权利要求2所述的一种自动洗杯泡茶机，其特征在于：所述第一偏心轴组件(206)包括第一轴(20601)、第一偏心齿轮(20602)和第一从动轮(20603)，所述第一偏心齿轮(20602)设置在第一轴(20601)上，两组所述第一从动轮(20603)对称设置在第一偏心齿轮(20602)的两侧，且两组所述第一从动轮(20603)通过键固定在第一轴(20601)的两端。

8.根据权利要求2所述的一种自动洗杯泡茶机，其特征在于：所述第二偏心轴组件(207)包括第二轴(20701)、第二偏心齿轮(20702)和第二从动轮(20703)，所述第二偏心齿轮(20702)设置在第二轴(20701)上，两组所述第二从动轮(20703)对称设置在第二偏心齿轮(20702)的两侧，且两组所述第二从动轮(20703)通过键固定在第二轴(20701)的两端。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于家用电机器技术领域，具体涉及一种自动洗杯泡茶机。

背景技术

很多人喜欢喝茶，悠闲时刻一杯好茶，可以带来更多享受，以前喝茶需要人们自己动手泡茶，随着科技的发展，一些智能化的设备出现在人们的面前。泡茶机就是其中一个，无需手动泡茶，简单快速，让人们轻松喝到好茶。

为此设计一种自动泡茶、洗杯还能杯具进行消毒的泡茶机很有必要。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种自动洗杯泡茶机，能够自动泡茶洗杯消毒，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种自动洗杯泡茶机，包括底座、茶杯放置器组件、茶水箱组件、咖啡搅拌器、茶叶蒸煮器、茶叶盒、收纳箱组件、蒸汽喷头和箱体，所述茶杯放置器组件安装在底座上，所述箱体通过螺栓固定在底座的上部，所述茶叶盒设置在箱体的一侧，所述茶叶盒放置在底座上，所述茶水箱组件安装在箱体的侧边，所述咖啡搅拌器安装在箱体的内部，所述咖啡搅拌器与茶水箱组件连接，所述茶叶蒸煮器设置在咖啡搅拌器的一侧，所述收纳箱组件设置在咖啡搅拌器的另一侧，所述蒸汽喷头安装在茶叶蒸煮器内部。

优选的，所述茶杯放置器组件包括茶杯旋转台、接水箱、玻璃旋转盖组件、中心轴、热水喷头，第一偏心轴组件，第二偏心轴组件和第一步进电机，所述接水箱通过螺栓固定在茶杯旋转台的底部，所述中心轴安装在接水箱的中心，所述中心轴的上端与茶杯旋转台过盈连接，所述接水箱的底部对称设有两组升降板，两组所述升降板分别与接水箱通过螺栓固定，所述升降板与放置器底座滑动连接，所述第一偏心轴组件安装在两组升降板之间，所述第二偏心轴组件安装在放置器底座之间，且第二偏心轴组件设置在第一偏心轴组件的正下方，所述第一偏心轴组件与第二偏心轴组件啮合，所述第一步进电机的输出轴与第二偏心轴组件的一端通过联轴器连接，所述放置器底座的底部通过螺栓固定有第二步进电机固定座，所述第二步进电机固定座与第二步进电机的输出轴通过联轴器连接，所述接水箱的外侧设有喷头安装座，所述茶杯旋转台的底部安装有若干组磁铁顶爪。

优选的，所述茶杯旋转台包括杯具放置孔、梯形台阶和漏水孔，若干组所述杯具放置孔等角度分布在茶杯旋转台上，所述梯形台阶设置在若干组杯具放置孔的内侧，若干组所述漏水孔等角度分布在梯形台阶上，所述茶杯旋转台的中心设有中心孔，所述中心孔的外径大于中心轴的外径。

优选的，所述玻璃旋转盖组件包括第一半圆、第二半圆、第三步进电机、蜗杆、第一齿轮和第二齿轮，所述第一半圆与第二半圆对称设置，所述第一齿轮安装在第一半圆上，所述第二齿轮安装在第二半圆上，所述蜗杆设置在第一齿轮与第二齿轮之间，所述第一齿轮和第二齿轮分别与蜗杆啮合，所述第三步进电机的输出轴与蜗杆的一端通过联轴器连接。

优选的，所述第一半圆包括半圆孔和直面，所述半圆孔设置在第一半圆的中心。

优选的，所述喷头安装座上设有若干组喷头安装孔，所述热水喷头设置在喷头安装座的喷头安装孔内。

优选的，所述第一偏心轴组件包括第一轴、第一偏心齿轮和第一从动轮，所述第一偏心齿轮设置在第一轴上，两组所述第一从动轮对称设置在第一偏心齿轮的两侧，且两组所述第一从动轮通过键固定在第一轴的两端。

所述第二偏心轴组件包括第二轴、第二偏心齿轮和第二从动轮，所述第二偏心齿轮设置在第二轴上，两组所述第二从动轮对称设置在第二偏心齿轮的两侧，且两组所述第二从动轮通过键固定在第二轴的两端。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、具备自动洗杯，茶杯旋转台加入开水，每个茶杯下配备磁铁顶抓，顶抓将茶杯顶起自动倒入盘中漏水巢内，顶抓归位洗杯完成；

2、空茶杯放入消毒柜内，引取开水蒸气消毒茶杯；

3、外置热水接口。

附图说明

图1为本实用新型的结构图；

图2为本实用新型的茶杯放置器组件示意图；

图3为本实用新型的喷头安装座示意图；

图4为本实用新型的茶杯旋转台示意图；

图5为本实用新型的玻璃旋转盖组件示意图；

图6为本实用新型的第一半圆示意图；

图7为本实用新型的第一偏心轴组件示意图；

图8为本实用新型的第二偏心轴组件示意图。

图中：1、底座；2、茶杯放置器组件；201、茶杯旋转台；202、接水箱； 203、玻璃旋转盖组件；204、中心轴；205、热水喷头；206、第一偏心轴组件；207、第二偏心轴；208、第一步进电机；209、第二步进电机固定座；2110、第二步进电机；211、放置器底座；212、升降板；213、喷头安装座；214、磁铁顶爪；3、茶水箱组件；4、咖啡搅拌器；5、茶叶蒸煮器；6、茶叶盒；7、收纳箱组件；8、蒸汽喷头；9、箱体。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-8，本实用新型提供一种技术方案：一种自动洗杯泡茶机，包括底座1、茶杯放置器组件2、茶水箱组件3、咖啡搅拌器4、茶叶蒸煮器5、茶叶盒6、收纳箱组件7、蒸汽喷头8和箱体9，所述茶杯放置器组件2安装在底座1上，所述箱体9通过螺栓固定在底座1的上部，所述茶叶盒6设置在箱体9的一侧，所述茶叶盒6放置在底座1上，所述茶水箱组件3安装在箱体9的侧边，所述咖啡搅拌器4安装在箱体9的内部，所述咖啡搅拌器4 与茶水箱组件3连接，所述茶叶蒸煮器5设置在咖啡搅拌器4的一侧，所述收纳箱组件7设置在咖啡搅拌器4的另一侧，所述蒸汽喷头8安装在茶叶蒸煮器5内部。

具体的，所述茶杯放置器组件2包括茶杯旋转台201、接水箱202、玻璃旋转盖组件203、中心轴204、热水喷头205，第一偏心轴组件206，第二偏心轴组件207和第一步进电机208，所述接水箱202通过螺栓固定在茶杯旋转台201的底部，所述中心轴204安装在接水箱202的中心，所述中心轴204 的上端与茶杯旋转台201过盈连接，所述接水箱202的底部对称设有两组升降板212，两组所述升降板212分别与接水箱202通过螺栓固定，所述升降板 212与放置器底座211滑动连接，所述第一偏心轴组件206安装在两组升降板 212之间，所述第二偏心轴组件207安装在放置器底座211之间，且第二偏心轴组件207设置在第一偏心轴组件206的正下方，所述第一偏心轴组件206 与第二偏心轴组件207啮合，所述第一步进电机208的输出轴与第二偏心轴组件207的一端通过联轴器连接，所述放置器底座211的底部通过螺栓固定有第二步进电机固定座209，所述第二步进电机固定座209与第二步进电机的输出轴通过联轴器连接，所述接水箱202的外侧设有喷头安装座213，所述茶杯旋转台201的底部安装有若干组磁铁顶爪214。

具体的，所述茶杯旋转台201包括杯具放置孔20101、梯形台阶20102和漏水孔20103，若干组所述杯具放置孔20101等角度分布在茶杯旋转台201上，所述梯形台阶20102设置在若干组杯具放置孔20101的内侧，若干组所述漏水孔20103等角度分布在梯形台阶20102上，所述茶杯旋转台201的中心设有中心孔20104，所述中心孔20104的外径大于中心轴204的外径。

具体的，所述玻璃旋转盖组件203包括第一半圆20301、第二半圆20302、第三步进电机20303、蜗杆20304、第一齿轮20305和第二齿轮20306，所述第一半圆20301与第二半圆20302对称设置，所述第一齿轮20305安装在第一半圆20301上，所述第二齿轮20306安装在第二半圆20302上，所述蜗杆 20304设置在第一齿轮20305与第二齿轮20306之间，所述第一齿轮20305和第二齿轮20306分别与蜗杆20304啮合，所述第三步进电机20303的输出轴与蜗杆20304的一端通过联轴器连接。

具体的，所述第一半圆20301包括半圆孔2030101和直面2030102，所述半圆孔2030101设置在第一半圆20301的中心。

具体的，所述喷头安装座213上设有若干组喷头安装孔21301，所述热水喷头205设置在喷头安装座213的喷头安装孔21301内。

具体的，所述第一偏心轴组件206包括第一轴20601、第一偏心齿轮20602 和第一从动轮20603，所述第一偏心齿轮20602设置在第一轴20601上，两组所述第一从动轮20603对称设置在第一偏心齿轮20602的两侧，且两组所述第一从动轮20603通过键固定在第一轴20601的两端。

具体的，所述第二偏心轴组件207包括第二轴20701、第二偏心齿轮20702 和第二从动轮20703，所述第二偏心齿轮20702设置在第二轴20701上，两组所述第二从动轮20703对称设置在第二偏心齿轮20702的两侧，且两组所述第二从动轮20703通过键固定在第二轴20701的两端。

偏心轮：顾名思义，就是指这个轮的中心不在旋转轴的中心上，一般指代的就是圆形轮，当圆形没有绕着自己的中心旋转时，就成了偏心轮。

第一偏心轴组件206和第二偏心轴组件207就利用了偏心轮运动的原理来实现一定距离的往复升降，分别通过第一轴20601上的第一偏心齿轮20602 和第二轴20701上的第二偏心齿轮20702的啮合，第一轴20601两端的两组第一从动轮20603与第二轴20701两端的两组第二从动轮20703的接触，且两组第二从动轮20703分别安装在两组第一从动轮20603的槽内。然后通过第一步进电机208带动第二偏心轴组件207的转动，第二偏心轴组件207再带动第一偏心轴组件206的转动，实现升降往复运动。

如图1所示，本实用新型带声空系统及按键系统，完成泡茶、煮茶、咖啡泡制；带扬声器系统及USB功能连接wifi播放音乐功能；香薰系统嵌置在茶杯放置器组件2的中心部分。

工作原理：通过第一偏心轴组件206与第二偏心轴组件207啮合，第一步进电机208带动第二偏心轴组件207转动从而带动第一偏心轴组件206转动，以此控制升降板212的上升或者下降，在杯具需要清洗时将茶杯旋转台 201下降，当下降到一定高度时茶杯旋转台201停止下降，杯具继续下降直至杯具底部碰触到喷头安装座213的上部，玻璃旋转盖组件203上的第一半圆和第二半圆同时向内运动，组成圆盖，第二步进电机带动茶杯旋转台201旋转，若干组热水喷头205喷水，对杯具进行清洗，清洗完成后若干组磁铁顶爪214归为洗杯完成，外接热水接头将热水输送至咖啡搅拌器4，在需要泡茶时从茶叶盒中取出茶叶放置在茶叶蒸煮器5内，然后经咖啡搅拌器4和茶水箱组件3倒到茶杯内，当需要冲泡咖啡时，咖啡搅拌器4内放调配好咖啡，然后经茶水箱组件3倒入杯中，在第二步进电机210转动带动茶杯旋转台201 转动，以此来对茶杯旋转台201上的茶杯进行倒茶，茶杯旋转台201如果有水的话，可以自动经漏水孔20103流至接水箱202内。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920013543.5

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209883823U

授权时间:20200103

主分类号:A47J31/00

专利分类号:A47J31/00;A47J31/44;A47J31/46;A47L15/00;A47L15/42

范畴分类:15F;

申请人:林斯文

第一申请人:林斯文

申请人地址:350300 福建省福州市福清市宏路街道东坪村

发明人:林斯文

第一发明人:林斯文

当前权利人:林斯文

代理人:吴肖敏

代理机构:44248

代理机构编号:深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fd4b8fd65e29f5fc74bf7e19.html