# TA10换热管氢脆腐蚀的失效分析

### 论文摘要

本文针对某化工设备中的TA10换热管失效进行分析,从材料成分、力学性能、宏观、微观组织及断口进行分析,结果显示钛管存在严重腐蚀,氢含量超出氢在TA10合金中固溶度,钛管塑性明显下降,内表面硬度偏高,失效区域管材内部存在破裂、粉化和剥落现象。金相试验发现组织中氢化物相,断口分析可发现裂纹起源于管内壁,断口面存在不同程度的腐蚀。结合实际工况,判断为TA10管材碱性介质、高温环境中发生腐蚀。TA10管材使用过程中存在吸氢现象,氟化物的存在加剧了钛材的腐蚀,长期使用导致管材失效。

### 论文目录

- 1 宏观观察

- 2 成分分析

- 3 失效管力学性能测试

- 3.1 拉伸实验

- 3.2 扩口、压扁实验

- 3.3 硬度测试

- 4 金相组织观察

- 5 扫描电镜分析

- 6 分析讨论

- 7 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 燕辉,刘鸿彦,郗运富,左晓婷,陈欣,罗琅

关键词: 管材,氢脆,腐蚀,失效分析

来源: 石油和化工设备 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,有机化工

单位: 南京宝色股份公司

分类号: TQ051.5

页码: 94-98

总页数: 5

文件大小: 4417K

下载量: 56

### 相关论文文献

- [1].氢致TA10钛合金焊接接头断裂韧度演变研究[J]. 机械工程学报 2020(16)

- [2].TA10钛合金的深孔钻削技术研究[J]. 山东化工 2016(07)

- [3].TA10钛合金多向锻造数值模拟本构方程的构建[J]. 锻压装备与制造技术 2020(04)

- [4].带钢热连轧机生产TA10钛合金带的轧制工艺[J]. 中国冶金 2017(08)

- [5].三效连续蒸发结晶装置中TA10换热器的失效分析[J]. 表面技术 2016(06)

- [6].基于Laasraoui-Jonas位错密度理论的TA10钛合金微观组织演变模拟[J]. 塑性工程学报 2018(01)

- [7].锻造工艺对TA10钛合金组织性能的影响[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [8].TA10钛合金的高温拉伸断裂极限[J]. 金属热处理 2018(04)

- [9].TA10厚板钛材焊接工艺[J]. 金属加工(热加工) 2020(10)

- [10].电子束冷床炉熔铸TA10钛合金非对称流动及凝固过程数值模拟（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2020(11)

- [11].TA10表面纳米管阵列的制备及其光电化学性能[J]. 材料科学与工程学报 2018(03)

- [12].锻造温度对TA10钛合金组织和性能的影响[J]. 材料热处理学报 2017(04)

- [13].加工工艺对TA10大规格棒材力学性能的影响[J]. 世界有色金属 2016(10)

- [14].TA10钛合金板材的热处理工艺研究[J]. 钛工业进展 2015(04)

- [15].次灵敏线原子吸收光谱法测定TA10钛合金中镍的含量[J]. 企业导报 2013(16)

- [16].XRD的TA10钛合金热压缩变形后位错演化分析[J]. 哈尔滨工程大学学报 2019(02)

- [17].磁场环境对TA10铸锭中镍成分的影响[J]. 热加工工艺 2014(19)

- [18].电子束冷床炉单次熔炼TA10钛合金[J]. 中国钛业 2014(03)

- [19].TA10钛-钢复合板换热器管箱的焊接工艺[J]. 中国化工装备 2014(01)

- [20].TA10钛合金熔炼工艺的改进及性能分析[J]. 钛工业进展 2017(04)

- [21].TA10自动氩弧焊焊接工艺[J]. 金属加工(热加工) 2017(20)

- [22].电子束冷床炉单次熔炼TA10合金热连轧板坯[J]. 特种铸造及有色合金 2016(01)

- [23].固溶时效对TA10钛合金组织与力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(12)

- [24].热处理保温时间对(TiC+TiB)/TA10复合材料组织特征的影响[J]. 铸造 2020(07)

- [25].熔炼工艺对TA10铸锭中镍元素的影响[J]. 湖南有色金属 2019(04)

- [26].基于ANSYS的TA10球形封头焊缝研究[J]. 中国钛业 2013(01)

- [27].一种TA10厚壁3D弯头成型工艺分析[J]. 科技创新与应用 2019(02)

- [28].TA10钛合金管材冷轧开裂的原因分析[J]. 中国金属通报 2018(07)

- [29].TA10钛合金管材冷轧开裂的原因分析[J]. 中国金属通报 2018(08)

- [30].TA10钛合金高温应力及组织特征分析[J]. 安徽冶金 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fd51cd36f632c54b66e56c96.html