# 一种便捷式蔬菜移栽工具论文和设计-王伦

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便捷式蔬菜移栽工具，包括移栽筒和焊接在移栽筒顶部的拉环，所述移栽筒由上筒体和下筒体组成，所述下筒体外壁上对称焊接有踏板一，踏板一底部焊接有万向节，所述万向节上转动连接有活动腿，活动腿底部转动连接有滚轮，所述活动腿向下筒体一侧上焊接有安装块，安装块背离活动腿方向上焊接有弹簧一，所述弹簧一背离安装块的一侧焊接在下筒体外壁上，所述下筒体底部边缘焊接有破土刀圈，所述下筒体外壁上还开设有两个竖直方向的滑槽，下筒体内壁上焊接有固定板，固定板底部依次固定连接有弹簧二和活动挡圈，所述活动挡圈沿边缘水平向外焊接有连接杆，连接杆的另一端焊接有踏板二。本实用新型结构简单，操作方便，省时省力。

### 主设计要求

1.一种便捷式蔬菜移栽工具，包括移栽筒（14）和焊接在移栽筒（14）顶部的拉环（8），其特征在于，所述移栽筒（14）由上筒体（7）和下筒体（6）组成，上筒体（7）和下筒体（6）螺纹连接，所述下筒体（6）外壁上对称焊接有踏板一（5），踏板一（5）底部焊接有万向节（9），所述万向节（9）上转动连接有活动腿（2），活动腿（2）底部转动连接有滚轮（1），所述活动腿（2）向下筒体（6）一侧上焊接有安装块（3），安装块（3）背离活动腿（2）方向上焊接有弹簧一（11），所述弹簧一（11）背离安装块（3）的一侧焊接在下筒体（6）外壁上，所述下筒体（6）底部边缘焊接有破土刀圈（13），所述下筒体（6）外壁上还开设有两个竖直方向的滑槽（15），下筒体（6）内壁上焊接有固定板（4），固定板（4）底部依次固定连接有弹簧二（10）和用于推土的活动挡圈（12），所述活动挡圈（12）沿边缘水平向外焊接有配合滑槽（15）的连接杆（17），连接杆（17）的另一端伸出下筒体（6）且端部焊接有踏板二（16）。

### 设计方案

1.一种便捷式蔬菜移栽工具，包括移栽筒（14）和焊接在移栽筒（14）顶部的拉环（8），其特征在于，所述移栽筒（14）由上筒体（7）和下筒体（6）组成，上筒体（7）和下筒体（6）螺纹连接，所述下筒体（6）外壁上对称焊接有踏板一（5），踏板一（5）底部焊接有万向节（9），所述万向节（9）上转动连接有活动腿（2），活动腿（2）底部转动连接有滚轮（1），所述活动腿（2）向下筒体（6）一侧上焊接有安装块（3），安装块（3）背离活动腿（2）方向上焊接有弹簧一（11），所述弹簧一（11）背离安装块（3）的一侧焊接在下筒体（6）外壁上，所述下筒体（6）底部边缘焊接有破土刀圈（13），所述下筒体（6）外壁上还开设有两个竖直方向的滑槽（15），下筒体（6）内壁上焊接有固定板（4），固定板（4）底部依次固定连接有弹簧二（10）和用于推土的活动挡圈（12），所述活动挡圈（12）沿边缘水平向外焊接有配合滑槽（15）的连接杆（17），连接杆（17）的另一端伸出下筒体（6）且端部焊接有踏板二（16）。

2.根据权利要求1所述的便捷式蔬菜移栽工具，其特征在于，所述活动腿（2）在弹簧二（10）非弹性形变状态下相对下筒体（6）倾斜设置。

3.根据权利要求1所述的便捷式蔬菜移栽工具，其特征在于，所述活动腿（2）在弹簧二（10）非弹性形变状态下底端的水平高度低于破土刀圈（13）的水平高度。

4.根据权利要求1所述的便捷式蔬菜移栽工具，其特征在于，所述活动挡圈（12）的直径小于下筒体（6）直径。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及蔬菜种植技术领域，具体是一种便捷式蔬菜移栽工具。

背景技术

我国的蔬菜种植尤其是设施蔬菜，移栽秧苗分为手工移栽和大型设备移栽，采用手工移栽时需要人蹲下，手持秧苗挖坑，进行移栽，效率低且劳动强度大，而大型设备移栽在小范围或者小批量的蔬菜移栽中又造成成本浪费，因此一种针对小范围蔬菜移栽的工具，为目前所急需。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种便捷式蔬菜移栽工具，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种便捷式蔬菜移栽工具，包括移栽筒和焊接在移栽筒顶部的拉环，所述移栽筒由上筒体和下筒体组成，上筒体和下筒体螺纹连接，所述下筒体外壁上对称焊接有踏板一，踏板一底部焊接有万向节，所述万向节上转动连接有活动腿，活动腿底部转动连接有滚轮，所述活动腿向下筒体一侧上焊接有安装块，安装块背离活动腿方向上焊接有弹簧一，所述弹簧一背离安装块的一侧焊接在下筒体外壁上，所述下筒体底部边缘焊接有破土刀圈，所述下筒体外壁上还开设有两个竖直方向的滑槽，下筒体内壁上焊接有固定板，固定板底部依次固定连接有弹簧二和用于推土的活动挡圈，所述活动挡圈沿边缘水平向外焊接有配合滑槽的连接杆，连接杆的另一端伸出下筒体且端部焊接有踏板二。

作为本实用新型进一步的方案：所述活动腿在弹簧二非弹性形变状态下相对下筒体倾斜设置。

作为本实用新型再进一步的方案：所述活动腿在弹簧二非弹性形变状态下底端的水平高度低于破土刀圈的水平高度。

作为本实用新型再进一步的方案：所述活动挡圈的直径小于下筒体直径。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过上筒体和下筒体组成的移栽筒使得工作人员无需弯腰移栽秧苗，提高工作效率，降低工作强度；通过踩压踏板一，使得滚轮相对下筒体向外展开，下筒体下降，从而破土刀圈接触土壤进行秧苗和土壤一起取出，省时省力；通过踩压踏板二，配合连接杆和活动挡圈，可将取出的秧苗和土壤在指定地点推出，提高工作效率；通过弹簧一的复位回缩，可为工作人员在秧苗和土壤取出后将破土刀圈拔出提供辅助力，降低工作强度；通过弹簧二的复位回缩，可为在指定地点推出秧苗和土壤后活动挡圈复位，避免妨碍后续移栽中破土刀圈的工作。

附图说明

图1为便捷式蔬菜移栽工具的结构示意图。

图2为便捷式蔬菜移栽工具的爆炸分解图。

图3为便捷式蔬菜移栽工具中活动挡圈与踏板二的连接示意图。

图中：1、滚轮；2、活动腿；3、安装块；4、固定板；5、踏板一；6、下筒体；7、上筒体；8、拉环；9、万向节；10、弹簧二；11、弹簧一；12、活动挡圈；13、破土刀圈；14、移栽筒；15、滑槽；16、踏板二；17、连接杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～3，本实用新型实施例中，一种便捷式蔬菜移栽工具，包括移栽筒14和焊接在移栽筒14顶部的拉环8，移栽筒14由上筒体7和下筒体6组成，上筒体7和下筒体6螺纹连接，所述下筒体6外壁上对称焊接有踏板一5，踏板一5底部焊接有万向节9，万向节9上转动连接有活动腿2，活动腿2底部转动连接有滚轮1，所述活动腿2向下筒体6一侧上焊接有安装块3，安装块3背离活动腿2方向上焊接有弹簧一11，弹簧一11背离安装块3的一侧焊接在下筒体6外壁上，所述下筒体6底部边缘焊接有破土刀圈13，下筒体6外壁上还开设有两个竖直方向的滑槽15，下筒体6内壁上焊接有固定板4，固定板4底部依次固定连接有弹簧二10和用于推土的活动挡圈12，活动挡圈12的直径小于下筒体6直径，活动挡圈12沿边缘水平向外焊接有配合滑槽15的连接杆17，连接杆17的另一端伸出下筒体6且端部焊接有踏板二16，活动腿2在弹簧二10非弹性形变状态下相对下筒体6倾斜设置，方便滚轮1接触到土壤表面后随着下筒体6高度下降而向外侧展开，活动腿2在弹簧二10非弹性形变状态下底端的水平高度低于破土刀圈13的水平高度，以保证滚轮1先接触到土壤表面。

本实用新型的工作原理是：通过上筒体7和下筒体6组成的移栽筒14使得工作人员无需弯腰移栽秧苗，提高工作效率，降低工作强度，踩压踏板一5，使得滚轮1相对下筒体6向外展开，下筒体6下降，从而破土刀圈13接触土壤，继续踩压踏板一5将秧苗和土壤一起取出，省时省力，采集秧苗和土壤后，手持拉环8，将移栽筒14拔出，拔出移栽筒14的过车中，弹簧一11的复位回缩，可为破土刀圈13拔出提供辅助力，降低工作强度，弹簧二10的复位回缩，可为在指定地点推出秧苗和土壤后活动挡圈12复位，避免妨碍后续移栽中破土刀圈13的工作，取出秧苗和土壤后到制定地点进行移栽时，踩压踏板二16，配合连接杆17和活动挡圈12，可将取出的秧苗和土壤在指定地点推出，提高工作效率。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920024944.0

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209527146U

授权时间:20191025

主分类号:A01C 11/02

专利分类号:A01C11/02

范畴分类:12A;

申请人:舒城县顺发蔬菜专业合作社

第一申请人:舒城县顺发蔬菜专业合作社

申请人地址:237000 安徽省六安市舒城县河棚镇泉石村

发明人:王伦;包训发;包明霞;龙道宝

第一发明人:王伦

当前权利人:舒城县顺发蔬菜专业合作社

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fd53e7b3e569ff1063e00706.html