# 一种医疗检测用恒温箱论文和设计-侯晓辉

### 全文摘要

本实用新型公开了一种医疗检测用恒温箱，包括有箱体、箱盖、背带绳与万向轮，所述箱体顶部边缘处通过合页连接有箱盖，所述箱盖内表面的固定有温度传感器，所述温度传感器下端设置有保温棉，所述保温棉通过胶水固定在所述箱盖内表面；有益效果：将一些医疗器具放置于置物盒的内部，通过加热器的作用将箱体内部的温度进行升高，保证了一些特定的医疗器具或者药物在特定温度下的保存状态，在置物盒、加热器与液体置物盒、半导体制冷器之间设置有隔热层，这样则避免了温度相串，导致恒温箱的效果大大减小，而将一些液体的试管放置于液体置物盒中，通过隔板的作用将其进行隔开并固定，通过半导体制冷器进行制冷，这样能保证液体内的活性不变。

### 主设计要求

1.一种医疗检测用恒温箱，其特征在于，包括有箱体(1)、箱盖(2)、背带绳(6)与万向轮(10)，所述箱体(1)顶部边缘处通过合页连接有箱盖(2)，所述箱盖(2)的上表面通过内嵌有固定板(4)，所述固定板(4)上表面内嵌有显示屏(3)，所述显示屏(3)下方设置有控制按钮(7)，所述控制按钮(7)下端设置有警示灯(21)，所述控制按钮(7)同样固定在所述固定板(4)的上表面，所述箱盖(2)的下表面边缘处与所述箱体(1)的上表面边缘处通过螺丝螺母固定有磁力条(8)，且所述箱盖(2)边缘处的磁力条(8)与所述箱体(1)边缘处的磁力条(8)磁极相反，所述箱体(1)底面四角处固定有所述万向轮(10)，所述箱体(1)两侧表面通过螺丝螺母固定有固定器(5)，所述固定器(5)内卡合有所述背带绳(6)，所述箱体(1)一侧表面的底端连通有防滑纹(9)。

### 设计方案

1.一种医疗检测用恒温箱，其特征在于，包括有箱体(1)、箱盖(2)、背带绳(6)与万向轮(10)，所述箱体(1)顶部边缘处通过合页连接有箱盖(2)，所述箱盖(2)的上表面通过内嵌有固定板(4)，所述固定板(4)上表面内嵌有显示屏(3)，所述显示屏(3)下方设置有控制按钮(7)，所述控制按钮(7)下端设置有警示灯(21)，所述控制按钮(7)同样固定在所述固定板(4)的上表面，所述箱盖(2)的下表面边缘处与所述箱体(1)的上表面边缘处通过螺丝螺母固定有磁力条(8)，且所述箱盖(2)边缘处的磁力条(8)与所述箱体(1)边缘处的磁力条(8)磁极相反，所述箱体(1)底面四角处固定有所述万向轮(10)，所述箱体(1)两侧表面通过螺丝螺母固定有固定器(5)，所述固定器(5)内卡合有所述背带绳(6)，所述箱体(1)一侧表面的底端连通有防滑纹(9)。

2.根据权利要求1所述的一种医疗检测用恒温箱，其特征在于，所述箱盖(2)内表面的固定有温度传感器(11)，所述温度传感器(11)下端设置有保温棉(12)，所述保温棉(12)通过胶水固定在所述箱盖(2)内表面，所述保温棉(12)的下端设置有单片机(13)。

3.根据权利要求1所述的一种医疗检测用恒温箱，其特征在于，所述箱体(1)内部上边缘处通过胶水固定有防水条(14)，所述防水条(14)的形状与所述箱体(1)的上表面边缘形状相同，所述箱体(1)内部内嵌有置物盒(17)，所述置物盒(17)下端设置有加热器(18)，所述加热器(18)内嵌于所述箱体(1)并通过螺丝螺母固定。

4.根据权利要求3所述的一种医疗检测用恒温箱，其特征在于，所述加热器(18)下端设置有距离传感器(19)，在所述箱体(1)内部与所述距离传感器(19)平行固定着半导体制冷器(20)，所述半导体制冷器(20)上端通过螺丝螺母固定有隔板(16)，所述隔板(16)外围包裹有液体置物盒(15)。

5.根据权利要求2所述的一种医疗检测用恒温箱，其特征在于，所述单片机(13)的输入端与距离传感器(19)的输出端、所述温度传感器(11)的输出端信号相连，所述单片机(13)的输出端与所述警示灯(21)的输入端、所述显示屏(3)的输入端信号相连。

6.根据权利要求1所述的一种医疗检测用恒温箱，其特征在于，所述控制按钮(7)与显示屏(3)、温度传感器(11)、单片机(13)、距离传感器(19)、加热器(18)、半导体制冷器(20)电性相连。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及恒温箱技术领域，具体来说，涉及一种医疗检测用恒温箱。

背景技术

恒温箱又名鼓风干燥箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能，是否仍然能够符合预定要求，以便供产品设计、鉴定及出厂检验用，在一定的温度，用以饲养或培养生物或生物的一部分(细胞等)的箱型器具，以前用于孵卵的恒温器，有的是通过热水加热(水温式)，但实验用的大部分为电热式，装有电热器和温度调节器，是一种外壁上装有绝热材料的箱子或柜橱，而医疗用的恒温箱对于温度的要求更高，且每个医疗器械所需要储存的温度不一样，一般的恒温箱无法达到此种目的。

针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种医疗检测用恒温箱，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种医疗检测用恒温箱，包括有箱体、箱盖、背带绳与万向轮，所述箱体顶部边缘处通过合页连接有箱盖，所述箱盖的上表面通过内嵌有固定板，所述固定板上表面内嵌有显示屏，所述显示屏下方设置有控制按钮，所述控制按钮下端设置有警示灯，所述控制按钮同样固定在所述固定板的上表面，所述箱盖的下表面边缘处与所述箱体的上表面边缘处通过螺丝螺母固定有磁力条，且所述箱盖边缘处的磁力条与所述箱体边缘处的磁力条磁极相反，所述箱体底面四角处固定有所述万向轮，所述箱体两侧表面通过螺丝螺母固定有固定器，所述固定器内卡合有所述背带绳，所述箱体一侧表面的底端连通有防滑纹。

进一步的，所述箱盖内表面的固定有温度传感器，所述温度传感器下端设置有保温棉，所述保温棉通过胶水固定在所述箱盖内表面，所述保温棉的下端设置有单片机。

进一步的，所述箱体内部上边缘处通过胶水固定有防水条，所述防水条的形状与所述箱体的上表面边缘形状相同，所述箱体内部内嵌有置物盒，所述置物盒下端设置有加热器，所述加热器内嵌于所述箱体并通过螺丝螺母固定。

进一步的，所述加热器下端设置有距离传感器，在所述箱体内部与所述距离传感器平行固定着半导体制冷器，所述半导体制冷器上端通过螺丝螺母固定有隔板，所述隔板外围包裹有液体置物盒。

进一步的，所述单片机的输入端与所述距离传感器的输出端、所述温度传感器的输出端信号相连，所述单片机的输出端与所述警示灯的输入端、所述显示屏的输入端信号相连。

进一步的，所述控制按钮与所述显示屏、所述温度传感器、所述单片机、所述距离传感器、所述加热器、所述半导体制冷器电性相连。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

(1)、通过万向轮的作用，可将箱体进行自由的移动，而当需要带走恒温箱时，只需要将背带绳背在身上即可；

(2)、在箱盖的表面固定着显示屏，可清楚的观察到温度传感器所感受到箱体内部的温度，这样则能根据箱体内部温度的变化来调整加热器的工作状态，使得箱内温度处于一个恒温的状态；

(3)、将一些医疗器具放置于置物盒的内部，通过加热器的作用将箱体内部的温度进行升高，保证了一些特定的医疗器具或者药物在特定温度下的保存状态；

(4)、在置物盒、加热器与液体置物盒、半导体制冷器之间设置有隔热层，这样则避免了温度相串，导致恒温箱的效果大大减小，而将一些液体的试管放置于液体置物盒中，通过隔板的作用将其进行隔开并固定，通过半导体制冷器进行制冷，这样能保证液体内的活性不变。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的一种医疗检测用恒温箱的结构示意图；

图2是根据本实用新型实施例的一种医疗检测用恒温箱的内部结构示意图。

附图标记：1、箱体；2、箱盖；3、显示屏；4、固定板；5、固定器；6、背带绳；7、控制按钮；8、磁力条；9、防滑纹；10、万向轮；11、温度传感器；12、保温棉；13、单片机；14、防水条；15、液体置物盒；16、隔板；17、置物盒；18、加热器；19、距离传感器；20、半导体制冷器；21、警示灯。

具体实施方式

下面，结合附图以及具体实施方式，对实用新型做出进一步的描述：

请参阅图1-2，根据本实用新型实施例的一种医疗检测用恒温箱，包括有箱体1、箱盖2、背带绳6与万向轮10，所述箱体1顶部边缘处通过合页连接有箱盖2，所述箱盖2的上表面通过内嵌有固定板4，所述固定板4上表面内嵌有显示屏3，所述显示屏3下方设置有控制按钮7，所述控制按钮7下端设置有警示灯21，所述控制按钮7同样固定在所述固定板4的上表面，所述箱盖2的下表面边缘处与所述箱体1的上表面边缘处通过螺丝螺母固定有磁力条8，且所述箱盖2边缘处的磁力条8与所述箱体1边缘处的磁力条8磁极相反，所述箱体1底面四角处固定有所述万向轮10，所述箱体1两侧表面通过螺丝螺母固定有固定器5，所述固定器5内卡合有所述背带绳6，所述箱体1一侧表面的底端连通有防滑纹9。

通过本实用新型的上述方案，在箱盖2的表面固定着显示屏3，可清楚的观察到温度传感器11所感受到箱体1内部的温度，这样则能根据箱体1内部温度的变化来调整加热器18的工作状态，使得箱内温度处于一个恒温的状态，而在箱盖2的下表面边缘处与箱体1的上表面边缘处固定有磁力条8，可将整个恒温箱进行关闭，不会轻易打开，而通过防水条14的作用，则避免了水进入箱体1的内部。

在具体应用时，所述箱盖2内表面的固定有温度传感器11，所述温度传感器11下端设置有保温棉12，所述保温棉12通过胶水固定在所述箱盖2内表面，所述保温棉12的下端设置有单片机13，所述箱体1内部上边缘处通过胶水固定有防水条14，所述防水条14的形状与所述箱体1的上表面边缘形状相同，所述箱体1内部内嵌有置物盒17，所述置物盒17下端设置有加热器18，所述加热器18内嵌于所述箱体1并通过螺丝螺母固定。

所述加热器18下端设置有距离传感器19，在所述箱体1内部与所述距离传感器19平行固定着半导体制冷器20，所述半导体制冷器20上端通过螺丝螺母固定有隔板16，所述隔板16外围包裹有液体置物盒15，所述单片机13的输入端与所述距离传感器19的输出端、所述温度传感器11的输出端信号相连，所述单片机13的输出端与所述警示灯21的输入端、所述显示屏3的输入端信号相连，所述控制按钮7与所述显示屏3、所述温度传感器11、所述单片机13、所述距离传感器19、所述加热器18、所述半导体制冷器20电性相连。

具体的，所述温度传感器的型号为pt100,所述距离传感器的型号为SUS316，而具体的型号可根据需要自行设置。

综上所述，借助于本实用新型的上述技术方案，通过万向轮10的作用，可将箱体1进行自由的移动，而当需要带走恒温箱时，只需要将背带绳6背在身上即可，在箱盖2的表面固定着显示屏3，可清楚的观察到温度传感器11所感受到箱体1内部的温度，这样则能根据箱体1内部温度的变化来调整加热器18的工作状态，使得箱内温度处于一个恒温的状态，而在箱盖2的下表面边缘处与箱体1的上表面边缘处固定有磁力条8，可将整个恒温箱进行关闭，不会轻易打开，而通过防水条14的作用，则避免了水进入箱体1的内部，通过防滑纹9的作用可防止搬运恒温箱时出现滑落出手的现象，将一些医疗器具放置于置物盒17的内部，通过加热器18的作用将箱体1内部的温度进行升高，保证了一些特定的医疗器具或者药物在特定温度下的保存状态，而在置物盒17、加热器18与液体置物盒15、半导体制冷器20之间设置有隔热层，这样则避免了温度相串，导致恒温箱的效果大大减小，而将一些液体的试管放置于液体置物盒15中，通过隔板16的作用将其进行隔开并固定，通过半导体制冷器20进行制冷，这样能保证液体内的活性不变。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920029682.7

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209791567U

授权时间:20191217

主分类号:B01L1/00

专利分类号:B01L1/00;B01L7/00;G05D23/19;C12M1/38

范畴分类:23E;

申请人:源鸿控股有限公司

第一申请人:源鸿控股有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市黄埔区埔南路30号

发明人:侯晓辉;罗淡洁

第一发明人:侯晓辉

当前权利人:源鸿控股有限公司

代理人:刘敏

代理机构:44298

代理机构编号:广东广和律师事务所 44298

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fe048c75c12819738b000489.html